# 阳离子聚合物铬冻胶的研制与性能评价

### 论文摘要

针对高强度铬冻胶堵剂普遍成胶过快的问题,通过优选阳离子聚合物并利用铝溶胶对配方进行优化,制得适用于深部调剖的阳离子聚合物有机铬冻胶堵剂,并对其性能进行了评价。结果表明,对于丙烯酰胺（AM）/丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵（DAC）二元共聚物有机铬冻胶,其阳离子度越低,成胶时间越长;铝溶胶可以有效延缓阳离子聚合物有机铬冻胶成胶时间,并能提高其强度和长期稳定性;阳离子聚合物有机铬冻胶体系最优配方为0.8%聚合物Y5（阳离子度5%）+0.3%醋酸铬+0.2%铝溶胶,90℃下的成胶时间为55 h,成胶后弹性模量为16.6 Pa,属于高强度冻胶;该冻胶堵剂注入性好,同时具有较好的抗剪切性和耐温抗盐性,封堵率可达96%以上,满足深部调剖对堵剂的要求。图4表8参18

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 材料与仪器

- 1.2 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 配方初选

- 2.2 配方优化

- 2.2.1 阳离子度对成胶作用的影响

- 2.2.2 铝溶胶对成胶作用的影响

- 2.3 堵剂性能评价

- 2.3.1 耐温性

- 2.3.2 抗盐性

- 2.3.3 注入性

- 2.3.4 抗剪切性

- 2.3.5 封堵性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐元德,葛际江,宋龙飞,张宇豪,杜晓娟

关键词: 铬冻胶,阳离子聚合物,铝溶胶,成胶时间,弹性模量,调剖

来源: 油田化学 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油大学(华东)石油工程学院

基金: 国家自然科学基金“开关型气溶性气泡剂的构建及其对二氧化碳驱的调控行为研究”(项目编号51574266)

分类号: TE39

DOI: 10.19346/j.cnki.1000-4092.2019.02.008

页码: 230-235

总页数: 6

文件大小: 1340K

下载量: 101

### 相关论文文献

- [1].一种适用于海上油田的双低-活性冻胶调剖体系研究与应用[J]. 当代化工 2020(03)

- [2].革屑提取胶原干态缩合制备果冻胶研究[J]. 皮革科学与工程 2020(05)

- [3].锆冻胶分散体调驱剂的制备与性能评价[J]. 油田化学 2017(02)

- [4].多尺度冻胶分散体的制备机理[J]. 石油学报 2017(07)

- [5].抗硫化氢高强度冻胶阀试验研究[J]. 石油钻探技术 2016(02)

- [6].一种延迟交联铬冻胶的研制及性能评价[J]. 油田化学 2016(02)

- [7].锆冻胶反应进程、微观结构及成冻影响因素研究[J]. 油田化学 2015(01)

- [8].堵水用聚合物冻胶失水研究进展[J]. 应用化工 2019(04)

- [9].耐温抗盐阳离子冻胶调剖堵水剂的制备及性能研究[J]. 能源化工 2019(04)

- [10].碳酸盐岩用冻胶酸高温流变性及其酸岩反应动力学研究[J]. 应用化工 2017(08)

- [11].塔河碎屑岩油藏耐温抗盐有机冻胶堵水剂的发展[J]. 中国新技术新产品 2015(07)

- [12].高温冻胶阀的研制与现场试验[J]. 石油钻探技术 2015(04)

- [13].冻胶堵剂抗剪切性能研究[J]. 内江科技 2014(02)

- [14].不同剪切条件下酚醛树脂冻胶动态成胶研究[J]. 中国海上油气 2013(03)

- [15].多孔介质剪切下铬冻胶体系成胶行为研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [16].多孔介质中酚醛树脂冻胶动态成胶规律[J]. 大庆石油学院学报 2012(01)

- [17].振荡剪切下酚醛树脂冻胶成胶规律研究[J]. 石油化工高等学校学报 2011(06)

- [18].影响络合铬冻胶成冻因素研究[J]. 油田化学 2010(02)

- [19].疏水缔合聚合物/酚醛树脂冻胶反应进程及影响因素[J]. 油田化学 2010(03)

- [20].海上油田酚醛树脂冻胶调剖性能评价[J]. 油气地质与采收率 2010(05)

- [21].高温高盐高鈣镁高效堵水冻胶研究[J]. 内江科技 2019(05)

- [22].耐高温酸性冻胶材料的制备及性能研究[J]. 现代化工 2015(07)

- [23].有机锆冻胶压裂液配方体系研究[J]. 油田化学 2014(02)

- [24].高性能冻胶研究与微结构分析[J]. 科学技术与工程 2013(12)

- [25].泡沫冻胶封堵性能实验研究[J]. 化学工程与装备 2011(06)

- [26].剪切条件下铬冻胶体系动态成胶研究[J]. 油田化学 2011(04)

- [27].高浓度超高相对分子质量聚乙烯冻胶流变行为的研究[J]. 合成纤维 2010(11)

- [28].聚丙烯酰胺冻胶酸的制备与应用研究[J]. 应用化工 2008(10)

- [29].铬冻胶缓交联体系[J]. 石油化工 2019(09)

- [30].黄原胶溶液及其冻胶的流变特性研究[J]. 精细石油化工 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a88a0b829fc869422ba0a05b.html