# 有橡胶垫片的电磁阀组论文和设计-邵沣沣

### 全文摘要

本实用新型涉及一种有橡胶垫片的电磁阀组，所述电磁阀组包括：阀板、电路板、若干个电磁阀和若干个导光柱，其中，所述阀板为一板体，所述阀板的一侧面开设一电路凹槽，所述电路凹槽的内表面相对的两个面上开设电路插槽，所述电路板插入连接所述电路插槽；所述电路板对应若干个所述电磁阀的位置设计有若干个阀电路，每个所述阀电路包括一LED灯，每个LED灯上方连接一所述导光柱；还包括若干个橡胶垫片，所述橡胶垫片为一片体，所述橡胶垫片开设若干个垫片通孔；所述阀板和所述电磁阀连接的地方开设一连接沟槽，所述连接沟槽开设若干个沟槽通孔；所述橡胶垫片连接所述连接沟槽。本申请的橡胶垫片大大提高电磁阀的密封性和耐压性。

### 主设计要求

1.一种有橡胶垫片的电磁阀组，其特征在于，所述电磁阀组包括：一阀板、一电路板、若干个电磁阀和若干个导光柱，其中，所述阀板为一板体，所述阀板的一侧面开设一电路凹槽，所述电路凹槽的内表面相对的两个面上开设电路插槽，所述电路板插入连接所述电路插槽；所述电路板对应若干个所述电磁阀的位置设计有若干个阀电路，每个所述阀电路包括一LED灯，每个LED灯上方连接一所述导光柱；还包括若干个橡胶垫片，所述橡胶垫片为一片体，所述橡胶垫片开设若干个垫片通孔；所述阀板和所述电磁阀连接的地方开设一连接沟槽，所述连接沟槽开设若干个沟槽通孔；所述橡胶垫片连接所述连接沟槽。

### 设计方案

1.一种有橡胶垫片的电磁阀组，其特征在于，所述电磁阀组包括：一阀板、一电路板、若干个电磁阀和若干个导光柱，其中，

所述阀板为一板体，所述阀板的一侧面开设一电路凹槽，所述电路凹槽的内表面相对的两个面上开设电路插槽，所述电路板插入连接所述电路插槽；

所述电路板对应若干个所述电磁阀的位置设计有若干个阀电路，每个所述阀电路包括一LED灯，每个LED灯上方连接一所述导光柱；

还包括若干个橡胶垫片，所述橡胶垫片为一片体，所述橡胶垫片开设若干个垫片通孔；

所述阀板和所述电磁阀连接的地方开设一连接沟槽，所述连接沟槽开设若干个沟槽通孔；所述橡胶垫片连接所述连接沟槽。

2.如权利要求1所述的有橡胶垫片的电磁阀组，其特征在于，所述橡胶垫片的垫片通孔的内沿上包括轴向突出的垫片密封圈。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种电磁阀集成领域，尤其涉及一种有橡胶垫片的集成电磁阀组。

背景技术

随着现代机械化生产的导入，电磁阀是一种广泛应用于控制领域的机电一体化产品，它大体可以分为电磁阀线圈部、阀体部和气缸组装构成；其中，与电磁阀线圈电连接的装置分为两个独立部分，第一部分为电线结构，第二部分是作为驱动电路的控制电路板，驱动电路接受外部的控制信号后驱动电磁阀线圈工作，使得导套中的铁芯移动。当线圈通电或断电时，铁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断，以达到改变流体方向的目的。

现有技术的电磁阀在使用时，需要和电路板电连接才能控制流体的进出，由于机械体为了达到自动控制的目的，通常需要安装数量较多的电磁阀，因此，将数个电磁阀整合在一个集成阀板上，不但方便电路配线，也可以达到节省空间以及提高扩充方便性等等的功效。

因此，现有技术还有提升的地方。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种有橡胶垫片的集成电磁阀组，以解决现有技术的技术问题。

为达到上述目的，本实用新型提供一种有橡胶垫片的电磁阀组，所述电磁阀组包括：一阀板、一电路板、若干个电磁阀和若干个导光柱，其中，所述阀板为一板体，所述阀板的一侧面开设一电路凹槽，所述电路凹槽的内表面相对的两个面上开设电路插槽，所述电路板插入连接所述电路插槽；所述电路板对应若干个所述电磁阀的位置设计有若干个阀电路，每个所述阀电路包括一LED灯，每个LED灯上方连接一所述导光柱；还包括若干个橡胶垫片，所述橡胶垫片为一片体，所述橡胶垫片开设若干个垫片通孔；所述阀板和所述电磁阀连接的地方开设一连接沟槽，所述连接沟槽开设若干个沟槽通孔；所述橡胶垫片连接所述连接沟槽。

依照本实用新型较佳实施例所述的有橡胶垫片的电磁阀组，所述橡胶垫片的垫片通孔的内沿上包括轴向突出的垫片密封圈。

本实用新型与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：

第一、本申请的电磁阀组方便电路配线，达到节省空间以及提高扩充方便性；

第二、本申请的橡胶垫片大大提高电磁阀的密封性和耐压性。

当然，实施本实用新型内容的任何一个具体实施例，并不一定同时具有以上全部的技术效果。

附图说明

图1为本申请的外观炸开示意图；

图2为本申请的导光柱部分剖开示意图；

图3为本申请的导光柱立体示意图；

图4为本申请的导光柱主视示意图；

图5为本申请的导电弹簧部分剖开示意图；

图6为本申请电磁阀组的剖开示意图。

具体实施方式

以下结合附图，具体说明本实用新型。

请参阅图1和图2，本申请的一种电磁阀组，所述电磁阀组包括：一阀板10、一电路板20、若干个电磁阀30和若干个导光柱40，其中，所述阀板10为一板体，所述阀板10的一侧面开设一电路凹槽11，所述电路凹槽11的内表面相对的两个面上开设电路插槽12，所述电路板20插入连接所述电路插槽12；所述电路板20对应若干个所述电磁阀30的位置设计有若干个阀电路(图未示)，每个所述阀电路包括一LED灯21，每个LED灯21上方连接一所述导光柱40。

所述电磁阀组还包括一固定套50，如图2和图5所示，所述固定套50为一盖体，所述固定套50包括若干个连接插脚51，所述连接插脚51插入连接所述电路板20，连接插脚51可以设计倒钩结构增加连接强度；所述电路板20的电路包括两个电源点(图未示)，所述固定套50对应所述两个电源点的位置开设有两个固定电源通孔53和一固定电源槽54，所述固定电源槽54的下侧连接所述两个固定电源通孔53，所述阀板10对应所述固定电源槽54的位置开设一阀电源通孔14。带固定套50的电路板装入阀板电路插槽12内，外形位置与阀板内表面限位，防止强烈震动后，固定套的连接插脚51失效引起弹簧松脱引起电磁阀导电不良的情况。

本申请的电磁阀组还包括两个导电弹簧22，如图5所示，所述导电弹簧22为压缩弹簧，所述导电弹簧22放置于所述固定电源通孔53中，防止弹簧扭曲变形或偏移导致导电不良，所述导电弹簧22的一端位于所述固定电源槽54中；所述电磁阀30的线圈通电连接件31通过所述阀电源通孔14后，插入连接所述固定电源槽54，所述线圈通电连接件31压迫连接所述导电弹簧22的一端；所述电磁阀30的线圈的一部分插入连接所述阀电源通孔14。为了防尘防水，本申请的电磁阀组还包括若干个线圈密封圈32，所述线圈密封圈32套设连接所述线圈插入所述阀电源通孔14的部分。

所述固定套50对应所述LED灯21的位置开设一固定通孔52，如图2所示，所述固定套50在固定通孔52的厚度可以大一些，便于稳定连接；所述固定套50的数量可以是一个长条形的或若干个小片形的，例如是一个时，所述固定套50覆盖整个电路板20，并在设定的地方开设固定通孔52，而且连接插脚51的数量可以是四个或更多，只要可以稳固连接就好；如果是多个小片形固定套50时，则是一个一个插入连接电路板20，每个固定套50至少要有四个连接插脚51才比较稳定。

另外，所述阀板10对应所述LED灯21的位置开设一导光通孔13，为了稳定连接，可以在阀板10上开设安装槽，安装槽的一端连接所述导光通孔13；请同时参考图3和图4，所述导光柱40包括一圆柱体部41和一发光体部42，所述圆柱体部41和发光体部42有角度连接，所述发光体部42为一长形片体，外表面为细毛面，光源漫反射，可视角度大且不刺眼；长形片体两侧设有两个或多个凸起点，用于与阀板安装槽固定紧配安装；所述发光体部42和所述圆柱体部41连接的地方为一凸出于长形片体的斜面凹槽421，所述斜面凹槽421内包括一对应所述圆柱体部41的斜面，所述发光体部42的长形片体对应所述斜面凹槽421的一端的外缘面为一平面斜边面422，所述发光体部42的另外一端的底面包括若干个齿形聚光面423。所述圆柱体部41插入连接所述导光通孔13和固定通孔52，所述圆柱体部41的端面位于所述LED灯21的上方。当LED灯21点亮时，光源从圆柱体部41的端面进入圆柱体部41，并顺着圆柱体部41向上到达斜面凹槽421，斜面凹槽421的斜面将光源反射朝向平面斜边面422而去，接着受到平面斜边面422反射朝向另外一端的齿形聚光面423而去，并从齿形聚光面423发射。本申请的导光柱40采用PC聚碳酸酯，强度、耐老化好于普通亚克力。上面所说的圆柱体部41、斜面凹槽421、齿形聚光面423均为光面，便于透光反射，使光源损失减少。

为了防尘防水，本申请的电磁阀组还包括若干个密封圈60，如图2所示，所述密封圈60套设连接所述圆柱体部41，所述密封圈60位于所述导光通孔13中，如图2所示，导光通孔13设计成阶梯状，上端的直径大于下端的直径，密封圈60位于上端的直径大的地方，有利于防尘防水。

为了提高电磁阀的密封性和耐压性，本申请的电磁阀组还包括若干个橡胶垫片70，如图1和图6所示，所述橡胶垫片70为一片体，所述橡胶垫片70开设若干个垫片通孔71；所述阀板10和所述电磁阀30连接的地方开设一连接沟槽15，所述连接沟槽15开设若干个沟槽通孔16；所述橡胶垫片70连接所述连接沟槽15。所述橡胶垫片70的垫片通孔71的内沿上包括轴向突出的垫片密封圈72，垫片密封圈72朝向电磁阀30的方向，当锁付电磁阀30和阀板10时，垫片密封圈72靠紧电磁阀30的气孔受挤压后，连接更稳固、密封性更好。橡胶垫片70的数量和连接沟槽15的数量是配合电磁阀30的数量，如图所示，本申请的电磁阀30的数量是四个，所以橡胶垫片70的数量和连接沟槽15的数量也都是四个，但是不能用来限制本申请，可以依照要求多一些或少一些。另外，垫片通孔71的数量和沟槽通孔16的数量是配合进排气口的数量，如图所示，本申请的进排气口的数量是三个，所以垫片通孔71的数量和沟槽通孔16的数量也都是三个，但是不能用来限制本申请，可以依照要求多一些或少一些。

本实用新型与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：

第一、本申请的电磁阀组方便电路配线，达到节省空间以及提高扩充方便性；

第二、本申请的橡胶垫片大大提高电磁阀的密封性和耐压性。

以上公开的仅为本实用新型的几个具体实施例，但本实用新型并非局限于此，任何本领域的技术人员能思之的变化，都应落在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019403.9

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209511240U

授权时间:20191018

主分类号:F16K 31/06

专利分类号:F16K31/06;F21V33/00;F21V8/00;F21V31/00;F21Y115/10

范畴分类:27F;

申请人:浙江亿日气动科技有限公司

第一申请人:浙江亿日气动科技有限公司

申请人地址:315327 浙江省宁波市慈溪市古塘街道长池路739号

发明人:邵沣沣;胡浩迪;岑宇;吕坤

第一发明人:邵沣沣

当前权利人:浙江亿日气动科技有限公司

代理人:胡晶

代理机构:31236

代理机构编号:上海汉声知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a89fe9cb9eea198664e64ef2.html