# 玻璃幕墙的设计与施工

### 一、玻璃幕墙的设计与施工（论文文献综述）

宋莉蓉[1]（2021）在《基于BIM和KBE的幕墙工程规则检查及优化研究》文中认为随着我国经济水平的快速增长,造型新颖的建筑外立面层出不穷,建筑幕墙作为新兴建筑优先选择的外围护结构形式之一,产业规模也在不断扩大,并呈现出复杂多元的发展趋势。传统的幕墙设计审查及优化通常依赖相关人员对规范、标准等文件的熟悉程度以及在实际项目中积攒的工作经验,管理理念单一,且基于二维图纸的工作模式和技术手段在应对越发复杂的设计任务时逐渐显得力不从心。BIM（Building Information Modeling,建筑信息模型）以其可视化、全生命周期信息存储和表达等优势在建筑领域得到了广泛的应用和研究,KBE（Knowledge Based Engineering,知识工程）本质是实现知识的再利用,为集成幕墙设计审查及优化等相关知识和经验的研究提供了思路。基于此背景,本文以BIM技术、KBE技术等理论作为研究立足点建立幕墙工程规则检查及优化系统,实现幕墙设计检查功能,并提供优化思路和实现方法。本文主要研究内容如下:（1）分析幕墙组成和分类,明确建筑幕墙的基本结构形式和常见种类,并以此为基础确定幕墙工程规则检查及优化系统的数据信息需求。对于规则检查功能,本研究从幕墙设计、施工规范与标准中收集相关的强制性条文,并将其整理成简单、可识别的文本形式;对于优化功能,则通过相关文献资料或典型工程来确定优化思路及实现方法。（2）利用基于骨架的方法实现幕墙BIM设计。结合BIM技术理论、部分核心建模软件特点及本文研究目的,确定软件平台为DP。考虑幕墙的产品特点及装配特性,提出基于骨架的幕墙BIM设计方法,并分析幕墙BIM模型中与规则检查和优化相关的信息。制定幕墙构件命名规则,按照“骨架-零件-产品”的顺序依次完成幕墙BIM设计,并利用骨架驱动的思想说明快速实现幕墙设计变更的方法。（3）基于KBE技术构建了幕墙知识库。通过深入分析KBE技术及知识库的相关理论,结合设计检查信息和优化思路信息的特点和需求,分别建立知识规则库和优化知识模板:对于知识规则库,通过设计其逻辑结构和存储关系,借助Microsoft Access 2016完成搭建,用于设计检查;知识模板存储了设计优化需求的解决方法,借助BIM设计平台DP的内置工具依次完成构建。（4）结合上述研究成果建立基于BIM和KBE的幕墙工程规则检查及优化系统。考虑到当前幕墙设计与审查过程中面临的一系列问题,通过分析系统的功能和数据需求,详细介绍系统设计原则和框架,借助VB6.0并基于DP对幕墙工程规则检查及优化系统进行二次开发,实现设计检查、辅助设计深化、结果可视化等功能,为提高幕墙设计质量、效率的管控能力提供新思路和新方法。该论文有图66幅,表28个,参考文献109篇。

王艳超[2]（2021）在《基于BIM技术A项目幕墙施工图设计质量管理研究》文中研究指明随着建筑业的快速发展,以及国家对建筑节能、外观的需求日益提高,幕墙以其节能、美观、安装方便得到了广泛的应用。但是对于幕墙核心部分——幕墙施工图设计却存在诸多质量问题,比如方案可行性缺少检验、技术交底接受能力差、幕墙施工图核图不够全面、审查图纸不够及时不够细致、沟通有效性差等,这些问题导致施工变更多,增加了施工及管理成本,致使最终项目施工质量较差。本文对研究背景及意义、文献综述、研究方法及研究内容进行了概述,并通过工作经验及文献查阅,总结出了一些常见的影响幕墙施工图设计质量管理的因素,为后文的分析奠定了理论基础。以大型综合体A项目为例进行对比分析,该项目南区采用传统的幕墙施工图设计方式,北区采用是BIM幕墙施工图设计方式（正向设计）。首先,通过调查问卷获取影响南区幕墙施工图质量管理的因素,并对数据进行信度与效度分析,利用因子分析筛选主要的影响因素,分别为:技术管理、核图管理、图纸审查管理、沟通管理。其次,分析这些因素产生的原因,并对北区采用BIM幕墙施工图设计的模式进行分析,总结得出该种设计模式能够从以上四个方面提高幕墙施工图设计质量。最后,从技术措施管控效果、经济措施管控效果、项目完成效果三个方面对两种设计模式进行评价,发现BIM幕墙施工图设计方式较好的提升了幕墙施工图设计的质量以及最终项目的质量。本文最后对BIM幕墙施工图设计模式推广中遇到的困难提出了建议,并对BIM在其他方面的应用进行了展望。虽然A项目是众多幕墙施工图设计项目中的个案,但是本文希望通过得到的较为科学严谨的研究结论,能够对其他项目带来借鉴与启发。

刘军[3]（2020）在《建筑幕墙施工与设计中存在的问题及对策》文中提出在节能型的建筑工程中,玻璃幕墙施工是一项关键内容,合理的玻璃幕墙设计与施工不仅可以显着提升整体建筑工程的节能效果,还可以进一步加强建筑工程的美观性,让建筑工程的风格更具个性化。但是,目前建筑幕墙工程在设计和施工方面还存在很多问题,对其工程质量造成了一定程度的不利影响。基于此,本文对建筑幕墙工程设计和施工中存在的问题及对策进行了分析,希望本次分析可以为此类工程的合理设计与施工提供相应参考。

方园,赵毅,张红永,周常林,黄心颖,李佐强[4]（2020）在《超大规模双层混合幕墙结构体系施工技术》文中研究指明以河南省科技馆项目为例,介绍了角度固定和角度渐变的双层混合幕墙、首层竖明横隐玻璃幕墙、穹顶采光顶幕墙系统构造及其施工工艺。重点阐述了双层混合幕墙结构系统的施工总体部署、总体测量工艺、施工流程及扭曲部位脚手架搭设方案等主要工程经验,可供同类工程施工参考和借鉴。

付树壮[5]（2020）在《建筑幕墙全生命周期主要安全问题及其解决方案研究》文中认为建筑幕墙是现代建筑的重要组成部分和艺术表现形式。建筑幕墙具有自重轻、抗震性能强、装饰效果好等诸多优点,因此被广泛应用于宾馆、写字楼、场馆以及高层和超高层建筑物。然而,随着建筑幕墙的应用日益广泛,尤其是在高层建筑上的大量使用,建筑幕墙的一些安全方面问题也逐渐显露出来。一般建筑幕墙的设计使用年限为25年,我国自上世纪80年代引进使用建筑幕墙以来,早期建成的建筑幕墙的使用年限已接近甚至超过了25年。越来越多的建筑幕墙超期服役,出现的安全问题日益增多。本文针对建筑幕墙安全问题,从建筑幕墙全生命周期角度进行安全问题成因分析,研究幕墙安全问题的解决方案。主要研究工作如下:（1）幕墙安全问题成因分析。对建筑幕墙的主要安全问题进行了总结分析,分析了钢化玻璃自爆、金属连接件失效、粘结材料失效、幕墙渗水、耐火性差等五种常见的幕墙安全问题成因,提出了建筑幕墙全生命周期安全问题解决方案。（2）幕墙设计阶段主要安全问题研究。对玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙三类典型幕墙在设计过程中通常会碰到的安全问题进行研究,通过有限元模拟分析,研究幕墙典型结构和构件安全设计最优方案。对隐框玻璃幕墙副框与压块设置问题进行深入研究,得到最优隐框幕墙压块设置方案;模拟分析了石材幕墙面板开孔位置、开孔深度、开孔直径以及石材厚度对孔边应力的影响,得到石材幕墙面板开孔设计最优方案;模拟分析金属幕墙金属板加强肋生根与不生根问题、加强肋截面形式、加强肋布置形式等对金属幕墙性能的影响,得到金属板加强肋最优截面形式和布置形式,指出应该避免金属幕墙加强肋不生根现象。（3）幕墙施工与运维阶段安全问题研究。分别研究了面板材料、支撑体系、粘结材料在制作和施工阶段的主要安全问题及其预防措施。从控制钢化玻璃应力集中、均质化处理、精细化制作与施工三个方面提出控制钢化玻璃爆裂的措施;研究了建筑幕墙粘结材料制作环境要求,指出保证加工车间环境条件、控制增塑剂用量是保证粘结材料质量的有效方法;分析了立柱与横梁安装偏差、螺栓连接问题、预埋件偏位等问题,为连接件失效、结构破坏提出解决方案。

王成[6]（2020）在《场站类建筑幕墙关键技术研究》文中认为近十年来,伴随国民经济的飞速发展,我国公共交通事业正在获得长足发展,与此同时,场站类建筑广泛走进人们的视野。场站类建筑往往具有不同于传统建筑的巨大体量和新颖奇特的外观造型,这些特点在一定程度上要归结于幕墙对建筑设计语言的诠释,因此,幕墙工程在场站类建筑的设计施工过程中占据十分重要的地位。目前我国对于场站类建筑幕墙的相关技术研究仍处在初级阶段,无论在对幕墙支承体系的研究,还是对于幕墙节点结构的优化设计,行业依然在摸索中前行,同时国内BIM技术在幕墙行业的应用起步较晚,技术不成熟,应用广度和深度不够,我国关于场站类建筑幕墙相关技术的研究尚未形成较为完善的理论体系。本文以雄安高铁站、厦门翔安机场、鲁南高铁临沂北站三个场站类建筑幕墙工程为研究对象,从支承体系、典型结构、金属屋面系统以及BIM技术应用四个方面对场站类建筑幕墙关键技术进行了系统研究,以期形成具有借鉴意义的理论依据用于指导类似工程的设计施工工作。首先,课题对场站类建筑幕墙支承体系进行了研究。以雄安高铁站幕墙工程为背景,对索支承体系的承载性能及其影响因素展开研究,通过SAP2000结构分析软件模拟分析了结构参数及横向拉索对单拉索支承体系承载性能的影响,研究发现增大拉索直径可提高支承体系承载刚度,但却会削弱支承体系的强度;强度限值内,增大拉索预拉力会提升支承体系的承载刚度,但预拉力的施加并不是越大越好。同时指出面板厚度和横向拉索对承载性能的影响较小。利用ANSYS有限元分析软件对索支承玻璃幕墙的危险板块在极限状态下的强度及刚度状态进行求解,验证了本文索支承体系结构设计的合理性。其次,课题对场站类建筑幕墙典型结构及金属屋面系统进行了优化设计。以雄安高铁站幕墙工程为工程实例,对雄安高铁站框支承式幕墙立柱进行了截面形状及连接等方面的优化设计,对比分析了传统矩形钢立柱与H型钢立柱两种方案的承载性能,通过对两方案进行耗材核算后发现H型钢立柱方案更优,并针对该方案设计了五种新型立柱连接方式,以适应场站类建筑幕墙大挠度变形的特点;基于拓扑优化理论,运用ANSYS workbench有限元分析软件对拉索幕墙顶部支座进行了优化设计,优化后的结构显着减轻了支承体系的承载负担,降低了工程成本;运用多目标优化理论对项目中点支承式玻璃幕墙的驳接爪夹具进行了优化设计,使得结构优化后的夹具各项性能均得到了相应提高;以厦门翔安机场屋面系统为例,在传统直立锁边金属屋面系统的基础上研发一种抗风揭性能更强、适用场合更广的新型金属屋面系统。最后,课题对BIM技术在场站类建筑幕墙中的应用进行了研究。根据鲁南高铁临沂北站项目,从设计及施工两个环节探究了BIM技术在主站房幕墙工程中的应用情况,研究表明BIM技术可大幅提高幕墙工程各阶段工作效率,明显节约项目资源,显着降低项目成本。

张晓霞[7]（2020）在《玻璃幕墙类大型绿色办公建筑后评估 ——以苏州地区为例》文中指出近年来,随着国家加强对绿色建筑发展的支持和引导,绿色建筑发展迅速,绿色建筑材料和产品性能不断提升,获得绿色建筑标识的项目逐年增长。但大部分获得绿色标识项目的运行情况和实际效果还是未知的,且玻璃幕墙作为围护结构由于本身存在能耗大、保温隔热性能较差和隔声性能不好的问题,因此有必要对玻璃幕墙类的绿色办公建筑进行使用后评估研究。使用后评估即对运营一年以上的建筑的使用状况和性能表现进行评估,倾向于对建筑效能性的评价。论文首先确定本文的后评估方法,再通过现场勘察收集案例建筑的能耗数据,查阅相关标准确定室内环境测试方法、测点与位置。然后运用归纳整理的方法分析总能耗和分能耗数据,得出绿色办公建筑与普通建筑相比确实有很明显的节能效果,但是空调部分的能耗依旧偏高,甚至比普通建筑更高;同时对夏季、过渡季和冬季的室内主要功能区进行现场测量,将问卷调查分发给建筑使用者,分析得出绿色办公建筑室内环境质量的现状情况,并且发现室内办公人员对绿色建筑室内环境满意度较高。此部分主要对建筑的能耗和室内环境质量作客观分析。再通过访谈物管人员、查看物业管理资料,对照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014节地、节能、节水、节材、室内环境质量、施工管理及运营管理7大指标的评分项实地调研,解析建筑运用的节能技术以及使用情况,并进行评分,带入公式计算现状评估分值,确定案例建筑总评分值处于二星级之列。综合以上现状与评价分析,总结案例建筑在设计、施工、运营三个阶段存在的共性问题,并找出所有与建筑能耗相关的评分项,归纳影响因素,计算各影响因素对能耗影响的占比情况,分析得出作为围护结构的玻璃幕墙是玻璃幕墙类大型绿色办公建筑能耗偏高的最大影响因素。再从定量角度分析不同组合形式下的玻璃幕墙其热工性能对建筑能耗的影响,并得出苏州地区可选用的幕墙性能:对于既有建筑,为减小传热系数可采用在幕墙室内层贴节能膜的方式;对于新建建筑,为实现节能65%的目标,幕墙传热系数宜控制在1.2-2.3 W/（㎡·K）之间,为实现超低能耗建筑,传热系数宜控制在0.7-1.2W/（㎡·K）之间。同时依据玻璃幕墙类型以及建筑形体合理选择采用内遮阳、外遮阳还是中置遮阳形式。然后针对性提出苏州玻璃幕墙类大型绿色办公建筑各个阶段的优化策略。论文最后从建筑的节能角度提出玻璃幕墙合理化设计对于节能的必要性,同时从绿色建筑可持续发展的角度强调设计师、施工单位与物管单位需通力合作,相互监督,实现绿色建筑真正的“绿色”化,并提出论文的不足之处与改进工作。

潘东旭[8]（2020）在《长春龙嘉国际机场T2航站楼外围护系统设计与施工一体化研究》文中指出当前我国正处于机场航站楼建设的快速发展期,机场建设潜力巨大。机场,除了承担其交通作用外,往往还肩负着代表一个城市形象、体现地区文化内涵的重任。各地机场航站楼在施工中,难免出现各种各样的问题,但国内乃至国外都缺少机场航站楼建设方面的系统研究和技术集成。目前国内外对建筑围护系统施工技术的研究大多集中在屋盖或幕墙的单项建造技术研究,缺少将屋盖和幕墙作为整体围护结构的一体化设计、建造方面的研究。本文对机场航站楼的围护结构的设计与施工进行了研究,为类似建筑设计提供借鉴和参考。从总承包单位的角度,以设计施工一体化的思想,从一体化设计和一体化建造两个方向,以建筑的围护结构为研究对象,结合长春龙嘉机场T2航站楼对航站楼类建筑以幕墙、屋盖为主的围护结构的一体化设计与施工进行了详细研究分析。理论方面,应用了一体化设计理念。提出围护系统的设计应结合建筑空间、建筑结构、材料表达三个方向进行一体化设计,以利于最终建筑效果的完美实现。设计方面,进行了一体化设计探索。以模数化为切入点,以BIM为工具,以T2航站楼主厅为分析对象,对幕墙、屋盖、吊顶设计的逻辑顺序和模数关系进行了研究。在施工方面,进行了一体化施工技术的研究。以设计施工一体化的管理模式,以深化设计为手段,通过模拟仿真计算和实验研究,实现一体化的建造。

高旭[9]（2019）在《南京市公共建筑的幕墙工程质量控制研究》文中认为近年来,建筑幕墙发展非常迅速,大量新建公共建筑项目的外立面采用建筑幕墙,随着建筑幕墙的大量施工和使用,许多质量问题逐渐暴露出来,建筑幕墙施工质量成为各界关注的重点。本文分析南京市常见建筑幕墙形式以及幕墙的设计施工特点,归纳施工各环节主要的质量问题,结合南京市典型建筑幕墙的案例,从施工组织管理、材料采购和进场、隐蔽工程、面板安装等施工重点环节,针对玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙和陶板幕墙这四类幕墙在工程中出现的质量问题,站在工程监理的角度上,分析了建筑幕墙的质量控制要点,提出相关的质量控制措施。希望对加强幕墙工程施工质量有所帮助。

杨冠雄[10]（2019）在《BIM在建筑幕墙设计与项目管理中的应用研究》文中研究说明当前我国建筑领域正处于信息化快速发展阶段,相应的BIM技术在建筑幕墙工程中也得到了广泛的应用。尤其近年来,各大幕墙企业纷纷意识到BIM技术对幕墙产业发展的重要作用,开始了对BIM技术在建筑幕墙设计和项目管理领域的研发、人才培养等工作。然而,我国大多数幕墙企业在BIM技术水平上仍处于起步和发展阶段,因此,本文将对BIM技术在建筑幕墙设计与项目管理中的应用进行研究。首先,本文介绍了当前建筑幕墙行业及BIM技术的基本情况和BIM技术在建筑幕墙行业发展应用的现状,并针对BIM技术在建筑幕墙设计和项目管理各阶段应用的研究成果进行了阐述,探讨BIM技术在建筑幕墙工程中的作用和应用价值。其次,通过在某文体中心综合体体育馆幕墙工程中应用Revit软件进行幕墙设计和项目管理工作并与传统模式进行对比,发现BIM在建筑幕墙工程中的应用存在上下游间不协同、幕墙专业BIM软件不完善等问题,并分析了出现问题的原因。最后,通过前述研究,探讨建筑幕墙工程如何更好应用BIM技术,并提出联合幕墙材料厂商等下游单位共同推动BIM技术在幕墙工程中的应用、加快制定行业相关规范、加强幕墙从业人员的BIM技能培训等建议。同时,对BIM技术在幕墙设计与项目管理中的发展应用前景进行了展望。

### 二、玻璃幕墙的设计与施工（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、玻璃幕墙的设计与施工（论文提纲范文）

#### （1）基于BIM和KBE的幕墙工程规则检查及优化研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 问题的提出

1.3 研究目的和意义

1.4 国内外文献综述

1.5 主要研究内容和思路

2 幕墙工程设计检查信息与优化思路分析

2.1 建筑幕墙组成及分类分析

2.2 幕墙设计和施工规范分析

2.3 幕墙施工图设计优化思路分析

2.4 本章小结

3 基于骨架的幕墙BIM设计方法研究

3.1 BIM平台选择

3.2 基于骨架的幕墙BIM设计方法

3.3 基于骨架的幕墙BIM设计实现与快速变更

3.4 本章小结

4 基于KBE的幕墙知识库构建

4.1 KBE的相关研究

4.2 基于KBE的幕墙知识规则库研究

4.3 基于BIM和 KBE的设计优化知识模板研究

4.4 本章小结

5 基于BIM和 KBE的幕墙工程规则检查及优化系统设计

5.1 幕墙工程规则检查及优化系统需求分析

5.2 幕墙工程规则检查及优化系统框架分析

5.3 幕墙工程规则检查及优化系统功能实现原理

5.4 本章小结

6 基于BIM和 KBE的幕墙工程规则检查及优化系统实现

6.1 系统实现的关键技术与平台

6.2 幕墙工程规则检查及优化系统功能实现

6.3 幕墙工程规则检查及优化系统功能应用

6.4 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 创新点

7.3 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （2）基于BIM技术A项目幕墙施工图设计质量管理研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容、研究方法及研究技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究路线图

2 设计质量管理与BIM应用理论基础

2.1 幕墙施工图设计概述

2.1.1 幕墙设计的内涵

2.1.2 幕墙施工图设计的特征

2.2 设计质量管理理论介绍

2.2.1 幕墙施工图设计的质量管理流程

2.2.2 幕墙施工图设计质量管理原则

2.2.3 幕墙施工图设计质量管理影响因素

2.3 BIM应用于幕墙施工图设计管理的优势

2.3.1 BIM技术在幕墙设计中的应用介绍

2.3.2 BIM在幕墙施工图设计中的质量管理特征

3 A项目幕墙施工图设计质量管理现状分析

3.1 A项目幕墙施工图设计质量管理问题识别

3.1.1 项目概述

3.1.2 设计质量管理问题识别

3.2 A项目幕墙施工图设计质量管理问题调查

3.2.1 调查问卷设计

3.2.2 数据测量与收集

3.2.3 调查数据统计学分析

3.3 A项目幕墙施工图设计质量管理主要问题梳理

3.3.1 技术管理

3.3.2 核图管理

3.3.3 图纸审查管理

3.3.4 沟通管理

3.4 本章小结

4 A项目幕墙施工图设计质量管理问题分析与技术保障措施

4.1 设计质量管理问题分析

4.1.1 技术管理影响因素分析

4.1.2 核图管理影响因素分析

4.1.3 图纸审查管理影响因素分析

4.1.4 沟通管理影响因素分析

4.2 基于BIM幕墙施工图设计质量管理模式分析

4.2.1 设计管理流程图

4.2.2 设计管理流程各阶段论述

4.2.3 设计质量管理制度

4.3 基于BIM幕墙施工图设计质量管理改善方案介绍

4.3.1 技术管理实施方案

4.3.2 核图管理实施方案

4.3.3 图纸审查管理实施方案

4.3.4 沟通管理实施方案

4.4 本章小结

5 A项目BIM幕墙施工图设计质量管理效果评价与综合建议

5.1 质量管理效果评价

5.1.1 技术措施管控效果分析

5.1.2 经济措施管控效果分析

5.1.3 项目完成效果分析

5.2 BIM幕墙施工图设计质量管理提升措施

5.2.1 技术方面质量管理提升措施

5.2.2 核图方面质量管理提升措施

5.2.3 图纸审查方面质量管理提升措施

5.2.4 沟通方面质量管理提升措施

5.3 BIM在幕墙设计全过程推广方案

5.3.1 方案图设计阶段

5.3.2 施工组织设计阶段

5.3.3 深化设计及加工制作阶段

5.4 本章小结

6 研究结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录A 《A项目南区幕墙施工图质量问题》调查问卷

附录B 《A项目南区幕墙施工图质量问题》调查问卷

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （3）建筑幕墙施工与设计中存在的问题及对策（论文提纲范文）

1 建筑工程玻璃幕墙的设计原则

2 建筑工程玻璃幕墙设计问题及解决对策分析

2.1 节能问题及解决对策

2.2 通风、遮阳和隔音设计问题及解决对策

2.3 伸缩缝设计问题及解决对策

2.4 避雷、抗震和防火设计问题及解决对策

3 建筑工程玻璃幕墙施工问题及解决对策分析

3.1 施工质量问题及解决对策

3.2 施工队伍问题及解决对策

3.3 施工安全问题及解决对策

4 工程案例分析

4.1 工程概况

4.2 设计与施工要点

4.3 具体问题

4.4 解决对策

5 结语

#### （4）超大规模双层混合幕墙结构体系施工技术（论文提纲范文）

1 工程概况

1.1 FS01混合幕墙结构体系

1.2 FS02混合幕墙结构体系

1.3 FS03首层竖明横隐玻璃幕墙系统

1.4 FS04穹顶采光顶幕墙系统

2 施工总体部署

2.1 施工部署

2.2 施工段划分

2.3 施工设备

3 施工工艺技术及措施

3.1 总体测量放线工艺流程

3.2 FS01混合幕墙结构体系

3.3 FS02混合幕墙结构体系

3.4 FS03首层竖明横隐玻璃幕墙系统

3.5 FS04穹顶采光顶系统

3.6 扭曲幕墙部位脚手架工程

4 结语

#### （5）建筑幕墙全生命周期主要安全问题及其解决方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 建筑幕墙发展现状

1.2.2 国内外建筑幕墙安全检测标准现状

1.2.3 国内外建筑幕墙安全评价及检测预警的研究现状

1.3 研究内容

第2章 建筑幕墙安全隐患及其全生命周期成因分析

2.1 建筑幕墙安全隐患分析

2.2 建筑幕墙安全隐患全生命周期成因分析

2.2.1 玻璃爆裂

2.2.2 连接件失效

2.2.3 粘结材料失效

2.2.4 建筑幕墙渗漏

2.2.5 建筑幕墙防火

2.3 本章小结

第3章 建筑幕墙设计阶段安全问题研究

3.1 荷载计算

3.2 隐框玻璃幕墙副框与压块设置方案研究

3.3 石材幕墙面板开孔尺寸和开孔位置研究

3.3.1 石材幕墙面板开孔尺寸对孔边力学性能影响

3.3.2 四点支撑石材幕墙面板开孔位置研究

3.4 金属幕墙金属板加强肋安全设计研究

3.4.1 加强肋连接方式对金属板力学性能影响

3.4.2 加强肋截面形式对金属板力学性能影响

3.4.3 加强肋布置形式对金属板力学性能影响

3.5 本章小结

第4章 建筑幕墙施工与运维阶段安全问题研究

4.1 建筑幕墙面板材料制作与安装

4.1.1 面板制作

4.1.2 面板安装

4.2 建筑幕墙支撑体系制作与施工

4.2.1 支撑体系制作

4.2.2 支撑体系施工

4.3 建筑幕墙粘结材料制作与施工

4.3.1 粘结材料制作

4.3.2 粘结材料施工

4.4 建筑幕墙运维阶段安全问题控制措施

4.4.1 建筑幕墙安全检验鉴定

4.4.2 建筑幕墙保养维修措施

4.5 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

#### （6）场站类建筑幕墙关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文的研究内容

第2章 场站类建筑幕墙支承体系研究

2.1 场站类建筑幕墙主要支承结构形式

2.1.1 框支承式幕墙

2.1.2 肋支承式幕墙

2.1.3 点支承式幕墙

2.2 场站类建筑幕墙支承结构特点

2.3 场站类建筑幕墙索支承体系承载性能分析

2.3.1 工程概况

2.3.2 结构选型及模型建立

2.3.3 拉索幕墙荷载计算

2.3.4 单拉索支承体系承载性能分析

2.4 本章小结

第3章 场站类建筑幕墙典型结构优化设计

3.1 框支承式幕墙立柱优化设计

3.1.1 立柱截面方案设计

3.1.2 不同截面类型立柱承载性能研究

3.1.3 H型钢框架立柱连接设计

3.2 拉索幕墙顶部支座优化设计

3.2.1 初选方案设计及分析

3.2.2 顶部支座尺寸优化设计

3.2.3 顶部支座拓扑优化设计

3.3 驳接爪夹具多目标优化设计

3.3.1 多目标优化概述

3.3.2 驳接爪夹具多目标优化分析

3.4 本章小结

第4章 场站类建筑金属屋面系统优化设计

4.1 直立锁边金属屋面系统

4.1.1 直立锁边金属屋面系统的构造及安装

4.1.2 直立锁边金属屋面系统的优势

4.2 新型金属屋面系统

4.2.1 新型金属屋面系统结构设计

4.2.2 新型金属屋面抗风揭实验

4.2.3 新型金属屋面系统创新性应用

4.3 本章小结

第5章 BIM技术在场站类建筑幕墙中的应用研究

5.1 BIM技术概述

5.1.1 BIM技术的发展历程

5.1.2 BIM技术的特点

5.2 BIM技术在场站类建筑幕墙中的应用

5.2.1 工程概况

5.2.2 BIM技术的应用

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

#### （7）玻璃幕墙类大型绿色办公建筑后评估 ——以苏州地区为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究对象

1.1.1 研究背景

1.1.2 关键词释义

1.2 研究目的及创新性

1.2.1 研究目的及意义

1.2.2 研究创新性

1.3 研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 文献综述及后评估方法

2.1 玻璃幕墙发展研究综述

2.1.1 国内玻璃幕墙发展现状

2.1.2 国内玻璃幕墙发展趋势

2.1.3 相关研究及不足之处

2.2 后评估研究综述

2.2.1 国内外绿色建筑评价体系

2.2.2 我国评价体系新旧对比

2.2.3 建筑后评估基础理论

2.2.4 后评估方法综述

2.3 本文后评估体系与方法

第三章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑现状分析及技术评价

3.1 调研前准备

3.1.1 调研测量项目概况

3.1.2 调研测量基本情况

3.2 能耗现状

3.2.1 总能耗研究

3.2.2 分项能耗研究

3.3 室内环境质量现状

3.3.1 室内热湿环境分析

3.3.2 室内光环境分析

3.3.3 室内声环境分析

3.3.4 室内空气品质分析

3.4 技术评价的必要性

3.5 绿色建筑评价程序

3.6 苏州工业园区档案管理大厦

3.6.1 节地与室外环境

3.6.2 节能与能源利用

3.6.3 节水与水资源利用

3.6.4 节材与材料资源利用

3.6.5 室内环境质量

3.6.6 施工管理

3.6.7 运营管理

3.6.8 评价小结

3.7 苏州高新区有轨电车大楼

3.7.1 节地与室外环境

3.7.2 节能与能源利用

3.7.3 节水与水资源利用

3.7.4 节材与材料资源利用

3.7.5 室内环境质量

3.7.6 施工管理

3.7.7 运营管理

3.7.8 评价小结

3.8 苏州工业园区月亮湾建屋广场

3.8.1 节地与室外环境

3.8.2 节能与能源利用

3.8.3 节水与水资源利用

3.8.4 节材与材料资源利用

3.8.5 室内环境质量

3.8.6 施工管理

3.8.7 运营管理

3.8.8 评价小结

3.9 本章小结

第四章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑综合分析

4.1 外环境设计阶段

4.2 建筑设计阶段

4.2.1 能耗影响因素分析

4.2.2 水耗影响因素分析

4.3 施工管理

4.4 运营管理

第五章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑围护结构改进设计

5.1 围护结构热工性能模拟

5.2 围护结构遮阳措施改进

第六章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑可持续发展优化策略

6.1 外环境设计优化策略

6.2 建筑设计优化策略

6.2.1 建筑幕墙设计优化策略

6.2.2 建筑节水设计优化策略

6.3 施工管理优化策略

6.4 运营管理优化策略

第七章 结论与展望

7.1 主要结论

7.2 研究展望

参考文献

图表目录

附录 绿色办公建筑室内环境满意度问卷调查

致谢

作者简历

#### （8）长春龙嘉国际机场T2航站楼外围护系统设计与施工一体化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究的背景、目的及意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的目的

1.1.3 研究的意义

1.2 国内外研究情况

1.2.1 国内外机场航站楼建筑研究情况

1.2.2 国内外建筑围护系统一体化设计研究情况

1.2.3 国内外建筑围护系统施工技术研究情况

1.3 论文研究方法及结构框架

1.3.1 论文研究方法

1.3.2 论文结构框架

2 围护系统一体化设计理论基础

2.1 影响要素

2.1.1 地域环境因素

2.1.2 文化美学因素

2.1.3 人性设计因素

2.1.4 科学技术因素

2.2 设计原则

2.2.1 环境整体性

2.2.2 功能复合性

2.2.3 经济合理性

2.3 模式类型

2.3.1 幕墙类型

2.3.2 屋盖类型

2.4 技术难点

2.4.1 一体化设计

2.4.2 一体化建造

2.5 本章小结

3 围护系统一体化设计框架

3.1 项目设计概况

3.2 建筑空间一体化

3.2.1 屋面系统设计

3.2.2 索幕墙系统设计

3.2.3 框架式幕墙系统设计

3.3 建筑结构一体化

3.3.1 幕墙一体化设计

3.3.2 屋盖一体化设计

3.4 材料表达一体化

3.4.1 天花吊顶选型

3.4.2 金属屋面选型

3.5 本章小结

4 幕墙一体化施工技术

4.1 拉索张拉力控制技术

4.1.1 拉索设计方案

4.1.2 总体施工方案

4.1.3 拉索安装和张拉方案

4.2 玻璃变形仿真安装技术

4.2.1 总体安装方案

4.2.2 玻璃安装顺序

4.3 本章小结

5 屋面一体化施工技术

5.1 屋盖网架施工技术

5.1.1 总体施工方案

5.1.2 网架提升技术

5.1.3 网架提升力学计算

5.1.4 网架同步分级卸载技术

5.2 金属屋面施工技术

5.2.1 屋面工程概况

5.2.2 屋面节点设计

5.2.3 屋面板施工技术

5.3 铝板吊顶施工技术

5.3.1 吊顶工程概况

5.3.2 三维数据采集技术

5.3.3 3D模型重建技术

5.3.4 BIM辅助号料技术

5.4 本章小结

6 结论

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （9）南京市公共建筑的幕墙工程质量控制研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 研究现状

1.3 研究内容

第2章 南京市常见建筑幕墙及其质量控制要求

2.1 南京市公建项目常见的幕墙类型

2.2 公共建筑幕墙设计施工技术特点

2.3 公共建筑幕墙主要的质量问题

第3章 建筑幕墙的施工组织管理

3.1 幕墙工程的组织机构

3.2 幕墙工程施工技术准备

3.3 幕墙工程专项施工方案审查

第4章 建筑幕墙主要材料采购进场质量控制

4.1 建筑幕墙主要材料的质量要求

4.2 建筑幕墙主要材料的采购要求

4.3 建筑幕墙主要材料的进场要求

第5章 建筑幕墙隐蔽工程施工质量控制

5.1 建筑幕墙预埋件安装施工质量控制

5.2 建筑幕墙龙骨安装施工质量控制

5.3 建筑幕墙相关工程施工质量控制

第6章 建筑幕墙面板安装质量控制

6.1 玻璃幕墙面板安装质量控制

6.2 铝板幕墙面板安装质量控制

6.3 石材幕墙面板安装质量控制

6.4 人造板幕墙面板安装质量控制

结语

参考文献

致谢

#### （10）BIM在建筑幕墙设计与项目管理中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的和意义

1.2 国内外发展研究现状

1.2.1 BIM国内外发展现状

1.2.2 BIM在幕墙中的研究现状

1.3 研究内容和方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 技术路线和主要创新点

1.4.1 技术路线

1.4.2 主要创新点

第二章 建筑幕墙及BIM相关理论

2.1 建筑幕墙概述

2.1.1 建筑幕墙的概念

2.1.2 建筑幕墙的发展情况

2.1.3 建筑幕墙的分类及特点

2.2 BIM概述及其相关理论

2.2.1 BIM的基本概念

2.2.2 BIM的主要特征

2.2.3 BIM软件分类及介绍

2.3 本章小结

第三章 BIM在建筑幕墙设计与施工中的应用

3.1 幕墙设计阶段

3.1.1 幕墙方案设计

3.1.2 幕墙深化设计

3.1.3 幕墙施工图设计

3.2 幕墙生产加工阶段

3.2.1 幕墙生产加工阶段工作内容

3.2.2 BIM技术在幕墙生产加工中的应用

3.3 幕墙施工安装阶段

3.3.1 幕墙项目进度控制与协调管理

3.3.2 幕墙项目质量控制与安全管理

3.3.3 幕墙项目成本控制与合同管理

3.3.4 幕墙项目信息管理

3.4 本章小结

第四章 BIM与传统模式在幕墙工程中应用对比分析

4.1 工程背景

4.1.1 某文体中心幕墙工程概况

4.1.2 某文体中心幕墙工程BIM应用难点探讨

4.2 BIM技术在某文体中心幕墙工程中的应用

4.2.1 幕墙设计

4.2.2 幕墙生产加工

4.2.3 幕墙工程成本控制

4.2.4 幕墙工程施工管理

4.3 BIM应用效果及问题

4.3.1 BIM应用效果

4.3.2 BIM应用中存在的问题

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 四、玻璃幕墙的设计与施工（论文参考文献）

- [1]基于BIM和KBE的幕墙工程规则检查及优化研究[D]. 宋莉蓉. 中国矿业大学, 2021

- [2]基于BIM技术A项目幕墙施工图设计质量管理研究[D]. 王艳超. 北京交通大学, 2021(02)

- [3]建筑幕墙施工与设计中存在的问题及对策[J]. 刘军. 房地产世界, 2020(24)

- [4]超大规模双层混合幕墙结构体系施工技术[J]. 方园,赵毅,张红永,周常林,黄心颖,李佐强. 建筑施工, 2020(08)

- [5]建筑幕墙全生命周期主要安全问题及其解决方案研究[D]. 付树壮. 山东建筑大学, 2020(12)

- [6]场站类建筑幕墙关键技术研究[D]. 王成. 山东建筑大学, 2020(11)

- [7]玻璃幕墙类大型绿色办公建筑后评估 ——以苏州地区为例[D]. 张晓霞. 苏州科技大学, 2020(08)

- [8]长春龙嘉国际机场T2航站楼外围护系统设计与施工一体化研究[D]. 潘东旭. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [9]南京市公共建筑的幕墙工程质量控制研究[D]. 高旭. 东南大学, 2019(01)

- [10]BIM在建筑幕墙设计与项目管理中的应用研究[D]. 杨冠雄. 石家庄铁道大学, 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a8a572f99eb0d23cee09c2b6.html