# 水利工程中大坝碾压混凝土施工技术李建

山东省德州市临邑县水务局山东省德州市251500

摘要：大坝施工是水利工程中不可缺少的部分，并且在其中还发挥着重要的作用。现阶段，我国大坝施工工艺有多种，所以，在确保大坝施工质量的前提下，应采取合理的、科学的施工技术，进而减短工程工期以及节省工程施工资金的投入。通过碾压混凝土大坝施工技术，均可实现以上要求，所以，必须高度重视其在水利工程中的运用，进而促进水利工程的健康、快速发展。本文对水利工程中大坝碾压混凝土施工技术进行分析。

关键词：水利工程；大坝碾压；混凝土施工技术

要想提高碾压混凝土坝体的施工质量，不仅需要制定合理的施工方案，对施工过程的技术控制也十分关键。我国幅员辽阔，各地气候条件差别较大，因此不具备广泛适用的施工方法。只有因地制宜，针对不同地区的碾压混凝土施工制定适宜的运输、拌合、摊铺方案，积累成熟的施工经验，才能形成最为可靠的施工技术。

1碾压混凝土施工技术的类型

第一，外包常态混凝土碾压混凝土坝。外包常态混凝土碾压混凝土坝，其碾压混凝土填筑的主要部位在中心，而外部则采用常态混凝土予以保护，继而构成一种包裹剖面形式的混凝土类型。外包常态混凝土碾压混凝土坝的施工特点为：层面与层面之间的结合良好，且坝体有比较高的抗冻性与抗渗性。然而，因为施工工艺不一样，常态混凝土在大坝中所占的比重比较大，继而对仓面的施工带来一定的影响；若两种不同的混凝土一同展开施工作业，其干扰性较大，极易影响工程施工的进度与效率，且难以展现出通仓薄层碾压持续上升施工技术的优越性。因为需在坝体中加入常态混凝土，继而使得其工程的造价有所提升。第二，全碾压混凝土坝。我国在上世纪八十年代，对全碾压混凝土坝进行研究，历经八年最终于1990年初步完成了对该技术的阶段性研究。该技术是采用的是低水灰比与水泥混凝土（塌落度为零），通过振动压路机振动、碾压，最终成型，其结构相对而言较为简单，且机械化强度大，施工便捷，水泥使用量少，缩缝小，工程造价低，对周边环境的污染少。

2在大坝工程施工过程中碾压混凝土主要的施工技术优点

第一，碾压混凝土施工技术具有较快的施工速度，提升了大坝工程的施工工期。在大坝施工的断面尺寸方面，碾压混凝土大坝施工和传统意义上的混凝土大坝施工较为相似，但是在使用混凝土的水泥量上面，碾压混凝土施工还是较为突出，能够在保障施工质量的前提下，使用较少的水泥，同时碾压混凝土施工的坝体结构相较于传统的施工技术较为简单，在施工过程中没有纵缝的设置，不使用横版来构造横缝施工。由于采用了土石坝的施工相关设备，因此在施工速度上有了非常大的提升，能够在缩短工期方面为大坝施工作出贡献。第二，碾压混凝土施工技术在施工过程中造价较低。在碾压混凝土施工技术应用的过程中，除了施工过程中水泥用量较少，同时还由于其施工的特殊性，节省大量的施工模板，根据实际的大坝施工来分析，模板量的节省大约在百分之三十左右。

3碾压混凝土坝施工的关键技术

3.1混凝土的拌合技术

当前，我国的大中型混凝土坝普遍使用多次投料拌和技术。在技术应用的过程中，拌和质量的高低主要是由混凝土原料的投料顺序来决定的。原材料的配合比、搅拌设备的类型不同，那么投料顺序也会有一定的不同。因为碾压混凝土无需太多的用水量，所以其拌和的时间相对更长。

3.2大坝碾压混凝土的运输

在大坝碾压混凝土中，对于混凝土的运输有着具体的要求。首先，混凝土在搅拌均匀之后，要通过皮带或者是汽车对其进行运输，在运输的过程中要确保运输的稳定性和便捷性。其次，需要采用搅拌机进行混合料的搅拌，若使用连续式搅拌机进行工作的要控制间歇的时间，间歇时间最好是在最小的范围之内，运输混凝土的时候要确保运输的速度。若是在温度高的天气进行运输，要对混合料进行覆盖，避免水分的流失。在用汽车进行运输的时候要充分考虑车速、运输距离和搅拌时间，确保施工各环节的连贯性。

3.3大坝碾压混凝土的摊铺

在进行大坝碾压混凝土的混合料的摊铺时，一般使用高强力熨烫板的沥青摊铺机进行大坝碾压混凝土混合料的摊铺，这是为了确保摊铺的混凝土密实而平整。由于大坝碾压混凝土混合料的摊铺过程是大坝碾压混凝土的施工过程中的一道关键性的步骤，因而有必要对其影响因素进行分析。对摊铺效果影响的因素有摊铺机的找平系统、摊铺速度、熨烫板的参数等。在摊铺时，应当注意以下几点：第一，摊铺机的找平系统应当性能良好，施工时应当选择最佳的找平基准以确保摊铺机的良好运行。在摊铺过程中应当保证摊铺机的工作状态良好，只有这样，才能使碾压的混凝土既密实又平整。第二，摊铺机在碾压时应当保持合适的速度。选择的速度太慢会浪费时间，延长施工时间和工程进度，而且降低了摊铺机的设备利用率；相反，速度太快又会造成摊铺的效果不好，因而降低了施水电站大坝碾压混凝土施工技术研究工的质量。因此，在摊铺速度的选择上应当慎重。

3.4碾压混凝土的碾压技术要点

混凝土浇筑后，应及时进行碾压操作。碾压操作时应对温度进行严格控制，并在摊铺同时进行碾压操作。若温度控制不当，极易使发生裂缝等现象只有将温度严格控制在标准范围内，才能使混凝土具有较高的防渗透能力，同时促进碾压质量的提升，特别是在大形混凝土工程中。常见的控温措施有：提升散热速度、将混凝土的发热量降到最低。高校控制混凝土的内外温差控制在标准范围内，是控制温差的主要目的。在控制温度的同时，还应及时碾压，配合好摊铺速度与碾压速度，碾压速度与次数间的关系应结合实际参数进行最优化的配合。

3.5强化温度控制

在对混凝土大坝工程开展修建上的施工步骤时，经常会因为施工人员操作上的失误，导致混凝土温度无法维持在一个水平面上，严重的可能直接导致混凝土面出现了裂缝的情况。如果混凝土的温度无法控制在相应的误差范围之内，混凝土就很可能会在温差出现的过程中出现裂缝。这些裂缝的出现不仅会影响整个工程修建的质量，同时也会对大坝的稳定性产生阻碍。为了让这些温度差值过大导致出现的裂缝问题可以得到妥善的处理，施工人员必须加强对混凝土的温度控制，采用科学合理的办法对施工期间的温度进行控制，让温度数值控制在一个合理的温范围内。例如可以选择在恰当的气候条件下进行浇筑处理，为了防止温差过大，可以采用冷却水浇筑的办法，让混凝土施工过程中的高温度环境得到冷却。同时，水利工程的施工过程中，由于混凝土浇筑的工作面比较大，所以很容易受到气候环境的影响，为了让气候环境施工过程产生的影响可以控制在一定的范围中，必须采用合理的手段，让碾压混凝土大坝施工的温度可以控制在合理的水平之内。

结束语：

时代的飞速发展，让我国科技水平取得了非常大的进步，我国市政工程的技术实施水平也越来越高。碾压混凝土大坝施工技术在更新换代的过程中，应用的面积也变得越来越广泛。施工人员在对这项技术进行使用时，为了提升工程建设上的质量，应该根据工程建设上的实际技术情况进行数据上的分析，来对技术的使用进行调整。

参考文献：

[1]邓体文.浅析水利工程中大坝碾压混凝土施工技术[J].大科技，2014（22）.

[2]柴新惠.水利工程碾压混凝土大坝施工技术的方法[J].商品与质量建筑与发展，2013（10）.

[3]季习华.水利工程中大坝碾压混凝土施工技术的探讨[J].商品与质量建筑与发展，2014（8）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a8c6fb41f53053c34d2a9372.html