# 一种照明可调式灯塔论文和设计-张琪

### 全文摘要

本实用新型公开一种照明可调式灯塔，属于液压设备技术领域。包括桅杆体和照明部件，所述照明部件安装在所述桅杆体的顶端，所述桅杆体的底部固定安装有底座，所述桅杆体上安装有液压缸，所述液压缸的顶端与所述桅杆体的顶端连接，所述桅杆体的顶端和所述照明部件之间依次设置有延伸臂和连接杆，所述延伸臂和所述连接杆的一端活动连接，所述照明部件与所述连接杆的另一端固定连接。在本实用新型提供的照明可调式灯塔中，所述连接杆可绕所述延伸臂转动一定的角度，从而调整所述照明部件的位置，以达到更好的照明效果，避免了人工去搬动灯塔整体，提高了工作效率和可操作性。

### 主设计要求

1.一种照明可调式灯塔，包括桅杆体(1)和照明部件(2)，所述照明部件(2)安装在所述桅杆体(1)的顶端，所述桅杆体(1)的底部固定安装有底座(5)，所述桅杆体(1)上安装有液压缸(8)，所述液压缸(8)的顶端与所述桅杆体(1)的顶端连接，其特征在于，所述桅杆体(1)的顶端和所述照明部件(2)之间依次设置有延伸臂(3)和连接杆(4)，所述延伸臂(3)和所述连接杆(4)的一端活动连接，所述照明部件(2)与所述连接杆(4)的另一端固定连接，所述连接杆(4)上还设有限位装置(6)。

### 设计方案

1.一种照明可调式灯塔，包括桅杆体(1)和照明部件(2)，所述照明部件(2)安装在所述桅杆体(1)的顶端，所述桅杆体(1)的底部固定安装有底座(5)，所述桅杆体(1)上安装有液压缸(8)，所述液压缸(8)的顶端与所述桅杆体(1)的顶端连接，其特征在于，所述桅杆体(1)的顶端和所述照明部件(2)之间依次设置有延伸臂(3)和连接杆(4)，所述延伸臂(3)和所述连接杆(4)的一端活动连接，所述照明部件(2)与所述连接杆(4)的另一端固定连接，所述连接杆(4)上还设有限位装置(6)。

2.根据权利要求1所述的照明可调式灯塔，其特征在于，所述限位装置(6)包括若干个销孔(9)和带有孔的连杆(10)，所述销孔(9)设置在所述延伸臂(3)和所述连接杆(4)上，所述连杆(10)的通过销钉分别与所述延伸臂(3)和所述连接杆(4)连接。

3.根据权利要求1所述的照明可调式灯塔，其特征在于，所述延伸臂(3)与所述连接杆(4)的一端铰接。

4.根据权利要求1所述的照明可调式灯塔，其特征在于，所述底座(5)上设有若干个定位孔(7)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及液压设备技术领域，特别涉及一种照明可调式灯塔。

背景技术

目前的户外照明装置，例如灯塔，可用于户外应急照明等场合。现有技术中的灯塔，其桅杆体需固定照明部件、线缆等部件；桅杆体承载的重量很重，转动桅杆体时较为费力，操作人员需花费很大力气才转动桅杆体以改变照明部件的照射方向，操作人员工作效率低、工作强度大，产品使用不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种照明可调式灯塔，以解决现有灯塔改变照明部件的照射方向时，因其自身过重而难以实现，操作人员工作强度大、工作效率低的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种照明可调式灯塔，包括桅杆体和照明部件，所述照明部件安装在所述桅杆体的顶端，所述桅杆体的底部固定安装有底座，所述桅杆体上安装有液压缸，所述液压缸的顶端与所述桅杆体的顶端连接，其特征在于，所述桅杆体的顶端和所述照明部件之间依次设置有延伸臂和连接杆，所述延伸臂和所述连接杆的一端活动连接，所述照明部件与所述连接杆的另一端固定连接，所述连接杆还设有限位装置。

可选的，所述限位装置包括若干个销孔和带有孔的连杆，所述销孔设置在所述延伸臂和所述连接杆上，所述连杆的通过销钉分别与所述延伸臂和所述连接杆连接。

可选的，所述延伸臂与所述连接杆的一端铰接。

可选的，所述底座上设有若干个定位孔。

在本实用新型提供的照明可调式灯塔中，所述连接杆可绕所述延伸臂转动任意的角度，从而调整所述照明部件的位置，以达到更好的照明效果，避免了人工去搬动灯塔整体，提高了工作效率和可操作性。

附图说明

图1是本实用新型提供的照明可调式灯塔的结构示意图；

图2是本实用新型提供的轴侧图；

图3是限位装置的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本实用新型提出的一种照明可调式灯塔作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书，本实用新型的优点和特征将更清楚。需说明的是，附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例，仅用以方便、明晰地辅助说明本实用新型实施例的目的。

本实用新型提供了一种照明可调式灯塔，包括桅杆体1和照明部件2，所述照明部件2安装在所述桅杆体1的顶端，所述桅杆体1的底部固定安装有底座5，所述底座5上设有若干个定位孔7，所述定位孔7可在灯塔搬运或者工作时，通过定位销或螺钉固定在车体上，达到稳定的效果，作为优选，所述定位孔7设置4个；所述桅杆体1上安装有液压缸8，所述液压缸8的顶端与所述桅杆体1的顶端连接，所述桅杆体1的顶端和所述照明部件2之间依次设置有延伸臂3和连接杆4，所述延伸臂3和所述连接杆4的一端铰接，所述照明部件2与所述连接杆4的另一端固定连接，所述连接杆4靠近所述延伸臂3的一端设置有限位装置6，所述限位装置6包括若干个销孔9和带有孔的连杆10，所述销孔9设置在所述延伸臂3和所述连接杆4上，所述连杆10的两端通过销钉分别与所述延伸臂3和所述连接杆4连接，所述连杆10的两端可以连接在所述延伸臂3和所述连接杆4上任意的销孔9内，故所述限位装置6能够限制所述连接杆4旋转任意的角度，作为优选，本实用新型设定旋转角度为90度。

工作原理：工作时，配合小型发电机组或接市电工作，所述底座5上的定位孔7通过螺钉或者定位销固定在车体上，液压杆8工作，带动所述桅杆体1升降，当需要对照明效果进行微调时，可转动所述连接杆4，转动到一定角度，用所述限位装置6进行限位固定，即可实现对照明范围的微调，而不必去移动灯塔整体，省时省力。

上述描述仅是对本实用新型较佳实施例的描述，并非对本实用新型范围的任何限定，本实用新型领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰，均属于权利要求书的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822250162.7

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209165226U

授权时间:20190726

主分类号:F21S 8/08

专利分类号:F21S8/08;F21V21/30

范畴分类:35A;

申请人:无锡豪丽坤自控设备有限公司

第一申请人:无锡豪丽坤自控设备有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区翔鸽路8号

发明人:张琪

第一发明人:张琪

当前权利人:无锡豪丽坤自控设备有限公司

代理人:杨立秋

代理机构:32340

代理机构编号:无锡派尔特知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a929827e337148a58dc7a8c8.html