# 燃料智能化过程中对采制化编码分配的探讨

石福渠郭华峰王敏

（国电怀安热电有限公司河北张家口076150）

摘要：通过对某热电有限公司燃料智能化建设过程中采样、制样、化验过程中三级编码使用过程中存在的问题，探讨制定编码规则，以达到采样、制样、化验三个环节隔绝保密作用。

关键词：编码、数学模型

1概要

2012年某热电有限公司被上级主管集团公司列为开展燃料智能化建设工程首批五个试点单位之一，同年由国电南京电力科学研究院组织人员进行设计并进行招标。2013年3月份燃料智能化项目建设工程开始施工，于同年底开始投入运行。由于该公司智能化建设工程在国内属于首批建设工程，燃料智能化建成后存在一些问题，尤其以采样、制样、化验编码的问题比较突出。此次就采样、制样、化验编码等存在的问题进行探讨。

2智能化建设前后采、制、化编码状况

2.1智能化建设前编码状况：智能化建设前公司燃料部采用的人工直线性编码。如图表1所示：

图表1

2.2.2智能化建设完成后编码存在的问题

1）编码人员没有改变必须每个月都得重复性从事编写编码繁琐工作，反而让工作人员增加了将编码数据导入智能化系统的工作。

2）虽然有条形码或电子芯片作为编码的传输介质，但是通过扫描或者读取设备，仍旧会显示出编码的基本信息如图2所示，采样、制样、化验保密的问题依旧没有解决。

3）条形编码存在的问题，因为煤本身是黑色的，如果编码被涂黑将无法读出。

4）芯片破损、磁化都将造成芯片的数据无法读写，除此芯片还有万分之一无法读写的概率。

3为了解决上述问题应采取的措施

3.1重新制定采、制、化编码数学模型

3.1.1对于机器自动采样的煤，可以采用随机分配生成编码。如图表2所示，A户为2016年1月1日第一个入厂的供煤户，如果该户需要制两以上的样，我们可以在编码后面加字母区分。如图表2所示：

图表3

3.1.3编码的读写与解析

对于采样编码读写与解析可以采用以下方法：

1）为了保证编码的读写正确我们可以采用以下方法进行组合。

a.采用条码+数字编码的形式，即A户=20160101001+条形编码或加密二维码。即便是二维码或加密二维码无法被读写时，换可以采用输入数字编码的方法进行化验。

b.采用条形编码或加密二维码+数字编码+芯片的方式，即A户=20160101001+条形编码或加密二维码+芯片。即在无法读取芯片编码时，可以采用读条型码的方式来解决编码问题。

2)计算机通过编码一一对应将化验数值与供煤户相联系，将化验数据与相关数据进行对照。

a.为了防止出现解析错误可以计算机软件按着正序关联，供煤户—采样编码—制样编码—化验编码—化验数值。反序校核，化验数值—化验编码—制样编码—采样编码—供煤户。通过正反对比校核后，将供煤户—化验数值相对应。

b.将化验热值与合同热值进行校核，数值符合实际情况将以黑字形式提示工作人员“数据无误”，如果出现正负偏差较大的情况。将以红字的形式提示工作人员，进行的复查。

c.同一供煤户同一煤种化验结果的低位热值、灰分、挥发分、全水、内水、硫与前30天的数据进行校核。如果某一个数据出现较大偏差，将提示工作人员，进行核查，以免出现错误。

4预计产生效果

4.1编码无规律可循，保密性加强。供煤商无法找到编码的规律，保证了机器采样过程的客观公平公正。即便获得了人工采样编码，但是制样编码却无从获得，保证了化验过程无干扰。

4.2编码人员只需要一次性为一个供煤户编写人工采样的一级编码即可。这样就可以从繁琐的编码工作中解脱出来，增强了编码的保密性，不必担心编码泄露。

4.3保证了编码传输的安全稳定，不会出现因编码无法读取而造成的丢样、缺样事件。

4.4对数据及时进行对比，可以及时发现化验数据存在的问题，并根据存在的问题进行逐级排查，查找出存在问题的原因，及时采取相应的措施。

参考文献

[1]燃料智能化管理体系.

作者简介

石福渠，1983，男，河北省张家口市怀安县，国电怀安热电有限公司，工程师。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a9342b3f726131d67b937e80.html