# 煤矸石改性膨胀土胀缩行为的孔隙特征分析

### 论文摘要

基于膨胀土给工程结构质量带来的不利影响,将煤矸石掺入膨胀土中,研究其对膨胀土胀缩行为的影响及孔隙特征。将煤矸石粉与膨胀土拌合制作试件,在固结仪内对掺入煤矸石膨胀土试样进行干湿循环试验,检测试样的轴向变形量和含水率,分析煤矸石粉的掺入对膨胀土胀缩性的影响,并通过压汞仪测定脱湿状态下掺入煤矸石膨胀土试样的孔隙分布特征。结果表明:经过6次干湿循环,吸水膨胀后掺入煤矸石膨胀土试样的含水率随干湿循环次数的增加而降低,干燥收缩后试样的含水率随干湿循环次数的增加而增加;随着干湿循环次数的增加,试样的轴向应变量逐渐减小,膨胀率和收缩率在第1次干温循环作用后达到最大值;煤矸石的掺入降低了膨胀土的膨胀率和收缩率,掺量为8%的煤矸石粉可有效抑制膨胀土的膨胀率和收缩率;在干湿循环作用下,煤矸石粉的掺入使膨胀土试样内部的孔隙类型进行了重分布,其孔隙密度和孔隙体积降低,膨胀土的胀缩性受到了抑制。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1. 1 试验材料

- （1） 膨胀土:

- （2） 煤矸石:

- 1. 2 试验方法

- （1） 干湿循环试验:

- （2） 压汞试验:

- 2 结果与分析

- 2.1 掺入煤矸石膨胀土试样的含水率随干湿循环次数的变化

- 2.2 掺入煤矸石膨胀土试样的轴向应变随干湿循环次数的变化

- 2.3 掺入煤矸石膨胀土试样的膨胀率随干湿循环次数的变化

- 2.4 掺入煤矸石膨胀土试样的收缩率随干湿循环次数的变化

- 2. 5 掺入煤矸石膨胀土试样的孔隙特征分析

- 2.5.1 孔隙密度

- 2.5.2 孔隙体积

- 2. 6 分析与讨论

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张雁,陈向前,殷潇潇

关键词: 膨胀土,煤矸石,干湿循环,胀缩性,孔隙特征

来源: 安全与环境工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 内蒙古农业大学能源与交通工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51669025)

分类号: TU443

DOI: 10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.2019.02.027

页码: 183-189

总页数: 7

文件大小: 377K

下载量: 149

### 相关论文文献

- [1].浅谈高速公路工程中膨胀土路基的施工[J]. 水利水电工程造价 2013(03)

- [2].铜污染宁明膨胀土的微观形态及剪切强度特性[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [3].膨胀土强度特性的研究进展[J]. 城市地质 2020(02)

- [4].肯尼亚蒙巴萨地区膨胀土特性试验与边坡防护研究[J]. 铁道建筑技术 2020(04)

- [5].工业废渣复合材料稳定膨胀土应用研究[J]. 路基工程 2020(04)

- [6].机场场道工程石灰改良膨胀土填筑道床施工技术研究[J]. 四川建材 2020(08)

- [7].工业废渣复合再生材料稳定膨胀土性能及工程应用[J]. 广东土木与建筑 2020(11)

- [8].石灰改良膨胀土重塑后抗剪强度特性及应用[J]. 长江科学院院报 2020(10)

- [9].膨胀土不良工程特性对滑坡的影响研究[J]. 价值工程 2019(03)

- [10].膨胀土对建筑物的危害[J]. 居舍 2019(17)

- [11].膨胀土特性分析[J]. 河北水利 2018(06)

- [12].邯邢地区膨胀土自由膨胀率估测方法研究[J]. 河北水利 2017(02)

- [13].干湿循环作用对合肥膨胀土的影响[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [14].公路膨胀土的危害及石灰土处置方法探析[J]. 智能城市 2017(09)

- [15].贝壳改良膨胀土的抗剪强度试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [16].膨胀土填芯施工技术在路基工程中的应用[J]. 中国建材科技 2014(S1)

- [17].干湿循环对改良膨胀土强度与变形特性的影响[J]. 公路工程 2015(03)

- [18].膨胀土路堑滑塌原因分析及治理[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2015(02)

- [19].钠基膨胀土防水毯在鹤鸣湖中的应用[J]. 科技致富向导 2013(36)

- [20].不同粒径风化砂改良膨胀土的动力特性研究[J]. 陶瓷 2020(11)

- [21].建筑垃圾改良膨胀土特性试验研究[J]. 路基工程 2020(03)

- [22].工业碱渣改性膨胀土室内试验研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [23].弥勒高饱和原状膨胀土强度变形特性研究[J]. 路基工程 2018(01)

- [24].三向应力下膨胀土含水量与膨胀率关系研究[J]. 地下空间与工程学报 2016(06)

- [25].不同温度下膨胀土裂隙演化规律研究[J]. 水电能源科学 2017(03)

- [26].高速铁路地基膨胀土膨胀变形试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2017(04)

- [27].市政道路利用膨胀土改良技术研究[J]. 低碳世界 2017(32)

- [28].膨胀土填芯路基施工技术及其应用探讨[J]. 山东工业技术 2016(09)

- [29].改良膨胀土胀缩裂隙及与抗剪强度的关系研究[J]. 水文地质工程地质 2016(03)

- [30].贵州六威高速膨胀土的工程特性试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa26ee0d330e1b5e82896fec.html