# 一种电池模组系统论文和设计-刘之浩

### 全文摘要

本实用新型提供了一种电池模组系统，涉及电池领域，包括用于放置电池模组的箱体一和用于控制所述电池模组的电池管理系统；所述电池管理系统设置在所述箱体一外且与所述电池模组连接；所述电池管理系统包括设置在箱体一上的箱体二、电池管理系统板、续电器以及分流器；所述电池管理系统板、所述续电器以及所述分流器均设置在所述箱体二内；所述续电器和所述分流器均由所述电池管理系统板控制；所述箱体箱体二上设有延伸出所述箱体二的接头；本实用新型的有益效果是：电池管理系统与电池模组分离，易于更换，提高电池管理系统的兼容性；电池管理系统设置防尘防水套，提高装置整体寿命；箱体二设置可开合箱门，便于更换电池管理系统内电子元件。

### 主设计要求

1.一种电池模组系统，其特征在于：包括用于放置电池模组的箱体一和用于控制所述电池模组的电池管理系统；所述电池管理系统设置在所述箱体一外且与所述电池模组连接；所述电池管理系统包括设置在箱体一上的箱体二、电池管理系统板、续电器以及分流器；所述电池管理系统板、所述续电器以及所述分流器均设置在所述箱体二内；所述续电器和所述分流器均由所述电池管理系统板控制；所述箱体二上设有延伸出所述箱体二的接头。

### 设计方案

1.一种电池模组系统，其特征在于：

包括用于放置电池模组的箱体一和用于控制所述电池模组的电池管理系统；

所述电池管理系统设置在所述箱体一外且与所述电池模组连接；

所述电池管理系统包括设置在箱体一上的箱体二、电池管理系统板、续电器以及分流器；

所述电池管理系统板、所述续电器以及所述分流器均设置在所述箱体二内；

所述续电器和所述分流器均由所述电池管理系统板控制；

所述箱体二上设有延伸出所述箱体二的接头。

2.根据权利要求1所述的一种电池模组系统，其特征在于：

所述箱体二上远离所述接头一侧设有用于与所述电池模组连接的连接器，所述连接器包括设置在所述箱体二上的插头、设置在所述插头内的插件以及设置在所述箱体一上与所述插件配合的插座。

3.根据权利要求2所述的一种电池模组系统，其特征在于：

所述插头通过导线延伸出所述箱体二，所述导线外设有保护套。

4.根据权利要求1所述的一种电池模组系统，其特征在于：

所述接头延伸出所述箱体二外并设有包裹所述接头的防尘防水套。

5.根据权利要求1所述的一种电池模组系统，其特征在于：

所述箱体二内设有用于监测安全的熔断器。

6.根据权利要求1所述的一种电池模组系统，其特征在于：

所述箱体二设有用于控制所述箱体二开合的箱门。

7.根据权利要求6所述的一种电池模组系统，其特征在于：

所述箱门与所述箱体二可拆卸连接，所述箱门卡接在所述箱体二上。

8.根据权利要求7所述的一种电池模组系统，其特征在于：

所述箱体二与所述箱门抵触侧壁上设有若干弹性块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电池领域，特别涉及一种电池模组系统。

背景技术

大供电量电池模组可用于电动汽车、电动车、机器人、无人机等领域。电池模组在使用过程中，可能会出现过度放电、过度充电的情况。为了保护电池模组，需要设置电池管理系统，即BMS来在电池过度充电或过度放电时进行控制。现有技术中，BMS常与电池模组相整合。整合后，BMS若出现故障，较难维护。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型中披露了一种电池模组系统，本实用新型的技术方案是这样实施的：

一种电池模组系统，包括用于放置电池模组的箱体一和用于控制所述电池模组的电池管理系统；所述电池管理系统设置在所述箱体一外且与所述电池模组连接；所述电池管理系统包括设置在箱体一上的箱体二、电池管理系统板、续电器以及分流器；所述电池管理系统板、所述续电器以及所述分流器均设置在所述箱体二内；所述续电器和所述分流器均由所述电池管理系统板控制；所述箱体箱体二上设有延伸出所述箱体二的接头。

优选地，所述箱体二上远离所述接头一侧设有用于与所述电池模组连接的连接器，所述连接器包括设置在所述箱体二上的插头、设置在所述插头内的插件以及设置在所述箱体一上与所述插件配合的插座。

优选地，所述插头通过导线延伸出所述箱体二，所述导线外设有保护套。

优选地，所述接头延伸出所述箱体二外并设有包裹所述接头的防尘防水套。

优选地，所述箱体二内设有用于监测安全的熔断器。

优选地，所述箱体二设有用于控制所述箱体二开合的箱门。

优选地，所述箱门与所述箱体二可拆卸连接，所述箱门卡接在所述箱体二上。

优选地，所述箱体二与所述箱门抵触侧壁上设有若干弹性块。

实施本实用新型的有益效果是：

1、电池管理系统与电池模组分离，便于更换，提高电池管理系统的兼容性；

2、电池管理系统的接头设置防尘防水套，提高装置整体寿命；

3、箱体二设置可开合箱门，便于更换电池管理系统内电子元件。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一种实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的一种具体实施方式电池管理系统内部结构示意图；

图2为本实用新型的一种具体实施方式电池管理系统外部结构示意图；

图3为本实用新型的一种具体实施方式电池管理系统与电池模块安装前的结构示意图；

图4为本实用新型的一种具体实施方式电池管理系统与电池模块安装后的结构示意图。

在上述附图中，各图号标记分别表示：

1-箱体一；2-电池管理系统；3-箱体二；4-电池管理系统板；5-续电器；6-分流器；7-接头；8-连接器；9-插头；10-插座；11-箱门；12-防尘防水套。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

一种电池模组系统，如图1、图2、图3和图4所示，包括用于放置电池模组的箱体一1和用于控制电池模组的电池管理系统2；电池管理系统2设置在箱体一1外且与电池模组连接；电池管理系统2包括设置在箱体一1上的箱体二3、电池管理系统板4、续电器5以及分流器6；电池管理系统板4、续电器5以及分流器6均设置在箱体二3内；续电器5和分流器6均由电池管理系统板4控制；箱体箱体二3上设有延伸出箱体二3的接头7。

在该具体实施方式中，箱体一1外壳主体可以采用聚酯类、环氧类或酚醛类有机聚合材料绝缘板。电池模组使用过程中，箱体一1给箱体二3中各设备供电，同时给续电器5充电，箱体二3闲置时，续电器5给电池管理系统板4供电，使电池管理系统板4保存采集到的数据，帮助用户后期分析电池，用以研究或改进设备。

电池模组包括多个电池组，每个电池组在电池组中心或电池组接线处等不同位置可以设置多个温度传感器。温度传感器与电池管理系统板4可以通过导线连接，也可以通过无线方式连接。电池模组设置电压电流实时采集装置，可以安装在箱体一1中每个电池组的导线上，也可以设置在箱体二3内，与电池管理系统板4直接相连，便于更换。电池管理系统板4采集每个电池组的电流、电压和温度等信息。

电池模组在使用过程中，电池管理系统板4记录每个电池组的提供的电流和电压信息。当个别电池组老化，提供的电流或电压不能满足需求，电池管理系统板4向分流器6发出控制信号，调大其他电池组的输出功率。电池模组充电过程中，电池管理系统板4记录每个电池组的充电电流和电压，当电池组充电接近完成时，电流会偏小，电池管理系统板4根据电流信息，会向分流器6发出控制信号，停止给该电池组供电，将充电电流分配给其他电池组。

在一种优选的实施方式中，如图1、图2、图3和图4所示，箱体二3上远离接头7一侧设有用于与电池模组连接的连接器8，连接器8包括设置在箱体二3上的插头9、设置在插头9内的插件以及设置在箱体一1上与插件配合的插座10。插件中导线的数量可以对应电池模组中电池组的数量，便于分流器6控制每个电池组的输出功率。插件中导线的数量也可以作冗余设置，使箱体二3可以控制包含更多电池组的电池模块，以提高箱体二3的兼容性，多余的导线也可以作备用，延长装置寿命。

在一种优选的实施方式中，如图1、图2、图3和图4所示，箱体二3设有用于控制箱体二3开合的箱门11，当箱体二3中设备损坏时，打开箱门11，可以维修损坏设备，也可以更换设备以适用不同的电池模组，以延长装置的寿命，提高装置的兼容性。

在一种优选的实施方式中，如图1、图2、图3和图4所示，箱门11与箱体二3可拆卸连接，箱门11卡接在箱体二3上，便于更换箱门11，延长装置寿命。

在一种优选的实施方式中，箱体二3与箱门11抵触侧壁上设有若干弹性块。箱体二3内设置有许多导线和电子元件，较为脆弱，因此可以在靠近接口、电子元件的位置设置弹性块，以避免在安装过程中箱门11压坏导线、电子元件的情况，也可以在箱门11受到外力发生形变时，减小箱门11的形变程度，以提高装置的抗撞击能力。

在一种优选的实施方式中，如图1、图2、图3和图4所示，接头7延伸出箱体二3外并设有包裹接头7的防尘防水套12。箱体二3内电池管理系统板4等较为精密的电子设备，提高装置的防尘防水性能，可以有效延长装置的寿命。箱体二3主体可以一体化铸造，各接口可以涂抹有机硅橡胶等材料的密封胶，以提高接口处的密封性。接头7处的防尘防水套12可以根据箱体一1接口形状定制，以覆盖箱体一1上的接口，进一步提高箱体本身的密封性，延长装置寿命。

在一种优选的实施方式中，如图1、图2、图3和图4所示，插头9通过导线延伸出箱体二3，导线外设有保护套。相比于插头9与箱体二3一体化铸造，插头9使用不同长度、规格的导线延伸出箱体二3，可以满足使用场景的需求，提高装置整体的兼容性。日常使用中，插头9与外部用电设备相连，会处于不同温度、湿度的环境下，较难在生产过程中设计保护方案，因此插头9相比于设备的其他部位更易损坏。插头9通过导线等可拆卸方式与箱体二3连接，易于在插头9损坏时进行维护，提高装置整体的寿命。

在一种优选的实施方式中，如图1、图2、图3和图4所示，箱体二3内设有用于监测安全的熔断器13。使用过程中，若个别电池组连续使用时间过长或出现短路、散热等问题，电池温度异常升高，电池管理系统板4可以向分流器6发出控制信号，断路该电池组，并均衡调大其他电池组的供电功率，防止部分电池组过热损坏。若由电池模组供电的设备出现短路等故障，电池模组输出电流过大，熔断器13可以熔断导线，断路所有电池组，以保护电池组和外部用电装置。

需要指出的是，以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006483.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209418586U

授权时间:20190920

主分类号:H01M 2/10

专利分类号:H01M2/10;H01M10/42;H01M10/48;H01M2/08

范畴分类:38G;

申请人:无锡至极动能科技有限公司

第一申请人:无锡至极动能科技有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市无锡国家高新技术产业开发区汉江路8号三层

发明人:刘之浩

第一发明人:刘之浩

当前权利人:无锡至极动能科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa3216c4078ef368bcf27447.html