# 建筑结构的抗震措施

山东新达工程设计有限公司山东潍坊261061

摘要：建筑结构抗震设计的方法是多种多样的，我们不仅要设计出好的方案还要在这同时想好补救建筑物的措施。所以，我们在进行抗震设计时应该综合分析，结构的布置和材料的运用都要合理，建筑结构抗震设计的好坏直接影响建筑物抗震效果。本文主要对建筑结构的抗震措施进行探讨研究。

关键词：抗震措施；建筑工程；结构

1.建筑结构抗震的重要性

房屋建筑结构的设计不仅是美观度、稳定性的体现，通过抗震性的结构设计，还突出了房屋居住的安全性。随着人们生活水平的提高，对于建筑物的质量控制有了更多的关注，房屋建筑是人们生活和居住的场所，其质量优劣直接的关系到了人们的生命财产安全，特别是在自然灾害频发的社会环境中，通过在房屋建筑上设计抗震结构，能够有效的提升建筑物的抗震指数，避免在级数较小的地震灾害中发生坍塌的现象。地震灾害不会频繁性的发生，但是其发生地点和发生的时间具有不可预测性，通过房屋抗震能力的结构设计，即使没有发生地震灾害，也具有实际应用意义，通过延长建筑物的使用寿命，在长远的经济建设中节约了工程成本。另外，通过结构稳定性的建立，有利于人们对房屋建筑进行高度和外形的改造，促进建筑物的艺术建设和城市的现代化构建。

2.建筑结构设计中抗震的影响因素

目前，我国建筑抗震技术已经有了一定的提高，但是与国外的技术相比还有很大的差距。建筑工程师还不能把建筑设计和抗震设计很好的结合，建筑抗震设计的发展还比较慢，并且抗震设计也不能与各地区的实际情况很好的结合。我国抗震设计的影响因素有以下几个：

2.1建筑抗震场地

建筑抗震场地能够在很大程度上影响建筑整体抗震能力，同时也是建筑抗震设计中十分重要的影响因素。地震的破坏性是不同的，当地震发生时，地表位置会随之发生变化，如果建筑场地选择在土层较软、土质疏松的地段，则建筑结构会被严重破坏，造成不可估量的损失。

2.2建筑结构体系

建筑结构体系与建筑物的整体安全有很大关联。一方面，建筑抗震设计应该充分考虑到建筑整体和局部的关系。建筑结构要有一定的余度，不能因为个体建筑而影响整个建筑的设计效果，如果建筑物局部结构由于地震而受到破坏，则需要保证建筑结构的整体抗震性能不受影响。另一方面，建筑结构体系设计的过程中，要保证建筑结构部件的强度和刚度的均衡。如果刚度和强度分配不合理，个别的建筑结构部件刚度达不到要求，对于建筑物区域有影响时，就会严重影响建筑结构的抗震能力。因此，必须注意建筑结构体系在抗震中的设计。

3.建筑结构抗震设计基本原则：

想要系统化提升我国建筑结构抗震潜能，就必须全面遵守相关性规范原则，保证施工方案的科学性设计结果基础上，令最终建筑成品呈现出较为可靠的抗震性能。

（1）设计结构分体系应使其构件以最有效的方式相互作用。比如：在墙的关键部位配置钢筋；使框架的刚度比达到最优；弦杆和斜杆的桁架体系。（2）增加抗弯结构体系的有效宽度，通过增加宽度可以直接减小倾覆力，在其它条件不变时，侧移按宽度增加的三次方的比例减小。（3）使大部分竖向荷载直接由主要抗弯构件承受。这将使主要的抗倾覆构件受到预压，有利于倾覆拉力作用下的房屋稳定。（4）增大承受荷载最有效构件的截面。比如，加大较低楼层柱子的连接大梁的翼缘截面，减小侧向位移和增加抵抗力矩，而不会增大上层楼面的质量。（5）在竖向结构分体系中，合理布置实心墙或斜撑构件，可以有效地抵抗每层楼的局部剪力。这样不仅起到抗震效果且可降低建造成本。（6）将大型竖向和水平构件连接成巨形框架。（7）每层楼盖都应起到水平隔板作用。这可以让各抵抗外力的构件共同工作，而不是单独工作。

4、加强建筑结构抗震的优化措施

4.1抗震结构的选择

选择合适的抗震结构对于提高建筑结构的抗震性能具有至关重要的作用，通过选择刚度高、强度优的建筑主体结构设计方案，在很大程度上能够降低建筑结构变形的概率，以此保障建筑结构的安全性。在选择抗震结构时应该注意以下几个方面:（1）建筑结构设计人员应该对抗震结构进行全面、细致的分析，同时还应该考虑非结构构件的抗震性，特别是注意非结构构件的强度、刚度等；（2）抗震结构必须具有足够的承载能力、良好的变性能力以及消耗地震能量的能力，钢筋混凝土结构的塑性内力重分布能力较好，能够有效的吸收与消耗地震能量；（3）抗震结构应该具有明确的计算简图与地震作用传递途径，楼屋盖梁系布置过程中应该尽可能的选择垂直重力荷载，这样能够以最短的路径将地震荷载传递到柱、墙等竖向构件上，在进行转换结构布置时，应该尽可能的保证其能够对上部结构竖向构件传来的垂直重力荷载进行一次或者两次转换，真挑剔抗侧力结构体系由支撑结构、剪力墙、框架结构等组成。

4.2多的设置抗震防线

通常情况下，良好的抗震结构系统往往由具备良好延性的几个分体系共同构成，其中，具备良好延性性能的结构构件能够较好的连接各个构件，例如建筑的框剪结构是由延性框架与剪力墙两分体部位共同构成的。一般情况下，当发生地震灾害之后，之后的一段时间内发生多起余震灾害，如果在建筑结构设计中仅设置一道防线，在第一地震灾害之后，往往会发生多次余震灾害，建筑结构必定会受到较大的影响，长时间下来，甚至还会引发房屋建筑倒塌事故。针对此，在进行建筑抗震结构系统设计时，应最大限度的满足建筑冗余度要求，在建筑结构设计过程中，还应建立屈服区分布系统，以最大限度的吸收与消耗地震能量的作用，大幅提升建筑物的抗震能力。

4.3确保建筑结构构件具备必要的功能

在进行建筑结构抗震设计时，需要保证建筑结构构建具有良好的承载性能、刚度、延性与稳定性。同时，对于房屋建筑结构构件设计，需严格遵循强剪弱弯、墙柱弱梁、强节点弱连接的基本原则，在具体设计过程中，对于可能会造成构件薄弱的部位，应采取相应的措施，提升结构的抗震性能。通常情况下，主要耗能构件不以承受竖向承载力为主。

4.4科学处理建筑结构构件强弱关系

在进行建筑结构设计时，对于建筑结构构件之间的强弱关系，必须进行科学的、合理的处理，确保统一楼层中的主要耗能构件均屈服之后，其他抗震侧构件依旧处于弹性状态，以保证有效屈服能够维持较长的时间，为房屋建筑结构的抗震性能与延性提供坚实的保障。针对此，在建筑结构抗震设计过程中，必须科学的处理建筑结构构件的强弱关系，并且还要合理改正不科学的结构构件设计。

结束语:

现阶段，地震已然成为人们财产和生命安全的重要威胁，为了保证人们的居住安全和稳定，必须加强建筑结构的抗震设计。抗震设计是通过对地震作用分析并采取抗震措施来实现的，建筑抗震性能的优劣受到抗震理念设计的影响，因此，人们应该更加重视抗震结构设计理念研究，将其融入建筑结构设计中，提高建筑抗震能力。

参考文献:

［1］孙怀春．浅谈结构抗震设计中的概念设计［J］．山西建筑，2011，37(18):15-16．

［2］李秋萍．“抗震概念设计”在结构抗震设计中的重要性［J］．现代物业(上旬刊)，2012，28(5):68-83．

［3］张晏文，李敬超，普琼达娃．谈基于性能的结构抗震设计理论［J］．山西建筑，2013，39(8):14-15．

［4］段丽玲.基于抗震理念的民用建筑结构设计探究[J].城市建设理论研究：电子版，2012（17）：46~48.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa473c9a82a41e2d68644b98.html