# 3D打印机喷嘴论文和设计-宇文敏

### 全文摘要

本实用新型的一种3D打印机喷嘴，包括喷嘴本体、螺套，喷嘴本体的一端呈圆锥体状，并沿周向间隔均匀设置有若干开口，喷嘴本体的外壁上设置有第一螺纹，喷嘴本体的外壁上安装有螺套，螺套一端呈圆锥体状，并包裹喷嘴本体设置有开口的一端。本实用新型的目的在于提供一种能调节喷嘴孔径的3D打印机喷嘴。

### 主设计要求

1.一种3D打印机喷嘴，其特征在于：包括喷嘴本体（1）、螺套（4），所述喷嘴本体（1）的一端呈圆锥体状，并沿周向间隔均匀设置有若干开口（2），所述喷嘴本体（1）的外壁上设置有第一螺纹（3），所述喷嘴本体（1）的外壁上安装有所述螺套（4），所述螺套（4）一端呈圆锥体状，并包裹所述喷嘴本体（1）设置有所述开口（2）的一端。

### 设计方案

1.一种3D打印机喷嘴，其特征在于：包括喷嘴本体（1）、螺套（4），所述喷嘴本体（1）的一端呈圆锥体状，并沿周向间隔均匀设置有若干开口（2），所述喷嘴本体（1）的外壁上设置有第一螺纹（3），所述喷嘴本体（1）的外壁上安装有所述螺套（4），所述螺套（4）一端呈圆锥体状，并包裹所述喷嘴本体（1）设置有所述开口（2）的一端。

2.根据权利要求1所述的一种3D打印机喷嘴，其特征在于：所述喷嘴本体（1）远离所述开口（2）的一端的外壁上设置有第二螺纹（5），并安装有螺母（6），所述第一螺纹（3）的螺纹方向与所述第二螺纹（5）的螺纹方向相反。

3.根据权利要求1所述的一种3D打印机喷嘴，其特征在于：所述螺套（4）靠近所述开口（2）的一端端面上设置有孔（7），所述孔（7）与所述螺套（4）的内腔相贯通。

4.根据权利要求1所述的一种3D打印机喷嘴，其特征在于：所述螺套（4）的外壁上设置有防滑纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及3D打印技术领域，特别涉及一种3D打印机喷嘴。

背景技术

3D打印机又称三维打印机，是一种累积制造技术，即快速成形技术的一种机器，它是一种数字模型文件为基础，运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。现阶段三维打印机被用来制造产品。逐层打印的方式来构造物体的技术。3D打印机的原理是把数据和原料放进3D打印机中，机器会按照程序把产品一层层造出来。现有的打印机的喷嘴是固定尺寸的孔径，无法调节喷嘴孔径大小，当需要采用不同孔径的喷嘴时，就需要更换喷嘴，甚至更换3D打印机，工作效率低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种3D打印机喷嘴，以解决上述背景技术中提出的无法调节喷嘴孔径的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种3D打印机喷嘴，包括喷嘴本体、螺套，所述喷嘴本体的一端呈圆锥体状，并沿周向间隔均匀设置有若干开口，所述喷嘴本体的外壁上设置有第一螺纹，所述喷嘴本体的外壁上安装有所述螺套，所述螺套一端呈圆锥体状，并包裹所述喷嘴本体设置有所述开口的一端。

优选的，所述喷嘴本体远离所述开口的一端的外壁上设置有第二螺纹，并安装有螺母，所述第一螺纹的螺纹方向与所述第二螺纹的螺纹方向相反。

优选的，所述螺套靠近所述开口的一端端面上设置有孔，所述孔与所述螺套的内腔相贯通。

优选的，所述螺套的外壁上设置有防滑纹。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型一种3D打印机喷嘴，包括喷嘴本体、螺套，喷嘴本体的一端呈圆锥体状，并沿周向间隔均匀设置有若干开口，喷嘴本体的外壁上设置有第一螺纹，喷嘴本体的外壁上安装有螺套，螺套一端呈圆锥体状，并包裹喷嘴本体设置有开口的一端。当需要调节喷嘴的孔径时，用手转动螺套，使得螺套向右移动，螺套设置有圆锥体一端的内壁，就会挤压喷嘴本体设置有开口的一端，由于开口的存在，使得各分开的圆锥面向中间收缩发生弹性变形，使得喷嘴的孔径逐渐变小；螺套向左移动，螺套设置有圆锥体一端的内壁就会远离喷嘴本体设置有开口的一端，各分开的圆锥面在弹性性力的作用下就会向外扩张，使得喷嘴的孔径逐渐变大，调节非常方便。

附图说明

图1为本实用新型的主视图。

图2为本实用新型的侧视图。

图3为本实用新型的A-A剖视图。

图中：1-喷嘴本体；2-开口；3-第一螺纹；4-螺套；5-第二螺纹；6-螺母；7-孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示，本实用新型提供了一种3D打印机喷嘴，包括喷嘴本体1、螺套4，所述喷嘴本体1的一端呈圆锥体状，并沿周向间隔均匀设置有若干开口2，所述喷嘴本体1的外壁上设置有第一螺纹3，所述喷嘴本体1的外壁上安装有所述螺套4，所述螺套4与第一螺纹3螺纹连接，所述螺套4一端呈圆锥体状，并包裹所述喷嘴本体1设置有所述开口2的一端。所述喷嘴本体1采用金属材料制作，加工精度高。

优选的技术方案是，所述喷嘴本体1远离所述开口2的一端的外壁上设置有第二螺纹5，并安装有螺母6，所述第一螺纹3的螺纹方向与所述第二螺纹5的螺纹方向相反。通过第二螺纹5能方便的将喷嘴本体1以螺纹连接的方式安装在3D打印机的喷头上，第一螺纹3的螺纹方向与第二螺纹5的螺纹方向相反，使得在转动螺套4调节时，喷嘴本体1不会发生转动。

优选的技术方案是，所述螺套4靠近所述开口2的一端端面上设置有孔7，所述孔7与所述螺套4的内腔相贯通，孔7使得螺套4的内壁与开口存在间隙，防止打印基材在出口处发生堵塞。

优选的技术方案是，所述螺套4的外壁上设置有防滑纹，方便用手转动螺套4进行调节。

工作原理及技术效果：当需要调节喷嘴的孔径时，用手转动螺套4，使得螺套4向右移动，螺套4设置有圆锥体一端的内壁，就会挤压喷嘴本体1设置有开口2的一端，由于开口2的存在，使得各分开的圆锥面向中间收缩发生弹性变形，使得喷嘴的孔径逐渐变小；螺套4向左移动，螺套4设置有圆锥体一端的内壁就会远离喷嘴本体1设置有开口2的一端，各分开的圆锥面在弹性性力的作用下就会向外扩张，使得喷嘴的孔径逐渐变大。通过设计螺套4旋转一个刻度，喷嘴本体1的孔径就变换0.1mm，使得喷嘴本体1的孔径能从0.1mm-1 mm之间进行调节，孔径大小从0.1mm、0.2 mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1mm分十个档,以满足3D打印机不同喷嘴孔径的需求。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管本说明书按照实施方式加以描述，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920018963.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209409318U

授权时间:20190920

主分类号:B29C 64/209

专利分类号:B29C64/209;B33Y30/00

范畴分类:17J;

申请人:陕西千寻塔智能科技有限公司

第一申请人:陕西千寻塔智能科技有限公司

申请人地址:712000 陕西省咸阳市秦都区西安路高科花园9B号楼7层

发明人:宇文敏;黄恒;宇文小俊;赵联化

第一发明人:宇文敏

当前权利人:陕西千寻塔智能科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa7dbc3f6979d57708784b44.html