# 一种多用式消防水泵接合器论文和设计-陈衍峰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多用式消防水泵接合器，包括闷盖、接合器管本体、电加热管、第二消防接口管和第一消防接口管，所述接合器管本体两侧固定安装第一消防接口管和第二消防接口管，第一消防接口管内设置连接水管内层，连接水管内层包括电加热管、温度传感器和消防接口管本体，消防接口管本体外套设并固定安装电加热管，消防接口管本体内壁上固定安装温度传感器，第一消防接口管前端开设消防管出水口，消防管出水口内螺纹安装闷盖，接合器管本体包括外管和内管，外管套设并固定安装在内管上，外管和内管之间设置真空保温层，外管外表面套设安装保温套筒，所述接合器管本体顶部设置阀体，接合器管本体前表面固定安装控制器。

### 主设计要求

1.一种多用式消防水泵接合器，包括闷盖(6)、接合器管本体(9)、电加热管(14)、第二消防接口管(18)和第一消防接口管(19)，其特征在于，所述接合器管本体(9)两侧固定安装有第一消防接口管(19)和第二消防接口管(18)，第一消防接口管(19)和第二消防接口管(18)对称设置，第一消防接口管(19)内设置有连接水管内层(10)，连接水管内层(10)包括电加热管(14)、温度传感器(15)和消防接口管本体(16)，所述消防接口管本体(16)外套设并固定安装有电加热管(14)，消防接口管本体(16)内壁上固定安装有温度传感器(15)，消防接口管本体(16)和接合器管本体(9)内部连通，第一消防接口管前端开设有消防管出水口(11)，消防管出水口(11)内螺纹安装有闷盖(6)，所述第一消防接口管(19)和第二消防接口管(18)内部采用完全相同的结构和设计，所述接合器管本体(9)包括外管(3)和内管(5)，外管(3)套设并固定安装在内管(5)上，外管(3)和内管(5)之间设置真空保温层(4)，外管(3)外表面套设安装有保温套筒(2)，所述接合器管本体(9)顶部设置有阀体(20)，阀体(20)顶部转动安装有手轮(1)，所述接合器管本体(9)前表面固定安装有控制器(17)，所述接合器管本体(9)底部开设有进水口(21)，进水口(21)和内管(5)内部连通，进水口(21)上设置有法兰盘(13)。

### 设计方案

1.一种多用式消防水泵接合器，包括闷盖(6)、接合器管本体(9)、电加热管(14)、第二消防接口管(18)和第一消防接口管(19)，其特征在于，所述接合器管本体(9)两侧固定安装有第一消防接口管(19)和第二消防接口管(18)，第一消防接口管(19)和第二消防接口管(18)对称设置，第一消防接口管(19)内设置有连接水管内层(10)，连接水管内层(10)包括电加热管(14)、温度传感器(15)和消防接口管本体(16)，所述消防接口管本体(16)外套设并固定安装有电加热管(14)，消防接口管本体(16)内壁上固定安装有温度传感器(15)，消防接口管本体(16)和接合器管本体(9)内部连通，第一消防接口管前端开设有消防管出水口(11)，消防管出水口(11)内螺纹安装有闷盖(6)，所述第一消防接口管(19)和第二消防接口管(18)内部采用完全相同的结构和设计，所述接合器管本体(9)包括外管(3)和内管(5)，外管(3)套设并固定安装在内管(5)上，外管(3)和内管(5)之间设置真空保温层(4)，外管(3)外表面套设安装有保温套筒(2)，所述接合器管本体(9)顶部设置有阀体(20)，阀体(20)顶部转动安装有手轮(1)，所述接合器管本体(9)前表面固定安装有控制器(17)，所述接合器管本体(9)底部开设有进水口(21)，进水口(21)和内管(5)内部连通，进水口(21)上设置有法兰盘(13)。

2.根据权利要求1所述的多用式消防水泵接合器，其特征在于，所述接合器管本体(9)上套设安装有固定件(12)，固定件(12)上设置有连接钢索(7)的一端，连接钢索(7)的另一端设置在闷盖(6)上。

3.根据权利要求1所述的多用式消防水泵接合器，其特征在于，所述法兰盘(13)分为上法兰盘和下法兰盘，上法兰盘和下法兰盘之间通过螺纹连接，上法兰盘和下法兰盘之间设置有防漏垫片(8)，上法兰盘固定安装在进水口(21)上。

4.根据权利要求2所述的多用式消防水泵接合器，其特征在于，所述连接钢索(7)和固定件(12)之间采用焊接连接的方式，连接钢索(7)和闷盖(6)之间采用焊接连接的方式。

5.根据权利要求1所述的多用式消防水泵接合器，其特征在于，所述阀体(20)为安全阀。

6.根据权利要求1所述的多用式消防水泵接合器，其特征在于，所述控制器(17)的控制输入端和温度传感器(15)通过蓝牙无线连接，控制器(17)的控制输出端和电加热管(14)通过蓝牙无线连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及消防领域，具体是一种多用式消防水泵接合器。

背景技术

水泵接合器是根据“建筑设计防火规范”为高层建筑配套的消防设施，通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接，现有多用式消防水泵接合器在使用时，由于北方冬天室外温度过低，可能导致消防接合器结冰上冻影响消防灭火效果，消防灭火接合器的闷盖由于并非是安装在消防灭火接合器上，可能会导致其遗失甚至被盗影响消防水泵接合器的使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种多用式消防水泵接合器，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种多用式消防水泵接合器，包括闷盖、接合器管本体、电加热管、第二消防接口管和第一消防接口管，所述接合器管本体两侧固定安装有第一消防接口管和第二消防接口管，第一消防接口管和第二消防接口管对称设置，第一消防接口管内设置有连接水管内层，连接水管内层包括电加热管、温度传感器和消防接口管本体，所述消防接口管本体外套设并固定安装有电加热管，消防接口管本体内壁上固定安装有温度传感器，消防接口管本体和接合器管本体内部连通，第一消防接口管前端开设有消防管出水口，消防管出水口内螺纹安装有闷盖，所述第一消防接口管和第二消防接口管内部采用完全相同的结构和设计，所述接合器管本体包括外管和内管，外管套设并固定安装在内管上，外管和内管之间设置真空保温层，外管外表面套设安装有保温套筒，所述接合器管本体顶部设置有阀体，阀体顶部转动安装有手轮，所述接合器管本体前表面固定安装有控制器，所述接合器管本体底部开设有进水口，进水口和内管内部连通，进水口上设置有法兰盘。

作为本实用新型进一步的方案：所述接合器管本体上套设安装有固定件，固定件上设置有连接钢索的一端，连接钢索的另一端设置在闷盖上。

作为本实用新型再进一步的方案：所述法兰盘分为上法兰盘和下法兰盘，上法兰盘和下法兰盘之间通过螺纹连接，上法兰盘和下法兰盘之间设置有防漏垫片，上法兰盘固定安装在进水口上。

作为本实用新型再进一步的方案：所述连接钢索和固定件之间采用焊接连接的方式，连接钢索和闷盖之间采用焊接连接的方式。

作为本实用新型再进一步的方案：所述阀体为安全阀。

作为本实用新型再进一步的方案：所述控制器的控制输入端和温度传感器通过蓝牙无线连接，控制器的控制输出端和电加热管通过蓝牙无线连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：在进行消防措施前，通过使用温度传感器检测消防接口管本体内部的温度，并将检测温度传入控制器，控制器分析判断该温度数值，当检测到温度数值小于设定温度时，控制器控制电加热管加热消防接口管本体，防止消防接口管本体因为在冬天户外温度过低时，消防接口管本体上冻导致流经消防接口管本体内部的消防用水结冰，影响消防灭火的效果，通过在外管外套设保温套筒以及设计真空保温层同样能够在一定程度上防止室外温度过低导致流经的消防用水结冰，通过使用连接钢索将闷盖和消防接合器连接，从而能够一定程度上防止闷盖遗失。

附图说明

图1为多用式消防水泵接合器的结构示意图。

图2为多用式消防水泵接合器的主视图。

图3为多用式消防水泵接合器中的侧视图。

图4为多用式消防水泵接合器中连接水管内层的局部剖视图。

图5为多用式消防水泵接合器中法兰盘的俯视图。

图中：手轮1、保温套筒2、外管3、真空保温层4、内管5、闷盖6、连接钢索7、防漏垫片8、接合器管本体9、连接水管内层10、消防管出水口11、固定件12、法兰盘13、电加热管14、温度传感器15、消防接口管本体16、控制器17、第二消防接口管18、第一消防接口管19、阀体20和进水口21。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～5，本实用新型实施例中，一种多用式消防水泵接合器，包括手轮1、保温套筒2、外管3、真空保温层4、内管5、闷盖6、连接钢索7、防漏垫片8、接合器管本体9、连接水管内层10、消防管出水口11、固定件12、法兰盘13、电加热管14、温度传感器15、消防接口管本体16、控制器17、第二消防接口管18、第一消防接口管19、阀体20和进水口21，所述接合器管本体9两侧固定安装有第一消防接口管19和第二消防接口管18，第一消防接口管19和第二消防接口管18对称设置，第一消防接口管19内设置有连接水管内层10，连接水管内层10包括电加热管14、温度传感器15和消防接口管本体16，所述消防接口管本体16外套设并固定安装有电加热管14，消防接口管本体16内壁上固定安装有温度传感器15，消防接口管本体16和接合器管本体9内部连通，第一消防接口管前端开设有消防管出水口11，消防管出水口11内螺纹安装有闷盖6，所述第一消防接口管19和第二消防接口管18内部采用完全相同的结构和设计，所述接合器管本体9包括外管3和内管5，外管3套设并固定安装在内管5上，外管3和内管5之间设置真空保温层4，外管3外表面套设安装有保温套筒2，所述接合器管本体9顶部设置有阀体20，阀体20顶部转动安装有手轮1，所述接合器管本体9前表面固定安装有控制器17，所述接合器管本体9底部开设有进水口21，进水口21和内管5内部连通，进水口21上设置有法兰盘13，所述接合器管本体9上套设安装有固定件12，固定件12上设置有连接钢索7的一端，连接钢索7的另一端设置在闷盖6上，所述法兰盘13分为上法兰盘和下法兰盘，上法兰盘和下法兰盘之间通过螺纹连接，上法兰盘和下法兰盘之间设置有防漏垫片8，上法兰盘固定安装在进水口21上，所述连接钢索7和固定件12之间采用焊接连接的方式，连接钢索7和闷盖6之间采用焊接连接的方式，所述阀体20为安全阀，所述控制器17的控制输入端和温度传感器15通过蓝牙无线连接，控制器17的控制输出端和电加热管14通过蓝牙无线连接，使用该多用式消防水泵接合器时，通过使用进水口21和消防车的水泵的出水口相连接，打开闷盖6，将第一消防接口管19和第二消防接口管18管均和建筑物内的消防设备相连，将消防车内的消防用水通过消防水泵接合器快速导入消防设备内，进行消防灭火，使用手轮1转动阀体20能够控制消防车的输送水压，在进行消防措施前，通过使用温度传感器15检测消防接口管本体16内部的温度，并将检测温度传入控制器17，控制器17分析判断该温度数值，当检测到温度数值小于设定温度时，控制器17控制电加热管14加热消防接口管本体16，防止消防接口管本体16因为在冬天户外温度过低时，消防接口管本体16上冻导致流经消防接口管本体16内部的消防用水结冰，影响消防灭火的效果，通过在外管3外套设保温套筒2以及设计真空保温层4同样能够在一定程度上防止室外温度过低导致流经的消防用水结冰，通过使用连接钢索7将闷盖6和消防接合器连接，从而能够一定程度上防止闷盖遗失。

本实用新型的工作原理是：使用该多用式消防水泵接合器时，通过使用进水口21和消防车的水泵的出水口相连接，打开闷盖6，将第一消防接口管19和第二消防接口管18管均和建筑物内的消防设备相连，将消防车内的消防用水通过消防水泵接合器快速导入消防设备内，进行消防灭火，使用手轮1转动阀体20能够控制消防车的输送水压，在进行消防措施前，通过使用温度传感器15检测消防接口管本体16内部的温度，并将检测温度传入控制器17，控制器17分析判断该温度数值，当检测到温度数值小于设定温度时，控制器17控制电加热管14加热消防接口管本体16，防止消防接口管本体16因为在冬天户外温度过低时，消防接口管本体16上冻导致流经消防接口管本体16内部的消防用水结冰，影响消防灭火的效果，通过在外管3外套设保温套筒2以及设计真空保温层4同样能够在一定程度上防止室外温度过低导致流经的消防用水结冰，通过使用连接钢索7将闷盖6和消防接合器连接，从而能够一定程度上防止闷盖遗失。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822062741.9

申请日:2019-09-28

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209679379U

授权时间:20191126

主分类号:A62C35/68

专利分类号:A62C35/68

范畴分类:16H;

申请人:福建省万消消防科技有限公司

第一申请人:福建省万消消防科技有限公司

申请人地址:362300 福建省泉州市南安市溪美街道莲塘村南同公路五公里处

发明人:陈衍峰

第一发明人:陈衍峰

当前权利人:福建省万消消防科技有限公司

代理人:廖秀玲

代理机构:35229

代理机构编号:泉州市宽胜知识产权代理事务所(普通合伙) 35229

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa87794118a1022312ae70e1.html