# 一种药学配药用定量加药装置论文和设计-叶发青

### 全文摘要

本实用新型公开了一种药学配药用定量加药装置，包括立柱、控制箱、工作台和储料箱，所述立柱一端设置有所述工作台，所述立柱一侧设置有所述控制箱，所述控制箱远离所述立柱的一侧设置有所述储料箱，所述储料箱远离所述控制箱的一侧设置有加料斗，所述工作台远离所述储料箱的一侧设置有输料电机。有益效果在于：本实用新型结构设计合理，使用方便，降低了工作人员的劳动强度，实用性较强,通过输料电机和计量电机的设计，自动化程度较高，极大的提高了工作效率，经济性较好,通过计量箱和称重传感器的设计，保证了药量的精准，提高了装置的安全性能。

### 主设计要求

1.一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：包括立柱(1)、控制箱(2)、工作台(3)和储料箱(4)，所述立柱(1)一端设置有所述工作台(3)，所述立柱(1)一侧设置有所述控制箱(2)，所述控制箱(2)远离所述立柱(1)的一侧设置有所述储料箱(4)，所述储料箱(4)远离所述控制箱(2)的一侧设置有加料斗(5)，所述工作台(3)远离所述储料箱(4)的一侧设置有输料电机(6)，所述输料电机(6)的一侧设置有颗粒输送泵(8)，所述颗粒输送泵(8)一侧设置有吸料管(7)，所述颗粒输送泵(8)远离所述输料电机(6)的一侧设置有导料管(9)，所述导料管(9)远离所述颗粒输送泵(8)的一端设置有计量箱(13)，所述计量箱(13)内设置有螺旋轴(18)，所述计量箱(13)上设置有支撑架(12)，所述计量箱(13)一端设置有轴承座(11)，所述轴承座(11)远离所述的计量箱(13)的一侧设置有计量电机(15)，所述计量箱(13)远离所述计量电机(15)的一端设置有编码器(10)，所述计量箱(13)远离所述导料管(9)的一侧设置有出料管(14)，所述出料管(14)远离所述计量箱(13)的一侧设置有接料箱(16)，所述接料箱(16)远离所述出料管(14)的一侧设置有称重传感器(17)。

### 设计方案

1.一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：包括立柱(1)、控制箱(2)、工作台(3)和储料箱(4)，所述立柱(1)一端设置有所述工作台(3)，所述立柱(1)一侧设置有所述控制箱(2)，所述控制箱(2)远离所述立柱(1)的一侧设置有所述储料箱(4)，所述储料箱(4)远离所述控制箱(2)的一侧设置有加料斗(5)，所述工作台(3)远离所述储料箱(4)的一侧设置有输料电机(6)，所述输料电机(6)的一侧设置有颗粒输送泵(8)，所述颗粒输送泵(8)一侧设置有吸料管(7)，所述颗粒输送泵(8)远离所述输料电机(6)的一侧设置有导料管(9)，所述导料管(9)远离所述颗粒输送泵(8)的一端设置有计量箱(13)，所述计量箱(13)内设置有螺旋轴(18)，所述计量箱(13)上设置有支撑架(12)，所述计量箱(13)一端设置有轴承座(11)，所述轴承座(11)远离所述的计量箱(13)的一侧设置有计量电机(15)，所述计量箱(13)远离所述计量电机(15)的一端设置有编码器(10)，所述计量箱(13)远离所述导料管(9)的一侧设置有出料管(14)，所述出料管(14)远离所述计量箱(13)的一侧设置有接料箱(16)，所述接料箱(16)远离所述出料管(14)的一侧设置有称重传感器(17)。

2.根据权利要求1所述的一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：所述立柱(1)通过螺栓与所述工作台(3)连接，所述工作台(3)上设置有四个所述立柱(1)，所述控制箱(2)通过螺栓与所述立柱(1)连接。

3.根据权利要求1所述的一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：所述储料箱(4)通过螺栓与所述工作台(3)连接，所述加料斗(5)通过螺栓与所述储料箱(4)连接。

4.根据权利要求1所述的一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：所述输料电机(6)通过螺栓与所述工作台(3)连接，所述吸料管(7)通过螺栓与所述颗粒输送泵(8)连接，所述导料管(9)通过螺栓与所述颗粒输送泵(8)连接。

5.根据权利要求1所述的一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：所述轴承座(11)通过螺钉与所述计量箱(13)连接，所述编码器(10)通过螺钉与所述轴承座(11)连接，所述编码器(10)的型号为E50S8。

6.根据权利要求1所述的一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：所述颗粒输送泵(8)的型号为25BYKL8，所述出料管(14)与所述计量箱(13)之间通过螺纹连接。

7.根据权利要求1所述的一种药学配药用定量加药装置，其特征在于：所述计量电机(15)通过螺钉与所述轴承座(11)连接，所述支撑架(12)通过螺栓与所述工作台(3)连接，所述称重传感器(17)通过螺钉与所述工作台(3)连接，所述称重传感器(17)的型号为ZRN603A。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及药学配药装置技术领域，具体涉及一种药学配药用定量加药装置。

背景技术

药学是连接健康科学和化学科学的医疗保健行业，它承担着确保药品的安全和有效使用的职责。药学主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等。主要任务是不断提供更有效的药物和提高药物质量，保证用药安全，使病患得以以伤害最小，效益最大的方式治疗或治愈疾病。传统的药学配药多采用人工称量的方式进行，增加了人力成本和劳动强度，工作效率较低，且在人工进行称量的过程中，容易出现失误造成医药事故，安全性能较差。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

为了克服现有技术不足，现提出一种药学配药用定量加药装置，解决了药学配药劳动强度大、工作效率较低以及安全性能较差的问题。

(二)技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种药学配药用定量加药装置，包括立柱、控制箱、工作台和储料箱，所述立柱一端设置有所述工作台，所述立柱一侧设置有所述控制箱，所述控制箱远离所述立柱的一侧设置有所述储料箱，所述储料箱远离所述控制箱的一侧设置有加料斗，所述工作台远离所述储料箱的一侧设置有输料电机，所述输料电机的一侧设置有颗粒输送泵，所述颗粒输送泵一侧设置有吸料管，所述颗粒输送泵远离所述输料电机的一侧设置有导料管，所述导料管远离所述颗粒输送泵的一端设置有计量箱，所述计量箱内设置有螺旋轴，所述计量箱上设置有支撑架，所述计量箱一端设置有轴承座，所述轴承座远离所述的计量箱的一侧设置有计量电机，所述计量箱远离所述计量电机的一端设置有编码器，所述计量箱远离所述导料管的一侧设置有出料管，所述出料管远离所述计量箱的一侧设置有接料箱，所述接料箱远离所述出料管的一侧设置有称重传感器。

进一步的，所述立柱通过螺栓与所述工作台连接，所述工作台上设置有四个所述立柱，所述控制箱通过螺栓与所述立柱连接。

进一步的，所述储料箱通过螺栓与所述工作台连接，所述加料斗通过螺栓与所述储料箱连接。

进一步的，所述输料电机通过螺栓与所述工作台连接，所述吸料管通过螺栓与所述颗粒输送泵连接，所述导料管通过螺栓与所述颗粒输送泵连接。

进一步的，所述轴承座通过螺钉与所述计量箱连接，所述编码器通过螺钉与所述轴承座连接，所述编码器的型号为E50S8。

进一步的，所述颗粒输送泵的型号为25BYKL8，所述出料管与所述计量箱之间通过螺纹连接。

进一步的，所述计量电机通过螺钉与所述轴承座连接，所述支撑架通过螺栓与所述工作台连接，所述称重传感器通过螺钉与所述工作台连接，所述称重传感器的型号为ZRN603A。

(三)有益效果

本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

1、为解决药学配药劳动强度大的问题，本实用新型结构设计合理，使用方便，将人工配料变为机械配料，降低了工作人员的劳动强度，实用性较强；

2、为解决药学配药工作效率较低的问题，本实用新型通过输料电机和计量电机的设计，自动化程度较高，极大的提高了工作效率，经济性较好；

3、为解决药学配药安全性能较差的问题，本实用新型通过计量箱和称重传感器的设计，采用双重计量的方式，保证了药量的精准，提高了装置的安全性能。

附图说明

图1是本实用新型所述一种药学配药用定量加药装置的结构示意图；

图2是本实用新型所述一种药学配药用定量加药装置中计量箱的内部结构示意图；

图3是本实用新型所述一种药学配药用定量加药装置的控制框图。

附图标记说明如下：

1、立柱；2、控制箱；3、工作台；4、储料箱；5、加料斗；6、输料电机；7、吸料管；8、颗粒输送泵；9、导料管；10、编码器；11、轴承座；12、支撑架；13、计量箱；14、出料管；15、计量电机；16、接料箱；17、称重传感器；18、螺旋轴。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-图3所示，一种药学配药用定量加药装置，包括立柱1、控制箱2、工作台3和储料箱4，立柱1一端设置有工作台3，立柱1起到支撑的作用，立柱1一侧设置有控制箱2，控制箱2远离立柱1的一侧设置有储料箱4，储料箱4用于储存药剂，储料箱4远离控制箱2的一侧设置有加料斗5，加料斗5用于加入药剂，工作台3远离储料箱4的一侧设置有输料电机6，输料电机6为装置提供输料动力，输料电机6的一侧设置有颗粒输送泵8，颗粒输送泵8一侧设置有吸料管7，颗粒输送泵8远离输料电机6的一侧设置有导料管9，导料管9远离颗粒输送泵8的一端设置有计量箱13，计量箱13内设置有螺旋轴18，计量箱13上设置有支撑架12，计量箱13一端设置有轴承座11，轴承座11远离所述的计量箱13的一侧设置有计量电机15，计量箱13远离计量电机15的一端设置有编码器10，计量箱13远离导料管9的一侧设置有出料管14，出料管14远离计量箱13的一侧设置有接料箱16，接料箱16远离出料管14的一侧设置有称重传感器17。

其中，立柱1通过螺栓与工作台3连接，工作台3上设置有四个立柱1，控制箱2通过螺栓与立柱1连接，储料箱4通过螺栓与工作台3连接，加料斗5通过螺栓与储料箱4连接，输料电机6通过螺栓与工作台3连接，吸料管7通过螺栓与颗粒输送泵8连接，导料管9通过螺栓与颗粒输送泵8连接，轴承座11通过螺钉与计量箱13连接，编码器10通过螺钉与轴承座11连接，编码器10的型号为E50S8，颗粒输送泵8的型号为25BYKL8，出料管14与计量箱13之间通过螺纹连接，计量电机15通过螺钉与轴承座11连接，支撑架12通过螺栓与工作台3连接，称重传感器17通过螺钉与工作台3连接，称重传感器17的型号为ZRN603A。

本实用新型提到的一种药学配药用定量加药装置的工作原理：使用前，通过加料斗5加入药剂，使用时，通过控制箱2启动装置，输料电机6工作，带动颗粒输送泵8工作将药剂通过吸料管7吸出后通过导料管9输送到计量箱13，计量电机15工作，通过螺旋轴18输送药剂，编码器10将监测信号传输到控制箱2，药剂在计量箱13的输送下通过出料管14进入接料箱16，称重传感器17将监测的信号传输到控制箱2，当编码器10监测达到设定圈数时，控制箱2对称重传感器17监测的信号与设定重量范围进行对比，若在设定范围内，输料电机6和计量电机15停止工作，等待下一次计量，若不在设定范围内，控制箱2开始报警，提醒工作人员对设备进行检修，装置结构设计合理，自动化程度较高，降低了工作人员的劳动强度，提高了工作效率，且能够进行双重计量监控，安全性能较好。

上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本实用新型的保护范围，本实用新型请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012070.7

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209348545U

授权时间:20190906

主分类号:B01F 13/04

专利分类号:B01F13/04;B01F15/04;B01F15/02;B01F15/00

范畴分类:23A;

申请人:温州医科大学

第一申请人:温州医科大学

申请人地址:325000 浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路38号温州市国家大学科技园孵化器

发明人:叶发青;郑楠;余芸

第一发明人:叶发青

当前权利人:温州医科大学

代理人:赵东阳

代理机构:32365

代理机构编号:泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 32365

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aaadb97dddb7b9b2e29fec44.html