# 水质检测方法应用分析研究方芳1余新建2

（1余姚首创水务有限公司，浙江省315400；2余姚市住房和城乡建设局，浙江省315400）

摘要：水资源是人类生存必不可少的重要资源之一，但就当前状况而言，我国水资源却存在一定隐患，不仅影响人们的日常生活，而且还会对工业、建筑、农业等行业的发展产生影响。水质检测是对水资源是否被污染及其污染程度进行检查和测量的工作，因此，水质检测结果的准确性至关重要。如何提高水质检测结果的准确性也成为我国水资源保护的研究重点。

关键词：水质检测;准确性;应用方法

1.水质检测概述

水质检测是指利用相关检测仪器，采取科学方法对水体质量进行检测的一种工作。水质检测的任务在于统计水体中的污染物类型，并分析其相关规律信息，以预估水体的变化趋势。水质检测的内容有很多，其中对有毒物质的检测包括重金属、氰化物、有机农药等；综合指标检测有水体的温度、浊度、气味和所含悬浮物类型、数量、颜色等。水质检测包括水源地、净水过程及供水管网等3个环节的检测，其中水源地检测主在检测水体源头，以了解水体中矿物质含量、水体污染程度、水质变化、水质特征等；净水过程检测主在检测净水过程中的细菌、藻类、微生物等的含量，以为净水所需氯气消耗量提供参考依据；供水管网检测主采取取样方式对管网及管网末梢水质实施检测，检测内容包括水体色度、浊度、pH、臭和味、游离氯、细菌总数等进行检测，管网每周一次，管网末梢每月一次。水质检测的方法有很多，如气相色谱法、等离子体法、电化学法等。气象色谱法是物理检测方法，等离子体法及电化学法为化学检测方法。在实际检测工作当中，多采取化学方法进行检测，其具检测范围广、限制条件少、操作简便等优势而得到广泛应用。

2.影响水质检测准确性的因素

2.1水源采样

选择合适、具有代表性的水源作为检测样本是水质检测是否准确的决定因素。然而我国在开展水质检测时往往忽略了事先对当地水源分布状况进行调查了解，而检测水源点的选定本身具有一套严格的数据规范，若是执行不当就会对样本的完整性造成影响。再者，我国地势复杂多变、水源分布地繁多，就算是距离相近的两片水域也有可能出现水质不同的情况。因此若是不经调查就贸然进行水源选取，最后分析出来的结果也只会与当地实质水源状况南辕北辙。

2.2检测方法

就算选取合适的样本，没有合适的检测方法，也会造成检测结果出现偏差。我国的水质检测方法大致可分为化学检测法和物理检查法。化学检测法一般是先将待测水源收集起来作为样本，用气相色谱仪、原子吸收分光光度器、离子色谱等化学仪器对待测样本进行化学分析，从而得出其内含污染物的种类及含量。物理检查法则是用一些打捞工具直接对待测水源进行过滤，再分析和记录过滤后的悬浮物。这两种方法各有所长，化学检测法能测出细小的、肉眼难见的污染物质，物理检查法则是主要用来检查水源中的大颗粒悬浮物。在水质检查的实际操作过程中，往往会将化学检测法和物理检查法结合使用，这样能保证水质检查的全面性，避免遗漏检测。

3.水质检测的方法

一般来说，水质检测常用的方法有质量法、容量法、分光光度法和荧光光度法等。分光光度法和荧光光度法需要使用相应的水质分析技术进行判断，不仅准确性更高，而且能够识别水质污染物的种类和浓度，但成本比较高。在实际检测过程中，需要根据污染物的特性选择，以保证水质检测的准确性和可行性。

4.提高水质检测准确性的措施

4.1选择科学检测方法

在进行水质检测时，检测方法的选择是否科学直接影响了水质检测结果，因此，必须选择科学的检测方法。为保证检测方法的科学性，首先应对所要检测的水体类型、性质等进行调查和分析，同时还要全面检测仪器、设备及药剂等，保证仪器设备能正确使用，药剂合格且处保持期内，充分考虑时间、空间、检测安全性等因素。在实际检测过程当中，可适当加大检测次数，取其平均值作为最终检测结果。如在对化学需氧量进行检测时，可选择的检测方法有快速密闭催化法、重铬酸钾法，两种方法均需消解后滴定，且于同样操作规程条件下，两种方法检测结果均具较高准确性，但快速密闭催化法的回流时间少、操作简便且安全、环保，而重铬酸钾法所需回流时间长，且具较高危险性。为此，化学需氧量检测多选择快速密闭催化法。

4.2对检测过程的精确度进行控制

为了对检测过程进行精确控制，需要做到以下几点：第一，做好加标回收分析。在进行水质监测时采取加标回收分析的方式可以有效的提高检测结果的准确性。在进行加标回收分析的过程中，必须严格执行水质监测的相关程序规范：在开始检测前，需要判断检测方法的可靠性，在检测样品中，必须尽量减小待检测的物质含量与加标量的差距，才能有效的提高加标回收率的可靠性，但是在实际检测的过程中实现难度较大。在待检测物质的含量较高时，需要将加标后的总浓度控制在方法线性范围的90%以下，如果样品中待检物质的浓度与监测限接近，加标量需要按照方法线性范围上限的10%执行。其他情况下，加标量将按照样品浓度1/3～3倍控制。第二，做好标准物质分析。在进行水质监测时，标准物质分析同样是影响检测结果的重要因素，标准物质分析就是对检测结果与标准样品进行分析，对检测结果与保证值进行分析与对比，以便衡量样品检测结果的准确性。一般情况下，我们选择采用密码的方式进行标准物质分析，根据标准物质保证值以及不确定度来控制检测质量。

结语

综上所述，在水质监测中，实验室检测结果的质量控制具有一定的复杂性，为了保证检测结果的质量，需要在检测过程中严格控制检测样品的采集、保存以及处理等过程，在实际检测中要做好检测的精确度与精密度控制，并做好实验仪器设备、试剂以及人员的管理工作，只有以上所有环节都得到有效的控制，才能确保水质监测中实验室检测结果的质量满足要求。

参考文献

[1]谢厚钺.探讨锅炉水质检测方法及其影响因素[J].化工管理,2017(25):50-51.

[2]汪沂.水质检测常规方法及影响因素研究[J].内蒙古煤炭经济,2017(14):17-18.

[3]郭亚梅.提高水质检测结果准确性的措施与方法[J].化工设计通讯,2017,43(06):126+139.

[4]孙美娟.提高水质检测结果准确性的措施与方法[J].化工管理,2017(04):163.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aab179435466150f32674d99.html