# 催化加氢制备对氨基苯酚提高纯度的研究

### 论文摘要

采用高压釜式反应器,以乙醇-水为溶剂,在压力0.2～2.5MPa、反应温度50～120℃、氢气气氛下,探究了Pd/C催化剂对对硝基苯酚催化加氢制备对氨基苯酚的产品纯度影响。结果表明:Pd/C催化剂具有良好的加氢制备对氨基苯酚反应性能,产品纯度随Pd负载量的增加呈现先增加后减小的趋势,Pd负载量为3%时产品纯度可达98.76%;实验探究出对硝基苯酚催化加氢制备对氨基苯酚最佳反应条件:当乙醇和去离子水之比为5:1,催化剂Pd负载量为3%,氢气压力为0.5MPa,反应温度为85℃时,催化剂负荷量为1/60～1/40,对氨基苯酚收率达98.5%,纯度达99%以上。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 实验装置

- 1.2 催化剂的制备

- 1.3 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 Pd负载量对产品纯度的影响

- 2.2 温度对产品纯度的影响

- 2.3 氢气压力对产品纯度的影响

- 2.4 溶剂对产品纯度的影响

- 2.5 催化剂用量对产品纯度的影响

- 2.6 催化剂使用次数对产品纯度的影响

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 唐国武,鹿纪广,王耀伟,潘小燕,刘波

关键词: 催化加氢,对氨基苯酚,产品纯度,催化剂

来源: 化工管理 2019年16期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 山东师范大学化学化工与材料科学学院,山东京博石油化工有限公司

分类号: TQ243.2

页码: 70-72

总页数: 3

文件大小: 2752K

下载量: 176

### 相关论文文献

- [1].竹炭吸附对氨基苯酚的热力学及动力学研究[J]. 林产化学与工业 2011(03)

- [2].一种液相加氢合成对氨基苯酚的生产工艺[J]. 化工设计 2018(04)

- [3].磁力搅拌/臭氧法降解对氨基苯酚模拟废水的研究[J]. 工业水处理 2015(11)

- [4].水杨醛葡萄糖苷对氨基苯酚席夫碱的合成[J]. 合成化学 2008(03)

- [5].制药工程实验项目开发-对氨基苯酚的合成[J]. 广州化工 2014(13)

- [6].对氨基苯酚的工艺改进[J]. 化工管理 2016(12)

- [7].对氨基苯酚分子印迹传感器的制备与应用[J]. 蚌埠学院学报 2018(05)

- [8].对硝基氯苯加氢制备优质对氨基苯酚工业化方法[J]. 氯碱工业 2012(10)

- [9].铝粉还原硝基苯制对氨基苯酚的研究[J]. 西昌学院学报(自然科学版) 2014(02)

- [10].对氨基苯酚生产中活性炭重复利用的研究[J]. 内蒙古石油化工 2009(03)

- [11].对氨基苯酚合成工艺探讨与比较[J]. 广东化工 2012(08)

- [12].化学工程[J]. 中国石化文摘 2009(06)

- [13].改性Y型分子筛酸性与催化PHA制PAP性能的关联性探究[J]. 石油化工高等学校学报 2018(02)

- [14].聚对氨基苯酚微球负载钯配合物的制备及其对Heck反应的催化性能[J]. 有机化学 2013(08)

- [15].电还原硝基苯合成对氨基苯酚的高效液相色谱分析法[J]. 化学试剂 2018(07)

- [16].丙酸和丁酸的反相色谱-间接紫外检测法分析[J]. 化学研究与应用 2016(07)

- [17].硝基苯催化加氢合成对氨基苯酚的研究进展[J]. 石油化工 2018(01)

- [18].高效液相色谱/间接紫外检测法分离测定脂肪胺[J]. 分析测试学报 2014(02)

- [19].对苯二酚制备中酸回收套用研究[J]. 扬州工业职业技术学院论丛 2010(01)

- [20].超临界芬顿氧化法处理对氨基苯酚[J]. 石油化工 2019(02)

- [21].对氨基苯酚生产工艺分析[J]. 广东化工 2011(08)

- [22].催化加氢合成对氨基苯酚工艺研究新进展[J]. 天津化工 2014(04)

- [23].对硝基苯酚催化加氢制备对氨基苯酚的工艺研究[J]. 应用化工 2012(03)

- [24].以对氨基苯酚盐酸盐为紫外吸收试剂的反相色谱-间接紫外检测法分析烷基磺酸盐[J]. 分析科学学报 2019(03)

- [25].对氨基苯酚重氮化水解法制备对苯二酚[J]. 广东化工 2010(09)

- [26].硝基苯加氢制对氨基苯酚工艺过程研究[J]. 内蒙古石油化工 2009(04)

- [27].硝基苯催化加氢制备对氨基苯酚工艺研究[J]. 河北化工 2008(07)

- [28].对硝基苯酚催化加氢研究进展[J]. 化工进展 2011(02)

- [29].对氨基苯酚合成工艺探讨[J]. 广东化工 2009(10)

- [30].对氨基苯酚连续水解催化加氢合成工艺的研究[J]. 广东化工 2012(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aab5d4483d9d04ada3f85181.html