# 热镀锌带钢表面点状缺陷的分析和改进

### 论文摘要

对某冷轧公司镀锌分厂的热镀锌带钢出现的板面点状缺陷(包括亮点缺陷和麻点缺陷)进行了形貌观测和微区成分分析,结合生产工艺,得到如下结论:亮点缺陷为锌层表面凹坑,由锌锅表面的锌渣或杂质飞溅粘附到带钢表面或其从带钢表面脱落而成;麻点缺陷为板面轻微硌伤。最后针对缺陷类型提出了控制措施。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料及方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 点状缺陷分类

- 2.2 亮点缺陷分析

- 2.3 麻点缺陷分析

- 3 控制措施及手段

- 3.1 加强锌锅中铝含量的控制优化

- 3.2 合理调控气刀工艺

- 3.3 保持机组光整辊、张力辊的清洁

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马千,鲁斐,杨喜恩,纪银环,严光阔,戴媛静

关键词: 热镀锌带钢,亮点,麻点,锌渣

来源: 天津冶金 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 清华大学天津高端装备研究院

基金: 天津市科技计划项目(17YFCZZC00380)

分类号: TG174.4

页码: 21-23

总页数: 3

文件大小: 1355K

下载量: 108

### 相关论文文献

- [1].热镀锌带钢抑制层的影响因素及控制要点[J]. 唐山学院学报 2018(06)

- [2].连续热镀锌带钢边厚缺陷[J]. 金属世界 2019(06)

- [3].冷轧热镀锌带钢表面锌灰缺陷形成原因分析及控制[J]. 科技资讯 2015(09)

- [4].镀锌带钢设备裂缝图像的分割技术研究[J]. 世界有色金属 2016(06)

- [5].连续热镀锌带钢表面缺陷原因分析及解决措施[J]. 鞍钢技术 2017(06)

- [6].热镀锌带钢湿膜厚度在线测量系统的研究[J]. 信息技术 2011(12)

- [7].热镀锌带钢涂层烘干设备研究与应用[J]. 工业加热 2011(02)

- [8].热镀锌带钢磁悬浮防抖动系统的研究[J]. 机械科学与技术 2009(11)

- [9].热浸镀锌带钢表层锌波纹的数值预测[J]. 轧钢 2018(06)

- [10].热镀锌带钢清洗工艺在攀钢的应用[J]. 轧钢 2008(04)

- [11].热镀锌带钢干燥器的流场分析与结构改进[J]. 装备制造技术 2018(07)

- [12].热镀锌带钢镀层质量控制核心技术研发与工业应用[J]. 中国冶金 2016(10)

- [13].T400在热浸镀锌带钢卷取控制系统中的应用[J]. 科技资讯 2008(22)

- [14].世界电镀锌带钢的发展及前景[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2011(02)

- [15].镀锌板光整过程表面粗糙度控制技术[J]. 钢铁 2019(10)

- [16].热镀锌带钢镀层亮点缺陷形成分析及改进控制[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2015(02)

- [17].基于薄板固有特性的连续热镀锌带钢表面质量在线控制[J]. 机械工程学报 2011(09)

- [18].连续热镀锌线气刀吹锌过程中锌波纹产生的大涡模拟[J]. 计算机辅助工程 2013(02)

- [19].厂商动态[J]. 冶金自动化 2016(05)

- [20].热镀锌带钢表面亮点缺陷成因分析[J]. 河北冶金 2012(08)

- [21].冷轧连退镀锌带钢表面清洗效果的促进研究[J]. 冶金动力 2011(05)

- [22].热镀锌带钢表面锌渣缺陷形成分析及改进措施[J]. 冶金与材料 2019(01)

- [23].合金化热镀锌带钢漏镀缺陷分析[J]. 金属热处理 2014(03)

- [24].熔融锌对热镀锌沉没辊的浸蚀机理及对策[J]. 热喷涂技术 2010(01)

- [25].相位补偿器在带钢模态振动抑制中的应用研究[J]. 机电一体化 2016(01)

- [26].冶金动态[J]. 冶金管理 2009(07)

- [27].汽车结构用590 MPa级低合金高强度钢热镀锌生产工艺[J]. 金属世界 2018(04)

- [28].热镀锌带钢气垫稳定装置气体动力性能研究[J]. 工业炉 2011(05)

- [29].热基镀锌线厚镀层产品锌流纹缺陷的分析与改进[J]. 北方钒钛 2020(03)

- [30].热镀锌带钢抖动特性及其抑制[J]. 冶金设备 2013(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aacc6be29a56f944742f47e3.html