# 一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置论文和设计-万舒臣

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，包括低压补水系统、高压变频泵组、电气控制柜和高压清洗枪，所述的低压补水系统与高压变频泵组之间通过低压进水管连接，所述的高压变频泵组和高压清洗枪之间通过高压出水管连接，所述的电器控制柜电性连接低压补水系统和高压变频泵组。本实用新型与现有技术相比的优点在于：本实用新型结构合理，省电省水，降低能耗。

### 主设计要求

1.一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，其特征在于：包括低压补水系统(1)、高压变频泵组(2)、电气控制柜(3)和高压清洗枪(4)，所述的低压补水系统(1)与高压变频泵组(2)之间通过低压进水管(5)连接，所述的高压变频泵组(2)和高压清洗枪(4)之间通过高压出水管(6)连接，所述的电器控制柜电性连接低压补水系统(1)和高压变频泵组(2)。

### 设计方案

1.一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，其特征在于：包括低压补水系统(1)、高压变频泵组(2)、电气控制柜(3)和高压清洗枪(4)，所述的低压补水系统(1)与高压变频泵组(2)之间通过低压进水管(5)连接，所述的高压变频泵组(2)和高压清洗枪(4)之间通过高压出水管(6)连接，所述的电器控制柜电性连接低压补水系统(1)和高压变频泵组(2)。

2.根据权利要求1所述的一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，其特征在于：所述的低压补水系统(1)包括水箱(7)，所述的水箱(7)内设有浮球阀(8)，所述的水箱(7)通过供水管(9)连接过滤器(10)，所述的过滤器(10)通过低压进水管(5)连接高压变频泵组(2)，所述的低压进水管(5)上设有增压泵(11)和水流开关(12)。

3.根据权利要求1所述的一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，其特征在于：所述的高压变频泵组(2)包括两组变频电机本体(13)，所述的变频电机本体(13)上设有变频电机风扇(14)，所述的变频电机本体(13)的前端连接设有高压泵头(15)，所述的高压泵头(15)与低压进水管(5)、高压出水管(6)连接，所述的高压泵头(15)上设有泵头溢流阀(16)，所述的泵头溢流阀(16)上连接设有溢流阀回流管道(17)，所述的溢流阀回流管道(17)的另一端连接高压泵头(15)。

4.根据权利要求1所述的一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，其特征在于：所述的电气控制柜(3)，所述的电气控制柜(3)内设有PLC控制模块(18)，所述的电气控制柜(3)顶部设有控制柜指示灯(19)，所述的电气控制柜(3)上设有控制界面(20)，所述的控制界面(20)下方设有水平排布的急停按钮(21)、启动按钮(22)和停止按钮(23)。

5.根据权利要求1所述的一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，其特征在于：所述的高压清洗枪(4)包括支架(24)和高压枪(25)，所述的支架(24)包括底座(24.1)和扶手(24.2)，所述的底座(24.1)下方连接设有移动轮(26)，所述的底座(24.1)上连接设有高压水管缠绕器(27)，所述的扶手(24.2)上设有水枪挂环(28)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及冲洗设备技术领域，具体是指一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置。

背景技术

冲洗装置应用于各行各业，需要供水设备和高压枪的配合进行常规清洗操作，但是现有的供水设备在实际使用中，水压不是恒定不变的，因此通过供水设备持续增压操作，耗费大量电能和水资源，浪费大量能源。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服以上技术缺陷，提供一种省电省水，低能耗运行的一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置。

为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，包括低压补水系统、高压变频泵组、电气控制柜和高压清洗枪，所述的低压补水系统与高压变频泵组之间通过低压进水管连接，所述的高压变频泵组和高压清洗枪之间通过高压出水管连接，所述的电器控制柜电性连接低压补水系统和高压变频泵组。

本实用新型与现有技术相比的优点在于：低压补水系统与高压变频泵组配合，保持持续的供水，同时受电气控制柜控制变频增压，使得供水更加稳定可靠的运行，同时也省电省水，降低能耗。

作为改进，所述的低压补水系统包括水箱，所述的水箱内设有浮球阀，所述的水箱通过供水管连接过滤器，所述的过滤器通过低压进水管连接高压变频泵组，所述的低压进水管上设有增压泵和水流开关，水箱内的浮球阀实现自动补水，经过过滤器过滤后的水源送入高压变频泵组，有效防止水源中泥沙对高压变频泵组的损伤，低压供水管上的增压泵适度增压向高压变频泵组供水。

作为改进，所述的高压变频泵组包括两组变频电机本体，所述的变频电机本体上设有变频电机风扇，所述的变频电机本体的前端连接设有高压泵头，所述的高压泵头与低压进水管、高压出水管连接，所述的高压泵头上设有泵头溢流阀，所述的泵头溢流阀上连接设有溢流阀回流管道，所述的溢流阀回流管道的另一端连接高压泵头，使用双泵变频控压，省电省水，减少能耗。

作为改进，所述的电气控制柜，所述的电气控制柜内设有PLC控制模块，所述的电气控制柜顶部设有控制柜指示灯，所述的电气控制柜上设有控制界面，所述的控制界面下方设有水平排布的急停按钮、启动按钮和停止按钮，通过电器控制柜，集中控制，智能化操控，操作更精准。

作为改进，所述的高压清洗枪包括支架和高压枪，所述的支架包括底座和扶手，所述的底座下方连接设有移动轮，所述的底座上连接设有高压水管缠绕器，所述的扶手上设有水枪挂环，移动轮便于推进支架，便于辅助高压枪的使用，高压水管缠绕器用于收放高压水管，水枪挂环便于放置高压枪。

附图说明

图1是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置流程结构示意图。

图2是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置低压布水系统结构示意图。

图3是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置高压变频泵组结构示意图。

图4是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置电气控制柜结构示意图。

图5是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置高压清洗枪结构示意图。

图6是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置主电原理图。

图7是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置PLC模块图A。

图8是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置PLC模块图B。

图9是本实用新型一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置端子图表。

如图所示：1、低压补水系统，2、高压变频泵组，3、电气控制柜，4、高压清洗枪，5、低压进水管，6、高压出水管，7、水箱，8、浮球阀，9、供水管，10、过滤器，11、增压泵，12、水流开关，13、变频电机本体，14、变频电机风扇，15、高压泵头，16、泵头溢流阀，17、溢流阀回流管道，18、PLC控制模块，19、控制柜指示灯，20、控制界面，21、急停按钮，22、启动按钮，23、停止按钮，24、支架，24.1、底座，24.2、扶手，25、高压枪，26、移动轮，27、高压水管缠绕器，28、水枪挂环。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

结合图1-5，一种多泵组固定式冷水高压集中式冲洗装置，包括低压补水系统1、高压变频泵组2、电气控制柜3和高压清洗枪4，所述的低压补水系统1与高压变频泵组2之间通过低压进水管5连接，所述的高压变频泵组2和高压清洗枪4之间通过高压出水管6连接，所述的电器控制柜电性连接低压补水系统1和高压变频泵组2。

结合图2，所述的低压补水系统1包括水箱7，所述的水箱7内设有浮球阀8，所述的水箱7通过供水管9连接过滤器10，所述的过滤器10通过低压进水管5连接高压变频泵组2，所述的低压进水管5上设有增压泵11和水流开关12。

结合图3，所述的高压变频泵组2包括两组变频电机本体13，所述的变频电机本体13上设有变频电机风扇14，所述的变频电机本体13的前端连接设有高压泵头15，所述的高压泵头15与低压进水管5、高压出水管6连接，所述的高压泵头15上设有泵头溢流阀16，所述的泵头溢流阀16上连接设有溢流阀回流管道17，所述的溢流阀回流管道17的另一端连接高压泵头15。

结合图4，6-9，所述的电气控制柜3，所述的电气控制柜3内设有PLC控制模块18，所述的电气控制柜3顶部设有控制柜指示灯19，所述的电气控制柜3上设有控制界面20，所述的控制界面20下方设有水平排布的急停按钮21、启动按钮22和停止按钮23。

结合图5，所述的高压清洗枪4包括支架24和高压枪25，所述的支架24包括底座24.1和扶手24.2，所述的底座24.1下方连接设有移动轮26，所述的底座24.1上连接设有高压水管缠绕器27，所述的扶手24.2上设有水枪挂环28。

以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002420.1

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209406952U

授权时间:20190920

主分类号:B08B 3/02

专利分类号:B08B3/02;B08B13/00

范畴分类:26P;

申请人:济南强大科技有限公司

第一申请人:济南强大科技有限公司

申请人地址:250000 山东省济南市槐荫区西元大厦2单元1106室

发明人:万舒臣;韩大春

第一发明人:万舒臣

当前权利人:济南强大科技有限公司

代理人:叶培辉

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aad034926d83921540878692.html