# 一种节能生物质燃烧锅炉论文和设计-张利丰

### 全文摘要

本实用新型涉及锅炉采暖附属装置的技术领域，特别是涉及一种节能生物质燃烧锅炉，其可以方便进行加料和清理，提高实用性；并且可以方便回收热空气中携带的部分未燃烧完全的生物质颗粒，减少原料的浪费；包括本体和两组鼓风机，本体顶部连通设置有出气管；还包括四组支撑柱、密封盖、旋转轴、固定轴、隔网、物料箱和传输管，旋转轴前端设置有旋转把手，隔网横向安装在本体内下半区域，传输管上设置有开关阀；还包括回收箱、多组支撑杆、回流管、过滤布袋、固定管、多组固定绳、多组固定钩和多组固定环，多组固定绳两端分别与回收箱内壁和多组固定钩连接，多组固定环均安装在过滤布袋底部，多组固定钩分别挂钩在多组固定环上。

### 主设计要求

1.一种节能生物质燃烧锅炉，包括本体(1)和两组鼓风机(2)，本体(1)内设置有燃烧腔，并在本体(1)右侧壁设置有清理口，清理口与燃烧室相通，清理口处设置有挡门(3)，两组鼓风机(2)输出端均与本体(1)左侧壁下半区域连通，本体(1)顶部连通设置有出气管(4)；其特征在于，还包括四组支撑柱(5)、密封盖(6)、旋转轴(7)、固定轴(8)、隔网(9)、物料箱(10)和传输管(11)，所述四组支撑柱(5)顶端分别与本体(1)底部左前侧、左后侧、右前侧和右后侧连接，所述本体(1)底部中央区域设置有出料口，出料口与燃烧腔相通，所述密封盖(6)卡装在出料口处，所述旋转轴(7)和固定轴(8)一端分别穿过本体(1)前侧壁和后侧壁并与密封盖(6)前侧壁和后侧壁中央区域连接，并且旋转轴(7)和固定轴(8)分别与本体(1)前侧壁和后侧壁接触处机械密封，所述旋转轴(7)前端设置有旋转把手(12)，所述隔网(9)横向安装在本体(1)内下半区域，所述物料箱(10)安装在本体(1)右侧壁上，并在物料箱(10)内设置有物料腔，物料箱(10)顶部设置有进料口，进料口与物料腔相通，所述传输管(11)输入端与物料箱(10)底部中央区域连通，并且传输管(11)输出端穿过本体(1)右侧壁伸入本体(1)内部，并在传输管(11)上设置有开关阀(13)；还包括回收箱(14)、多组支撑杆(15)、回流管(16)、过滤布袋(17)、固定管(18)、多组固定绳(19)、多组固定钩(20)和多组固定环(21)，所述多组支撑杆(15)两端分别与回收箱(14)和本体(1)连接，所述回收箱(14)内设置有回收腔，并在回收箱(14)顶部设置有排料口，所述排料口与回收腔相通，所述回流管(16)输入端与回收箱(14)底部连通，并且回流管(16)输出端穿过本体(1)左侧壁伸入本体(1)内部，所述过滤布袋(17)安装在固定管(18)底部，所述固定管(18)顶部安装在回收箱(14)内顶部，所述排料口处设置有排气管(22)，所述出气管(4)输出端与回收箱(14)右侧壁上半区域连通，所述多组固定绳(19)两端分别与回收箱(14)内壁和多组固定钩(20)连接，所述多组固定环(21)均安装在过滤布袋(17)底部，所述多组固定钩(20)分别挂钩在多组固定环(21)上。

### 设计方案

1.一种节能生物质燃烧锅炉，包括本体(1)和两组鼓风机(2)，本体(1)内设置有燃烧腔，并在本体(1)右侧壁设置有清理口，清理口与燃烧室相通，清理口处设置有挡门(3)，两组鼓风机(2)输出端均与本体(1)左侧壁下半区域连通，本体(1)顶部连通设置有出气管(4)；其特征在于，还包括四组支撑柱(5)、密封盖(6)、旋转轴(7)、固定轴(8)、隔网(9)、物料箱(10)和传输管(11)，所述四组支撑柱(5)顶端分别与本体(1)底部左前侧、左后侧、右前侧和右后侧连接，所述本体(1)底部中央区域设置有出料口，出料口与燃烧腔相通，所述密封盖(6)卡装在出料口处，所述旋转轴(7)和固定轴(8)一端分别穿过本体(1)前侧壁和后侧壁并与密封盖(6)前侧壁和后侧壁中央区域连接，并且旋转轴(7)和固定轴(8)分别与本体(1)前侧壁和后侧壁接触处机械密封，所述旋转轴(7)前端设置有旋转把手(12)，所述隔网(9)横向安装在本体(1)内下半区域，所述物料箱(10)安装在本体(1)右侧壁上，并在物料箱(10)内设置有物料腔，物料箱(10)顶部设置有进料口，进料口与物料腔相通，所述传输管(11)输入端与物料箱(10)底部中央区域连通，并且传输管(11)输出端穿过本体(1)右侧壁伸入本体(1)内部，并在传输管(11)上设置有开关阀(13)；还包括回收箱(14)、多组支撑杆(15)、回流管(16)、过滤布袋(17)、固定管(18)、多组固定绳(19)、多组固定钩(20)和多组固定环(21)，所述多组支撑杆(15)两端分别与回收箱(14)和本体(1)连接，所述回收箱(14)内设置有回收腔，并在回收箱(14)顶部设置有排料口，所述排料口与回收腔相通，所述回流管(16)输入端与回收箱(14)底部连通，并且回流管(16)输出端穿过本体(1)左侧壁伸入本体(1)内部，所述过滤布袋(17)安装在固定管(18)底部，所述固定管(18)顶部安装在回收箱(14)内顶部，所述排料口处设置有排气管(22)，所述出气管(4)输出端与回收箱(14)右侧壁上半区域连通，所述多组固定绳(19)两端分别与回收箱(14)内壁和多组固定钩(20)连接，所述多组固定环(21)均安装在过滤布袋(17)底部，所述多组固定钩(20)分别挂钩在多组固定环(21)上。

2.如权利要求1所述的一种节能生物质燃烧锅炉，其特征在于，还包括两组定位环(23)和多组定位杆(24)，所述两组定位环(23)分别套设固定在回流管(16)和传输管(11)输出端处外壁上，所述多组定位杆(24)两端分别与两组定位环(23)和本体(1)内壁连接。

3.如权利要求2所述的一种节能生物质燃烧锅炉，其特征在于，还包括预热箱(25)和两组螺旋管(26)，所述预热箱(25)内设置有预热腔，并在预热箱(25)左侧壁和右侧壁上分别设置有两组左固定孔和两组右固定孔，所述两组螺旋管(26)均位于预热箱(25)内，并且两组螺旋管(26)左端和右端分别穿过两组左固定孔和两组右固定孔，并且两组螺旋管(26)与两组左固定孔和两组右固定孔接触处密封，所述两组螺旋管(26)右端分别与两组鼓风机(2)输入端连通，排气管输出端与预热箱顶部连通，并在预热箱底部连通设置有排料管。

4.如权利要求3所述的一种节能生物质燃烧锅炉，其特征在于，还包括转动轴(27)、多组旋转片(28)、限位环(29)、多组限位杆(30)、第一锥形齿轮(31)、第二锥形齿轮和传动轴(32)，所述多组旋转片(28)均安装在转动轴(27)外壁底端，并且多组旋转片(28)均与隔网(9)顶部接触，所述传动轴(32)右端穿过本体(1)左侧壁伸入本体(1)内部，所述第一锥形齿轮(31)和第二锥形齿轮分别安装在转动轴(27)顶端和传动轴(32)右端，并且第一锥形齿轮(31)和第二锥形齿轮相互啮合，所述限位环(29)套装在转动轴(27)外壁上，所述多组限位杆(30)两端分别与限位环(29)和本体(1)内壁连接，所述转动轴(27)外壁和限位环(29)内壁可转动连接，所述传动轴(32)与本体(1)左侧壁接触处可转动连接。

5.如权利要求4所述的一种节能生物质燃烧锅炉，其特征在于，还包括四组防滑垫(33)，所述四组防滑垫(33)分别安装在四组支撑柱(5)底端。

6.如权利要求5所述的一种节能生物质燃烧锅炉，其特征在于，还包括防烫把套(34)，所述防烫把套(34)套装在旋转把手(12)上。

7.如权利要求6所述的一种节能生物质燃烧锅炉，其特征在于，还包括转盘(35)，所述转盘(35)安装在传动轴(32)左端，并在转盘(35)左侧壁上设置有隔热把手。

8.如权利要求7所述的一种节能生物质燃烧锅炉，其特征在于，还包括密封圈(36)，所述密封圈(36)安装在出料口内壁上，并且密封圈(36)与密封盖(6)接触。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及锅炉采暖附属装置的技术领域，特别是涉及一种节能生物质燃烧锅炉。

背景技术

众所周知，节能生物质燃烧锅炉是一种用于燃烧节能生物质燃料，减少煤炭等的消耗，可以供暖，节约能源的附属装置，其在锅炉采暖的领域中得到了广泛的使用；现有的节能生物质燃烧锅炉包括本体和两组鼓风机，本体内设置有燃烧腔，并在本体右侧壁设置有清理口，清理口与燃烧室相通，清理口处设置有挡门，两组鼓风机输出端均与本体左侧壁下半区域连通，本体顶部连通设置有出气管；现有的节能生物质燃烧锅炉使用时，打开挡门，向本体内部加入生物质燃料，并点燃生物质燃料，使其燃烧，并关闭挡门，打开两组鼓风机，向本体内部导入空气以辅助生物质燃料的燃烧，燃烧产生的热空气通过出气管排出以进行利用；现有的节能生物质燃烧锅炉使用中发现，其不未燃烧完全的生物质颗粒，容易造成原料的浪费。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种可以方便进行加料和清理，提高实用性；并且可以方便回收热空气中携带的部分未燃烧完全的生物质颗粒，减少原料的浪费的节能生物质燃烧锅炉。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，包括本体和两组鼓风机，本体内设置有燃烧腔，并在本体右侧壁设置有清理口，清理口与燃烧室相通，清理口处设置有挡门，两组鼓风机输出端均与本体左侧壁下半区域连通，本体顶部连通设置有出气管；还包括四组支撑柱、密封盖、旋转轴、固定轴、隔网、物料箱和传输管，所述四组支撑柱顶端分别与本体底部左前侧、左后侧、右前侧和右后侧连接，所述本体底部中央区域设置有出料口，出料口与燃烧腔相通，所述密封盖卡装在出料口处，所述旋转轴和固定轴一端分别穿过本体前侧壁和后侧壁并与密封盖前侧壁和后侧壁中央区域连接，并且旋转轴和固定轴分别与本体前侧壁和后侧壁接触处机械密封，所述旋转轴前端设置有旋转把手，所述隔网横向安装在本体内下半区域，所述物料箱安装在本体右侧壁上，并在物料箱内设置有物料腔，物料箱顶部设置有进料口，进料口与物料腔相通，所述传输管输入端与物料箱底部中央区域连通，并且传输管输出端穿过本体右侧壁伸入本体内部，并在传输管上设置有开关阀；还包括回收箱、多组支撑杆、回流管、过滤布袋、固定管、多组固定绳、多组固定钩和多组固定环，所述多组支撑杆两端分别与回收箱和本体连接，所述回收箱内设置有回收腔，并在回收箱顶部设置有排料口，所述排料口与回收腔相通，所述回流管输入端与回收箱底部连通，并且回流管输出端穿过本体左侧壁伸入本体内部，所述过滤布袋安装在固定管底部，所述固定管顶部安装在回收箱内顶部，所述排料口处设置有排气管，所述出气管输出端与回收箱右侧壁上半区域连通，所述多组固定绳两端分别与回收箱内壁和多组固定钩连接，所述多组固定环均安装在过滤布袋底部，所述多组固定钩分别挂钩在多组固定环上。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括两组定位环和多组定位杆，所述两组定位环分别套设固定在回流管和传输管输出端处外壁上，所述多组定位杆两端分别与两组定位环和本体内壁连接。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括预热箱和两组螺旋管，所述预热箱内设置有预热腔，并在预热箱左侧壁和右侧壁上分别设置有两组左固定孔和两组右固定孔，所述两组螺旋管均位于预热箱内，并且两组螺旋管左端和右端分别穿过两组左固定孔和两组右固定孔，并且两组螺旋管与两组左固定孔和两组右固定孔接触处密封，所述两组螺旋管右端分别与两组鼓风机输入端连通，排气管输出端与预热箱顶部连通，并在预热箱底部连通设置有排料管。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括转动轴、多组旋转片、限位环、多组限位杆、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮和传动轴，所述多组旋转片均安装在转动轴外壁底端，并且多组旋转片均与隔网顶部接触，所述传动轴右端穿过本体左侧壁伸入本体内部，所述第一锥形齿轮和第二锥形齿轮分别安装在转动轴顶端和传动轴右端，并且第一锥形齿轮和第二锥形齿轮相互啮合，所述限位环套装在转动轴外壁上，所述多组限位杆两端分别与限位环和本体内壁连接，所述转动轴外壁和限位环内壁可转动连接，所述传动轴与本体左侧壁接触处可转动连接。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括四组防滑垫，所述四组防滑垫分别安装在四组支撑柱底端。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括防烫把套，所述防烫把套套装在旋转把手上。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括转盘，所述转盘安装在传动轴左端，并在转盘左侧壁上设置有隔热把手。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括密封圈，所述密封圈安装在出料口内壁上，并且密封圈与密封盖接触。

与现有技术相比本实用新型的有益效果为：可以将所需要使用的生物质燃料加入物料箱内，当需进行加料时，只需打开开关阀，通过传输管将生物质燃料由物料箱内倒入本体内即可，并且在生物质燃料燃烧过程中产生的废渣可以通过隔网漏入本体内底部，当燃烧一段时间之后，转动旋转把手，使旋转把手通过旋转轴的带动密封盖在出料口处旋转，使堆积在本体内底部的废渣通过出料口排出，从而可以方便进行加料和清理，提高实用性；并且通过出气管将导出的热空气导入回收箱内，并通过过滤布袋对其进行过滤，将其中携带的未燃烧完全的生物质燃料颗粒阻隔在回收箱内，并通过回流管导回本体内部，同时过滤后的空气通过排气管排出，从而可以方便回收热空气中携带的部分未燃烧完全的生物质颗粒，减少原料的浪费。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是图1中A部的局部放大图；

图3是密封盖、旋转轴、固定轴、旋转把手和防烫把套的连接示意俯视图；

附图中标记：1、本体；2、鼓风机；3、挡门；4、出气管；5、支撑柱；6、密封盖；7、旋转轴；8、固定轴；9、隔网；10、物料箱；11、传输管；12、旋转把手；13、开关阀；14、回收箱；15、支撑杆；16、回流管；17、过滤布袋；18、固定管；19、固定绳；20、固定钩；21、固定环；22、排气管；23、定位环；24、定位杆；25、预热箱；26、螺旋管；27、转动轴；28、旋转片；29、限位环；30、限位杆；31、第一锥形齿轮；32、传动轴；33、防滑垫；34、防烫把套；35、转盘；36、密封圈。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

如图1至图3所示，本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，包括本体1和两组鼓风机2，本体1内设置有燃烧腔，并在本体1右侧壁设置有清理口，清理口与燃烧室相通，清理口处设置有挡门3，两组鼓风机2输出端均与本体1左侧壁下半区域连通，本体1顶部连通设置有出气管4；还包括四组支撑柱5、密封盖6、旋转轴7、固定轴8、隔网9、物料箱10和传输管11，四组支撑柱5顶端分别与本体1底部左前侧、左后侧、右前侧和右后侧连接，本体1底部中央区域设置有出料口，出料口与燃烧腔相通，密封盖6卡装在出料口处，旋转轴7和固定轴8一端分别穿过本体1前侧壁和后侧壁并与密封盖6前侧壁和后侧壁中央区域连接，并且旋转轴7和固定轴8分别与本体1前侧壁和后侧壁接触处机械密封，旋转轴7前端设置有旋转把手12，隔网9横向安装在本体1内下半区域，物料箱10安装在本体1右侧壁上，并在物料箱10内设置有物料腔，物料箱10顶部设置有进料口，进料口与物料腔相通，传输管11输入端与物料箱10底部中央区域连通，并且传输管11输出端穿过本体1右侧壁伸入本体1内部，并在传输管11上设置有开关阀13；还包括回收箱14、多组支撑杆15、回流管16、过滤布袋17、固定管18、多组固定绳19、多组固定钩20和多组固定环21，多组支撑杆15两端分别与回收箱14和本体1连接，回收箱14内设置有回收腔，并在回收箱14顶部设置有排料口，排料口与回收腔相通，回流管16输入端与回收箱14底部连通，并且回流管16输出端穿过本体1左侧壁伸入本体1内部，过滤布袋17安装在固定管18底部，固定管18顶部安装在回收箱14内顶部，排料口处设置有排气管22，出气管4输出端与回收箱14右侧壁上半区域连通，多组固定绳19两端分别与回收箱14内壁和多组固定钩20连接，多组固定环21均安装在过滤布袋17底部，多组固定钩20分别挂钩在多组固定环21上；可以将所需要使用的生物质燃料加入物料箱内，当需进行加料时，只需打开开关阀，通过传输管将生物质燃料由物料箱内倒入本体内即可，并且在生物质燃料燃烧过程中产生的废渣可以通过隔网漏入本体内底部，当燃烧一段时间之后，转动旋转把手，使旋转把手通过旋转轴的带动密封盖在出料口处旋转，使堆积在本体内底部的废渣通过出料口排出，从而可以方便进行加料和清理，提高实用性；并且通过出气管将导出的热空气导入回收箱内，并通过过滤布袋对其进行过滤，将其中携带的未燃烧完全的生物质燃料颗粒阻隔在回收箱内，并通过回流管导回本体内部，同时过滤后的空气通过排气管排出，从而可以方便回收热空气中携带的部分未燃烧完全的生物质颗粒，减少原料的浪费。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括两组定位环23和多组定位杆24，两组定位环23分别套设固定在回流管16和传输管11输出端处外壁上，多组定位杆24两端分别与两组定位环23和本体1内壁连接；可以通过多组定位杆固定两组定位环的位置，并且可以通过两组定位环对回流管和传输管输出端的位置起到一定的限定作用。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括预热箱25和两组螺旋管26，预热箱25内设置有预热腔，并在预热箱25左侧壁和右侧壁上分别设置有两组左固定孔和两组右固定孔，两组螺旋管26均位于预热箱25内，并且两组螺旋管26左端和右端分别穿过两组左固定孔和两组右固定孔，并且两组螺旋管26与两组左固定孔和两组右固定孔接触处密封，两组螺旋管26右端分别与两组鼓风机2输入端连通，排气管输出端与预热箱顶部连通，并在预热箱底部连通设置有排料管；通过排气管将热空气导入预热箱内，热空气与两组螺旋管内的冷空气进行一定程度的热交换，使即将通过两组鼓风机进入本体内部的空气预热。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括转动轴27、多组旋转片28、限位环29、多组限位杆30、第一锥形齿轮31、第二锥形齿轮和传动轴32，多组旋转片28均安装在转动轴27外壁底端，并且多组旋转片28均与隔网9顶部接触，传动轴32右端穿过本体1左侧壁伸入本体1内部，第一锥形齿轮31和第二锥形齿轮分别安装在转动轴27顶端和传动轴32右端，并且第一锥形齿轮31和第二锥形齿轮相互啮合，限位环29套装在转动轴27外壁上，多组限位杆30两端分别与限位环29和本体1内壁连接，转动轴27外壁和限位环29内壁可转动连接，传动轴32与本体1左侧壁接触处可转动连接；当进料或需要排渣时，可以转动传动轴，使传动轴通过第二锥形齿轮带动第一锥形齿轮转动，使第二锥形齿轮带动转动轴和多组旋转片沿隔网顶部转动，方便使生物质物料摊铺均匀或方便将其中夹杂的残渣通过隔网掉落至本体内底部。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括四组防滑垫33，四组防滑垫33分别安装在四组支撑柱5底端；可以通过四组防滑垫增强四组支撑柱底端与地面之间的摩擦力，从而可以减少四组支撑柱的位移，提高整体的稳定性。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括防烫把套34，防烫把套34套装在旋转把手12上；可以通过防烫把套减少旋转把手热量过高对使用者造成烫伤现象。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括转盘35，转盘35安装在传动轴32左端，并在转盘35左侧壁上设置有隔热把手；可以在需要转动传动轴时，转动隔热把手，使转盘带动传动轴转动即可。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，还包括密封圈36，密封圈36安装在出料口内壁上，并且密封圈36与密封盖6接触；可以通过密封圈增强密封盖与出料口内壁之间的密封性，并且可以提高密封盖与出料口内壁之间的摩擦力，提高密封性。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，其在工作时，可以将所需要使用的生物质燃料加入物料箱内，当需进行加料时，只需打开开关阀，通过传输管将生物质燃料由物料箱内倒入本体内即可，并且在生物质燃料燃烧过程中产生的废渣可以通过隔网漏入本体内底部，当燃烧一段时间之后，转动旋转把手，使旋转把手通过旋转轴的带动密封盖在出料口处旋转，使堆积在本体内底部的废渣通过出料口排出，从而可以方便进行加料和清理，提高实用性；并且通过出气管将导出的热空气导入回收箱内，并通过过滤布袋对其进行过滤，将其中携带的未燃烧完全的生物质燃料颗粒阻隔在回收箱内，并通过回流管导回本体内部，同时过滤后的空气通过排气管排出，从而可以方便回收热空气中携带的部分未燃烧完全的生物质颗粒，减少原料的浪费，可以通过多组定位杆固定两组定位环的位置，并且可以通过两组定位环对回流管和传输管输出端的位置起到一定的限定作用，通过排气管将热空气导入预热箱内，热空气与两组螺旋管内的冷空气进行一定程度的热交换，使即将通过两组鼓风机进入本体内部的空气预热，当进料或需要排渣时，可以转动传动轴，使传动轴通过第二锥形齿轮带动第一锥形齿轮转动，使第二锥形齿轮带动转动轴和多组旋转片沿隔网顶部转动，方便使生物质物料摊铺均匀或方便将其中夹杂的残渣通过隔网掉落至本体内底部，可以通过四组防滑垫增强四组支撑柱底端与地面之间的摩擦力，从而可以减少四组支撑柱的位移，提高整体的稳定性，可以通过防烫把套减少旋转把手热量过高对使用者造成烫伤现象，可以在需要转动传动轴时，转动隔热把手，使转盘带动传动轴转动即可，可以通过密封圈增强密封盖与出料口内壁之间的密封性，并且可以提高密封盖与出料口内壁之间的摩擦力，提高密封性，当将生物质燃料导入本体内后，需要打开挡门，将生物质燃料点燃后关闭挡门。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉，所使用的鼓风机为市面上采购，其在使用时需要通电使，当打开密封盖排渣时，需要关闭鼓风机。

本实用新型的一种节能生物质燃烧锅炉使用时，需要固定预热箱以及两组鼓风机的位置。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061069.3

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209706114U

授权时间:20191129

主分类号:F23K3/00

专利分类号:F23K3/00;F23J1/06;F23J15/02;F23B70/00

范畴分类:35B;

申请人:思源交大河北科技有限公司

第一申请人:思源交大河北科技有限公司

申请人地址:063000 河北省唐山市高新区庆南道南办公综合楼130-9号

发明人:张利丰;黄剑;王宝龙;张树军;罗韬;顾业梅;张磊;赵广坡;张一楠

第一发明人:张利丰

当前权利人:思源交大河北科技有限公司

代理人:李婷;薛琳

代理机构:13130

代理机构编号:石家庄领皓专利代理有限公司 13130

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ab42dfae328989edc4dcddba.html