# 关于机电安装消防工程的几点思考

重庆建工第三建设有限责任公司重庆400042

摘要：现代建筑中，消防工程是保证人生、设备安全的关键，所涉及的专业多、系统复杂。机电消防工程有着多项安装项目，这项安装工程技术难度比较高，而且工作量比较大，工期又比较紧，所以，对安装技术人员有着较高的要求，其除了需要掌握专业的知识以及技术，还需要具有一定工作经验，要总结出施工技巧，了解工程重点以及难点，这样才能提高施工的效率以及质量。本文对机电安装消防工程重点问题以及解决的措施进行了介绍，施工单位一定要重视这项工作，做好消防工程的安装工作，这样才能降低安全隐患。

关键词：机电安装；消防工程；重点；措施

机电设备安装工程以及消防工程都是建筑工程的重要组成部分，在现代建筑中，由于对安全性要求比较高，所以，建筑中消防设施安装比较齐全，在发生火灾时，保证消防设施功能的正常发挥，可以降低火灾带来的各项损失。现代建筑中，机电设备比较齐全，管线布置比较复杂，机电设备在运行的过程中，有时会发生短路等问题，线路故障是引起火灾的重要因素，所以，做好机电安装消防工程，可以提高机电设备使用的安全性。

一、机电安装消防工程重点

机电安装消防工程是建筑行业一项重要的施工项目，做好这项工作可以提高建筑的安全性，现代社会中，人们对建筑的安全性要求越来越高，所以，施工人员一定要做好机电安装消防设计工作，还要不断的优化技术，把握工程重点以及难点问题。随着建筑行业的不断发展，高层建筑的功能越来越全，建筑中机电设备也越来越多，随着建筑用电量的增加，建筑存在的安全隐患越来越大，只有做好消防设施的安装工作，才能保证机电设备的安全运行。

人们的生活质量越来越高，对建筑的通风以及采暖功能提出了更高的要求，做好机电设备的安装工作，需要在降低工程造价的基础上，提高安装的质量。只有掌握机电安装消防工程的重点，才能提高安装以及施工的效率。随着科技的不断发展，机电安装消防工程的施工技术越来越先进，所以，施工单位要做到与时俱进。机电安装消防工程具有专业性强的特点，而且工作量比较大，涉及的内容比较多，但是对工期要求比较紧，施工人员必须提高工作的效率。

机电安装消防工程在施工时会受到较多因素的影响，而且工作相对比较繁琐，不易于控制难度，为了保证机电安装消防工程的施工质量，必须把握工程的技术难点以及重点，首先，要做好火灾自动报警系统的优化工作，要保证感温光纤的敏感性，这样才能及时发出火灾警报。其次，还要优化水喷雾灭火系统的优化工作，这样才能在发生火灾后，自动运行灭火装置，从而及时有效的控制火势。再次，要做好电气系统的优化工作，要对电气管线布置以及使用情况进行监控，还要做好调试工作。

二、机电安装消防工程重点、难点问题的处理措施

1、保证智能化自控系统的正常运行

在建筑机电安装消防工程中，一般都设有智能化自控系统，当系统稳定运行时，才能保证火灾自动报警以及消防设备自动控制系统的正常工作。在优化智能自控系统时，需要综合考虑影响因素，智能系统包括多项内容，其具有综合布线、通信以及报警等功能，只有保证组成构件性能的最佳性，才能对温度有着较高的敏感性，才能及时感应到火灾危险，对发出警报，通知住户及时撤离。火灾报警系统与计算机系统联网后，可以快速的传输信息，使相关工作人员及时掌握建筑机电设备的运行状况。

2、感温光纤火灾探测报警系统工程的质量监控

火灾报警控制计算机连接火灾报警控制器，采集火警信号，以及通过火灾报警控制器处理平时通风设备的启停，构成区域火灾探测报警系统。在综合管沟内采用线型光纤温度检测系统作为火灾探测系统，感温光纤由系统处理器引出，在各管沟管道仓顶部敷设；而在电力仓则采用接触式蛇行布置在各层电力电缆桥架上。感温光纤处理机将报警接点及温度分布信息分布送至火灾报警控制器及上位机，在变电所、消防泵房设感烟火灾探测器。

3、做好机电安装消防工程的监理工作

由于线型光纤感温火灾探测系统对光纤的材料质量、安装质量要求都非常高。所以，必须把好进场材料控制关和测试关。具体工作包括：进场材料控制：检查工程材料的质量保证书、试验检测报告和质量保证文件，要求如下：

（1）质量监控是监理业务的重要内容。材料进场时必须检查其正式出厂合格证和材质化验单，对不具备或对检验证明有疑问的，应向承包人了解原因，并要求承包人补作检验。所有材料检验合格证，均须监理工程师验证，否则一律不准用于工程上。

（2）必须具有厂家批号和出厂合格证，并应按规定进行抽样检验，由于运输安装等原因出现的质量问题，应要求承包人进行分析研究，并采取有效措施处理后方可使用。

（3）凡标志不清或怀疑质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与承包合同规定不符一般材料，按一定比例抽样试验。

（4）材料质量抽样和检验的方法，应符合国家规定的质量标准和管理规程。

4、做好水喷雾灭火系统优化工作

水喷雾灭火系统工程的质量监控，应先分别对探测器、报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电试运转，正常后方可进行系统调试。

（1）调试前准备工作：

a.调试方案已确定，由业主、施工、监理、消防部门等人员组成的调试小组已成立。b.消防水池已储备设计要求水量。供电正常。

c.气压给水设备的水位、气压符合设计要求。

d.水喷雾系统管网已充满水，阀门均无泄漏。

（2）水源试验：

检查消防水池的容积是否符合设计要求，消防水有无不被他用的技术措施。

（3）消防泵调试：

a.以自动或手动方式启动消防水泵，泵应在5min内投入正常运行。

b.以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

（4）稳压泵调试：模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动，当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。

（5）报警阀调试：在其装置处放水，看报警阀能否即时动作，水力警铃报警信号、水流指示器输出信号、压力开关应接通报警阀，并自动启动消防泵。

三、结束语

社会发展越来越快，人们的经济收入水平也越来越高，对建筑的质量以及安全提出了更高的要求，为了更好的满足业主的要求，必须做好建筑机电安装消防工作，要提高机电设备的安装质量，还要提高消防设备的管理水平，这样才能保证机电设备系统更加安全的运行，还能保证建筑消防设施更好的发挥功效。做好建筑消防工程，可以保证业主的生命财产安全，提高机电设备的安装质量，可以降低机电设备损坏的概率，所以，建筑施工单位一定要重视这项工作，这样才能提高建筑机电消防工程的安装施工质量。

参考文献：

[1]李优.建设中机电消防安装工程需要注意的问题与对策[J].科协论坛（下半月），2012（3）

[2]俞慧芳.机电消防安装工程应注意的相关事项及其改进措施[J].广东科技，2010（6）

[3]张美堂.机电消防安装工程的管理特点与具体施工管理措施[J].科技资讯，2012（24）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/abc049385882e6006052f2f0.html