# 阐述高层建筑工程桩基础施工技术

深圳市松兴达建设有限公司518000

摘要：本文对高层建筑工程桩基础施工技术进行分析。在建筑施工领域，高层建筑的施工对于技术的合理性和施工方案的全面性要求较高。而桩基础施工又作为高层建筑施工整体环节中较为重要的基础性工作，对整个建筑物的稳固程度有着至关重要的作用。

关键词：高层建筑；桩基础；施工技术；概述

引言

我国的城市化进程正逐步加快，各种先进的建设施工技术及装备的应用有效提升了工程项目的建设效率和质量。为了维持高层建筑物的整体结构稳定性并保证施工过程的安全，就需要在施工阶段对桩基础采取更深的埋设方案，这无形中也增加了施工的难度，延长了施工周期。对高层建筑施工中桩基础建设效果的影响因素进行分析，从而加强桩基础施工的质量和合理性，还能够为桩基施工技术的发展和效果提升带来实质性的帮助。

一、桩基础施工技术的概述

桩基础主要由基桩与桩顶承台共同组成，使建筑所受的竖向荷载分散在地基中，以此来保证建筑整体的承载力。在桩基础施工过程中，由于工程规模较大，因此施工周期较长，需要较高的成本投入。而且在实际施工过程中，可能还会存在软地基的情况，这就要求要根据施工的实际情况，综合各方面因素考虑，以此来确定桩基础结构施工，并选择适宜的桩基形式，有效地提高地基土质结构的稳定性和坚固性，为高层建筑打牢基础。由于桩基础具有较强的承载能力，不仅要对上部结构的荷载具有较好的承载力，而且也要求各单桩要具备较大的竖向承载力，同时在施工过程中还要避免发生倾斜和沉降的问题。另外对于各单桩来讲，还要具备一定的横向承载力，这样即使有灾害发生时，也具备较好的抵抗能力。在实际施工过程中，桩基底部需要嵌入到坚硬的基岩上，以此来增强桩基的稳定性和牢固性，确保整体工程的质量和安全。

二、高层建筑桩基础施工的准备工作

1.获取项目资料

在高层建筑桩基础施工开始之前，需要对于工程的基础资料进行全面搜集，组织人员进行实地考察，做好施工范围内的地质和水质勘查工作，掌握施工场地的地形、地貌及水质等情况，并编制具体的工程地质勘察报告，以此来制定具体的施工方案，明确具体的成桩深度和成桩范围，并针对施工现场的建筑物位置、结构和形态等内容进行仔细检查，明确桩基础施工地下管线的分布情况，在施工前采取必要的保护措施，避免施工过程中会对其带来不必要的损坏。

2.合理选择施工技术

为了能够有效的应用成桩方法和施工设备提供保障，进而保障桩基础施工质量，要在桩基础施工过程前，妥善地选择桩基础施工技术，合理地安排施工的工序和方法。做好施工前的准备工作。为了保证顺利，高效开展高层建筑桩基础施工，必要的准备工作是关键。同时，为了保证场地的平整和干净，需要及时清扫高层建筑的施工现场，及时地清理障碍物，避免将废弃建筑物和残留基础等障碍物留在施工现场。这是由于桩基础施工在高层建筑施工中的特点是密集群桩，对施工现场的平整度的要求是非常高的。为了对施工过程中桩基础的平整性和垂直性提供保障，在准备工作中需要着重进行处理。这是由于中桩基础的类型多样，所以在桩基础施工中对应的不同的施工技术是有差异的，因此在准备继续进行桩基础施工时，为了对施工进度和施工质量提供保障，准备工作应依据不同的施工技术进行。

3.放线

在桩基础施工前，需要对轴线有效检查，以此来保证施工现场的控制点准确，从而为后续的施工奠定良好的基础。在对相关的基础检查工作完成之后，需要实施定桩施工，在定桩施工当中保证其科学性以及合理性。在完成上述工作之后，还需要对高层建筑的桩基础有效核对，若是发现问题就需要及时处理，防止更严重的事故产生。对工程施工的有关工序以及设备都需要根据有关规范实施，同时对水准点有效保护，防止桩基础受到影响。

4.施工图纸

施工图纸是桩基础施工的依据，为确保桩基础施工质量，施工单位应做好施工图纸会审工作，即，组织建设单位、设计单位、监理单位等参与施工图纸会审，施工单位与各参与单位认真交流、讨论，充分把握设计图纸意图，明确桩基础施工的关键，避免盲目施工导致返工情况的出现。同时，施工单位应结合各班组情况，结合施工图纸，合理划分施工任务，确保各班组在保证施工质量的基础上同步进行。

三、高层建筑工程中桩基础施工技术

1.灌注桩施工技术

对于高层建筑工程施工中桩基础施工技术手段的有效应用而言，相应灌注桩施工技术手段的运用同样也是比较常见的一个基本类型，这种灌注桩施工技术主要就是在施工现场采用混凝土材料进行浇筑，进而也就能够充分确保相应高层建筑工程基础结构的承载力得到加强。该类灌注桩施工技术手段的运用在当前高层建筑桩基础施工中同样也得到了较为理想的运用，并且其处理方式同样也是比较多的，比如人工挖孔灌注桩、沉管成孔灌注桩等，都能够得到较为理想的运用，这也就需要在相应高层建筑桩基础结构施工处理中采取较为合理的处理方式进行落实，充分提升其落实可靠性效果。

2.振动沉桩技术

振动沉桩技术就是在桩顶部安装固定振动器，以桩顶部的自重作用和振动作用为依托，将其沉入基底。在高层建筑工程施工中，使用振动沉桩技术进行桩基础施工，具有便利、易移动、占用空间小、设备体积小和配置简单等优势。虽然应用振动沉桩技术能够取得良好的施工效果，提高施工效率，但会提高高层建筑工程桩基础施工的成本投入，并且在使用中会产生噪声，严重影响人们的日常生活和工作。

3.静力压桩技术

静力压桩技术主要就是采用桩机设备自身的压力以及静力压桩设备的压力对桩基打入到土地当中，这种方式的应用能够将压桩的质量提升，并且在施工中还不能产生振动，因此也就不会产生噪音。同时采用这种技术能够将混凝土以及钢筋等材料的使用量进行减少，减少投资，避免成本增加。

4.成桩技术

沉管成孔和作业成孔是灌注桩技术常用的施工方法。但在施工过程中，这两种方法有显著的缺点，对施工周围场地居民的日常休息产生了严重的影响。在施工过程中，应对这一问题进行重点防范。通过相关防范措施的应用，最大限度的降低不利影响。机械钻孔以及人工成孔是作业成孔的常用方法，主要是针对单纯的豁性土钻孔则。在实际的钻孔作业的过程中，还应有效控制对地下水的排水问题。静压法、沉桩法和锤击打入法主要采用的技术。在实际施工的过程中，会出现挤土的现象，对桩基础施工质量产生影响，应采取有效的控制措施。

5.预制桩施工技术

对于高层建筑桩基础施工应用静压预制桩施工中，需要对桩机走机路线实施科学合理的规划，保证入桩能够顺利进行，避免桩基础施工当中的地基以及桩基上溢或者挤土等情况产生。施工人员需要在压桩当中，以此来保证桩基的稳定，防止压桩在实际的定位当中不准确造成桩基在下压中产生影响。并且施工人员需要将桩基下压的速度进行控制在1m/min。在压桩中，人员需要对桩基下段的钢筋和预留孔位进行对准，同时对上下节之间的桩基接触面进行控制在5~10mm当中，保证预制桩在压桩施工中使其能够和施工方案设计相符合。

结束语

对于高层建筑工程来讲，最为关键的主要就是桩基础施工，为了提升施工质量，就需要对其桩基础施工技术进行有效的约束以及规范，在此基础上制定科学合理的技术方案，在一定意义上将施工风险降低，从而有效的控制施工质量，这样就能够将工程结构的稳定进行提升。

参考文献：

[1]桩基础施工工艺及应用[J].杨成.建材与装饰2016年18期

[2]试论建筑施工中桩基础施工技术[J].陈信建.建材与装饰2016年16期

[3]桩基础施工技术在建筑工程中的应用[J].李雅和.建材与装饰2016年26期

[4]桩基础施工的全程监理[J].李正伟.建材与装饰2017年11期

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/abeae5481bff1ab5e8938ab3.html