# 火电厂集控运行技术在运行期间的常见问题及改进措施分析牛夏峰

（山西鲁能河曲发电有限公司山西省忻州市036500）

摘要：火电厂能够在大多数情况下保持良好的，高效的运营状态，与其中的集控运行技术是分不开的。本文从实际情况出发，将工作中遇到的问题作为出发点，研究火电厂中的集散控制系统的改进措施。中国论

关键词：集控运行技术；火电厂；问题；改进措施

一、发电厂电气集控运行技术概述

发电厂电气集控运行技术最基本的作用，就是实现对发电机、能源设备、汽轮机的统一管理和集中控制。此外，发电厂电气集控运行技术还能够在发电厂的生产、运行、设备的启停等过程中，对发电厂工作过程中的各个步骤和细节进行监测和检查，及时发现运行过程中存在的问题，并针对这些问题生成相应的解决方案，对发电厂的设备和运行程序等进行自动的调控。不过，对于发电厂设备运行中出现的故障问题，电气集控运行技术无法自动维修。因此，设备的维护与修理还需要有专业的维修人员来进行。对此，发电厂应当设立一支专门的维修小组，对电气集控运行技术控制下的发电厂设备进行定期的维护与检修。这个维修小组应加强相互之间的配合，保证对发电厂内电气集控运行技术管理之下各个结构单元的检查与维护工作能够有效的执行。在进行巡查和监测的过程中，维修小组的负责人应当合理地安排工作人员的工作时间，保证对电力生产设备24h不间断监控，以便能够第一时间对出现的问题进行处理和解决，降低对发电厂发电工作的影响。

二、火电厂集控运行技术存在问题

2.1缺乏先进的管理方式

集控运行技术的应用目的在于通过合理的控制手段使火电厂资源得到优化。近年来，电力需求逐渐增加，煤炭价格持续上涨，导致火电厂发电的成本和压力也在逐年提升。为了能够满足发电用电需求，大部分电力部门采用拉闸限电的方式使电力资源得以平均分配，为了能够扭转这一困境，火电厂需要借助集控运行技术来提升生产效率。但是在以往的技术使用中，大部分管理模式和管理方式单一，导致集控运行技术无法发挥出其所具有的资源优化的效果，最终造成了资源浪费现象。例如在分散控制模式当中，管理人员利用集控运行技术将管理设备按照各自的单元结构分开，再通过对小的单元结构进行管理，完成分层控制。但是在实际管理过程中，分散控制方式对于管理人员的操作要求较高，管理工作压力巨大，最终造成管理效率不高，未能较好地发挥管理和技术能力。

2.2技术手段欠缺

在传统火电厂集控运行技术的应用过程中，常常由于技术手段的缺乏，导致出现一些较为严重的控制问题。例如过热气温系统的控制问题就是以往集控运行技术当中屡次出现的问题。在火电厂的锅炉燃烧过程中，锅炉内部的煤炭和水的比例直接影响着锅炉的温度，因此为了保证锅炉温度能够手段控制，集控运行技术在锅炉之外加装了过热气温系统，用以对锅炉内的气体温度进行检测，工作人员则使用一级减温水、二级减温水实现调节。但是在实际的运行过程中，由于锅炉内部环境十分复杂，干扰因素较多，诸如过剩空气系数、火焰中心高度等，都会对过热气温系统产生干扰，造成误判，最终导致工作人员出现严重的误操作。

2.3控制模式落后

在目前阶段，国内大部分火电厂都已经具备了集控运行技术的应用能力，但是所开展的集控运行控制方式却较为原始和落后。随着电力系统的不断发展，电力供应的要求提高，电厂设备也随之更新换代，大部分大容量的发电机组如500MW、1000MW机组都已经投入生产，但是集控运行系统所采用的控制模式仍然是陈旧的单独控制，这种控制方法是传统集控云心技术中所采用的方法，目的在于通过一个母控制系统，并利用DCS提供计算分析模块进行火电厂监控。但是传统的DCS系统在运行到一定时间之后，由于数据累计的不断增加，导致负担严重，因而难以实现数据的完整保存和运行稳定性的提升，存在较为严重的安全隐患。

三、火电厂集控运行技术所使用的核心技术

作为一个新兴的对火电厂的各种设置进行综合控制的系统，火电厂的集控运行系统运用了多种新型的控制技术。截至目前，火电厂集控运行技术所使用的核心技术大部分是依托于DSC控制系统所实现的（想要使用该系统进行对火电厂设备的综合控制，还要求火电厂内部所配置的硬件设备和软件设备的配置过关，可以满足高自动化程度的需要）。与此同时，与传统的火电厂内部的单独控制相比，采用DSC控制系统所实现的火电厂集控运行技术可以在火电厂发电的过程之中，发挥出更加优异的自动化和数字化性能，可以从总体的高度规划出火电厂内部系统运行的具体的数据信息。

在所有的火电厂集控运行技术所使用的技术类型之中，最关键的核心技术就是对火电厂内部进行电力生产的生产线的管控技术。该技术可以充分利用电子计算机内部中央处理器的强大计算功能以及互联网技术之中的数据远程连接控制功能，实现在中央控制室对火电厂内部生产线的生产控制，可以在最大限度上提升火电厂之中生产电力的自动化程度，并有效地提升火电厂发电的发电效率，并且可以在最短的时间内发现出现故障的结构单元，以便于火电厂及时地安排工作人员去进行设备维修工作。与此同时，如果火电厂的内部设备出现了故障问题，还可以将自动控制及时地更改成为人为的操纵调控技术，如果是对大型火电厂内部的大中型电力生产线进行集中自动化控制，还可以在火电厂集控运行技术运用的过程之中使用4C技术，并通过使用4C技术有效地实现对火电厂内部收集到的内部生产的数据信息的整理分析工作，并根据整理分析的结果，做出对火电厂集控运行技术的最优化设计，以便于帮助火电厂集控运行技术可以更好地检测出火电厂内部设备运行过程之中存在故障的设备，有效地防止安全事故隐患的存在。

四、火电厂集控运行技术的控制模式

截至目前，随着现代科学技术的不断发展，火电厂集控运行技术正在不断发展优化，也不断有新的控制模式出现，在这样的背景下，就需要火电厂进行火电厂集控运行技术的运用过程之中，要不断根据自身的实际情况，对火电厂集控运行技术的控制模式进行选择。火电厂集控运行技术的控制模式主要有以下三种：

第一种火电厂集控运行技术的控制模式是分级阶梯的控制模式，该控制模式是属于一种阶梯分层的结构，通过不断的阶梯分层，可以有效地确定各个结构单元之间的关系，并对每个结构单元内部的组成部分予以充分的明确，进而高效地将火电厂内部各个结构单元的设备都有机整合在一起，并可以按照层级的要求，各层级依次有序地完成自身的控制运行工作，井井有条地完成火电厂内部的集中管理控制工作。

第二种火电厂集控运行技术的控制模式是分散控制的控制模式，该控制模式是将火电厂内部系统之中的各个结构单元有效地分散开来，在实现对小的分散开的结构单元成分的基础上，分层有序地完成对火电厂内部结构单元的控制，可以有效地解决过去传统的火电厂内部设备单独控制的控制系统运行下，各种结构单元的控制指令互相干扰的情况的产生，有效地弥补其缺陷。

第三种火电厂集控运行技术的控制模式是综合控制的控制模式，该控制模式是通过先进的互联网数据传输技术和通信传播控制技术实现的。借助于当今先进的信息通信技术手段，火电厂集控运行系统可以依靠多个信息接口和信息数据传输线实现对各种数据信息的传输工作，并可以利用先进的中央处理技术，防止各式各样的数据之间相互干扰，实现在协调控制的基础上高效控制运行。

五、火电厂集控运行技术的改进对策

5.1改进外部环境

在集控运行技术的应用过程中，除了需要进行专门的管理工作之外，还需要对集控运行的环境进行评析，从而判断环境是否存在影响问题，造成集控管理出现误差。具体来说，火电厂所面临的大部分集控运行问题，都与火电厂内部机组设备的实际使用情况息息相关，因此在开展集控运行之前，火电厂工作人员需要完成两个方面的改进工作。首先，要进行专门针对火电厂的电子干扰信号屏蔽工作，通过合理的电子干扰信号屏蔽措施，防止集控运行系统出现严重的错误指令发布，提升系统运行的准确性。其次，工作人员需要定班定点对火电厂的集控运行系统所处的运行环境进行检查，并对以往存在主要问题的电子控制室进行改善，例如可以利用湿度、温度的调节装置，来使电子控制室内部温度保持在一个合理的区间之内，避免生成不必要的静电影响集控运行和控制人员的人身安全。

5.2开展新技术的运用

随着信息化技术和自动化技术的发展，越来越多的现代工业已经开始了技术改革，希望能够借助现代技术提升自身的工作能力和工作效率。对于集控运行技术来说，除了要继续发挥以往与火电厂工作紧密结合的优势，还需要不断进行创新，吸纳全新的技术手段进行融合。例如目前新兴技术当中的火电站数字化信息系统，就是未来发展的主要方向之一。火电厂应当充分学习并了解数字化信息系统的搭建技术，通过计算机存储技术的应用来取代传统DCS在数据存储方面的不足，最终事项能力的提升。具体来说，可以采用先进的数据库搭建方式进行数据信息的统计。数据库设计可以采用先进的ER图方式进行正常连接，并在数据库当中，对系统的运行数据内容首先利用ER图进行存储，再形成数据库物理表的方式对其进行映射，最终完成对各个数据单元的数据进行阐述，最终完成数据库的设计。

5.3建立专业的管理系统

在集控运行技术的应用过程中，对于应用方式的选择和管理模式的使用使得集控运行技术难以发挥出其所具有的实力和效果。

在管理系统当中，根据集控运行技术的特点和要求，可以分成具体的几个部分的功能模块。首先是管理人员登录模块，从事集控运行技术的管理人员可以利用管理员的账号和密码进行管理界面的登录，模块通过对用户身份的识别，对管理人员进行准入。管理人员进入后，可以在管理员界面对管理系统进行操作。在界面内部，对历史运行数据的管理集成在了日志管理模块当中，管理人员通过点击运行日志-电气日志按钮，可以进入到历史记录界面当中，对以往集控运行技术的使用信息进行查看，并进行详细的核查，从而判断是否存在疏忽操作以及安全隐患。定期工作管理模块则主要负责工作任务表的制定和安排，管理人员根据火电厂各部门、各岗位的工作需要进行工作任务表的制作，相关工作人员则可以通过登录工作系统对自己所需要完成的工作内容进行查看，工作人员每完成一项工作，在工作任务表上变会出现工作进度的跟踪，从而为管理人员提供详尽的工作情况汇总；缺陷管理模块主要是对以往工作过程中集控运行技术的疏漏进行查漏补缺，并以信息的形式指派检修班组对存在问题的部分进行检修操作，保证集控运行技术能够实现安全平稳运行。

结语

综上所述，随着火电厂规模的不断扩大，集控运行工作也变得十分重要。各项设备需要得到妥善的管理和控制，方能提高控制效率。目前，火电厂的集控运行存在一定的问题，这就需要我们重视问题的源头，找到有针对性的解决对策，提升监控的技术含量。

参考文献

[1]高剑.火电厂集控运行技术在运行期间的常见问题及改进措施浅谈[J].中国高新区，2017（19）.

[2]李荣强.关于如何加强电厂集控运行的措施探讨[J].科技展望，2017，27（05）：114.

[2]王长军.关于火电厂集控运行技术的研究[J].中国高新技术企业，2014，（10）.

[3]刘艳飞.火电厂集控运行系统控制完善策略研究――基于创新视角[J].能源与节能.2015（103）：139.

5]秦兴中.山东华聚能源公司以技术创新为向的生产管理流程再造研究[J].西北大学.2014.（06）：67-68.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac1f8435d59d9f3ad494df87.html