# 一种可以保护贵重文件的文件收纳盒论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，包括壳体，所述壳体内部固定安装有若干隔板，所述壳体两侧分别通过轴承活动安装有转轴，所述转轴远离壳体的一端固定安装有保护盖，所述转轴外侧表面套设有扭簧，所述保护盖一侧固定安装有卡块，所述卡块一侧表面开设有卡槽，所述壳体靠近卡块的一侧固定安装有连接块，所述连接块上端一侧固定设置有立柱，所述立柱内部活动安装有滑杆，所述滑杆远离卡块的一端固定安装有把手，所述滑杆靠近卡块的一端固定安装有插块，所述滑杆外侧表面固定套设有第一弹簧。本实用新型结构简单使用效果好，在储存文件的同时将文件保护起来，防止进水损坏。

### 主设计要求

1.一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)内部固定安装有若干隔板(2)，所述壳体(1)两侧分别通过轴承活动安装有转轴(3)，所述转轴(3)远离壳体(1)的一端固定安装有保护盖(4)，所述转轴(3)外侧表面套设有扭簧(5)，所述保护盖(4)一侧固定安装有卡块(6)，所述卡块(6)一侧表面开设有卡槽(7)，所述壳体(1)靠近卡块(6)的一侧固定安装有连接块(8)，所述连接块(8)上端一侧固定设置有立柱(9)，所述立柱(9)内部活动安装有滑杆(10)，所述滑杆(10)远离卡块(6)的一端固定安装有把手(11)，所述滑杆(10)靠近卡块(6)的一端固定安装有插块(12)，所述滑杆(10)外侧表面固定套设有第一弹簧(13)。

### 设计方案

1.一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)内部固定安装有若干隔板(2)，所述壳体(1)两侧分别通过轴承活动安装有转轴(3)，所述转轴(3)远离壳体(1)的一端固定安装有保护盖(4)，所述转轴(3)外侧表面套设有扭簧(5)，所述保护盖(4)一侧固定安装有卡块(6)，所述卡块(6)一侧表面开设有卡槽(7)，所述壳体(1)靠近卡块(6)的一侧固定安装有连接块(8)，所述连接块(8)上端一侧固定设置有立柱(9)，所述立柱(9)内部活动安装有滑杆(10)，所述滑杆(10)远离卡块(6)的一端固定安装有把手(11)，所述滑杆(10)靠近卡块(6)的一端固定安装有插块(12)，所述滑杆(10)外侧表面固定套设有第一弹簧(13)。

2.根据权利要求1所述的一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，其特征在于：若干所述隔板(2)与壳体(1)内部一侧侧壁分别固定安装有若干伸缩杆(14)，若干所述伸缩杆(14)外侧表面套设有第二弹簧(15)，若干所述伸缩杆(14)一端固定安装有挤压板(16)。

3.根据权利要求1所述的一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，其特征在于：所述壳体(1)下端外侧表面开设有若干透水孔(17)。

4.根据权利要求1所述的一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，其特征在于：所述壳体(1)下端表面四角处分别固定安装有若干基座(18)。

5.根据权利要求1所述的一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，其特征在于：所述保护盖(4)下端固定安装有配重块(19)。

6.根据权利要求1所述的一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，其特征在于：所述保护盖(4)上端固定安装有握把(20)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及办公工具技术领域，具体为一种可以保护贵重文件的文件收纳盒。

背景技术

文件收纳盒，也就是将办公文具、办公文件、文件资料、办公工具、等物品收集集中起来的工具，顾名思义因此就叫收纳盒，但是目前使用的文件收纳盒大多只是在一个盒子内部设置有若干隔层，然后在各个隔层内部存放办公文件和资料即可，但是这种收纳盒其保护性能较差，容易使得内部储存的较为重要的文件遇水，或者受到损坏，甚至在有风时也容易将内部的文件吹散，容易丢失重要文件，以造成重要的损失。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，包括壳体，所述壳体内部固定安装有若干隔板，所述壳体两侧分别通过轴承活动安装有转轴，所述转轴远离壳体的一端固定安装有保护盖，所述转轴外侧表面套设有扭簧，所述保护盖一侧固定安装有卡块，所述卡块一侧表面开设有卡槽，所述壳体靠近卡块的一侧固定安装有连接块，所述连接块上端一侧固定设置有立柱，所述立柱内部活动安装有滑杆，所述滑杆远离卡块的一端固定安装有把手，所述滑杆靠近卡块的一端固定安装有插块，所述滑杆外侧表面固定套设有第一弹簧。

优选的，若干所述隔板与壳体内部一侧侧壁分别固定安装有若干伸缩杆，若干所述伸缩杆外侧表面套设有第二弹簧，若干所述伸缩杆一端固定安装有挤压板，通过第二弹簧推动挤压板可以将隔板之间储存的文件卡住，防止文件被风吹散，在搬运装置不小心掉落时也可以起到一定防止文件散落的作用。

优选的，所述壳体下端外侧表面开设有若干透水孔，通过透水孔可以防止壳体内部积水。

优选的，所述壳体下端表面四角处分别固定安装有若干基座，通过基座可以将装置垫起。

优选的，所述保护盖下端固定安装有配重块，通过配重块可以在保护盖关闭时，使得保护盖关闭的较紧。

优选的，所述保护盖上端固定安装有握把，通过握把可以方便打开保护盖，向壳体内部存储文件。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过插块在第一弹簧的作用下弹回原位，随即插入卡槽中将打开的保护盖卡住，然后这时可以向隔板之间放入需要储存的文件，放置完毕后，通过把手拉动滑杆随即将插块从卡槽中拔出，插块拔出后保护盖会在扭簧的作用下弹回将壳体内部的文件保护起来，方便快捷。

2、本实用新型通过挤压板在第二弹簧的作用下将隔板之间储存的文件卡住，防止文件被风吹散，同时在搬运装置不小心掉落时也可以起到一定防止文件散落的作用，安全性能高。

附图说明

图1为本实用新型一种可以保护贵重文件的文件收纳盒整体结构示意图；

图2为本实用新型一种可以保护贵重文件的文件收纳盒装置使用时的打开图；

图3为本实用新型一种可以保护贵重文件的文件收纳盒装置使用时的闭合图。

图4为本实用新型一种可以保护贵重文件的文件收纳盒装置图2中A处的放大视图。

图中：1、壳体；2、隔板；3、转轴；4、保护盖；5、扭簧；6、卡块；7、卡槽；8、连接块；9、立柱；10、滑杆；11、把手；12、插块；13、第一弹簧；14、伸缩杆；15、第二弹簧；16、挤压板；17、透水孔；18、基座；19、配重块；20、握把。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种可以保护贵重文件的文件收纳盒，包括壳体1，所述壳体1内部固定安装有若干隔板2，所述壳体1两侧分别通过轴承活动安装有转轴3，所述转轴3远离壳体1的一端固定安装有保护盖4，所述转轴3外侧表面套设有扭簧5，所述保护盖4一侧固定安装有卡块6，所述卡块6一侧表面开设有卡槽7，所述壳体1靠近卡块6的一侧固定安装有连接块8，所述连接块8上端一侧固定设置有立柱9，所述立柱9内部活动安装有滑杆10，所述滑杆10远离卡块6的一端固定安装有把手11，所述滑杆10靠近卡块6的一端固定安装有插块12，所述滑杆10外侧表面固定套设有第一弹簧13。

若干所述隔板2与壳体1内部一侧侧壁分别固定安装有若干伸缩杆14，若干所述伸缩杆14外侧表面套设有第二弹簧15，若干所述伸缩杆14一端固定安装有挤压板16，通过第二弹簧15推动挤压板16可以将隔板2之间储存的文件卡住，防止文件被风吹散，在搬运装置不小心掉落时也可以起到一定防止文件散落的作用，所述壳体1下端外侧表面开设有若干透水孔17，通过透水孔17可以防止壳体1内部积水，所述壳体1下端表面四角处分别固定安装有若干基座18，通过基座18可以将装置垫起，所述保护盖4下端固定安装有配重块19，通过配重块19可以在保护盖4关闭时，使得保护盖4关闭的较紧，所述保护盖4上端固定安装有握把20，通过握把20可以方便打开保护盖4，向壳体1内部存储文件。

工作原理：使用装置时通过握把20打开保护盖4，将保护盖4围绕转轴3转动，当卡块6转动到插块12上端时，继续转动会使得卡块6挤压插块12，使得插块12向立柱9方向收缩，随着卡块6的继续转动，插块12会在第一弹簧13的作用下弹回原位，随即插入卡槽7中将卡块6卡住，防止保护盖4弹回，然后这时可以向壳体1内部隔板2之间放入需要储存的文件，随着文件放入的原来越多，挤压板16会在第二弹簧15的作用下将隔板2之间储存的文件卡住，防止文件被风吹散，同时在搬运装置不小心掉落时也可以起到一定防止文件散落的作用，当装置存放完毕后，通过把手11拉动滑杆10随即将插块12从卡槽7中拔出，插块12拔出后保护盖4会在扭簧5的作用下弹回将壳体1内部的文件保护起来，这就是本实用新型一种可以保护贵重文件的文件收纳盒的工作原理。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920286892.4

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209904328U

授权时间:20200107

主分类号:B42F9/00

专利分类号:B42F9/00

范畴分类:15E;

申请人:天津威一化工科技有限公司

第一申请人:天津威一化工科技有限公司

申请人地址:300300 天津市东丽区开发区一经路32号205室

发明人:赵金涛

第一发明人:赵金涛

当前权利人:天津威一化工科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac3a312f31104d5deeaeabb8.html