# 浅析建筑材料检测中需注意的事项及质量控制

阳江裕皓工程技术有限公司广东阳江529500

摘要：文章阐述了建筑材料检测标准选用，对建筑材料检测的方法进行了介绍，通过分析建筑材料检测中存在的问题，提出了保障建筑材料检测质量的措施。

关键词：建筑材料；检测；环境控制；质量措施

引言

建筑材料是建筑工程核心，建筑材料的好坏直接决定着整个建筑工程质量的好坏。因此在建筑工程中，把好建筑材料关是非常重要的，这就要求必须重视建筑材料的检测工作。必须按照国家及检测部门的管理规定，采用科学的检测方法，树立高尚的职业生产道德，才能准确鉴定建筑材料合格与否，才能保证建筑工程的质量。

1标准选用

标准选用正确，是材料检测工作关键的一步。检测标准包括产品标准和方法标准，产品标准有国标、行标及地方标准等。首先须和客户沟通，根据客户提供的产品类别、产品质保单或产品合格证确定采用的产品标准和方法标准，如砂子标准有《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ52—2006）》和《建设用砂（GB/T14684—2011）》，在接收样品时应与客户沟通，一般对砂子厂家样品的检测按国标执行，对进入施工现场混凝土用砂的复验应采用行标。方法标准的选用，也是如此。如《通用硅酸盐水泥（GB175—2007）》规定，掺火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥在进行胶砂强度试验时，其用水量按0．50水灰比和胶砂流动度不小于180mm来确定，所以我们在接收普通硅酸盐水泥时，必须通过水泥质保单来确定该普通硅酸盐水泥是否掺有火山灰质混合材料，以决定做水泥胶砂强度试验前是否须做流动度。

其次还要注意产品标准中是否有规定的试验方法，如《建筑防水卷材试验方法（GB/T328．1～27—2007）》标准已发布，但像《高分子防水材料第1部分：片材（GB18173．1—2012）》产品标准已有规定的试验方法，这时我们应按产品标准规定执行。

最后应了解标准是否现行有效，防止误用已经失效作废的标准；因此，要跟踪标准的发布动向，及时做好标准更新。检测员对标准规范应认真理解，注意术语概念区分。如《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法（GB/T228．1—2010）》中“上屈服强度”和“下屈服强度”的区分，规范中规定上屈服强度是指试样发生屈服而首次下降前的最高应力，对指针法来说就是读取测力度盘指针首次回转前指示的恒定力除以试样原始横截面积；下屈服强度是指在屈服期间，不计初始瞬时效应时的最低应力，对指针法来说就是读取测力度盘指针首次停止转动指示的恒定力除以试样原始横截面积，我们应该知道平时测定的钢筋屈服强度应是下屈服强度。

2样品制备

样品制备是检测中一个很重要的环节，应引起高度重视。标准中一般有规定：如水泥样品试验前需通过0．9mm的方孔筛；砂石须用四分法进行缩分；蒸压灰砂砖抗折强度试验前须在温度为（20±5）℃水中浸泡24h；弹性体改性沥青防水卷材拉伸试验前须在（23±2）℃，相对湿度30%～70%条件下至少放置20h。样品制备要求的规定是为了保证检测结果更加准确，每位检测员应认真按标准执行，不应忽视。

3设备选择

设备是检测结果的保证。首先，根据试验精度要求选择设备，如水泥胶砂流动度试验所用天平要求量程不小于1000g，分度值不大于1g；水泥比表面积测定要求采用分析天平，分度值为0．001g；水泥细度要求天平最小分度值不大于0．01g；虽然都是水泥检测用天平，但精度要求不同，因此做试验时应按精度要求选择相适应的设备。

其次，根据试验量程要求选择设备，根据标准要求预期最大破坏荷载应在量程的20%～80%之间，故试验前应先预估最大荷载确定量程，然后确定试验所用设备。如万能试验机有100、600、1000kN等几种型号，当钢筋规格为8mm时，就应该选择100kN万能试验机。

最后，根据检定/校准情况选择设备，设备须定期送检，检定合格才可使用，但须注意的是有些设备计量院提供的是校准证书，我们须对照标准要求进行评价确认，如《普通混凝土拌合物性能试验方法标准（GB/T50080—2002）》对混凝土贯入阻力仪精度要求为±10N，故要对照检定证书看它是否符合精度要求，符合要求才可使用。如《水泥细度检验方法筛析法（GB/T1345—2005）》标准规定负压筛析仪试验筛要用标准粉进行标定，当修正系数在0．80～1．20范围时，试验筛才可使用，否则试验筛应予淘汰。

4环境控制

环境温度、湿度是影响检测结果的一个重要因素，做试验前应根据标准要求调节好试验环境。特别注意的是同一样品不同项目检测所需环境要求有时也不同，如水泥比表面积试验室相对湿度要求不大于50%，水泥凝结时间试验室温度要求为（20±2）℃，相对湿度应不低于50%，因此试验时应根据具体项目要求控制好环境温度、湿度。

5方法选取

作为检测员要看清产品标准中所用的试验方法，严格按标准开展检测工作，做到操作规范，减少过失误差，保证检测结果的准确、科学。这点非常重要。

就拿混凝土抗压强度检测来说吧，大家普遍认为这项工作技术含量低，是较简单、机械的操作工作；其实不然，通过不同试压位置摆放测试，探究对混凝土抗压强度测试值的影响。

同等级混凝土抗压强度值随偏心位移的增大而降低，水平偏心0．5mm时混凝土抗压强度值相差1～4MPa，水平偏心1．0mm时混凝土抗压强度值相差2～9MPa，水平偏心1．5mm时混凝土抗压强度值相差6～17MPa；随着偏心位移的增大，高等级混凝土抗压强度值比低等级混凝土抗压强度值降低幅度相对更大。所以规范性操作非常重要。

6速度控制

检测中应严格控制加荷速度，加荷速度的快慢直接影响检测结果，速度快则强度高；反之则低。这里特别要注意的是当产品标准和方法标准规定不一致时，应以产品标准规定为准。如《烧结普通砖（GB5101—2003）》标准中规定抗压强度试验加荷速度为（5±0．5）kN/s，《砌墙砖试验方法（GB/T2542—2012）》标准中规定抗压强度试验加荷速度为2～6kN/s，这种情况下加荷速度就要以产品标准为准，即为（5±0．5）kN/s。

7数据处理

由于很多因素的相互影响，在进行同组试件测试时得出的检测结果都会出现较大的离散性。因此测定的结果还要进一步科学的选择，只有对材料结果按照规定标准进行合理的取舍才能保证测试结果的准确性。

8样品复检

样品复检包括内部复检和外部复检。内部复检是检测员检测数据有疑义采用的方法，一般有两种情况，第一种是平行试验结果超出标准允许要求，如《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ52—2006）》砂的筛分析试验“以两次试验结果的算术平均值作为测定值，当两次试验所得细度模数之差大于0．20时，应重新取试样进行试验”；第二种是试验结果出现不合格情况，对这两种情况应采用备用样品重新检验，防止误判。外部复检是检验结果按标准要求不能直接判定为不符合需要复检。如《钢筋焊接及验收规程（JGJ18—2012）》标准规定钢筋焊接接头试验结果若出现2个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值；另一试件断于焊缝或影响区，呈脆性断裂，其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1．0倍时应进行复验。外部复检是针对客户而言的，一般样品数量要加倍。

9结果判定

结果判定包括试验数据的判定和试验现象的判定，试验数据的判定应遵循《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定（YB/T081—2013）》规定：“在判定测定值或计算值是否符合标准要求时，应将测试所得的测定值或其计算值与标准规定的极限数值作比较，比较方法可采用全数值比较法、修约值比较法。如标准或有关文件对使用的比较方法有规定时，应按该标准或有关文件规定执行，未规定时，则使用修约值比较法；如标准或有关文件中规定考核质量的指标或参数为大于或小于情况时，其测定值或其计算值的判定，推荐使用全数值比较法。”试验现象的判定应对照标准条款要求判定是否符合。如水泥安定性检测结果的判定，当采取标准法时就是按试验数据进行的判定，当采取代用法时就是按试验现象进行的判定。有些检测项目结果判定是试验数据和试验现象两者结合的判定，如钢筋焊接接头拉伸试验结果的判定。因此作为检测员都要仔细对照标准作出正确的判定，防止误判。

10结语

随着建筑行业的发展，市场对于建筑材料质量的要求必然越来越高，在工程的实际建设过程中，应当避免质量不合格的材料流入工地，因此更加需要检测单位把好进场材料质量检测这一关，为我国建筑工程质量的提高作出应有的贡献。

参考文献

[1]GB50411-2007，建筑节能工程施工质量验收规范[S].

[2]DGJ32/J19-2007，建筑节能工程施工质量验收规程[S].

[3]聂均．论建筑材料检测存在的问题及解决方法［J］．广东科技，2013（20）：130-131．

[4]兰亚芬，姜劲鹏．建筑材料检测存在的问题及解决方法［J］．科技信息，2012（29）：82-83．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac3f27ae8fdfb721e18aae29.html