# 一种动物实验操作台论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种动物实验操作台，涉及实验设备领域，该操作台包括操作面板，所述操作面板上设置面罩卡槽，所述面罩卡槽用于放置麻醉面罩，且所述麻醉面罩能够在所述面罩卡槽内上、下、前、后调整，以使得麻醉面罩与实验动物的口鼻高度相适宜；所述麻醉面罩包括连接器和若干呼吸罩，若干所述呼吸罩的直径不相同，用于与不同大小的实验动物相匹配。能够有效提高麻醉面罩使用时的稳定性，避免麻醉面罩脱离，不仅能提高麻醉效果，且能够防止麻醉剂外泄，比较安全。

### 主设计要求

1.一种动物实验操作台，包括操作面板(1)，其特征在于：所述操作面板(1)上设置有面罩卡槽(3)，所述面罩卡槽(3)用于放置麻醉面罩(4)，且所述麻醉面罩(4)能够在所述面罩卡槽(3)内上、下、前、后调整，以使得麻醉面罩(4)与实验动物的口鼻高度相适宜；所述麻醉面罩(4)包括连接器(5)和若干呼吸罩(6)，若干所述呼吸罩(6)的直径不相同，用于与不同大小的实验动物相匹配。

### 设计方案

1.一种动物实验操作台，包括操作面板(1)，其特征在于：所述操作面板(1)上设置有面罩卡槽(3)，所述面罩卡槽(3)用于放置麻醉面罩(4)，且所述麻醉面罩(4)能够在所述面罩卡槽(3)内上、下、前、后调整，以使得麻醉面罩(4)与实验动物的口鼻高度相适宜；所述麻醉面罩(4)包括连接器(5)和若干呼吸罩(6)，若干所述呼吸罩(6)的直径不相同，用于与不同大小的实验动物相匹配。

2.如权利要求1所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述操作台还包括面板罩(2)，所述面板罩(2)与所述操作面板(1)可拆卸连接，当所述面板罩(2)固定在操作面板(1)上时，所述面板罩(2)与操作面板(1)包饶形成一密闭空间。

3.如权利要求1所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述操作面板(1)的下方设置有底座(8)，所述操作面板(1)能够相对底座(8)旋转。

4.如权利要求3所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述操作面板(1)与底座(8)之间设置有旋转连接件。

5.如权利要求3所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述底座(8)的底部设置有固定件(9)，所述固定件(9)用于将底座(8)固定。

6.如权利要求1所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述操作面板(1)上设置有若干防动件(10)，所述防动件(10)用于固定实验动物。

7.如权利要求1所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述呼吸罩(6)上连接有固定带(11)，所述固定带(11)用于套接在实验动物头颈部，便于呼吸罩(6)贴近实验动物。

8.如权利要求1所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述面罩卡槽(3)远离操作面板(1)外边缘的一侧为斜坡结构(13)。

9.如权利要求1所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述操作台还包括加热器(12)。

10.如权利要求1所述的一种动物实验操作台，其特征在于：所述操作台还包括加湿器(7)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及实验设备领域，具体涉及一种动物实验操作台。

背景技术

目前在进行医学教学时，需要进行大量的动物实验以构建手术模型，如心脏移植、心梗等，在实验过程中，通常需要使用麻醉机、呼吸机等设备来保证实验动物在造模过程中生命体征的平稳。

现有的实验简易操作台通常为一防水操作面板，在使用时将麻醉面罩固定在实验动物口鼻处、待实验动物被麻醉后，再通过粘贴的方式将面罩固定在操作面板上，但是，在对被麻醉的实验动物进行实验时，实验动物被碰触后容易发生移动，进而导致麻醉面罩脱离，造成实验动物苏醒，会给实验动物带来疼痛，不仅会导致实验停止，而且受伤的实验动物会作出应激反应，比较危险；同时，麻醉面罩中溢出的麻醉剂会被实验人员误吸，影响实验人员的健康。

此外，实验完成后手术模型的存活率与术后管理是否合理息息相关，目前直接将手术模型暴露在环境中，其存活率较低。

实用新型内容

针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型的目的在于提供一种动物实验操作台，能够避免麻醉面罩在实验过程从实验动物体上脱落，比较安全。

为达到以上目的，本实用新型采取的技术方案是：

一种动物实验操作台，包括操作面板，所述操作面板上设置面罩卡槽，所述面罩卡槽用于放置麻醉面罩，且所述麻醉面罩能够在所述面罩卡槽内上、下、前、后调整，以使得麻醉面罩与实验动物的口鼻高度相适宜；所述麻醉面罩包括连接器和若干呼吸罩，若干所述呼吸罩的直径不相同，用于与不同大小的实验动物相匹配。

进一步的，所述操作台还包括面板罩，所述面板罩与所述操作面板可拆卸连接，当所述面板罩固定在操作面板上时，所述面板罩与操作面板包饶形成一密闭空间。

进一步的，所述操作面板的下方设置有底座，所述操作面板能够相对底座旋转。

进一步的，所述操作面板与底座之间设置有旋转连接件。

进一步的，所述底座的底部设置有固定件，所述固定件用于将底座固定。

进一步的，所述操作面板上设置有若干防动件，所述防动件用于固定实验动物。

进一步的，所述呼吸罩上连接有固定带，所述固定带用于套接在实验动物头颈部，便于呼吸罩贴近实验动物。

进一步的，所述面罩卡槽远离操作面板外边缘的一侧为斜坡结构。

进一步的，所述操作台还包括加热器。

进一步的，所述操作台还包括加湿器。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：

(1)本实用新型中的动物实验操作台，操作面板上设置有面罩卡槽，面罩卡槽用于放置麻醉面罩，且麻醉面罩能够在面罩卡槽内上、下、前、后调整，以使得麻醉面罩与实验动物的口鼻高度相适宜，面罩卡槽远离操作面板外边缘的一侧为斜坡结构，便于麻醉面罩底部抵持，有效提高麻醉面罩使用时的稳定性，能够避免麻醉面罩脱离，不仅能提高麻醉效果，且能够防止麻醉剂外泄，比较安全。

(2)本实用新型中的动物实验操作台，包括面板罩，面板罩与操作面板可拆卸连接，当面板罩固定在操作面板上时，面板罩与操作面板包饶形成一密闭空间，且内部设置有加湿器和加热器，能够调节密闭空间内的温度和湿度，有利于实验动物的术后恢复，提高实验动物的存活率。

(3)本实用新型中的动物实验操作台，操作面板能够相对底座旋转，在进行实验操作时，实验人员能够根据实际需要旋转操作面板以改变实验动物的体位，便于实验的有效进行；同时，底座的底部设置有固定件，固定件用于将底座固定在实验台面上，避免底座在外力下滑动，有效保障实验的顺利进行。

附图说明

图1为本实用新型实施例中动物实验操作台的结构示意图；

图2为为本实用新型实施例中面板罩的结构示意图；

图3为本实用新型实施例中操作面板与底座配合的结构示意图。

图中：1-操作面板，2-面板罩，3-面罩卡槽，4-麻醉面罩，5-连接器，6-呼吸罩，7-加湿器，8-底座，9-固定件，10-防动件，11-固定带，12-加热器，13-斜坡结构。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的实施例作进一步详细说明。

参见图1、图2和图3所示，本实用新型实施例提供一种动物实验操作台，包括操作面板1和面板罩2，面板罩2与操作面板1可拆卸连接，当面板罩2固定在操作面板1上时，面板罩2与操作面板1包饶形成一密闭空间，且内部设置有加湿器7和加热器12，能够调节密闭空间内的温度和湿度，有利于实验动物的术后恢复，提高实验动物的存活率，其中，加湿器7设置在面板罩2上，加热器12设置在操作面板1上，在实际使用中，加湿器7和加热器12的位置可以根据实际需要设置。

操作面板1的下方设置有底座8，操作面板1能够相对底座8旋转，通过在操作面板1与底座8之间设置旋转连接件实现，同时，底座8的底部设置有固定件9，固定件9用于将底座8固定在实验台面上，避免底座8在外力下滑动，有效保障实验的顺利进行。

操作面板1上设置有面罩卡槽3，面罩卡槽3用于放置麻醉面罩4，且麻醉面罩4能够在面罩卡槽3内上、下、前、后调整(本实施例中所述的前、后是相对斜坡结构13而言)，以使得麻醉面罩4与实验动物的口鼻高度相适宜，本实施例中，面罩卡槽3远离操作面板1外边缘的一侧为斜坡结构13，便于麻醉面罩4底部抵持，有效提高麻醉面罩4使用时的稳定性，能够避免麻醉面罩4脱离，不仅能提高麻醉效果，且能够防止麻醉剂外泄，比较安全。

其中，麻醉面罩4能够在面罩卡槽3内上、下、前、后调整通过以下方式实现：面罩卡槽3的底部设置有滑道，滑道沿前、后方向设置，滑道的顶部设置有高度调节杆，麻醉面罩4固定在高度调整杆上，高度调节杆与外部的遥控器连接，遥控器能够控制高度调节杆的高度，同时，调整高度调节杆在滑道上滑动，以此带动麻醉面罩4上、下、前、后调整。

麻醉面罩4包括连接器5和若干呼吸罩6，若干呼吸罩6的直径不相同，用于与不同大小的实验动物相匹配，连接器5的一端与外部供应麻醉剂的管道连接，另一端与呼吸罩6连接，(管道伸入面罩卡槽3内，面板罩2与管道穿入口之处设置有相应的开口，且开口处设置有密封件，图中未示出)本实施例中，呼吸罩6上连接有固定带11，固定带11用于套接在实验动物头颈部，便于呼吸罩6贴近实验动物，且能够有效提高呼吸罩6与实验动物连接后的密封性。

本实施例中，操作面板1上设置有若干防动件10，防动件10用于固定实验动物(主要用于固定四肢和牙齿)，本实施例中，防动件10设置于操作面板1的顶部和外侧，防动件10选用螺钉，在实际操作中，可以选用其他结构。

本实施例中，操作台还包括控制器、温度传感器和湿度传感器，控制器与温度传感器、湿度传感器、加热器12和加湿器7相连接，用于调节密闭空间内的温度和湿度；且密闭空间还包括换气装置，用于调控密闭空间内的气体。

本实用新型不仅局限于上述最佳实施方式，任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品，但不论在其形状或结构上作任何变化，凡是具有与本实用新型相同或相近似的技术方案，均在其保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301021.5

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209847452U

授权时间:20191227

主分类号:A61D3/00

专利分类号:A61D3/00;A61D7/04

范畴分类:16A;12B;

申请人:华中科技大学同济医学院附属协和医院

第一申请人:华中科技大学同济医学院附属协和医院

申请人地址:430000 湖北省武汉市解放大道1277号

发明人:李慧玲;谢明星;张丽;靳巧锋;陈逸寒;王生亮;吴雅;邓诚

第一发明人:李慧玲

当前权利人:华中科技大学同济医学院附属协和医院

代理人:杨文录

代理机构:11340

代理机构编号:北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/accc7dc33c2e1bac214ffc90.html