# 一种便于移动的建筑工地用除尘装置论文和设计-费璇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于移动的建筑工地用除尘装置，包括集尘箱、吸水管和雾化喷嘴，所述集尘箱的下方安装有车轮，且车轮的左侧安置有吸尘器，所述吸水管连接于水泵的右侧，且水泵的上方连接有出水管，所述出水管的右侧安置有连接管，且连接管的末端安装有喷雾筒，所述雾化喷嘴安装于喷雾筒的右侧，且喷雾筒的下方连接有支撑杆，所述喷雾筒的外表面安置有排水管，且喷雾筒的内部安装有风机，所述出水管的中间安装有高压球阀，且高压球阀的上方连接有手柄。该便于移动的建筑工地用除尘装置设置有车轮和把手，这样便可使整个装置以推车的形式为主体，使用者可以通过车轮的转动移动整个装置，自由变换角度，达到省时省力的效果。

### 主设计要求

1.一种便于移动的建筑工地用除尘装置，包括集尘箱（1）、吸水管（8）和雾化喷嘴（12），其特征在于：所述集尘箱（1）的下方安装有车轮（2），且车轮（2）的左侧安置有吸尘器（3），所述集尘箱（1）的左侧连接有水箱（4），且水箱（4）的左侧安装有把手（5），所述水箱（4）的上方连接有注水口（6），且注水口（6）的右侧安置有水泵（7），所述吸水管（8）连接于水泵（7）的右侧，且水泵（7）的上方连接有出水管（9），所述出水管（9）的右侧安置有连接管（10），且连接管（10）的末端安装有喷雾筒（11），所述雾化喷嘴（12）安装于喷雾筒（11）的右侧，且喷雾筒（11）的下方连接有支撑杆（13），所述支撑杆（13）的下方安装有液压缸（14），所述喷雾筒（11）的外表面安置有排水管（15），且喷雾筒（11）的内部安装有风机（16），所述出水管（9）的中间安装有高压球阀（17），且高压球阀（17）的上方连接有手柄（18）。

### 设计方案

1.一种便于移动的建筑工地用除尘装置，包括集尘箱（1）、吸水管（8）和雾化喷嘴（12），其特征在于：所述集尘箱（1）的下方安装有车轮（2），且车轮（2）的左侧安置有吸尘器（3），所述集尘箱（1）的左侧连接有水箱（4），且水箱（4）的左侧安装有把手（5），所述水箱（4）的上方连接有注水口（6），且注水口（6）的右侧安置有水泵（7），所述吸水管（8）连接于水泵（7）的右侧，且水泵（7）的上方连接有出水管（9），所述出水管（9）的右侧安置有连接管（10），且连接管（10）的末端安装有喷雾筒（11），所述雾化喷嘴（12）安装于喷雾筒（11）的右侧，且喷雾筒（11）的下方连接有支撑杆（13），所述支撑杆（13）的下方安装有液压缸（14），所述喷雾筒（11）的外表面安置有排水管（15），且喷雾筒（11）的内部安装有风机（16），所述出水管（9）的中间安装有高压球阀（17），且高压球阀（17）的上方连接有手柄（18）。

2.根据权利要求1所述的一种便于移动的建筑工地用除尘装置，其特征在于：所述集尘箱（1）与水箱（4）之间的相互平行，且车轮（2）与集尘箱（1）和水箱（4）之间均构成转动结构。

3.根据权利要求1所述的一种便于移动的建筑工地用除尘装置，其特征在于：所述吸尘器（3）与集尘箱（1）的底部之间紧密贴合，且吸尘器（3）与集尘箱（1）之间的连接方式为螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种便于移动的建筑工地用除尘装置，其特征在于：所述雾化喷嘴（12）沿排水管（15）的外表面均匀分布，且排水管（15）呈环形结构，并且排水管（15）的中轴线、喷雾筒（11）的中轴线和风机（16）的中轴线三者之间相互重合。

5.根据权利要求1所述的一种便于移动的建筑工地用除尘装置，其特征在于：所述喷雾筒（11）通过支撑杆（13）与液压缸（14）之间构成升降结构，且喷雾筒（11）与支撑杆（13）之间的连接方式为焊接。

6.根据权利要求1所述的一种便于移动的建筑工地用除尘装置，其特征在于：所述出水管（9）通过高压球阀（17）与连接管（10）之间构成连通结构，且手柄（18）与高压球阀（17）之间构成旋转结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑工地除尘装置技术领域，具体为一种便于移动的建筑工地用除尘装置。

背景技术

随着城市现代化建设的不断加快，在城市中不可避免的出现了大量的建筑工地，各种建筑工地给周围环境造成了非常恶劣的影响，首当其冲的就是粉尘污染，这类粉尘粒径小，分散度高，相对表面积大，呼吸性强，扩散面宽，加大了对人体的危害性，长期浮游在空气中并到处飘散，因此，需要能适应建筑工地中不同环境的除尘装置，及时地对建筑工地中进行除尘。

现有的建筑工地除尘装置一般是固定的，体积大不便移动，且没有清洁功能，并且高度不能调节，同时不能调节喷水的幅度，另外存在除尘范围小的问题，为此，我们提出一种便于移动的建筑工地用除尘装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于移动的建筑工地用除尘装置，以解决上述背景技术中提出的现有的建筑工地除尘装置一般是固定的，体积大不便移动，且没有清洁功能，并且高度不能调节，同时不能调节喷水的幅度，另外存在除尘范围小的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于移动的建筑工地用除尘装置，包括集尘箱、吸水管和雾化喷嘴，所述集尘箱的下方安装有车轮，且车轮的左侧安置有吸尘器，所述集尘箱的左侧连接有水箱，且水箱的左侧安装有把手，所述水箱的上方连接有注水口，且注水口的右侧安置有水泵，所述吸水管连接于水泵的右侧，且水泵的上方连接有出水管，所述出水管的右侧安置有连接管，且连接管的末端安装有喷雾筒，所述雾化喷嘴安装于喷雾筒的右侧，且喷雾筒的下方连接有支撑杆，所述支撑杆的下方安装有液压缸，所述喷雾筒的外表面安置有排水管，且喷雾筒的内部安装有风机，所述出水管的中间安装有高压球阀，且高压球阀的上方连接有手柄。

优选的，所述集尘箱与水箱之间的相互平行，且车轮与集尘箱和水箱之间均构成转动结构。

优选的，所述吸尘器与集尘箱的底部之间紧密贴合，且吸尘器与集尘箱之间的连接方式为螺纹连接。

优选的，所述雾化喷嘴沿排水管的外表面均匀分布，且排水管呈环形结构，并且排水管的中轴线、喷雾筒的中轴线和风机的中轴线三者之间相互重合。

优选的，所述喷雾筒通过支撑杆与液压缸之间构成升降结构，且喷雾筒与支撑杆之间的连接方式为焊接。

优选的，所述出水管通过高压球阀与连接管之间构成连通结构，且手柄与高压球阀之间构成旋转结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该便于移动的建筑工地用除尘装置设置有车轮和把手，这样便可使整个装置以推车的形式为主体，从而使用者可以通过车轮的转动轻松移动整个装置，自由变换角度，达到了省时省力的效果；并且在集尘箱底部设置有吸尘器，这样可以在对建筑工地除尘的同时，还可以对地面进行清扫，增加了装置的功能性；

2.利用液压缸的工作原理，可以让使用者根据不同的情况，自由调节支撑杆伸出的长度，进而灵活调整喷雾筒的高度，并且在喷雾筒前后各设置有两组支撑杆和液压缸，所以将前后两组的支撑杆高度调整不一样，可以变换喷雾筒的倾斜角度，增大喷雾除尘范围；

3.在排水管上均匀设置有雾化喷嘴，形成一个环形，这样可以增大一次性的除尘面积，提高工作效率，并利用风机的作用，可以将雾水喷的更远、更高，增大了除尘的范围；通过手柄和高压球阀的设置，可以控制出水量的大小，进而调节喷雾的幅度，让使用者操作起来更加灵活。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型喷雾筒的侧视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处局部放大结构示意图。

图中：1、集尘箱；2、车轮；3、吸尘器；4、水箱；5、把手；6、注水口；7、水泵；8、吸水管；9、出水管；10、连接管；11、喷雾筒；12、雾化喷嘴；13、支撑杆；14、液压缸；15、排水管；16、风机；17、高压球阀；18、手柄。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于移动的建筑工地用除尘装置，包括集尘箱1、吸水管8和雾化喷嘴12，集尘箱1的下方安装有车轮2，且车轮2的左侧安置有吸尘器3，吸尘器3与集尘箱1的底部之间紧密贴合，且吸尘器3与集尘箱1之间的连接方式为螺纹连接，在集尘箱1底部设置有吸尘器3，这样可以在对建筑工地除尘的同时，还可以对地面进行清扫，增加了装置的功能性；集尘箱1的左侧连接有水箱4，且水箱4的左侧安装有把手5，集尘箱1与水箱4之间的相互平行，且车轮2与集尘箱1和水箱4之间均构成转动结构，车轮2和把手5，这样便可使整个装置以推车的形式为主体，从而使用者可以通过车轮2的转动轻松移动整个装置，自由变换角度，达到了省时省力的效果；

水箱4的上方连接有注水口6，且注水口6的右侧安置有水泵7，吸水管8连接于水泵7的右侧，且水泵7的上方连接有出水管9，出水管9的右侧安置有连接管10，且连接管10的末端安装有喷雾筒11，雾化喷嘴12安装于喷雾筒11的右侧，且喷雾筒11的下方连接有支撑杆13，喷雾筒11通过支撑杆13与液压缸14之间构成升降结构，且喷雾筒11与支撑杆13之间的连接方式为焊接，利用液压缸14的工作原理，可以让使用者根据不同的情况，自由调节支撑杆13伸出的长度，进而灵活调整喷雾筒11的高度，并且在喷雾筒11前后各设置有两组支撑杆13和液压缸14，所以将前后两组的支撑杆13高度调整不一样，可以变换喷雾筒11的倾斜角度，增大喷雾除尘范围；

支撑杆13的下方安装有液压缸14，喷雾筒11的外表面安置有排水管15，且喷雾筒11的内部安装有风机16，雾化喷嘴12沿排水管15的外表面均匀分布，且排水管15呈环形结构，并且排水管15的中轴线、喷雾筒11的中轴线和风机16的中轴线三者之间相互重合，在排水管15上均匀设置有雾化喷嘴12，形成一个环形，这样可以增大一次性的除尘面积，提高工作效率，并利用风机16的作用，可以将雾水喷的更远、更高，增大了除尘的范围；出水管9的中间安装有高压球阀17，且高压球阀17的上方连接有手柄18，出水管9通过高压球阀17与连接管10之间构成连通结构，且手柄18与高压球阀17之间构成旋转结构，通过手柄18和高压球阀17的设置，可以控制出水量的大小，进而调节喷雾的幅度，让使用者操作起来更加灵活。

工作原理：对于这类的除尘装置，首先通过工作人员需要从注水口6将水箱4注满水，然后手持把手5推动整个装置，在车轮2的转动下将装置移动到建筑工地现场，然后将喷雾筒11上面的雾化喷嘴12对准需要除尘的方向，接着利用液压缸14的工作调节四组支撑杆13的裸露处的长度，使喷雾筒11的高度以及倾斜刚刚好，然后启动水泵7和风机16，这时水箱4里的水会从吸水管8经过水泵7流到出水管9，然后手握手柄18，通过旋转打开高压球阀17，接着水流就会由出水管9进入到连接管10中，最后流入排水管15，经雾化喷嘴12喷射出雾水，与此同时，风机16产生的风会直接吹动雾水，使雾水喷射的更远，大面积对施工现场进行除尘，在此期间，可以根据不同情况，通过调节高压球阀17进而控制雾水喷出的幅度大小，这里工作人员可以推动装置，对整个施工现场进行多方位、大面积的除尘，并且在移动装置的过程中，集尘箱1底部型号为AM-150T的吸尘器3还会与地面接触，对地面进行吸尘清扫，将垃圾吸进集尘箱1内，达到边除尘，边清扫的效果，使得整个装置的实用性得到很好的提高，就这样完成整个除尘装置的使用过程。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022292.7

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209464782U

授权时间:20191008

主分类号:B01D 47/06

专利分类号:B01D47/06

范畴分类:23A;41B;

申请人:淮阴师范学院

第一申请人:淮阴师范学院

申请人地址:223300 江苏省淮安市淮阴区长江西路111号

发明人:费璇;陈林

第一发明人:费璇

当前权利人:淮阴师范学院

代理人:明志会

代理机构:32331

代理机构编号:苏州国卓知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/acd3fb69e9b99a7bf1cfa7a3.html