# 基于钇稳定二氧化锆阻温特性的火焰传感器

### 论文摘要

基于钇稳定二氧化锆（Yttria-stabilized Zirconia,YSZ）的阻温特性,设计了以YSZ热敏电阻为感受元件的火焰传感器,以传感器热敏电流信号表征火焰状态。采用伏安法,测量了YSZ热敏电阻在673K～1523K温度下的阻值,验证了YSZ阻值与温度的倒数呈指数关系。在Tirril喷灯点火、熄火试验中,研究了激励电压（3V～15V）、火焰温度（720K～1480K）和燃气流量（60L/h～150L/h）对传感器阶跃响应特性的影响。结果表明:热敏电流与激励电压呈正比,随火焰温度的升高而增大;点火响应时间随火焰温度、燃气流量的升高而减小;熄火响应时间基本不受火焰温度与燃气流量的影响。YSZ传感器能够对火焰产生正确响应,并且信号稳定、幅值强烈。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 YSZ火焰传感器

- 2.1 传感器结构

- 2.2 传感器工作原理

- 3 试验原理与装置

- 3.1 阻温特性试验原理

- 3.2 传感器火焰检测试验原理

- 3.3 试验装置

- 3.4 数据采集与处理

- 4 试验结果与分析

- 4.1 YSZ阻温特性

- 4.2 YSZ传感器对火焰的响应特征

- 4.3 激励电压对传感器响应特性的影响

- 4.4 火焰温度对传感器响应特性的影响

- 4.5 燃气流量对传感器响应特性的影响

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐汉卿,樊未军,张荣春,覃文隆,石强

关键词: 火焰传感器,钇稳定二氧化锆,热敏电阻,阻温特性,响应特性

来源: 推进技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程

单位: 北京航空航天大学能源与动力工程学院航空发动机气动热力国家级重点实验室

基金: 国家自然科学基金（51506003）

分类号: V231.2

DOI: 10.13675/j.cnki.tjjs.180586

页码: 1902-1911

总页数: 10

文件大小: 1855K

下载量: 125

### 相关论文文献

- [1].基于紫红外线检测原理的火焰传感器的设计[J]. 电子世界 2015(16)

- [2].基于红外火焰传感器和最小二乘法的灭火机器人[J]. 传感器与微系统 2015(01)

- [3].一种火焰传感器高压驱动电路的研究[J]. 红外 2013(02)

- [4].一种国产线式火焰传感器的双参数特性分析[J]. 兵工自动化 2008(08)

- [5].采用火焰传感器的高速抑爆响应系统测试研究[J]. 火灾科学 2018(03)

- [6].智能消防小车的设计[J]. 电子测试 2016(19)

- [7].沿墙走算法在竞赛灭火机器人中的应用[J]. 实验室研究与探索 2018(05)

- [8].基于STM32的农业智能小车设计[J]. 电子制作 2019(15)

- [9].一款太阳能无烟烧烤机[J]. 电子技术与软件工程 2015(05)

- [10].航空发动机加力火焰检测的试验验证[J]. 测控技术 2020(05)

- [11].新型智能消防小车的研究与实现[J]. 华东交通大学学报 2018(03)

- [12].基于STM32的智能灭火小车设计[J]. 电子测量技术 2019(07)

- [13].钇稳定二氧化锆火焰传感器的静态响应特性[J]. 北京航空航天大学学报 2020(03)

- [14].一种矿用火焰传感器研制[J]. 工矿自动化 2015(01)

- [15].基于紫红外线检测原理的火焰传感器的设计[J]. 煤炭与化工 2015(09)

- [16].低浓度瓦斯输送管道抑爆装置[J]. 煤矿安全 2015(02)

- [17].物联网家庭多控安全消防门[J]. 发明与创新(中学生) 2020(05)

- [18].基于ARM的灭火机器设计[J]. 计算机时代 2014(01)

- [19].基于MSP430的小车式灭火机器人设计[J]. 国外电子测量技术 2017(11)

- [20].基于单片机的远程智能监控系统[J]. 电子制作 2017(04)

- [21].基于单片机的烟雾报警器的设计与实现[J]. 山东工业技术 2016(17)

- [22].基于51单片机的智能火灾报警器的设计[J]. 电子制作 2017(23)

- [23].基于51单片机家居智能灭火机器人灭火系统的设计[J]. 硅谷 2013(09)

- [24].基于温度传感器的智能火灾自动报警系统的设计与实现[J]. 时代农机 2019(08)

- [25].基于多传感器的井下区域自动防灭火技术[J]. 煤矿安全 2015(08)

- [26].基于STM32的多功能探测小车的研发设计[J]. 电子质量 2017(09)

- [27].基于单片机的家庭安防系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2016(05)

- [28].基于单片机的自动灭火器装置设计[J]. 轻工科技 2013(08)

- [29].国际赛制灭火机器人设计与实现[J]. 现代商贸工业 2013(01)

- [30].基于模糊控制的智能灭火小车设计与实现[J]. 丽水学院学报 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ace7925e153c485af93a8692.html