# 粉煤灰中莫来石及刚玉高碱溶液分解动力学（英文）

### 论文摘要

对粉煤灰中莫来石和刚玉在高碱溶液分解动力学进行研究。考察反应温度和反应时间对莫来石和刚玉分解率及氧化铝回收效率的影响。结果表明,升高反应温度及延长反应时间有利于莫来石、刚玉分解和氧化铝回收,且莫来石的分解温度低于刚玉的分解温度。当在220°C条件下反应90 min后,1 L循环碱液可回收多于100 g氧化铝。莫来石和刚玉的分解过程符合收缩核模型,且反应速率受化学反应控制,二者的反应活化能分别为67.46和161.82 kJ/mol。

### 论文目录

- 1 Introduction

- 2 Experimental

- 2.1 Materials

- 2.2 Experimental principles

- 2.3 Experimental methods

- 2.4 Characterization techniques

- 3 Results and discussion

- 3.1 Raw material characterization

- 3.2 Phase transformations and chemical composition analysis during alumina extraction

- 3.3 Decomposition kinetics of mullite and corundum

- 4 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘春力,马淑花,丁健,罗扬,郑诗礼,张懿

关键词: 粉煤灰,莫来石,刚玉,分解动力学,氧化铝

来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,燃料化工

单位: 中国科学院过程工程研究所绿色过程与工程重点实验室,中国科学院大学

基金: Project(2013CB632601)supported by the National Basic Research Program of China

分类号: TQ133.1;TQ536.4

页码: 868-875

总页数: 8

文件大小: 1337K

下载量: 93

### 相关论文文献

- [1].水分在托贝莫来石中运动特性的分子动力学模拟研究[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [2].无机盐/莫来石复合相变储能材料的制备与性能研究[J]. 冶金与材料 2020(04)

- [3].具有针状莫来石骨架的高强度多孔陶瓷的制备[J]. 耐火与石灰 2020(04)

- [4].托贝莫来石晶体结构、热行为与合成研究现状[J]. 硅酸盐学报 2020(10)

- [5].新型托贝莫来石在塑料中的应用[J]. 工程塑料应用 2016(11)

- [6].新型托勃莫来石的结构与表征[J]. 工程塑料应用 2016(12)

- [7].725℃煅烧后托贝莫来石的结构和表面形貌变化（英文）[J]. 硅酸盐学报 2015(02)

- [8].锆石及锆石-莫来石复合物的热力学特性[J]. 耐火与石灰 2015(05)

- [9].微硅粉固相反应制备莫来石粉体工艺[J]. 科技导报 2013(34)

- [10].氧化铝-莫来石高温复合陶瓷改性研究[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [11].脱铝粉煤灰水热法合成1.1nm铝代托贝莫来石（英文）[J]. 硅酸盐学报 2017(11)

- [12].原位合成莫来石晶须-氧化铝复合体系[J]. 耐火材料 2017(01)

- [13].一种改性粉煤灰高产率制备高纯莫来石粉体的方法[J]. 佛山陶瓷 2017(04)

- [14].纳米莫来石强化龙泉青瓷胎体性能[J]. 中国陶瓷工业 2017(03)

- [15].多孔莫来石制备方法研究进展[J]. 中国陶瓷 2015(08)

- [16].不同类型莫来石对铜基材料摩擦磨损性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2015(03)

- [17].利用粉煤灰富集氧化铝制备莫来石工艺研究[J]. 中国陶瓷 2010(09)

- [18].莫来石催化降解高密度聚乙烯制甲烷的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [19].微膨胀莫来石结合氧化铝空心球砖的研制[J]. 耐火与石灰 2020(04)

- [20].以钼酸锂为熔盐制备莫来石晶须[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [21].蓝晶石基微孔针状莫来石的制备、结构及性能研究[J]. 中国陶瓷 2016(01)

- [22].工艺条件对高铝粉煤灰制备莫来石性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2015(06)

- [23].微沸法合成纳米莫来石及活化能的研究[J]. 材料工程 2015(06)

- [24].原料配比对钙长石-莫来石复相多孔陶瓷显微结构与性能的影响[J]. 耐火材料 2015(04)

- [25].硫酸钾熔盐法微硅粉制备莫来石晶须研究[J]. 人工晶体学报 2014(03)

- [26].硅酸钠溶液合成托贝莫来石晶须[J]. 硅酸盐学报 2012(12)

- [27].微波水热时间对莫来石粉体的相组成和形貌的影响[J]. 硅酸盐学报 2011(02)

- [28].利用高铝粉煤灰合成莫来石的实验研究[J]. 矿物学报 2008(02)

- [29].莫来石轻质球形料结构与性能[J]. 人工晶体学报 2017(11)

- [30].纳米晶莫来石粉体的高压致密化研究[J]. 耐火与石灰 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ad51e5c591443a64015279e4.html