# 一种超声波燃气表红外光电读数电路论文和设计-马博

### 全文摘要

本实用新型公布了一种超声波燃气表红外光电读数电路，其特征在于包括嵌入式处理器电路、系统电源电路、红外光电电路、状态指示灯电路，对外通讯串口。所述的声波燃气表光电读数电路由系统电源电路供电，嵌入式处理器通过对光电电路采集到的数据进行处理，通过串口将参数设置到表具或者读取表具数据到上位系统，通过设置读取这些参数可以跟踪分析表具的使用情况。本实用新型实用性高，且简单方便。

### 主设计要求

1.一种超声波燃气表红外光电读数电路，其特征在于包括嵌入式处理器电路、系统电源电路、红外光电电路、状态指示灯电路，对外通讯串口；所述的声波燃气表光电读数电路由系统电源电路供电，嵌入式处理器通过对光电电路采集到的数据进行处理，通过串口将参数设置到表具或者读取表具数据到上位系统，其中包括设置读取表号、设置读取表具规格、设置表具工作状态、设置表具累积量、读取校表流量、设置读取表具温压补偿状态、读取表具事件记录，通过设置读取这些参数可以跟踪分析表具的使用情况，状态指示灯用来指示嵌入式处理器的工作状态。

### 设计方案

1.一种超声波燃气表红外光电读数电路，其特征在于包括嵌入式处理器电路、系统电源电路、红外光电电路、状态指示灯电路，对外通讯串口；所述的声波燃气表光电读数电路由系统电源电路供电，嵌入式处理器通过对光电电路采集到的数据进行处理，通过串口将参数设置到表具或者读取表具数据到上位系统，其中包括设置读取表号、设置读取表具规格、设置表具工作状态、设置表具累积量、读取校表流量、设置读取表具温压补偿状态、读取表具事件记录，通过设置读取这些参数可以跟踪分析表具的使用情况，状态指示灯用来指示嵌入式处理器的工作状态。

2.根据权利要求1所述的一种超声波燃气表红外光电读数电路，其特征在于所述嵌入式处理器电路包括嵌入式处理器U2，五颗电阻，三颗电容，一颗晶振；电阻R1一端接嵌入式处理器U2的63引脚，另外一端接嵌入式处理器U2的61引脚，电阻R2一端接嵌入式处理器U2的2引脚，另外一端接嵌入式处理器U2的6引脚，电阻R5一端接嵌入式处理器U2的14引脚，另外一端接VDD,电阻R9一端接嵌入式处理器U2的15引脚，另外一端接VDD，电容C10一端接嵌入式处理器U2的16引脚，另外一端接GND，电容C11一端接GND，另外一端接晶振Y1的一端和电阻R14一端，电阻R14另外一端接嵌入式处理器U2的11引脚，电容C12一端接GND，另外一端接晶振Y1的另外一端和嵌入式处理器U2的12引脚；

所述系统电源电路包括一颗电源芯片U1，八颗电容；电容C1、电容C2的一端接VCC和电源芯片U1的3号输入脚，另一端接U1的1号脚接GND,电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8的一端接VDD和电源芯片U1的2号输出脚，另一端接U1的1号脚接GND，用来滤波；

所述红外光电电路包括五颗电阻，一颗电容，两颗PNP三极管，一颗红外发射管，一颗红外接收管；电阻R10一端接VDD和红外发射管D1的一端，红外发射管D1的另外一端接电阻R6，R6另外一端接三极管Q2的发射极E，电阻R10的另外一端接嵌入式处理器U1的60引脚和电阻R13的一端，电阻R13的另外一端接三极管Q2的基极B，三极管Q2的集电极C接GND；电阻R7一端接VDD和电阻R3一端，电阻R3的另外一端接嵌入式处理器U1的61引脚和三极管Q1的发射极E，电阻R7接红外接收管D5的一端和三极管Q1的基极，红外接收管D5的另外一端接三极管Q1的集电极接GND；

所述状态指示灯电路包括五个发光二极管，五个电阻；发光二极管D2一端接嵌入式处理器72引脚，另外一端接电阻R4一端，电阻R4另外一端接VDD；发光二极管D3一端接嵌入式处理器73引脚，另外一端接电阻R8一端，电阻R8另外一端接VDD；发光二极管D4一端接嵌入式处理器74引脚，另外一端接电阻R11一端，电阻R11另外一端接VDD；发光二极管D6一端接嵌入式处理器75引脚，另外一端接电阻R12一端，电阻R12另外一端接VDD；发光二极管D7一端接嵌入式处理器76引脚，另外一端接电阻R15一端，电阻R15另外一端接VDD。

3.根据权利要求2所述的一种超声波燃气表红外光电读数电路，其特征在于所述的嵌入式处理器电路属于瑞萨R7F0C系列16位单片机，具体型号为:R7F0C003\/4M2DFB；电源芯片具体型号为：XC6206P332MR；三极管具体型号为：S9012；红外发射管具体型号为：AT205B；红外接收管具体型号为AT405-PD-01。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种电路，具体涉及一种超声波燃气表红外光电读数电路。

背景技术

随着国家近两年煤改气政策的实施，燃气表需求量越来越大，目前市场上主流的燃气表有两种，一种为传统式的机械式膜式燃气表，一种为电子式膜式燃气表，而超声波燃气表拥有量程宽、精度高、寿命长、防窃气、不易受磁场影响、安全可靠等特性，如雨后春笋般在燃气表市场中快速生长，超声波表具的使用数量正在逐年上升。

超声波表属于纯电子式燃气表，为了更好的对超声波表进行管理及对表具出现的某些问题进行分析，读取表具内部的一些重要参数是非常有必要的，比如表具的事件记录。如何读取表具内部的事件记录呢，超声波表在设计的时候预留了一个红外光电口与外部通讯，本实用新型就可以用来开发成与超声波表具配套的红外光电读数工装。

发明内容

本实用新型就是提供及一种超声波燃气表红外光电读数电路，用于制作可与超声波表具配套的红外光电读数工装。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案如下：

一种超声波燃气表红外光电读数电路，包括嵌入式处理器电路、系统电源电路、红外光电电路、状态指示灯电路和对外通讯串口。

系统电源电路为嵌入式处理器电路、系统电源电路、红外光电电路、状态指示灯电路和对外通讯串口电路供电；

嵌入式处理器电路通过对红外光电电路采集到的数据进行处理，通过对外通讯串口将参数设置到表具或者读取表具数据到上位系统，其中包括设置读取表号、设置读取表具规格、设置表具工作状态、设置表具累积量、读取校表流量、设置读取表具温压补偿状态、读取表具事件记录，通过设置读取这些参数可以跟踪分析表具的使用情况，状态指示灯用来指示嵌入式处理器的工作状态。

本实用新型有益效果如下：

本实用新型专利主要为了替代传统的串口线读取设置表具参数工具，传统的串口线读取设置表具参数工具需拆开表具才能读取参数，本实用新型专利不用拆表，电路图简单明了，直接由串口线供电，无需外接电源。

附图说明

图1为嵌入式处理器电路图；

图2为系统电源电路；

图3为红外光电电路；

图4为状态指示灯电路；

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1～图4所示，一种超声波燃气表红外光电读数电路，包括嵌入式处理器电路、系统电源电路、红外光电电路、状态指示灯电路和对外通讯串口。

系统电源电路为嵌入式处理器电路、系统电源电路、红外光电电路、状态指示灯电路和对外通讯串口电路供电；

嵌入式处理器电路通过对红外光电电路采集到的数据进行处理，通过对外通讯串口将参数设置到表具或者读取表具数据到上位系统，其中包括设置读取表号、设置读取表具规格、设置表具工作状态、设置表具累积量、读取校表流量、设置读取表具温压补偿状态、读取表具事件记录，通过设置读取这些参数可以跟踪分析表具的使用情况，状态指示灯用来指示嵌入式处理器的工作状态。

所述的嵌入式处理器电路属于瑞萨R7F0C系列16位单片机，具体型号为:R7F0C003\/4M2DFB；电源芯片具体型号为：XC6206P332MR；三极管具体型号为：S9012；红外发射管具体型号为：AT205B；红外接收管具体型号为AT405-PD-01。

图1为嵌入式处理器电路图。如图1所示嵌入式处理器电路包括嵌入式处理器U2、五颗电阻、三颗电容和一颗晶振。电阻R1一端接嵌入式处理器U2的63引脚，另外一端接嵌入式处理器U2的61引脚，电阻R2一端接嵌入式处理器U2的2引脚，另外一端接嵌入式处理器U2的6引脚，电阻R5一端接嵌入式处理器U2的14引脚，另外一端接VDD,电阻R9一端接嵌入式处理器U2的15引脚，另外一端接VDD，电容C10一端接嵌入式处理器U2的16引脚，另外一端接GND，电容C11一端接GND，另外一端接晶振Y1的一端和电阻R14一端，电阻R14另外一端接嵌入式处理器U2的11引脚，电容C12一端接GND，另外一端接晶振Y1的另外一端和嵌入式处理器U2的12引脚。

图2为系统电源电路。如图2所示系统电源电路包括一颗电源芯片U1、八颗陶瓷电容。电容C1、电容C2的一端接VCC和电源芯片U1的3号输入脚，另一端接U1的1号脚接GND,电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8的一端接VDD和电源芯片U1的2号输出脚，另一端接U1的1号脚接GND，用来滤波。

图3为红外光电电路。如图3所示红外光电电路包括五颗电阻、一颗电容、两颗PNP三极管、一颗红外发射管和一颗红外接收管。电阻R10一端接VDD和红外发射管D1的一端，红外发射管D1的另外一端接电阻R6，R6另外一端接三极管Q2的发射极E，电阻R10的另外一端接嵌入式处理器U1的60引脚和电阻R13的一端，电阻R13的另外一端接三极管Q2的基极B，三极管Q2的集电极C接GND。电阻R7一端接VDD和电阻R3一端，电阻R3的另外一端接嵌入式处理器U1的61引脚和三极管Q1的发射极E，电阻R7接红外接收管D5的一端和三极管Q1的基极，红外接收管D5的另外一端接三极管Q1的集电极接GND。

图4为状态指示灯电路。如图4所示状态指示灯电路包括五个发光二极管和五个电阻。发光二极管D2一端接嵌入式处理器72引脚，另外一端接电阻R4一端，电阻R4另外一端接VDD；发光二极管D3一端接嵌入式处理器73引脚，另外一端接电阻R8一端，电阻R8另外一端接VDD；发光二极管D4一端接嵌入式处理器74引脚，另外一端接电阻R11一端，电阻R11另外一端接VDD；发光二极管D6一端接嵌入式处理器75引脚，另外一端接电阻R12一端，电阻R12另外一端接VDD；发光二极管D7一端接嵌入式处理器76引脚，另外一端接电阻R15一端，电阻R15另外一端接VDD。

本实用新型工作过程如下：

本实用新型通过USB转串口线与PC机的上位软件连接(通讯速率9600)，串口的RXD接嵌入式处理器U2的2号引脚RXD,串口的TXD接嵌入式处理器U2的1号引脚TXD，串口的VCC接电源芯片U1的3号引脚VCC，串口的GND与整个系统的GND连接，作为本实用新型的供电电源；上位机通过串口给嵌入式处理器下发指令，嵌入式处理器接收指令后通过红外电路与表具上的红外电路通讯(通讯速率2400)，读取或者设置表具参数。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822251920.7

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209330302U

授权时间:20190830

主分类号:H04Q 9/00

专利分类号:H04Q9/00;G08C23/04;G06F13/42

范畴分类:39B;

申请人:浙江威星智能仪表股份有限公司

第一申请人:浙江威星智能仪表股份有限公司

申请人地址:310015 浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418号-41号6号楼

发明人:马博;金海峰

第一发明人:马博

当前权利人:浙江威星智能仪表股份有限公司

代理人:朱月芬

代理机构:33240

代理机构编号:杭州君度专利代理事务所（特殊普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ada8a086c524203ea438f26a.html