# 一种法律文稿存放箱论文和设计-张雪扬

### 全文摘要

本实用新型涉及一种法律文稿存放箱，包括外箱体与底座，所述底座的顶部设有放置槽，且所述外箱体位于放置槽内，所述底座的两侧固定连接有安装板，且所述底座内部的中心处固定连接有压力传感器与PLC控制器，且所述PLC控制器位于压力传感器的一侧，所述外箱体的内部固定连接有内箱体，所述外箱体与内箱体之间固定连接有干燥腔，所述内箱体的内壁上对称固定连接有若干组滑道，所述滑道之间固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部设有储放柜，且所述储放柜通过滑道与内箱体活动连接，所述内箱体的一侧通过合页铰接有箱门，结构合理，且能够有效的提高对内部文件的保护，并有效的避免文件受潮。

### 主设计要求

1.一种法律文稿存放箱，包括外箱体(1)与底座(2)，其特征在于：所述底座(2)的顶部设有放置槽(21)，且所述外箱体(1)位于放置槽(21)内，所述底座(2)的两侧固定连接有安装板(3)，且所述底座(2)内部的中心处固定连接有压力传感器(4)与PLC控制器(5)，且所述PLC控制器(5)位于压力传感器(4)的一侧，所述外箱体(1)的内部固定连接有内箱体(6)，所述外箱体(1)与内箱体(6)之间固定连接有干燥腔(7)，所述内箱体(6)的内壁上对称固定连接有若干组滑道(8)，所述滑道(8)之间固定连接有支撑板(9)，所述支撑板(9)的顶部设有储放柜(10)，且所述储放柜(10)通过滑道(8)与内箱体(6)活动连接，所述内箱体(6)的一侧通过合页铰接有箱门(11)，所述箱门(11)的前侧面固定连接有防护箱(12)，所述防护箱(12)的内部固定连接有红外摄像头(13)与报警器(14)，且所述报警器(14)位于红外摄像头(13)的一侧。

### 设计方案

1.一种法律文稿存放箱，包括外箱体(1)与底座(2)，其特征在于：所述底座(2)的顶部设有放置槽(21)，且所述外箱体(1)位于放置槽(21)内，所述底座(2)的两侧固定连接有安装板(3)，且所述底座(2)内部的中心处固定连接有压力传感器(4)与PLC控制器(5)，且所述PLC控制器(5)位于压力传感器(4)的一侧，所述外箱体(1)的内部固定连接有内箱体(6)，所述外箱体(1)与内箱体(6)之间固定连接有干燥腔(7)，所述内箱体(6)的内壁上对称固定连接有若干组滑道(8)，所述滑道(8)之间固定连接有支撑板(9)，所述支撑板(9)的顶部设有储放柜(10)，且所述储放柜(10)通过滑道(8)与内箱体(6)活动连接，所述内箱体(6)的一侧通过合页铰接有箱门(11)，所述箱门(11)的前侧面固定连接有防护箱(12)，所述防护箱(12)的内部固定连接有红外摄像头(13)与报警器(14)，且所述报警器(14)位于红外摄像头(13)的一侧。

2.根据权利要求1所述一种法律文稿存放箱，其特征在于：所述箱门(11)的内侧面固定连接有密封橡胶(15)，且所述箱门(11)上固定连接有密码锁(16)。

3.根据权利要求1所述一种法律文稿存放箱，其特征在于：所述储放柜(10)上固定连接有锁件(17)，且所述支撑板(9)的底部以及内箱体(6)顶部的内壁上均设有与锁件(17)相匹配的锁扣(18)。

4.根据权利要求1所述一种法律文稿存放箱，其特征在于：所述干燥腔(7)的上设有放料口(19)与出料口(20)，且所述出料口(20)位于放料口(19)的下方，所述干燥腔(7)的内部设有干燥剂。

5.根据权利要求1所述一种法律文稿存放箱，其特征在于：所述压力传感器(4)通过PLC控制器(5)与报警器(14)电性连接。

6.根据权利要求1所述一种法律文稿存放箱，其特征在于：所述内箱体(6)两侧的内壁上设有透气孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种法律文稿存放箱，属于存放箱技术领域。

背景技术

在法律工作中，经常涉及到关于商业机密的相关文件，对这类文件的保存需求往往有很高的保密性，但是现有的法律文稿存放箱并不能满足这一需求，另外，对于一些周期较长的文稿在保存期间易出现受潮发霉的情况，不利于文件的保存。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种法律文稿存放箱，通过设置压力传感器、PLC控制器与报警器，能够对底座顶部的受重情况进行实时监测，当存放箱离开底座顶部时，压力传感器向PLC控制器发送信号，PLC控制器将信号发送至报警器并发出警报，能够有效的避免存放有重要文件的存放箱发生失窃的情况，提高文件的安全性，通过设置红外摄像头，能够对靠近存放箱的人员进行记录，避免文件丢失的同时能够有利于文件的找回，且红外摄像头即使在光线较暗的情况下也能够清晰的记录画面，通过设置防护箱，能够对红外摄像头以及报警器进行保护，避免红外摄像头与报警器遭到破坏，影响防盗效果，可以有效解决背景技术中的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种法律文稿存放箱，包括外箱体与底座，所述底座的顶部设有放置槽，且所述外箱体位于放置槽内，所述底座的两侧固定连接有安装板，且所述底座内部的中心处固定连接有压力传感器与PLC控制器，且所述PLC控制器位于压力传感器的一侧，所述外箱体的内部固定连接有内箱体，所述外箱体与内箱体之间固定连接有干燥腔，所述内箱体的内壁上对称固定连接有若干组滑道，所述滑道之间固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部设有储放柜，且所述储放柜通过滑道与内箱体活动连接，所述内箱体的一侧通过合页铰接有箱门，所述箱门的前侧面固定连接有防护箱，所述防护箱的内部固定连接有红外摄像头与报警器，且所述报警器位于红外摄像头的一侧。

进一步而言，所述箱门的内侧面固定连接有密封橡胶，且所述箱门上固定连接有密码锁。

进一步而言，所述储放柜上固定连接有锁件，且所述支撑板的底部以及内箱体顶部的内壁上均设有与锁件相匹配的锁扣。

进一步而言，所述干燥腔的上设有放料口与出料口，且所述出料口位于放料口的下方，且所述干燥腔的内部设有干燥剂。

进一步而言，所述压力传感器通过PLC控制器与报警器电性连接。

进一步而言，所述内箱体两侧的内壁上设有透气孔。

本实用新型有益效果：一种法律文稿存放箱，通过设置压力传感器、PLC控制器与报警器，能够对底座顶部的受重情况进行实时监测，当存放箱离开底座顶部时，压力传感器向PLC控制器发送信号，PLC控制器将信号发送至报警器并发出警报，能够有效的避免存放有重要文件的存放箱发生失窃的情况，提高文件的安全性，通过设置红外摄像头，能够对靠近存放箱的人员进行记录，避免文件丢失的同时能够有利于文件的找回，且红外摄像头即使在光线较暗的情况下也能够清晰的记录画面，通过设置防护箱，能够对红外摄像头以及报警器进行保护，避免红外摄像头与报警器遭到破坏，影响防盗效果。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

图1是本实用新型一种法律文稿存放箱主视图。

图2是本实用新型一种法律文稿存放箱侧视图。

图3是本实用新型一种法律文稿存放箱A部细节图。

图中标号：1、外箱体；2、底座；3、安装板；4、压力传感器；5、PLC控制器；6、内箱体；7、干燥腔；8、滑道；9、支撑板；10、储放柜；11、箱门；12、防护箱；13、红外摄像头；14、报警器；15、密封橡胶；16、密码锁；17、锁件；18、锁扣；19、放料口；20、出料口；21、放置槽。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-3所示，一种法律文稿存放箱，包括外箱体1与底座2，所述外箱体1用来连接内箱体6，底座2用来放置外箱体1，所述底座2的顶部设有放置槽21，用来放置外箱体1，且所述外箱体1位于放置槽21内，所述底座2的两侧固定连接有安装板3，用来与安装面安装底座2，且所述底座2内部的中心处固定连接有压力传感器4与PLC控制器5，分别用来检测底座2顶部的受力情况与对信息进行处理，且所述PLC控制器5位于压力传感器4的一侧，所述外箱体1的内部固定连接有内箱体6，用来连接滑道8，所述外箱体1与内箱体6之间固定连接有干燥腔7，用来进行干燥，所述内箱体6的内壁上对称固定连接有若干组滑道8，用来滑动储放柜10，所述滑道8之间固定连接有支撑板9，用来支撑储放柜10，所述支撑板9的顶部设有储放柜10，用来放置文件，且所述储放柜10通过滑道8与内箱体6活动连接，所述内箱体6的一侧通过合页铰接有箱门11，所述箱门11的前侧面固定连接有防护箱12，用来保护红外摄像头13与报警器14，所述防护箱12的内部固定连接有红外摄像头13与报警器14，分别用来拍摄画面与发出警报，且所述报警器14位于红外摄像头13的一侧。

更具体而言，所述箱门11的内侧面固定连接有密封橡胶15，起到密封的效果，且所述箱门11上固定连接有密码锁16，用来增强存放箱的安全性，所述储放柜10上固定连接有锁件17，且所述支撑板9的底部以及内箱体6顶部的内壁上均设有与锁件17相匹配的锁扣18，所述干燥腔7的上设有放料口19与出料口20，用来更换干燥剂，且所述出料口20位于放料口19的下方,且所述干燥腔7的内部设有干燥剂，所述压力传感器4通过PLC控制器5与报警器14电性连接，所述内箱体6两侧的内壁上设有透气孔，用来透气，方便对内箱体6内部的空气进行干燥。

本实用新型改进于：一种法律文稿存放箱，当需要使用时，首先通过安装板3将底座2与安装面进行安装，再将红外摄像头13、报警器14、压力传感器4、PLC控制器5连接电源，并开启各工件的工作，然后将文件放置在储放柜10中，通过锁件17与锁扣18将储放柜10关闭，当文件全部放置完毕后，将箱门11通过密码锁16进行关闭，在使用过程中，压力传感器4始终对底座2顶部的重力进行检测，并将检测结果实时发送至PLC控制器5中，当压力传感器4检测到的数值小于设定数值时，将信号发送至PLC控制器5中，PLC控制器5接收到信号后向报警器14发送报警信号，此时报警器14发出警报，另外，当有人靠近该存放箱时，由于防护箱12为透明防弹玻璃材质，红外摄像头13对画面进行实时记录，并将拍摄画面实时输送至终端的储存卡中，以防文件出现丢失的情况，干燥腔7中的干燥剂能够对存放箱中空气中水分进行干燥，避免文件受潮，当使用一段时间以后，可通过出料口20将使用后的干燥剂取出，并通过放料口19放入新的干燥剂，以确保其干燥效果。

以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019976.1

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209444062U

授权时间:20190927

主分类号:E05G 1/00

专利分类号:E05G1/00;E05G1/10

范畴分类:33D;

申请人:张雪扬

第一申请人:张雪扬

申请人地址:330000 江西省南昌市经济开发区江西财经大学麦庐校区

发明人:张雪扬

第一发明人:张雪扬

当前权利人:张雪扬

代理人:曾涛

代理机构:32365

代理机构编号:泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 32365

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/adba877bd40bd8656a84b697.html