# 一种组合型多功能废气处理设备论文和设计-黄子恒

### 全文摘要

本实用新型公开了一种组合型多功能废气处理设备，包括设备箱体和水箱，所述设备箱体的内部设置有进口，所述水洗部分的内部设置有水柱，所述水箱的内部设置有循环液出水口，所述除水格栅的一侧设置有初效过滤，所述过滤部分的一侧设置有中效过滤，所述静电部分的内部设置有静电模块。该组合型多功能废气处理设备，与现有技术相比，设置了水洗部分，开启了废气处理的第一步，保障了后续处理系统的稳定进行，设置了初效过滤和中效过滤，使得经过水洗后的废气中剩余的少量金属颗粒物进行彻底的过滤，设置了高压水泵，提高废气处理的效率，提高该废气处理设备的稳定性，很好的满足了人们的使用需求。

### 主设计要求

1.一种组合型多功能废气处理设备，包括设备箱体(5)和水箱(10)，其特征在于：所述设备箱体(5)的内部设置有进口(6)，且进口(6)的一侧设置有水洗部分(1)，所述水洗部分(1)的内部设置有水柱(20)，且水柱(20)的表面设置有喷头(8)，所述喷头(8)的下方设置有除水格栅(9)，所述水箱(10)的内部设置有循环液出水口(15)，且水箱(10)位于除水格栅(9)的下方，所述除水格栅(9)的一侧设置有初效过滤(11)，且初效过滤(11)的一侧设置有过滤部分(2)，所述过滤部分(2)的一侧设置有中效过滤(12)，且中效过滤(12)的一侧设置有静电部分(3)，所述静电部分(3)的内部设置有静电模块(13)，且静电部分(3)的一侧设置有吸附部分(4)，所述吸附部分(4)的内部设置有活性炭层(14)，且活性炭层(14)的一侧设置有出口(7)，所述出口(7)的一侧设置有高压水泵(19)，且高压水泵(19)的一侧设置有轴承(18)，所述轴承(18)的一侧设置有水管(17)，且水管(17)的一侧设置有支柱(16)。

### 设计方案

1.一种组合型多功能废气处理设备，包括设备箱体(5)和水箱(10)，其特征在于：所述设备箱体(5)的内部设置有进口(6)，且进口(6)的一侧设置有水洗部分(1)，所述水洗部分(1)的内部设置有水柱(20)，且水柱(20)的表面设置有喷头(8)，所述喷头(8)的下方设置有除水格栅(9)，所述水箱(10)的内部设置有循环液出水口(15)，且水箱(10)位于除水格栅(9)的下方，所述除水格栅(9)的一侧设置有初效过滤(11)，且初效过滤(11)的一侧设置有过滤部分(2)，所述过滤部分(2)的一侧设置有中效过滤(12)，且中效过滤(12)的一侧设置有静电部分(3)，所述静电部分(3)的内部设置有静电模块(13)，且静电部分(3)的一侧设置有吸附部分(4)，所述吸附部分(4)的内部设置有活性炭层(14)，且活性炭层(14)的一侧设置有出口(7)，所述出口(7)的一侧设置有高压水泵(19)，且高压水泵(19)的一侧设置有轴承(18)，所述轴承(18)的一侧设置有水管(17)，且水管(17)的一侧设置有支柱(16)。

2.根据权利要求1所述的一种组合型多功能废气处理设备，其特征在于：所述设备箱体(5)的中轴线与水箱(10)的中轴线之间相平行，且水箱(10)贯穿于设备箱体(5)的底部。

3.根据权利要求1所述的一种组合型多功能废气处理设备，其特征在于：所述水箱(10)通过高压水泵(19)与喷头(8)连接，且喷头(8)等距排列于水柱(20)的一侧表面。

4.根据权利要求1所述的一种组合型多功能废气处理设备，其特征在于：所述水管(17)为弯折结构，且水管(17)通过轴承(18)贯穿于支柱(16)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种组合型多功能废气处理设备，其特征在于：所述静电模块(13)等距排列静电部分(3)的表面，且静电模块(13)嵌于静电部分(3)的内部。

6.根据权利要求1所述的一种组合型多功能废气处理设备，其特征在于：所述高压水泵(19)与水管(17)通过轴承(18)相连接，且高压水泵(19)和水管(17)与轴承(18)之间为固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及废气处理设备技术领域，具体为一种组合型多功能废气处理设备。

背景技术

组合型多功能废气处理设备在近些年出现，最初它的结构非常简单，由设备箱体、水箱和活性炭层三部分组成，人们只需要用它进行简单废气处理就可以了，但是随着时间流逝，在长期使用过程中的人们会遇到很多问题，例如组合型多功能废气处理设备很难除金属颗粒物、油雾油烟、有机废气三种废气进行同时治理达标排放的，所以在这些问题的基础上人们便不断地去创新改进。

现有的废气处理设备整体结构较为简单，废气处理时该设备只能简单的祛除异味，不具备对气体中各种污染后彻底处理至达标的能力，从而无法对该设备进行很好的使用，在长时间废气处理过程中，不仅损害人体健康，而且直接的影响了该设备的连接稳定程度，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的组合型多功能废气处理设备基础上进行技术创新。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种组合型多功能废气处理设备，以解决上述背景技术中提出一般的废气处理设备，废气处理时该设备只能简单的祛除异味，不具备对气体中各种污染后彻底处理至达标的能力，从而无法对该设备进行很好的使用，在长时间废气处理过程中，不仅损害人体健康，而且直接的影响了该设备的连接稳定程度，不能很好的满足人们的使用需求问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种组合型多功能废气处理设备，包括设备箱体和水箱，所述设备箱体的内部设置有进口，且进口的一侧设置有水洗部分，所述水洗部分的内部设置有水柱，且水柱的表面设置有喷头，所述喷头的下方设置有除水格栅，所述水箱的内部设置有循环液出水口，且水箱位于除水格栅的下方，所述除水格栅的一侧设置有初效过滤，且初效过滤的一侧设置有过滤部分，所述过滤部分的一侧设置有中效过滤，且中效过滤的一侧设置有静电部分，所述静电部分的内部设置有静电模块，且静电部分的一侧设置有吸附部分，所述吸附部分的内部设置有活性炭层，且活性炭层的一侧设置有出口，所述出口的一侧设置有高压水泵，且高压水泵的一侧设置有轴承，所述轴承的一侧设置有水管，且水管的一侧设置有支柱。

优选的，所述设备箱体的中轴线与水箱的中轴线之间相平行，且水箱贯穿于设备箱体的底部。

优选的，所述水箱通过高压水泵与喷头连接，且喷头等距排列于水柱的一侧表面。

优选的，所述水管为弯折结构，且水管通过轴承贯穿于支柱的内部。

优选的，所述静电模块等距排列静电部分的表面，且静电模块嵌于静电部分的内部。

优选的，所述高压水泵与水管通过轴承相连接，且高压水泵和水管与轴承之间为固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

在现有的一种组合型多功能废气处理设备的基础上，设置了水洗部分，开启了废气处理的第一步，保障了后续处理系统的稳定进行，设置了初效过滤和中效过滤，使得经过水洗后的废气中剩余的少量金属颗粒物进行彻底的过滤，设置了高压水泵，提高废气处理的效率，提高该废气处理设备的稳定性，很好的满足了人们的使用需求；

1.本实用新型通过水洗部分的设置，进行废气处理的第一步，首先采用水洗部分将此类废气中的金属颗粒物以及部分油雾洗刷，排出的杂质便会至水箱内，之后废气经过除水格栅将水洗过后的潮湿废气进行除水，保障了后续处理系统的稳定进行；

2.本实用新型通过初效过滤和中效过滤的设置，使得经过水洗后的废气中剩余的少量金属颗粒物进行彻底的过滤，然后剩余废气中的剩余油烟油雾污染物便会进入静电部分会被静电部分内部设置的静电模块充分吸收，最后剩余的有机废气排到下个结构继续处理；

3.本实用新型通过高压水泵的设置，提高废气处理的效率，人们在废气处理的时候，高压水泵提供水，并通过水管传至水箱，高压使得水箱内的水上升到水洗部分，经喷头喷出对废气处理的第一步进行支持，使得废气处理工作可以稳定进行。

附图说明

图1为本实用新型主视全剖结构示意图；

图2为本实用新型主视结构示意图；

图3为本实用新型俯视结构示意图。

图中：1、水洗部分；2、过滤部分；3、静电部分；4、吸附部分；5、设备箱体；6、进口；7、出口；8、喷头；9、除水格栅；10、水箱；11、初效过滤；12、中效过滤；13、静电模块；14、活性炭层；15、循环液出水口；16、支柱；17、水管；18、轴承；19、高压水泵；20、水柱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种组合型多功能废气处理设备，包括设备箱体5和水箱10，设备箱体5的内部设置有进口6，且进口6的一侧设置有水洗部分1，设备箱体5的中轴线与水箱10的中轴线之间相平行，且水箱10贯穿于设备箱体5的底部，本实用新型通过水洗部分1的设置，进行废气处理的第一步，首先采用水洗部分1将此类废气中的金属颗粒物以及部分油雾洗刷，排出的杂质便会至水箱10内，之后废气经过除水格栅9将水洗过后的潮湿废气进行除水，保障了后续处理系统的稳定进行，水洗部分1的内部设置有水柱20，且水柱20的表面设置有喷头8，喷头8的下方设置有除水格栅9，水箱10的内部设置有循环液出水口15，且水箱10位于除水格栅9的下方，水箱10通过高压水泵19与喷头8连接，且喷头8等距排列于水柱20的一侧表面，除水格栅9的一侧设置有初效过滤11，且初效过滤11的一侧设置有过滤部分2，本实用新型通过初效过滤11和中效过滤12的设置，使得经过水洗后的废气中剩余的少量金属颗粒物进行彻底的过滤，然后剩余废气中的剩余油烟油雾污染物便会进入静电部分3会被静电部分3内部设置的静电模块13充分吸收，最后剩余的有机废气排到下个结构继续处理，过滤部分2的一侧设置有中效过滤12，且中效过滤12的一侧设置有静电部分3，静电部分3的内部设置有静电模块13，且静电部分3的一侧设置有吸附部分4，静电模块13等距排列静电部分3的表面，且静电模块13嵌于静电部分3的内部，吸附部分4的内部设置有活性炭层14，且活性炭层14的一侧设置有出口7，出口7的一侧设置有高压水泵19，且高压水泵19的一侧设置有轴承18，高压水泵19与水管17通过轴承18相连接，且高压水泵19和水管17与轴承18之间为固定连接，本实用新型通过高压水泵19的设置，提高废气处理的效率，人们在废气处理的时候，高压水泵19提供水，并通过水管17传至水箱10，高压使得水箱10内的水上升到水洗部分1，经喷头8喷出对废气处理的第一步进行支持，使得废气处理工作可以稳定进行，轴承18的一侧设置有水管17，且水管17的一侧设置有支柱16，水管17为弯折结构，且水管17通过轴承18贯穿于支柱16的内部。

工作原理：在使用该组合型多功能废气处理设备时，首先废气从进口6进入到水洗部分1，与此同时，高压水泵19供水，水流到通过轴承18连接着的水管17，然后再流进水箱10内，水便在高压下流进水洗部分1内的水柱20中，而设置在水柱20表面的喷头8将水发散喷射，将废气中的金属颗粒物以及部分油雾洗刷掉，然后除水格栅9再将此时废气中的潮气排掉，使得废气进入到初效过滤11和中效过滤12，再彻底的过滤掉剩余的少量金属颗粒物，而废气中剩余的油烟油雾则在静电部分3内部的静电模块13作用下被吸收掉，最后，经过重重处理后的废气进入到了吸附部分4，被设置在吸附部分4内部的蜂窝式的活性炭层14直接吸附，此时，被彻底处理达标的废气便可以通过出口7排出了，这就是该组合型多功能废气处理设备的工作原理。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822251363.9

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209464810U

授权时间:20191008

主分类号:B01D 50/00

专利分类号:B01D50/00;B01D53/32;B01D53/04

范畴分类:23A;41B;

申请人:上海珏昂环境工程有限公司

第一申请人:上海珏昂环境工程有限公司

申请人地址:200000 上海市奉贤区金汇镇辉煌路380号2幢1992室

发明人:黄子恒;王勇升;叶平

第一发明人:黄子恒

当前权利人:上海珏昂环境工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/adc52d8d62f488505967ef67.html