# 一种建筑工程用的脚手架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种建筑工程用的脚手架，涉及建筑施工领域。该建筑工程用的脚手架，包括升降台、竖管、支撑腿、底座和万向轮，所述支撑腿数量为两个，所述升降台顶部的左右两侧均与竖管的底端固定连接，所述升降台的左右两侧均与两个支撑腿相对的一侧滑动连接，所述升降台底部的左右两侧均与万向轮的顶部固定连接，所述支撑腿包括有滑槽、螺纹杆、轴承和转盘，所述升降台的左右两侧均与滑槽的内壁滑动连接。该建筑工程用的脚手架，通过设置的支撑腿、滑槽、螺纹杆、轴承、转盘，当需要调节脚手架高度时，只需要使把手带动转盘转动，转盘带动螺纹杆在轴承内运动，螺纹杆的转动带动升降台在滑槽内上下运动。

### 主设计要求

1.一种建筑工程用的脚手架，包括升降台(1)、竖管(2)、支撑腿(6)、底座(11)和万向轮(17)，其特征在于：所述支撑腿(6)数量为两个，所述升降台(1)顶部的左右两侧均与竖管(2)的底端固定连接，所述升降台(1)的左右两侧均与两个支撑腿(6)相对的一侧滑动连接，所述升降台(1)底部的左右两侧均与万向轮(17)的顶部固定连接，所述支撑腿(6)包括有滑槽(7)、螺纹杆(8)、轴承(9)和转盘(10)，所述升降台(1)的左右两侧均与滑槽(7)的内壁滑动连接，所述轴承(9)的外表面与支撑腿(6)的上下两端固定连接，所述螺纹杆(8)与轴承(9)活动连接，所述螺纹杆(8)的底端贯穿升降台(1)并延伸至升降台(1)的底部，所述螺纹杆(8)的顶端与转盘(10)的底部固定连接，且转盘(10)位于支撑腿(6)的上方，所述支撑腿(6)的底部与底座(11)的顶部固定连接。

### 设计方案

1.一种建筑工程用的脚手架，包括升降台(1)、竖管(2)、支撑腿(6)、底座(11)和万向轮(17)，其特征在于：所述支撑腿(6)数量为两个，所述升降台(1)顶部的左右两侧均与竖管(2)的底端固定连接，所述升降台(1)的左右两侧均与两个支撑腿(6)相对的一侧滑动连接，所述升降台(1)底部的左右两侧均与万向轮(17)的顶部固定连接，所述支撑腿(6)包括有滑槽(7)、螺纹杆(8)、轴承(9)和转盘(10)，所述升降台(1)的左右两侧均与滑槽(7)的内壁滑动连接，所述轴承(9)的外表面与支撑腿(6)的上下两端固定连接，所述螺纹杆(8)与轴承(9)活动连接，所述螺纹杆(8)的底端贯穿升降台(1)并延伸至升降台(1)的底部，所述螺纹杆(8)的顶端与转盘(10)的底部固定连接，且转盘(10)位于支撑腿(6)的上方，所述支撑腿(6)的底部与底座(11)的顶部固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种建筑工程用的脚手架，其特征在于：所述竖管(2)的数量为两个，两个所述竖管(2)之间包括有踩踏框(3)、连接杆(4)、防滑垫(5)和第一连接块(14)，所述第一连接块(14)的数量为两个，两个所述竖管(2)相对的一侧与踩踏框(3)相背的一侧固定连接，所述踩踏框(3)的外表面与防滑垫(5)固定连接，两个所述竖管(2)相对一侧的顶端与连接杆(4)的左右两端固定连接，两个所述竖管(2)的底端与第一连接块(14)的顶部固定连接，两个所述第一连接块(14)的底部与升降台(1)顶部的左右两侧固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种建筑工程用的脚手架，其特征在于：所述万向轮(17)的上方包括有第二连接块(15)和气缸(16)，所述万向轮(17)的顶部与气缸(16)的底端固定连接，所述气缸(16)的顶部与第二连接块(15)的底部固定连接，两个所述第二连接块(15)的顶部与升降台(1)底部的左右两侧固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种建筑工程用的脚手架，其特征在于：所述底座(11)包括有橡胶保护垫(12)和防滑凸块(13)，所述底座(11)的底部与橡胶保护垫(12)的顶部固定连接，所述橡胶保护垫(12)的底部与防滑凸块(13)的顶部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种建筑工程用的脚手架，其特征在于：所述螺纹杆(8)与升降台(1)的连接处设置有与螺纹杆(8)的外螺纹相适配的内螺纹。

6.根据权利要求1所述的一种建筑工程用的脚手架，其特征在于：所述轴承(9)数量为四个，两两一组，且轴承(9)的内径与螺纹杆(8)的表面相适配。

7.根据权利要求1所述的一种建筑工程用的脚手架，其特征在于：所述底座(11)为上小下大的等腰梯形设计。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体为一种建筑工程用的脚手架。

背景技术

脚手架在建筑施工领域中起到了十分重要的作用，它不管在技术活动中，还是在工程建设中都占据一席之地，然而，现有的建筑施工中的脚手架施工时，当需要调节高度时不能进行微调，只能选择再次升高或降低一个固定的高度，使用起来很不方便。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便于对高度进行微调的建筑工程用的脚手架。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种建筑工程用的脚手架，包括升降台、竖管、支撑腿、底座和万向轮，所述支撑腿数量为两个，所述升降台顶部的左右两侧均与竖管的底端固定连接，所述升降台的左右两侧均与两个支撑腿相对的一侧滑动连接，所述升降台底部的左右两侧均与万向轮的顶部固定连接，所述支撑腿包括有滑槽、螺纹杆、轴承和转盘，所述升降台的左右两侧均与滑槽的内壁滑动连接，所述轴承的外表面与支撑腿的上下两端固定连接，所述螺纹杆与轴承活动连接，所述螺纹杆的底端贯穿升降台并延伸至升降台的底部，所述螺纹杆的顶端与转盘的底部固定连接，且转盘位于支撑腿的上方，所述支撑腿的底部与底座的顶部固定连接。

优选的，所述竖管的数量为两个，两个所述竖管之间包括有踩踏框、连接杆、防滑垫和第一连接块，所述第一连接块的数量为两个，两个所述竖管相对的一侧与踩踏框相背的一侧固定连接，所述踩踏框的外表面与防滑垫固定连接，两个所述竖管相对一侧的顶端与连接杆的左右两端固定连接，两个所述竖管的底端与第一连接块的顶部固定连接，两个所述第一连接块的底部与升降台顶部的左右两侧固定连接。

优选的，所述万向轮的上方包括有第二连接块和气缸，所述万向轮的顶部与气缸的底端固定连接，所述气缸的顶部与第二连接块的底部固定连接，两个所述第二连接块的顶部与升降台底部的左右两侧固定连接。

优选的，所述底座包括有橡胶保护垫和防滑凸块，所述底座的底部与橡胶保护垫的顶部固定连接，所述橡胶保护垫的底部与防滑凸块的顶部固定连接。

优选的，所述螺纹杆与升降台的连接处设置有与螺纹杆的外螺纹相适配的内螺纹。

优选的，所述轴承数量为四个，两两一组，且轴承的内径与螺纹杆的表面相适配。

优选的，所述底座为上小下大的等腰梯形设计。

1、该建筑工程用的脚手架，通过设置的支撑腿、滑槽、螺纹杆、轴承、转盘，当需要调节脚手架高度时，只需要使把手带动转盘转动，转盘带动螺纹杆在轴承内运动，螺纹杆的转动带动升降台在滑槽内上下运动，达到调节高度的效果。

2、该建筑工程用的脚手架，通过设置的万向轮、第二连接块和气缸，当需要移动脚手架时，将气缸增压，使万向轮与地面接触，同时抬起升降台左右两侧的支撑腿，达到方便移动的效果。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型支撑腿结构剖视图。

图中：1升降台、2竖管、3踩踏框、4连接杆、5防滑垫、6支撑腿、7滑槽、8螺纹杆、9轴承、10转盘、11底座、12橡胶保护垫、13防滑凸块、14第一连接块、15第二连接块、16气缸、17万向轮。

具体实施方式

本实用新型实施例提供一种建筑工程用的脚手架，如图1-2所示，包括包括升降台1、竖管2、支撑腿6、底座11和万向轮17，支撑腿6数量为两个，升降台1顶部的左右两侧均与竖管2的底端固定连接，竖管2的数量为两个，两个竖管2之间包括有踩踏框3、连接杆4、防滑垫5和第一连接块14，第一连接块14的数量为两个，两个竖管2相对的一侧与踩踏框3相背的一侧固定连接，踩踏框3的外表面与防滑垫5固定连接，两个竖管2相对一侧的顶端与连接杆4的左右两端固定连接，两个竖管2的底端与第一连接块14的顶部固定连接，两个第一连接块14的底部与升降台1顶部的左右两侧固定连接，升降台1的左右两侧均与两个支撑腿6相对的一侧滑动连接，升降台1底部的左右两侧均与万向轮17的顶部固定连接，万向轮17的上方包括有第二连接块15和气缸16，万向轮17的顶部与气缸16的底端固定连接，气缸16的顶部与第二连接块15的底部固定连接，两个第二连接块15的顶部与升降台1底部的左右两侧固定连接，通过设置的万向轮17、第二连接块15和气缸16，当需要移动脚手架时，将气缸16增压，使万向轮17与地面接触，同时抬起升降台1左右两侧的支撑腿6，达到方便移动的效果，支撑腿6包括有滑槽7、螺纹杆8、轴承9和转盘10，升降台1的左右两侧均与滑槽7的内壁滑动连接，轴承9的外表面与支撑腿6的上下两端固定连接，螺纹杆8与轴承9活动连接，轴承9数量为四个，两两一组，且轴承9的内径与螺纹杆8的表面相适配，螺纹杆8的底端贯穿升降台1并延伸至升降台1的底部，螺纹杆8与升降台1的连接处设置有与螺纹杆8的外螺纹相适配的内螺纹，螺纹杆8的顶端与转盘10的底部固定连接，且转盘10位于支撑腿6的上方，通过设置的支撑腿6、滑槽7、螺纹杆8、轴承9、转盘10，当需要调节脚手架高度时，只需要使把手带动转盘10转动，转盘10带动螺纹杆8在轴承9内运动，螺纹杆8的转动带动升降台1在滑槽7内上下运动，达到调节高度的效果，支撑腿6的底部与底座11的顶部固定连接，底座11包括有橡胶保护垫12和防滑凸块13，底座11的底部与橡胶保护垫12的顶部固定连接，底座11为上小下大的等腰梯形设计，橡胶保护垫12的底部与防滑凸块13的顶部固定连接。

该建筑工程用的脚手架，使用时，施工人员可以通过踩踏框3上到工作台上，踩踏框3表面的防滑垫5可以保证施工人员不会出现滑落，当需要调节脚手架高度时，只需要使把手带动转盘10转动，转盘10带动螺纹杆8在轴承9内运动，螺纹杆8的转动带动升降台1在滑槽7内上下运动，达到调节高度的效果，当需要移动脚手架时，将气缸16增压，使万向轮17与地面接触，同时抬起升降台1左右两侧的支撑腿6，达到方便移动的效果，支撑腿6底部的橡胶保护垫12和防滑凸块13有防滑稳固的效果。

该建筑工程用的脚手架，通过设置的支撑腿6、滑槽7、螺纹杆8、轴承9、转盘10，当需要调节脚手架高度时，只需要使把手带动转盘10转动，转盘10带动螺纹杆8在轴承9内运动，螺纹杆8的转动带动升降台1在滑槽7内上下运动，达到调节高度的效果。

其次，通过设置的万向轮17、第二连接块15和气缸16，当需要移动脚手架时，将气缸16增压，使万向轮17与地面接触，同时抬起升降台1左右两侧的支撑腿6，达到方便移动的效果。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293274.2

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209686824U

授权时间:20191126

主分类号:E04G1/18

专利分类号:E04G1/18;E04G5/02

范畴分类:36E;

申请人:江苏晟宏建设有限公司

第一申请人:江苏晟宏建设有限公司

申请人地址:223800 江苏省宿迁市宿城区霸王商城6A207室

发明人:王侠

第一发明人:王侠

当前权利人:江苏晟宏建设有限公司

代理人:陈晓蕾

代理机构:11676

代理机构编号:北京华际知识产权代理有限公司 11676

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ae11d90ff65609485e8a59f8.html