# 一种附着升降脚手架用承重顶撑论文和设计-程毅

### 全文摘要

本实用新型涉及一种附着升降脚手架用承重顶撑，包括顶杆组件和丝杆组件，丝杆组件包括丝杠，丝杠的一端设置有与丝杠固定连接的轴套，轴套的中心线与丝杠的中心线垂直；顶杆组件包括与丝杠可拆卸式连接的螺母套，螺母套的一端设置有防尘套筒，防尘套筒与螺母套同轴套装在卡环内，螺母套在卡环内轴向限位，且防尘套筒与卡环固定连接；防尘套筒背离卡环的一端设置有顶块，顶块与防尘套筒固定连接。本实用新型结构合理，整件搬运周转方便，同时易于组装，防尘、防污染效果好，极大地减少了工人的劳动强度，提高了工作效率，使得投资的综合经济成本降低，实用性强，值得大幅推广使用。

### 主设计要求

1.一种附着升降脚手架用承重顶撑，其特征在于，包括顶杆组件和丝杆组件，所述丝杆组件包括丝杠(1)，所述丝杠(1)的一端设置有与丝杠(1)固定连接的轴套(2)，所述轴套(2)的中心线与丝杠(1)的中心线垂直；所述顶杆组件包括与所述丝杠(1)可拆卸式连接的螺母套(3)，所述螺母套(3)的一端设置有防尘套筒(6)，所述防尘套筒(6)与螺母套(3)同轴套装在卡环(4)内，所述螺母套(3)在卡环(4)内轴向限位，且防尘套筒(6)与卡环(4)固定连接；所述防尘套筒(6)背离卡环(4)的一端设置有顶块(7)，所述顶块(7)与防尘套筒(6)固定连接。

### 设计方案

1.一种附着升降脚手架用承重顶撑，其特征在于，包括顶杆组件和丝杆组件，所述丝杆组件包括丝杠(1)，所述丝杠(1)的一端设置有与丝杠(1)固定连接的轴套(2)，所述轴套(2)的中心线与丝杠(1)的中心线垂直；所述顶杆组件包括与所述丝杠(1)可拆卸式连接的螺母套(3)，所述螺母套(3)的一端设置有防尘套筒(6)，所述防尘套筒(6)与螺母套(3)同轴套装在卡环(4)内，所述螺母套(3)在卡环(4)内轴向限位，且防尘套筒(6)与卡环(4)固定连接；所述防尘套筒(6)背离卡环(4)的一端设置有顶块(7)，所述顶块(7)与防尘套筒(6)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种附着升降脚手架用承重顶撑，其特征在于，所述螺母套(3)包括管体(301)，所述管体(301)的内壁上设有与丝杠(1)螺纹连接的螺纹，所述管体(301)的圆周上均布有多个盲孔(302)，所述盲孔(302)的深度方向与管体(301)的中心轴线方向垂直，所述管体(301)的外圆周上设置有环形凸台一(303)，所述环形凸台一(303)侧壁与管体(301)的端面平齐。

3.根据权利要求2所述的一种附着升降脚手架用承重顶撑，其特征在于，所述防尘套筒(6)包括圆筒一(601)，所述圆筒一(601)的外圆周上设置有环形凸台二(602)，所述环形凸台二(602)的外径与环形凸台一(303)的外径相同。

4.根据权利要求2或3所述的一种附着升降脚手架用承重顶撑，其特征在于，所述卡环(4)包括圆筒二(401)，所述圆筒二(401)的内径与环形凸台一(303)的外径间隙配合，所述圆筒二(401)的其中一端的内壁上设置有环形凸台三(402)，所述环形凸台三(402)的高度小于环形凸台一(303)的高度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于建筑工程技术领域，具体涉及一种附着升降脚手架用承重顶撑。

背景技术

建筑工程中会经常使用到附着升降脚手架，但是现有的附着升降脚手架中的承重顶撑的结构存在以下缺陷：

1、承重顶撑由多件组成，周转时易出现零件分家或丢失，既增加了人工寻找组装的人力时间成本，如果零件丢失还会增加经济成本，使得综合经济成本超高；

2、螺纹大部分外露、防尘、防污染效果差；

3、操作繁琐，增加了工人的劳动强度，降低了工作效率。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型提供了一种附着升降脚手架用承重顶撑，以解决现有技术中的不足。

本实用新型的技术方案是：

一种附着升降脚手架用承重顶撑，包括顶杆组件和丝杆组件，所述丝杆组件包括丝杠，所述丝杠的一端设置有与丝杠固定连接的轴套，所述轴套的中心线与丝杠的中心线垂直；所述顶杆组件包括与所述丝杠可拆卸式连接的螺母套，所述螺母套的一端设置有防尘套筒，所述防尘套筒与螺母套同轴套装在卡环内，所述螺母套在卡环内轴向限位，且防尘套筒与卡环固定连接；所述防尘套筒背离卡环的一端设置有顶块，所述顶块与防尘套筒固定连接。

优选的，所述螺母套包括管体，所述管体的内壁上设有与丝杠螺纹连接的螺纹，所述管体的圆周上均布有多个盲孔，所述盲孔的深度方向与管体的中心轴线方向垂直，所述管体的外圆周上设置有环形凸台一，所述环形凸台一侧壁与管体的端面平齐。

优选的，所述防尘套筒包括圆筒一，所述圆筒一的外圆周上设置有环形凸台二，所述环形凸台二的外径与环形凸台一的外径相同。

优选的，所述卡环包括圆筒二，所述圆筒二的内径与环形凸台一的外径间隙配合，所述圆筒二的其中一端的内壁上设置有环形凸台三，所述环形凸台三的高度小于环形凸台一的高度。

与现有技术相比，本实用新型提供的一种附着升降脚手架用承重顶撑，其有益效果是：

1、本实用新型的承重顶撑整体结构合理，整件搬运周转方便，同时易于组装；

2、本实用新型使用时丝杠的大部分被防尘套筒罩着，所以，减小了被混凝土等杂物污染的可能，防尘、防污染效果好；

3、本实用新型操作简便，施工耗时少，极大地减少了工人的劳动强度，提高了工作效率，使得投资的综合经济成本降低；

4、本实用新型实用性强，值得大幅推广使用。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构的示意图；

图2为本实用新型的顶杆组件结构的示意图一；

图3为本实用新型的使用状态示意图；

图4为本实用新型的丝杆组件结构的主视图；

图5为本实用新型的丝杆组件结构的左视图；

图6为本实用新型的轴套结构的示意图；

图7为本实用新型的螺母套结构的剖视图一；

图8为本实用新型的螺母套结构的剖视图二；

图9为本实用新型的卡环结构的剖视图；

图10为本实用新型的卡环结构的俯视图；

图11为本实用新型的防尘套筒结构的剖视图；

图12为本实用新型的顶杆组件结构的示意图二。

附图标记说明：

1、丝杠；2、轴套；3、螺母套；301、管体；302、盲孔；303、环形凸台一；4、卡环；401、圆筒二；402、环形凸台三；5、套圈；6、防尘套筒；601、圆筒一；602、环形凸台二；7、顶块；8、附墙支座；9、固定块；10、限位座；11、架体导轨；12、定位块。

具体实施方式

本实用新型提供了一种附着升降脚手架用承重顶撑，下面结合图1到图12的结构示意图，对本实用新型进行说明。

如图1所示，本实用新型提供的一种附着升降脚手架用承重顶撑，包括顶杆组件和丝杆组件。

其中，如图4和图5所示，所述丝杆组件包括丝杠1，所述丝杠1的一端设置有与丝杠1固定连接的轴套2，轴套2的结构如图6所示，所述轴套2的中心线与丝杠1的中心线垂直；

其中，如图2所示，所述顶杆组件包括与所述丝杠1可拆卸式连接的螺母套3，所述螺母套3的一端设置有防尘套筒6，所述防尘套筒6与螺母套3同轴套装在卡环4内，所述螺母套3在卡环4内轴向限位，且防尘套筒6与卡环4固定连接；所述防尘套筒6背离卡环4的一端设置有顶块7，所述顶块7与防尘套筒6固定连接。

进一步的，如图7和图8所示，所述螺母套3包括管体301，所述管体301的内壁上设有与丝杠1螺纹连接的螺纹，所述管体301的圆周上均布有多个盲孔302，所述盲孔302的深度方向与管体301的中心轴线方向垂直，所述管体301的外圆周上设置有环形凸台一303，所述环形凸台一303侧壁与管体301的端面平齐。

其中，盲孔302有四个，使用中，可以将直径小于盲孔302直径的杆体、钥匙或者钢丝插入盲孔302内，然后借力扭转螺母套3，使得承重顶撑实现可靠支撑。

进一步的，如图11所示，所述防尘套筒6包括圆筒一601，所述圆筒一601的外圆周上设置有环形凸台二602，所述环形凸台二602的外径与环形凸台一303的外径相同。

其中，如图12所示，所述防尘套筒6还可以做成分体的结构，包括一个圆筒型结构体和一个可以套装在圆筒型结构体外壁上的套圈5，使用中可以利用焊接技术将套圈5与圆筒型结构体连接紧固。

进一步的，如图9和图10所示，所述卡环4包括圆筒二401，所述圆筒二401的内径与环形凸台一303的外径间隙配合，所述圆筒二401的其中一端的内壁上设置有环形凸台三402，所述环形凸台三402的高度小于环形凸台一303的高度。

使用中，螺母套3带有环形凸台一303的一端朝上放置，防尘套筒6带有环形凸台二602的一端朝下放置，环形凸台一303和环形凸台二602相邻，环形凸台二602和环形凸台一303套装在圆筒二401内，环形凸台三402实现了对螺母套3的限位，且圆筒二401背离环形凸台三402的端面与环形凸台二602固定连接，此种连接方式下，防尘套筒6和卡环4运动同步，螺母套3可以在卡环4内转动，且整个装置是一个整体不会脱开。当螺母套3转动时，螺母套3沿着丝杠1上下移动，螺母套3通过卡环4带动顶杆组件同步上下移动。

本实用新型的使用状态如图3所示，附墙支座8的横支撑梁上方固定连接有一固定块9，固定块9上开设有用于穿设销轴的安装孔，承重顶撑的轴套2通过销轴与固定块9铰接，实现沿着销轴中心线的周向转动。

固定块9上还设置有用于限定承重顶撑的位置的限位座10，限位座10固定连接在固定块9背离承重顶撑的一侧，承重顶撑在不使用的状态下，即可反向放置在限位座10上限位支撑。

使用状态下，承重顶撑的顶块7限位支撑在架体导轨11上的定位块12下方，实现支撑作用。

本实用新型提供的承重顶撑使用时，需将一销轴穿过固定套和附墙支座上的孔，将承重顶撑靠向导轨，转动调节螺母套即可实现对架体的支顶。

因为附着升降脚手架每升降一层楼，承重顶撑也要随附墙支座一起相应向上或向下周转，对架体重新支顶，架体与导轨为一体，覆盖楼层约4、5层，每一导轨处设置三道附墙支座和承重顶撑，每道附墙支座头部都设有导向轮卡在导轨的滑槽内，架体升降时导轨在导向轮的限制下，只能上下运动。

其中，在实际使用中，为使二次支顶简便迅速，将承重顶撑设计为一体，在用销轴将承重顶撑与附墙支座连接好后，只需将承重顶撑扳向架体导轨，然后转动调节螺母套即可实现对架体的支顶，承载架体的重量。

为实现承重顶撑成为一个整体，周转时所有零件不会分开，避免二次组装和零件丢失，所以，将固定套与丝杠焊为一体，将顶块、防尘套及卡套焊为一体；而调节螺母套与卡套之间为间隙配合，组焊前先按图将调节螺母套从卡套的上端穿下，再将防尘套筒按图装配，然后将防尘套筒与卡套进行焊接，焊接后调节螺母套与卡套和防尘套筒之间可以自由转动但无法脱开；将与固定套焊在一起的丝杠沿调节螺母套的下端拧入后，整个承重顶撑就成为一个整体，周转时不会脱开；由于使用时丝杠的大部分被防尘套筒罩着，因此不会被混凝土等杂物污染。

本实用新型提供的一种附着升降脚手架用承重顶撑，与现有技术相比，其承重顶撑整体结构合理，整件搬运周转方便，同时易于组装，丝杠的大部分被防尘套筒罩着，因此减小了被混凝土等杂物污染的可能，防尘、防污染效果好；同时，该装置操作简便，施工耗时少，极大地减少了工人的劳动强度，提高了工作效率，使得投资的综合经济成本降低，实用性强，值得大幅推广使用。

以上公开的仅为本实用新型的较佳的具体实施例，但是，本实用新型实施例并非局限于此，任何本领域技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920097076.9

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209443754U

授权时间:20190927

主分类号:E04G 5/00

专利分类号:E04G5/00

范畴分类:36E;

申请人:西安东奇智升工程科技有限公司

第一申请人:西安东奇智升工程科技有限公司

申请人地址:710116 陕西省西安市沣东新城王寺街道办西街72号

发明人:程毅

第一发明人:程毅

当前权利人:西安东奇智升工程科技有限公司

代理人:韩晓娟

代理机构:41176

代理机构编号:郑州豫原知识产权代理事务所(普通合伙) 41176

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aebf00dfd36374b27b010a5c.html