# 一种用于输电线路的检测装置论文和设计-吴明亮

### 全文摘要

本实用新型涉及输电线路的安全技术领域，特别是涉及一种用于输电线路的检测装置。该检测装置包括信号发生器、功率放大器、滤波器、双踪示波器；所述信号发生器产生的初始信号同步传输到所述功率放大器和所述双踪示波器，所述功率放大器将初始信号进行放大后输出到输电线路CT引流线处接入输电线路，行波在输电线路中传播，输电线路产生反射波经另一个输电线路CT引流线处作为反馈信号传输到所述滤波器滤波，所述滤波器将反馈信号传输到所述双踪示波器，所述双踪示波器将反馈信号与初始信号进行对比显示。利用该装置可有效对输电线路的运行情况进行判断，无需工作人员，直接利用数据来直观呈现输电线路是否发生断路或接地的现象。

### 主设计要求

1.一种用于输电线路的检测装置，其特征在于，该检测装置包括信号发生器、功率放大器、滤波器、双踪示波器；所述信号发生器产生的初始信号同步传输到所述功率放大器和所述双踪示波器，所述功率放大器将初始信号进行放大后输出到输电线路CT引流线处接入输电线路，行波在输电线路中传播，输电线路产生反射波经另一个输电线路CT引流线处作为反馈信号传输到所述滤波器滤波，所述滤波器将反馈信号传输到所述双踪示波器，所述双踪示波器将反馈信号与初始信号进行对比显示。

### 设计方案

1.一种用于输电线路的检测装置，其特征在于，该检测装置包括信号发生器、功率放大器、滤波器、双踪示波器；

所述信号发生器产生的初始信号同步传输到所述功率放大器和所述双踪示波器，所述功率放大器将初始信号进行放大后输出到输电线路CT引流线处接入输电线路，行波在输电线路中传播，输电线路产生反射波经另一个输电线路CT引流线处作为反馈信号传输到所述滤波器滤波，所述滤波器将反馈信号传输到所述双踪示波器，所述双踪示波器将反馈信号与初始信号进行对比显示。

2.根据权利要求1所述的一种用于输电线路的检测装置，其特征在于， 所述滤波器采用高通滤波器。

3.根据权利要求1所述的一种用于输电线路的检测装置，其特征在于，所述信号发生器为文氏桥氏振荡电路，触发产生一个高频正弦波信号。

4.根据权利要求1所述的一种用于输电线路的检测装置，其特征在于，该检测装置采用24V电压进行供电。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及输电线路的安全技术领域，特别是涉及一种用于输电线路的检测装置。

背景技术

高压输电线路置于野外，每年都需要进行检修，抢修等各项工作，工作人员停电工作时则需要在线路各侧安装临时接地线，然后工作结束后再拆除，然后汇报当值调度人员，然后经常因为各种各样的原因有工作人员漏拆除接地线或者线路有工作而未及时通知调度，导致线路带接地线而合闸的恶性误操作事件。同时，在线路发生跳闸重合不成功后，调度人员根据调度规程可以强送一次，若遇上高压线路断线或者高压线路发生接地现象，则会发生再次跳闸的情况，巨大的冲击电流会对整条线路及站端设备进行冲击损害，甚至引起保护的误动或者越级动作，从而扩大事故范围。

实用新型内容

本实用新型为了解决上述存在的技术缺陷，提供一种用于输电线路的检测装置，利用该装置可有效对输电线路的运行情况进行判断，无需工作人员，直接利用数据来直观呈现输电线路是否发生断路或接地的现象。

本实用新型的技术方案是；一种用于输电线路的检测装置，该检测装置包括信号发生器、功率放大器、滤波器、双踪示波器；

所述信号发生器产生的初始信号同步传输到所述功率放大器和所述双踪示波器，所述功率放大器将初始信号进行放大后输出到输电线路CT引流线处接入输电线路，行波在输电线路中传播，输电线路产生反射波经另一个输电线路CT引流线处作为反馈信号传输到所述滤波器滤波，所述滤波器将反馈信号传输到所述双踪示波器，所述双踪示波器将反馈信号与初始信号进行对比显示。

利用信号发生器输出一个初始信号到输电线路上进行行波传播，得到反馈信号，将反馈信号与初始信号进行比较是否发生失真来判断输电线路上是否存在接地现象，如没有接收到反馈信号，则输电线路发生断路现象。利用该装置可有效简单快捷地实现对输电线路的运行状况的判断，无需操作人员现场判断线路是否有接地或断路的现象，可有效提高效率和保证输电安全。

若双踪示波器的荧光屏上所接收到的反馈信号和初始信号相比未发生失真，则判断该段输电线路中无接地现象或者断线现象；若双踪示波器未能接收到反馈信号，则该段输电线路有断线；若双踪示波器接收到的反馈信号和初始信号相比发生失真，则该段输电线路有接地现象。

进一步，滤波器采用高通滤波器。在电力系统中，谐波补偿时用高通滤波器滤除某次及其以上的各次谐波，去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。

进一步，信号发生器为文氏桥氏振荡电路，触发产生一个高频正弦波信号。

进一步，该检测装置采用24V电压进行供电。

本实用新型的有益效果是；

1．利用该装置可以代替调度人员依赖于现场人员判断线路是否有接地现象，以双踪示波器上显示的信号对比直观反映该段高压输电线路的运行情况。

2．极大提高了供电可靠性，减少了恶性误操作事件的发生。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

附图仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制；为了更好说明本实施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对于本领域技术人员来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制。

实施例1：

如图1所示，一种用于输电线路的检测装置，该检测装置包括信号发生器、功率放大器、滤波器、双踪示波器；

所述信号发生器产生的初始信号同步传输到所述功率放大器和所述双踪示波器，所述功率放大器将初始信号进行放大后输出到输电线路CT引流线处接入输电线路，行波在输电线路中传播，输电线路产生反射波经另一个输电线路CT引流线处作为反馈信号传输到所述滤波器滤波，所述滤波器将反馈信号传输到所述双踪示波器，所述双踪示波器将反馈信号与初始信号进行对比显示。

利用信号发生器输出一个初始信号到输电线路上进行行波传播，得到反馈信号，将反馈信号与初始信号进行比较是否发生失真来判断输电线路上是否存在接地现象，如没有接收到反馈信号，则输电线路发生断路现象。利用该装置可有效简单快捷地实现对输电线路的运行状况的判断，无需操作人员现场判断线路是否有接地或断路的现象，可有效提高效率和保证输电安全。

该装置的判断原则是：若双踪示波器的荧光屏上所接收到的反馈信号和初始信号相比未发生失真，则判断该段输电线路中无接地现象或者断线现象；若双踪示波器未能接收到反馈信号，则该段输电线路有断线；若双踪示波器接收到的反馈信号和初始信号相比发生失真，则该段输电线路有接地现象。

在本实施例中，滤波器采用高通滤波器。在电力系统中，谐波补偿时用高通滤波器滤除某次及其以上的各次谐波，去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。

在本实施例中，信号发生器为文氏桥氏振荡电路，触发产生一个高频正弦波信号。

在本实施例中，该检测装置采用24V电压进行供电。

在实际的应用中，可将上述的信号发生器、功率放大器、高通滤波器集成在一个电力柜，利用电力柜进行供电，并通过导线与外部的双踪示波器进行连接，同时从该电力柜通过线缆分别与需要进行检测的输电线路两端的CT引流线处进行连接，从而判断该段输电线路是否发生断路、接地等现象。

显然，本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822256775.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209560011U

授权时间:20191029

主分类号:G01R 31/02

专利分类号:G01R31/02;G01R31/08

范畴分类:31F;

申请人:广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司阳江供电局

第一申请人:广东电网有限责任公司

申请人地址:510000 广东省广州市越秀区东风东路757号

发明人:吴明亮;谭涛亮;刘上嘉;彭孝强;李震;陈鹏;宋子强;张韧;梁子文;刘结;洪彬倬;袁林锟

第一发明人:吴明亮

当前权利人:广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司阳江供电局

代理人:刘瑶云

代理机构:44102

代理机构编号:广州粤高专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aed4dff0d8d277a82de81b3e.html