# 企业内部电视制播系统的建设与探索

浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂浙江杭州310024

摘要：通过对企业电视台建设过程中的经验进行梳理，总结出一套适合中小型企业使用的，经济、实用的内部电视制播系统搭建经验与方法。

关键词：企业电视台；电视制播系统；系统建设

项目背景

在目前的社会大环境下，企业越来越重视企业文化培育及员工的精神文明建设。在内部的宣传阵地中，纸媒、视频、新媒体等都是使用较为广泛的媒介。本文就将结合视频类的内部宣传，就小型企业内部电视制播系统的建设进行探讨。

小型企业内部电视制播系统以企业生产、工作、餐厅等现场的电视机为播出终端，播送企业内部新闻、相关的专题片及外部节目，为助推中心工作、畅通信息沟通、丰富员工文化生活起到积极作用。

在考虑播出安全的情况下，为最大化经济效益，我们考虑采用简化高效的系统设计方案。首先，制播系统应包括制作和播出两大功能模块，高清制式。其次，设备方面尽量简化。实现一主一备即可，采用2台播出服务器、2套编单工作站、2台非编服务器2套无卡非编工作站，所有资料共用存储，配合播出系统准备1台高清数字视频切换矩阵、1台模拟黑场信号发生器和1套卫星校时时钟设备等周边设备。播出网在系统规模上完成主备架构，确保具备较高的可靠性。

解决方案

针对上述需求，本方案采用一套单频道的主备镜像播出方案。两台上洋iChannelS3一主一备作为播出核心，编单工作站采用上洋iChannelPE编单软件；非编系统中采用上洋的U-Edit，再以中科蓝鲸的一款BW1000作NAS存储对外提供文件共享存储服务，通过一台华三的千兆以太网交换机，利用网络在两套播出、非编、编单工作站和媒资存储之间进行素材数据的交互。

在播出的过程中，主备机的系统时间严格对等。不然即使相同的节目单，两机之间的时间差也将导致相互播出的节目不一样。时间校正前，主备播出都与交换机相连，可以通过网络相互Ping通。在播出过程中，通过校正备机的时间到主机，这样不会影响到主机当前的播出。另外卫星时钟给予基准的时钟信号，保证播出时间的准确性。

播出过程中，机顶盒信号、摄像机信号和其他线路信号在添加了黑场信号后先经过视频切换矩阵再进入到播出系统中，而播出系统中也可以添加从媒资服务器中获取的视频素材作为本地信号。媒资服务器中的素材可以通过摄像机和其他素材在上洋的非编工作站编辑处理后上传获得。

就这样，卫星信号、机顶盒信号、摄像机信号、总控矩阵信号在经过播出切换矩阵后进入到播出系统中。再在播出系统中完成台标、字幕和编单之后，进行信号的播出。信号经过最后的编码器后传输到企业内所有区域的电视机实现真正的放映。新闻人员在机房内可以通过大屏的分割画面，可以监看所有的视频信号。同时配备了OSEE的专业监视器对主监信号和预监信号的亮度、色彩等进行更专业、细致的实时监看。同时在控制室配有切换矩阵遥控面板，实现对矩阵信号的切换。

应用效果

该系统经过严格测试和用户实际使用后证实，播出系统为用户带来以下价值：

1.高度集成。播出控制工作站和视频服务器一体的模式，直接将播出软件安装在播出视频服务器上。支持多层字幕的叠加，包括台标、时钟、角标、跑马字幕等。

2．安全稳定。系统支持主备镜像播出，主备机同时镜像播出信号，并且可以实现主备机信号的自动切换。备机会时实监控主机的状态，在遇到问题时可以自动控制切换器切换到备路信号。

3．简单易用。的自动恢复功能是指在系统断电以后，播出停止，在恢复供电时，系统可以在没有人干预的情况下，自动开机、自动启动播出软件、自动调入断电时的播出节目单、自动恢复正常播出。无人值守功能，就可以解决上述问题，在机房无人的时候，操作人员在提交节目单的时候，播出软件可以自动发现新提交的节目单，自动添加节目单，自动删除已播出节目单，可以使播出端实现完全自动化。

参考文献：

[1]陈旭.电视制播系统中的存储及存储管理技术分析[J].无线互联科技，2018，15（02）：70-71.

[2]郝鸿飞.3D电视显示技术及电视制播系统应用方案[J].科技与创新，2017（13）：15-17.

[3]徐建林，汪晓荣.广电中心数字化网络化电视制播系统设计与实现[J].广播与电视技术，2016，36（08）：80-83.

[4]吕德刚.浅析电视制播系统中的存储及存储管理技术[J].科技信息（科学教研），2018（25）：423.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af20a82558044707c6510ee2.html