# 一种骨科创伤创口冲洗护理装置论文和设计-胡艳

### 全文摘要

本实用新型公开了一种骨科创伤创口冲洗护理装置，涉及医疗器械设备技术领域，具体为一种骨科创伤创口冲洗护理装置，包括装置底板，所述装置底板上表面固定连接有储液箱，所述储液箱的内部从左至右依次设置有清洗液室和清水室，所述清洗液室和清水室的内部均设置有加热器，所述清洗液室和清水室内部位于加热器的一侧均设置有抽水泵，所述抽水泵的输出端固定连接有三叉管。该骨科创伤创口冲洗护理装置，通过加热器的设计，实现了对储液箱内部液体加热的功能，避免了液体过凉而对患者伤口造成刺激，另外，在清洗液室和清水室内部各设置有一个抽水泵，可以很方便地实现清洗液和清水之间的切换使用，从而有利于医护人员对患者创口的处理。

### 主设计要求

1.一种骨科创伤创口冲洗护理装置，包括装置底板(1)，其特征在于：所述装置底板(1)上表面固定连接有储液箱(2)，所述储液箱(2)的内部从左至右依次设置有清洗液室(3)和清水室(4)，所述清洗液室(3)和清水室(4)的内部均设置有加热器(5)，所述清洗液室(3)和清水室(4)内部位于加热器(5)的一侧均设置有抽水泵(6)，所述抽水泵(6)的输出端固定连接有三叉管(7)，所述三叉管(7)的中部设置有流量调节器(8)，所述三叉管(7)远离抽水泵(6)的一端固定连接有冲洗头(9)，所述装置底板(1)上表面位于储液箱(2)的一侧固定连接有物品存放箱体(10)，所述装置底板(1)上表面位于物品存放箱体(10)的一侧固定连接有废液收集壳体(11)，所述废液收集壳体(11)的内壁固定连接有排液斜板(12)，所述废液收集壳体(11)的内底壁固定连接有升降装置(13)，所述升降装置(13)远离废液收集壳体(11)的一端固定连接有转动轴(14)，所述转动轴(14)远离升降装置(13)的一侧固定连接有肢体放置架(15)。

### 设计方案

1.一种骨科创伤创口冲洗护理装置，包括装置底板(1)，其特征在于：所述装置底板(1)上表面固定连接有储液箱(2)，所述储液箱(2)的内部从左至右依次设置有清洗液室(3)和清水室(4)，所述清洗液室(3)和清水室(4)的内部均设置有加热器(5)，所述清洗液室(3)和清水室(4)内部位于加热器(5)的一侧均设置有抽水泵(6)，所述抽水泵(6)的输出端固定连接有三叉管(7)，所述三叉管(7)的中部设置有流量调节器(8)，所述三叉管(7)远离抽水泵(6)的一端固定连接有冲洗头(9)，所述装置底板(1)上表面位于储液箱(2)的一侧固定连接有物品存放箱体(10)，所述装置底板(1)上表面位于物品存放箱体(10)的一侧固定连接有废液收集壳体(11)，所述废液收集壳体(11)的内壁固定连接有排液斜板(12)，所述废液收集壳体(11)的内底壁固定连接有升降装置(13)，所述升降装置(13)远离废液收集壳体(11)的一端固定连接有转动轴(14)，所述转动轴(14)远离升降装置(13)的一侧固定连接有肢体放置架(15)。

2.根据权利要求1所述的一种骨科创伤创口冲洗护理装置，其特征在于：所述装置底板(1)的下表面固定连接有移动轮(16)，且所述移动轮(16)的数量为四个。

3.根据权利要求1所述的一种骨科创伤创口冲洗护理装置，其特征在于：所述物品存放箱体(10)的内部从上至下依次设置有消毒室(17)和放置室(18)，且所述消毒室(17)的内部设置有紫外线消毒灯(19)。

4.根据权利要求1所述的一种骨科创伤创口冲洗护理装置，其特征在于：所述升降装置(13)包括外套管(1301)、内插管(1302)和调节螺丝(1303)，所述外套管(1301)的一侧插接有内插管(1302)，且所述外套管(1301)的一侧螺纹连接有调节螺丝(1303)。

5.根据权利要求1所述的一种骨科创伤创口冲洗护理装置，其特征在于：所述升降装置(13)贯穿于排液斜板(12)的中部，且所述升降装置(13)与排液斜板(12)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种骨科创伤创口冲洗护理装置，其特征在于：所述废液收集壳体(11)的一侧固定连接有排出管(20)，且所述排出管(20)的一侧设置有开关控制阀(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械设备技术领域，具体为一种骨科创伤创口冲洗护理装置。

背景技术

骨科是各大医院最常见的科室之一，主要研究骨骼肌肉系统的解剖、生理与病理，运用药物、手术及物理方法保持和发展这一系统的正常形态与功能。骨科患者手术完成后受伤部位的清理工作难度大，创伤部位疼痛程度大，以及关节难以活动等特点，骨科护理一项要求较高的工作。在骨科护理工作中，有手术后伤口清理以及日常换药前后的伤口清理工作，医务工作人员对骨科患者伤口的清洗一般是使用注射方式冲洗，在注射器添加药液起到消毒作用，这种冲洗方式需要医务人员多次添加冲洗液，操作非常不便，且注射方式容易造成对伤口冲洗压力过大，加重了本来就疼痛患者的痛苦，加之没有对冲洗液加温，在冬季冲洗也使得患者，冲洗液温度较低，使得患者难以接受。

因此，现在亟需一种骨科创伤创口冲洗护理装置。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种骨科创伤创口冲洗护理装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种骨科创伤创口冲洗护理装置，包括装置底板，所述装置底板上表面固定连接有储液箱，所述储液箱的内部从左至右依次设置有清洗液室和清水室，所述清洗液室和清水室的内部均设置有加热器，所述清洗液室和清水室内部位于加热器的一侧均设置有抽水泵，所述抽水泵的输出端固定连接有三叉管，所述三叉管的中部设置有流量调节器，所述三叉管远离抽水泵的一端固定连接有冲洗头，所述装置底板上表面位于储液箱的一侧固定连接有物品存放箱体，所述装置底板上表面位于物品存放箱体的一侧固定连接有废液收集壳体，所述废液收集壳体的内壁固定连接有排液斜板，所述废液收集壳体的内底壁固定连接有升降装置，所述升降装置远离废液收集壳体的一端固定连接有转动轴，所述转动轴远离升降装置的一侧固定连接有肢体放置架。

可选的，所述装置底板的下表面固定连接有移动轮，且所述移动轮的数量为四个。

可选的，所述物品存放箱体的内部从上至下依次设置有消毒室和放置室，且所述消毒室的内部设置有紫外线消毒灯。

可选的，所述升降装置包括外套管、内插管和调节螺丝，所述外套管的一侧插接有内插管，且所述外套管的一侧螺纹连接有调节螺丝。

可选的，所述升降装置贯穿于排液斜板的中部，且所述升降装置与排液斜板固定连接。

可选的，所述废液收集壳体的一侧固定连接有排出管，且所述排出管的一侧设置有开关控制阀。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种骨科创伤创口冲洗护理装置，具备以下有益效果：

1、该骨科创伤创口冲洗护理装置，通过加热器的设计，实现了对储液箱内部液体加热的功能，避免了液体过凉而对患者伤口造成刺激，另外，在清洗液室和清水室内部各设置有一个抽水泵，可以很方便地实现清洗液和清水之间的切换使用，从而有利于医护人员对患者创口的处理，同时，通过流量调节器的设计，能够对三叉管内水流压力进行调节，避免了水流压力过大对患者创口造成伤害，最后，通过肢体放置架的设计，可以将患者的患肢放置在肢体放置架上，可通过升降装置调节肢体放置架的高度，方便了医护人员的操作，而且，清洗后的废液流入到废液收集壳体内，避免了清洗废液对地面的污染，方便了对废液的集中处理。

2、该骨科创伤创口冲洗护理装置，通过物品存放箱体的设计，方便了对创口护理用品的存放，而且，物品存放箱体内部的消毒室能够对所需物品进行及时的消毒，从而避免了伤口的交叉感染，提高了工具的使用安全性。

附图说明

图1为本实用新型主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型主视结构示意图。

图中：1、装置底板；2、储液箱；3、清洗液室；4、清水室；5、加热器；6、抽水泵；7、三叉管；8、流量调节器；9、冲洗头；10、物品存放箱体；11、废液收集壳体；12、排液斜板；13、升降装置；1301、外套管；1302、内插管；1303、调节螺丝；14、转动轴；15、肢体放置架；16、移动轮；17、消毒室；18、放置室；19、紫外线消毒灯；20、排出管；21、开关控制阀。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图2，本实用新型提供一种技术方案：一种骨科创伤创口冲洗护理装置，包括装置底板1，装置底板1的下表面固定连接有移动轮16，且移动轮16的数量为四个，装置底板1上表面固定连接有储液箱2，储液箱2的内部从左至右依次设置有清洗液室3和清水室4，清洗液室3和清水室4的内部均设置有加热器5，通过加热器5的设计，实现了对储液箱2内部液体加热的功能，避免了液体过凉而对患者伤口造成刺激，清洗液室3和清水室4内部位于加热器5的一侧均设置有抽水泵6，在清洗液室3和清水室4内部各设置有一个抽水泵6，可以很方便地实现清洗液和清水之间的切换使用，从而有利于医护人员对患者创口的处理，抽水泵6的输出端固定连接有三叉管7，三叉管7的中部设置有流量调节器8，通过流量调节器8的设计，能够对三叉管7内水流压力进行调节，避免了水流压力过大对患者创口造成伤害，三叉管7远离抽水泵6的一端固定连接有冲洗头9，装置底板1上表面位于储液箱2的一侧固定连接有物品存放箱体10，通过物品存放箱体10的设计，方便了对创口护理用品的存放，而且，物品存放箱体10内部的消毒室17能够对所需物品进行及时的消毒，从而避免了伤口的交叉感染，提高了工具的使用安全性，物品存放箱体10的内部从上至下依次设置有消毒室17和放置室18，且消毒室17的内部设置有紫外线消毒灯19，装置底板1上表面位于物品存放箱体10的一侧固定连接有废液收集壳体11，废液收集壳体11的一侧固定连接有排出管20，且排出管20的一侧设置有开关控制阀21，废液收集壳体11的内壁固定连接有排液斜板12，废液收集壳体11的内底壁固定连接有升降装置13，升降装置13包括外套管1301、内插管1302和调节螺丝1303，外套管1301的一侧插接有内插管1302，且外套管1301的一侧螺纹连接有调节螺丝1303，升降装置13在使用时，松动外套管1301一侧的调节螺丝1303，然后向上拔动内插管1302至合适高度后，再用调节螺丝1303与内插管1302相固定即可，升降装置13贯穿于排液斜板12的中部，且升降装置13与排液斜板12固定连接，升降装置13远离废液收集壳体11的一端固定连接有转动轴14，转动轴14远离升降装置13的一侧固定连接有肢体放置架15，通过肢体放置架15的设计，可以将患者的患肢放置在肢体放置架15上，可通过升降装置13调节肢体放置架15的高度，方便了医护人员的操作，而且，清洗后的废液流入到废液收集壳体11内，避免了清洗废液对地面的污染，方便了对废液的集中处理。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该骨科创伤创口冲洗护理装置，通过加热器5的设计，实现了对储液箱2内部液体加热的功能，避免了液体过凉而对患者伤口造成刺激，另外，在清洗液室3和清水室4内部各设置有一个抽水泵6，可以很方便地实现清洗液和清水之间的切换使用，从而有利于医护人员对患者创口的处理，同时，通过流量调节器8的设计，能够对三叉管7内水流压力进行调节，避免了水流压力过大对患者创口造成伤害，最后，通过肢体放置架15的设计，可以将患者的患肢放置在肢体放置架15上，可通过升降装置13调节肢体放置架15的高度，方便了医护人员的操作，而且，清洗后的废液流入到废液收集壳体11内，避免了清洗废液对地面的污染，方便了对废液的集中处理，通过物品存放箱体10的设计，方便了对创口护理用品的存放，而且，物品存放箱体10内部的消毒室17能够对所需物品进行及时的消毒，从而避免了伤口的交叉感染，提高了工具的使用安全性。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308970.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209847971U

授权时间:20191227

主分类号:A61M3/02

专利分类号:A61M3/02

范畴分类:16A;

申请人:胡艳

第一申请人:胡艳

申请人地址:221400 江苏省徐州市新沂市新安镇人民路16号新沂市人民医院

发明人:胡艳

第一发明人:胡艳

当前权利人:胡艳

代理人:杜梦

代理机构:51289

代理机构编号:成都明涛智创专利代理有限公司 51289

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af3d984e45ee5e8748feb3c3.html