# 爆炸荷载下含预裂缝的裂纹扩展实验研究

### 论文摘要

预裂爆破技术目前广泛应用于爆破工程中,为了探究预裂爆破形成的预裂缝对爆生裂纹和原生裂纹动态断裂特性的影响,基于数字激光动态焦散线实验开展了一系列研究,获得了裂纹扩展的时实动力学参数。研究结果表明:预裂爆破形成的预裂缝可以阻挡爆生裂纹向保留岩体内扩展,加大被爆岩体的损伤;其两端产生的翼裂纹向保留岩体扩展,且扩展长度随着预裂缝长度的增加而增大;长度较短的预裂缝(L=20～80 mm),对保留岩体内原生裂纹扩展有促进作用,只有当预裂缝长度增加到一定程度(L=100 mm),才会对保留岩体内原生裂纹扩展有抑制作用,预裂缝A长度L=100 mm时,其B裂纹扩展长度为无预裂缝A模型时的21%,Bz和By扩展速度均值为无预裂缝A时的0和64. 8%;当有预裂缝存在时,原生裂纹两端翼裂纹的起裂时间随着预裂缝长度增加而增加,当预裂缝长度增加到一定程度(L=100 mm),迎爆侧翼裂纹没有起裂,By起裂时间推迟到和无预裂缝时一样的150μs;原生裂纹迎爆侧翼裂纹断裂韧度小于背爆侧断裂韧度;当有预裂缝存在时,原生裂纹两端起裂韧度均小于无预裂缝时的起裂韧度,且随着预裂缝长度增加迎爆侧翼裂纹起裂韧度降低;原生裂纹两端应力强度因子峰值随着预裂缝长度增加而减小。

### 论文目录

- 1 焦散线实验原理与系统

- 2 实验设计

- 3 实验结果

- 4 动态演化过程分析

- 5 预裂缝A断裂行为分析

- 6 原生裂纹B断裂行为分析

- 6.1 扩展长度分析

- 6.2 应力强度因子分析

- 6.3 起裂时间分析

- 6.4 裂纹扩展速度分析

- 7 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨仁树,苏洪

关键词: 预裂爆破,爆生裂纹,原生裂纹,应力强度因子,动焦散

来源: 煤炭学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 矿业工程,工业通用技术及设备

单位: 中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院,安徽理工大学化学工程学院

基金: 国家重点基础研究发展计划(973)资助项目(2016YFC0600903),国家自然科学基金资助项目(51404273),高等学校学科创新引智计划资助项目(B14006)

分类号: TD235

DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.0110

页码: 482-489

总页数: 8

文件大小: 772K

下载量: 295

### 相关论文文献

- [1].抑制预裂缝端部翼裂纹起裂动焦散实验研究[J]. 工程爆破 2020(01)

- [2].漳村矿2105综放工作面采前顶板预裂实践浅析[J]. 煤矿现代化 2020(04)

- [3].水力压裂代替聚能管爆破预裂的可行性分析[J]. 能源技术与管理 2020(05)

- [4].市政道路工程中预裂缝技术的应用研究[J]. 建材与装饰 2016(01)

- [5].市政道路工程施工中预裂缝技术的应用[J]. 建筑技术开发 2016(06)

- [6].不同耦合介质对预裂缝减振效果影响研究[J]. 矿冶工程 2015(02)

- [7].基于数值模拟的预裂缝降振效果研究[J]. 化工矿物与加工 2015(08)

- [8].综放面聚能爆破预裂顶板技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(09)

- [9].预裂缝对爆破振动频率影响的试验研究[J]. 资源环境与工程 2014(02)

- [10].基于预裂成缝对爆破参数拟合的数值模拟分析[J]. 爆破 2012(01)

- [11].充填环境下预裂缝的爆破动力响应分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [12].不同深度预裂缝对减震效果影响研究[J]. 化工矿物与加工 2016(08)

- [13].西沟石灰石矿采场西部靠帮边坡预裂试验及研究[J]. 酒钢科技 2020(03)

- [14].双聚能预裂与光面爆破综合技术:经济社会效益双赢[J]. 中国科技奖励 2012(02)

- [15].综放工作面顶板预裂技术的研究与应用[J]. 能源与节能 2018(07)

- [16].综放工作面顶板预裂技术的研究与应用[J]. 山东煤炭科技 2015(04)

- [17].预裂裂纹对岩石试件应力分布及变形规律的影响[J]. 绍兴文理学院学报(自然科学) 2019(01)

- [18].岩滩水电站扩建工程尾水洞预裂施工管理[J]. 红水河 2014(02)

- [19].预裂缝技术在市政道路工程中的应用[J]. 华东公路 2019(01)

- [20].预裂缝技术在市政道路工程中的应用研究[J]. 居业 2019(09)

- [21].爆破预裂技术在黄陵一号煤矿顶板管理中的应用[J]. 陕西煤炭 2018(02)

- [22].基于内聚力模型的预裂缝技术机理分析[J]. 公路交通科技 2012(07)

- [23].切缝钻机在110工法顶板预裂钻孔施工中的应用研究[J]. 煤炭工程 2020(06)

- [24].采场顶板结构预裂切割对围岩控制的影响[J]. 金属矿山 2011(12)

- [25].固体产气预裂剂切顶技术在大采高工作面中的应用[J]. 煤矿现代化 2019(04)

- [26].浅埋隧道爆破周边预裂缝减振法减振效果探究[J]. 采矿技术 2019(02)

- [27].采用预裂缝技术减少水泥稳定类基层收缩裂缝[J]. 中外公路 2012(03)

- [28].预裂缝对爆破震动信号频率的影响研究[J]. 现代矿业 2014(02)

- [29].浅谈高边坡开挖预裂成型质量过程控制[J]. 水电与新能源 2019(12)

- [30].浅谈预裂和光面爆破的发展与未来[J]. 采矿技术 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af3e77c0439ea4b316075c8e.html