# 一种基于大数据的交通数据管理装置论文和设计-李粤平

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基于大数据的交通数据管理装置，包括机体、触控屏幕、扬声器、语音麦、对话按钮、照明按钮、照相模块、警报灯、照明灯、蓄电池、电路板、充电口、无线网卡、微处理芯片、对讲机模块和ID模块，所述机体正面开设有凹槽，且凹槽底部安装有触控屏幕，此交通数据管理装置可进行现场拍照数据采集，并及时的上传大数据库，由于ID模块的绑定，数据库清晰记录案件办理者信息、案件时间、内容以及现场照片，有效提高城市交通数据的管理效率，同时装置结构轻便，便于携带，通过扬声器和语音麦与对讲机模块的电性连接，使装置具有对讲机功能，方便城管办案交流，装置安装有警报灯和照明灯丰富使用功能。

### 主设计要求

1.一种基于大数据的交通数据管理装置，包括机体（1）、触控屏幕（2）、扬声器（3）、语音麦（4）、对话按钮（5）、照明按钮（7）、照相模块（8）、警报灯（9）、照明灯（10）、蓄电池（11）、电路板（15）、充电口（16）、无线网卡（17）、微处理芯片（20）、对讲机模块（21）和ID模块（22），其特征在于：所述机体（1）正面开设有凹槽，且凹槽底部安装有触控屏幕（2），所述机体（1）表面凹槽底部位于触控屏幕（2）下方安装有扬声器（3）和语音麦（4），所述机体（1）内部安装有电路板（15），且电路板（15）表面集成安装有无线网卡（17）、对讲机模块（21）和ID模块（22），所述机体（1）表面位于触控屏幕（2）对称侧安装有照相模块（8），所述机体（1）顶部安装有照明灯（10），所述机体（1）表面位于照相模块（8）下方安装有警报灯（9），所述机体（1）侧面安装有照明按钮（7），且照明按钮（7）与照明灯（10）和警报灯（9）电性连接，所述机体（1）表面位于警报灯（9）下方安装有充电口（16），且电路板（15）与照明灯（10）、警报灯（9）和充电口（16）电性连接，所述机体（1）内侧顶端安装有微处理芯片（20），且微处理芯片（20）与触控屏幕（2）、照相模块（8）、对讲机模块（21）、无线网卡（17）和ID模块（22）电性连接，所述扬声器（3）和语音麦（4）与对讲机模块（21）电性连接，所述机体（1）内部底端安装有蓄电池（11），且蓄电池（11）与电路板（15）电性连接。

### 设计方案

1.一种基于大数据的交通数据管理装置，包括机体（1）、触控屏幕（2）、扬声器（3）、语音麦（4）、对话按钮（5）、照明按钮（7）、照相模块（8）、警报灯（9）、照明灯（10）、蓄电池（11）、电路板（15）、充电口（16）、无线网卡（17）、微处理芯片（20）、对讲机模块（21）和ID模块（22），其特征在于：所述机体（1）正面开设有凹槽，且凹槽底部安装有触控屏幕（2），所述机体（1）表面凹槽底部位于触控屏幕（2）下方安装有扬声器（3）和语音麦（4），所述机体（1）内部安装有电路板（15），且电路板（15）表面集成安装有无线网卡（17）、对讲机模块（21）和ID模块（22），所述机体（1）表面位于触控屏幕（2）对称侧安装有照相模块（8），所述机体（1）顶部安装有照明灯（10），所述机体（1）表面位于照相模块（8）下方安装有警报灯（9），所述机体（1）侧面安装有照明按钮（7），且照明按钮（7）与照明灯（10）和警报灯（9）电性连接，所述机体（1）表面位于警报灯（9）下方安装有充电口（16），且电路板（15）与照明灯（10）、警报灯（9）和充电口（16）电性连接，所述机体（1）内侧顶端安装有微处理芯片（20），且微处理芯片（20）与触控屏幕（2）、照相模块（8）、对讲机模块（21）、无线网卡（17）和ID模块（22）电性连接，所述扬声器（3）和语音麦（4）与对讲机模块（21）电性连接，所述机体（1）内部底端安装有蓄电池（11），且蓄电池（11）与电路板（15）电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的交通数据管理装置，其特征在于：所述机体（1）表面的凹槽内设有保护板（12），所述机体（1）表面的凹槽两侧对称开设有滑槽（14），所述保护板（12）两侧对称固定有滑轨（13），且滑轨（13）与滑槽（14）滑动连接，所述保护板（12）顶端与机体（1）凹槽顶端对应安装有磁铁片（19）。

3.根据权利要求1所述的一种基于大数据的交通数据管理装置，其特征在于：所述电路板（15）表面集成安装有GPS芯片（18）。

4.根据权利要求1所述的一种基于大数据的交通数据管理装置，其特征在于：所述机体（1）两侧开设有波纹槽（6）。

5.根据权利要求1所述的一种基于大数据的交通数据管理装置，其特征在于：所述机体（1）采用硬质塑料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及交通管理技术领域，具体为一种基于大数据的交通数据管理装置。

背景技术

交通管理与社会的发展息息相关，交通管理涉及的方面也非常广，数据非常之多看，为了保证高效的对交通管理，需要对数据进行规范管理，城市管理对城市的发展非常重要。

城管为了政治市容，对一些违反规定的事件进行处罚处理，但现有的处理信息都是纸质记录，长时间的堆积不容易对其规范管理，而且没有相应的设备进行及时的上传数据，导致城市管理数据不够规范化，为此，我们提出一种基于大数据的交通数据管理装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种基于大数据的交通数据管理装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基于大数据的交通数据管理装置，包括机体、触控屏幕、扬声器、语音麦、对话按钮、照明按钮、照相模块、警报灯、照明灯、蓄电池、电路板、充电口、无线网卡、微处理芯片、磁铁片和ID模块，所述机体正面开设有凹槽，且凹槽底部安装有触控屏幕，所述机体表面凹槽底部位于触控屏幕下方安装有扬声器和语音麦，所述机体内部安装有电路板，且电路板表面集成安装有无线网卡、磁铁片和ID模块，所述机体表面位于触控屏幕对称侧安装有照相模块，所述机体顶部安装有照明灯，所述机体表面位于照相模块下方安装有警报灯，所述机体侧面安装有照明按钮，且照明按钮与照明灯和警报灯电性连接，所述机体表面位于警报灯下方安装有充电口，且电路板与照明灯、警报灯和充电口电性连接，所述机体内侧顶端安装有微处理芯片，且微处理芯片与触控屏幕、照相模块、磁铁片、无线网卡和ID模块电性连接，所述扬声器和语音麦与磁铁片电性连接，所述机体内部底端安装有蓄电池，且蓄电池与电路板电性连接。

优选的，所述机体表面的凹槽内设有保护板，所述机体表面的凹槽两侧对称开设有滑槽，所述保护板两侧对称固定有滑轨，且滑轨与滑槽滑动连接，所述保护板顶端与机体凹槽顶端对应安装有磁铁片。

优选的，所述电路板表面集成安装有GPS芯片。

优选的，所述机体两侧开设有波纹槽。

优选的，所述机体采用硬质塑料制成。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过无线网卡使装置联网，然后使用者通过身份注册，ID模块可记录注册者的信息，并有权与交通信息库连接，进行违规办案时，可通过照相模块进行现场拍照，然后通过触控屏幕可输入案件信息，然后通过微处理芯片的处理传输到交通信息库，由于ID模块的绑定，数据库清晰记录案件办理者信息、案件时间、内容以及现场照片，有效提高城市交通数据的管理效率，此交通数据管理装置可进行现场拍照数据采集，并及时的上传大数据库，由于ID模块的绑定，数据库清晰记录案件办理者信息、案件时间、内容以及现场照片，有效提高城市交通数据的管理效率。

2、本实用新型结构轻便，便于携带，通过扬声器和语音麦与对讲机模块的电性连接，使装置具有对讲机功能，方便城管办案交流，装置安装有警报灯和照明灯丰富使用功能。

附图说明

图1为本实用新型主视结构示意图；

图2为本实用新型侧视剖视结构示意图；

图3为本实用新型背部结构示意图；

图4为本实用新型端部结构示意图；

图5为本实用新型保护板固定结构示意图；

图6为本实用新型电路连接结构示意图。

图中：1、机体；2、触控屏幕；3、扬声器；4、语音麦；5、对话按钮；6、波纹槽；7、照明按钮；8、照相模块；9、警报灯；10、照明灯；11、蓄电池；12、保护板；13、滑轨；14、滑槽；15、电路板；16、充电口；17、无线网卡；18、GPS芯片；19、磁铁片；20、微处理芯片；21、对讲机模块；22、ID模块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种基于大数据的交通数据管理装置，包括机体1、触控屏幕2、扬声器3、语音麦4、对话按钮5、照明按钮7、照相模块8、警报灯9、照明灯10、蓄电池11、电路板15、充电口16、无线网卡17、微处理芯片20、对讲机模块21和ID模块22，所述机体1正面开设有凹槽，且凹槽底部安装有触控屏幕2，所述机体1表面凹槽底部位于触控屏幕2下方安装有扬声器3和语音麦4，所述机体1内部安装有电路板15，且电路板15表面集成安装有无线网卡17、对讲机模块21和ID模块22，所述机体1表面位于触控屏幕2对称侧安装有照相模块8，所述机体1顶部安装有照明灯10，所述机体1表面位于照相模块8下方安装有警报灯9，所述机体1侧面安装有照明按钮7，且照明按钮7与照明灯10和警报灯9电性连接，所述机体1表面位于警报灯9下方安装有充电口16，且电路板15与照明灯10、警报灯9和充电口16电性连接，所述机体1内侧顶端安装有微处理芯片20，且微处理芯片20与触控屏幕2、照相模块8、对讲机模块21、无线网卡17和ID模块22电性连接，所述扬声器3和语音麦4与对讲机模块21电性连接，所述机体1内部底端安装有蓄电池11，且蓄电池11与电路板15电性连接。

所述机体1表面的凹槽内设有保护板12，所述机体1表面的凹槽两侧对称开设有滑槽14，所述保护板12两侧对称固定有滑轨13，且滑轨13与滑槽14滑动连接，所述保护板12顶端与机体1凹槽顶端对应安装有磁铁片19，通过保护板12的滑动安装，使触控屏幕2被保护。

所述电路板15表面集成安装有GPS芯片18，具有定位功能，方便遗失找回。

所述机体1两侧开设有波纹槽6，方便使用者手持。

所述机体1采用硬质塑料制成，生产成本低，保护性好。

照相模块8型号为WEMSOV2640相机，微处理芯片20型号为TI AMBE-2000-10，对讲机模块21型号为思为无线SA818，ID模块22型号为SYCM6-WG\/232。

工作原理：通过扬声器3和语音麦4与对讲机模块21的电性连接，使装置具有对讲机功能，方便城管办案交流，通过无线网卡17使装置联网，然后使用者通过身份注册，ID模块22可记录注册者的信息，并有权与交通信息库连接，进行违规办案时，可通过照相模块8进行现场拍照，然后通过触控屏幕2可输入案件信息，然后通过微处理芯片20的处理传输到交通信息库，由于ID模块22的绑定，数据库清晰记录案件办理者信息、案件时间、内容以及现场照片，有效提高城市交通数据的管理效率，装置安装有警报灯9和照明灯10丰富使用功能。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000454.7

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209657358U

授权时间:20191119

主分类号:G06Q 50/26

专利分类号:G06Q50/26;G06F15/02

范畴分类:40B;40F;

申请人:深圳职业技术学院

第一申请人:深圳职业技术学院

申请人地址:518055 广东省深圳市南山区沙河西路4089号深圳职业技术学院

发明人:李粤平;王梅

第一发明人:李粤平

当前权利人:深圳职业技术学院

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af8b89beddff7a5fc9ae79c7.html