# 输电塔节点初始转动刚度研究

### 论文摘要

为了研究钢构件节点的初始转动刚度对输电塔受力性能的影响,采用ANSYS建立了附带角钢节点的输电塔有限元模型,对节点半刚性做参数对比研究,给出了基于初始转动刚度的节点半刚性指标,并以此对典型输电塔节点进行评价。有限元计算结果表明:节点初始转动刚度和极限弯矩受肢厚影响显著,螺栓节点板表现为半刚性连接。因此,在设计输电塔时,需考虑输电塔应力状态受节点的影响。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 K型节点受力机理

- 2 有限元建模

- 2.1 节点初始转动刚度的影响因素

- 2.1.1次角钢截面尺寸的影响

- （1）次角钢肢厚的影响

- （2）次角钢肢宽的影响

- 2.2 螺栓直径的影响

- 2.3 节点板厚度影响

- 2.4 主角钢截面尺寸的影响

- 2.5 螺栓间距影响

- 2.6 螺栓个数影响

- 3 半刚性节点评价

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 阮晋,陈旭

关键词: 节点,参数化分析,初始转动刚度

来源: 浙江交通职业技术学院学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程,电力工业

单位: 杭州市电力设计院有限公司

分类号: TM75;TU391

页码: 12-18

总页数: 7

文件大小: 720K

下载量: 17

### 相关论文文献

- [1].基于仿真的鞭打试验影响因素分析[J]. 汽车工程 2019(12)

- [2].考虑梁柱节点转动刚度的钢框架抗连续倒塌性能研究[J]. 建筑结构 2017(16)

- [3].全直桩码头转动刚度对水平力分配的影响[J]. 水运工程 2019(05)

- [4].平端板连接半刚性梁柱组合节点的初始转动刚度[J]. 工程力学 2011(03)

- [5].栓接H型钢梁柱十字半刚性节点初始转动刚度计算[J]. 四川建筑科学研究 2020(01)

- [6].隅撑支撑半刚接钢框架的Pushover分析[J]. 西南科技大学学报 2016(04)

- [7].带节点板角钢连接梁柱节点试验和初始转动刚度研究[J]. 科学技术与工程 2017(21)

- [8].预制混凝土板式拼装综合管廊嵌入式节点转动刚度非线性有限元分析[J]. 施工技术 2018(12)

- [9].新型轮扣式脚手架节点转动刚度试验及数值模拟[J]. 钢结构 2018(11)

- [10].方钢管柱-H形钢梁铸钢节点初始转动刚度研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2017(S1)

- [11].外接式组合桁架节点初始转动刚度研究[J]. 工程力学 2019(05)

- [12].既有木材的弹性模量和节点转动刚度的测试分析[J]. 工业建筑 2019(02)

- [13].一个基于实验数据的两跨门式钢架计算机模型优化[J]. 安徽建筑 2020(06)

- [14].铸钢件连接钢框架梁柱节点初始转动刚度计算[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2011(09)

- [15].垂直载荷对交叉簧片柔性铰链准恒定转动刚度的影响分析[J]. 机械工程学报 2018(03)

- [16].钢梁-混凝土柱单剪板连接节点的初始转动刚度计算[J]. 工业建筑 2018(10)

- [17].节点剪切刚度的理论及加载点对转动刚度量测结果的影响[J]. 科技风 2017(07)

- [18].角钢塔K形节点初始转动刚度计算模型[J]. 工程力学 2014(04)

- [19].《框架梁转动约束刚度研究》一文的讨论[J]. 建筑钢结构进展 2011(03)

- [20].封面图片说明[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(10)

- [21].梁柱端板连接节点初始转动刚度计算模型[J]. 工程力学 2009(06)

- [22].空间外伸端板连接节点初始转动刚度研究[J]. 建筑结构学报 2016(S1)

- [23].驶入式货架结构稳定机理及关键参数影响分析[J]. 物流技术 2015(11)

- [24].考虑不均匀沉降对非理想支承梁的受力影响[J]. 建筑科学 2015(11)

- [25].门式刚架带加劲肋外伸端板连接的初始转动刚度计算[J]. 建筑科学与工程学报 2011(03)

- [26].高速列车引起半刚性节点装配式结构振动分析[J]. 噪声与振动控制 2020(04)

- [27].节点初始转动刚度对门式刚架平面内屈曲荷载影响研究[J]. 建筑技术 2012(08)

- [28].转动刚度及传递系数在结构力学分析中的应用[J]. 黎明职业大学学报 2014(03)

- [29].片状精密柔性铰链的转动刚度测量[J]. 工具技术 2019(09)

- [30].带悬臂梁段连接的梁柱节点初始转动刚度研究[J]. 建筑结构学报 2014(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/afc364dd55f4ed8151d4b34e.html