# 一种自动移动旋转上料装置论文和设计-王愉翔

### 全文摘要

本实用新型涉及一种自动移动旋转上料装置。所述的上料装置包括机架、滚珠丝杠组件、直线导轨、伺服电机、滑台、伺服旋转平台和电磁吸盘，所述的直线导轨与滚珠丝杠组件相连接，所述的滑台设置在两条重载直线导轨上，所述的滑台可在直线导轨上前后移动，所述的伺服旋转平台设置在滑台上方，所述的伺服旋转平台可以360°无级旋转定位，所述的电磁吸盘固定安装在伺服旋转平台上方。本实用新型在刨铣机床上增加移动旋转装置，电磁吸盘固定在旋转平台，通过电磁吸盘吸附工件可实现工件360°任意角度旋转定位。

### 主设计要求

1.一种自动移动旋转上料装置，其特征在于：所述的上料装置包括机架、滚珠丝杠组件、直线导轨、伺服电机、滑台、伺服旋转平台和电磁吸盘，所述的机架上平面安装有两条重载直线导轨和一条滚珠丝杠组件，所述的伺服电机固定设置在机架上，所述的伺服电机通过联轴器带动滚珠丝杠组件的丝杆旋转，所述的直线导轨与滚珠丝杠组件相连接，所述的滑台设置在两条重载直线导轨上，所述的滑台可在直线导轨上前后移动，所述的伺服旋转平台设置在滑台上方，所述的伺服旋转平台可以360°无级旋转定位，所述的电磁吸盘固定安装在伺服旋转平台上方。

### 设计方案

1.一种自动移动旋转上料装置，其特征在于：所述的上料装置包括机架、滚珠丝杠组件、直线导轨、伺服电机、滑台、伺服旋转平台和电磁吸盘，所述的机架上平面安装有两条重载直线导轨和一条滚珠丝杠组件，所述的伺服电机固定设置在机架上，所述的伺服电机通过联轴器带动滚珠丝杠组件的丝杆旋转，所述的直线导轨与滚珠丝杠组件相连接，所述的滑台设置在两条重载直线导轨上，所述的滑台可在直线导轨上前后移动，所述的伺服旋转平台设置在滑台上方，所述的伺服旋转平台可以360°无级旋转定位，所述的电磁吸盘固定安装在伺服旋转平台上方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种自动移动旋转上料装置。

背景技术

刨铣边机在对板材进行坡口加工时，由于受机床机构的影响，只能单侧加工。一面加工完成后，需要人工利用行吊翻转板材，进行其他面加工，大大降低加工效率。

实用新型内容

本实用新型为了解决以上问题提供了一种自动移动旋转上料装置。

本实用新型的技术方案是：一种自动移动旋转上料装置，所述的上料装置包括机架、滚珠丝杠组件、直线导轨、伺服电机、滑台、伺服旋转平台和电磁吸盘，所述的机架上平面安装有两条重载直线导轨和一条滚珠丝杠组件，所述的伺服电机固定设置在机架上，所述的伺服电机通过联轴器带动滚珠丝杠组件的丝杆旋转，所述的直线导轨与滚珠丝杠组件相连接，所述的滑台设置在两条重载直线导轨上，所述的滑台可在直线导轨上前后移动，所述的伺服旋转平台设置在滑台上方，所述的伺服旋转平台可以360°无级旋转定位，所述的电磁吸盘固定安装在伺服旋转平台上方。

本实用新型的优点是：在刨铣机床上增加移动旋转装置，电磁吸盘固定在旋转平台，通过电磁吸盘吸附工件可实现工件360°任意角度旋转定位。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图中1是机架、2是滚珠丝杠组件、3是直线导轨、4是伺服电机、5是滑台、6是伺服旋转平台、7是电磁吸盘。

具体实施方式

一种自动移动旋转上料装置，所述的上料装置包括机架1、滚珠丝杠组件2、直线导轨3、伺服电机4、滑台5、伺服旋转平台6和电磁吸盘7，所述的机架1上平面安装有两条重载直线导轨3和一条滚珠丝杠组件2，所述的伺服电机4固定设置在机架1上，所述的伺服电机4通过联轴器带动滚珠丝杠组件2的丝杆旋转，所述的直线导轨3与滚珠丝杠组件2相连接，所述的滑台5设置在两条重载直线导轨3上，所述的滑台5可在直线导轨3上前后移动，所述的伺服旋转平台6设置在滑台5上方，所述的伺服旋转平台6可以360°无级旋转定位，所述的电磁吸盘7固定安装在伺服旋转平台6上方。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822264032.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209507066U

授权时间:20191018

主分类号:B65G 47/92

专利分类号:B65G47/92;B65G47/248;B23Q1/44;B27C1/12;B27C1/14

范畴分类:32F;

申请人:江苏一重数控机床有限公司

第一申请人:江苏一重数控机床有限公司

申请人地址:225200 江苏省扬州市江都区城北工业园

发明人:王愉翔;王修山;潘亚威;吕飞;朱红艳;王芳;任权

第一发明人:王愉翔

当前权利人:江苏一重数控机床有限公司

代理人:奚衡宝

代理机构:11278

代理机构编号:北京连和连知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/afd34ddc45dc0541b47dfd45.html