# 有线电视技术与宽带技术的融合与发展

(吉视传媒股份有限公司江源分公司吉林白山134700)

摘要:近年来随着我国网络技术的飞速发展，互联网被越来越多的用户所接受，这无疑给传统的有线电视带来了极大的冲击。因此在“互联网+”背景下，有线电视行业为了能够长效有序的发展，就必须与宽带技术进行有机融合，并进行科学的资源互补，最终达到双方互赢的效果。基于此，本文主要对有线电视技术与宽带技术的融合与发展进行了有效的分析。

关键词：有线电视技术；宽带技术；融合与发展

引言

有线电视技术和宽带技术已经逐渐走向了千家万户，随着网络技术的深度应用，两者的发展既有差异，也有共同点。本文主要就两者近年来的发展状况和未来发展走向作简要分析。

1有线电视与宽带技术融合的必要性

1.1业务融合度高

首先有线电视与宽带技术有较高的融合度，有线电视借助宽带技术与互联网媒体结合，能够为使用者提供更宽泛的数据和视频内容；与此同时，互联网媒体的传播和推广也需要有线电视视频业务的支撑，二者之间有着相辅相成的作用，因此二者融合极具必要性。

1.2融合发展已成为主流趋势

我国有线电视技术起步较早，发展至今技术已相对较成熟，近年来随着网络科技的不断发展，相关部门对网络发展提出了一系列合理的规划，这为有线电视技术和宽带技术的融合提供了有利条件，二者的有效融合也为各自提供了新的发展机遇，因此现阶段，二者的融合发展已经成为主流趋势。

2有线电视技术与宽带技术的融合与发展技术要点

2.1光纤以太网技术

在现有局域网基础上发展起来的光纤以太网，其主要是利用网络交换设备来实现对局域网内用户的连接。目前光纤以太网技术的应用已十分广泛，技术也相对成熟，其在兼容性和经济性方面具有突出的表现，这也使其在当前大型集团用户中应用得十分普遍，但在具体应用过程中对于传输距离还有一定的局限性。

2.2CableModem技术

在具体应用CableModem技术时，其依托于HFC网络来实现光纤、同轴电缆及用户之间的互联，并利用光信号来替代原有线电视模拟信号，并利用转换设备进行解调，然后将信号传输至各有线电视终端。由于在具体应用CableModem技术的过程中，其在传输量和频道资源开发等方面具有优异的表现，可以更好的满足用户对带宽的要求。但在实际应用过程中由于基础设备价格较高，因此在一定程度上限制了其用户数量，而且在具体应用过程中还会给线缆带来一定的干扰。

2.3PON技术

在PON技术具体应用过程中，连接头端与终端之间的互联需要依托无源光分配网络来实现，PON技术在具体应用中优势较为明显，象在GEPON技术中，可以通过运用光复用技术来提升光纤的带宽，并进一步增强光纤网络的利用率，而且该技术在应用过程中的后期维护和设备成本相对较低，具有较好的应用价值。

2.4NGB宽带接入技术

从2012年开始，新闻出版广电总局针对广电行业出台了宽带接入标准，即GY/T266-2012《NGB宽带接入系统C-DOCSIS技术规范》。在相关工作中为了提升C-DOCSIS组网以及相关技术实际使用的灵活性，针对C-DOCSIS技术的系统功能进行了模块化处理，且系统架构也改变为分布部署、集中控制的新型架构。通过对C-DOCSIS新系统的观察，可以发现C-DOCSIS系统的头端功能主要是依靠汇聚设备以及CMC，其中CMC只具备射频接口模块，系统控制和分类转发两个模块通过集成全部体现在汇聚设备中。分布式典型系统内部的CMC，其中射频接口模块具备PHY层以及MAC层的新功能，为了最大程度的节省网络组网成本，射频接口模块中的PHY层、MAC层功能可以分开处理，PHY层所具备的功能主要是依靠CMC设备，MAC层所具备的功能通过集成全部传输到汇聚设备中。汇聚设备便具备了C-DOCSIS头端系统控制、分类转发以及射频接口三个模块MAC层的所有功能，而CMC设备却只有PHY层原本的功能，所以将该改造计划命名为RemotePHY。该计划中的CMC设备仅具备PHY层的功能，1个MAC模块可以对若干个CMC设备进行控制，这样一来便达到了降低成本的目的。对于C-DOCSIS系统架构的变更，可以将C-DOCSIS控制、转发分离作为突破口，如此便可以实现分布部署与集中控制，这一点和网络SDN/NFV的发展形势相符。C-DOCSIS的分布部署与集中控制，使网络部署更加灵活，网络运行效率更高，并且赋予了兼容性的特点，可以同时兼容HINOC协议、C-HPAV协议等PHY层协议。

3有线电视与宽带技术的融合措施

3.1技术上进行统一

有线电视技术与宽带技术属于两个独立的个体，长期的发展在技术和开发等细节上都具有差异性，而这种差异在短时间内无法改变，唯一的路径就是在技术上进行统一，将最基本的技术进行交流，双方根据个人的具体情况进行修改，从而促进有线电视技术与宽带技术融合的有效实施。

3.2加强政府引导

政府的介入能够起到积极的促进作用，但是在介入的过程中需要注意两个方面，一个是在进行引导的过程中不能干涉技术层面的开发，长时间积累的技术和规则有着自己的发展规律，过于干涉不利于两者的融合发展。另一个是针对两者的融合，在各种政策上要加以支持，就相应的现实问题对法律条例进行添加和修改，不仅保障有线电视技术和宽带技术能积极正面的发展，也使用户的使用安全有保障。

3.3加强渠道监管

在两者逐渐走向融合的过程中，内容渠道的来源也变的丰富多样，一定程度上给监管部门增加了难度，所以在监管工作上提出以下两个建议。首先是利用现有的技术对内容渠道进行筛选，为后期的监管工作减小工作负担。其次是针对不同渠道的内容进行分类，针对类别进一步审核和排查。在满足用户需求的同时让用户的使用更有安全保障。

3.4重视管理和资源数字化方面的发展

在有线电视中应用宽带技术建立一个科学的网络管理系统至关重要，究其原因这与整个有线电视管理的关键在于高效的网络管理系统有关，为此十分有必要做好其管理和建设工作。因当下有线电视网络化程度不高，因此民众对于宽带有线电视的需求和供给所存在的差异性较大，因此为更好地满足资源开发和管理要求，急需要将一个较为系统且高效的网络管理机制建立起来。同时，信息资源数字化，因多方合作所带来的信息资源整合，有助于促进资源有效利用度的显著提高。

3.5加强对媒体资源的监管

首先，可以利用先进技术对媒体资源进行初步的筛选，将一些不符合规定和播放条件的资源删除，这样一方面降低了传统对媒体资源进行人工筛选的难度，另一方面也提高了资源筛选的准确度。其次，对媒体资源应该实施分级别、分层次的监管，保证媒体监管的完善性和全方位性，防止有害资源的肆意传播。

结束语

综上所述，当前我国有线电视技术和宽带技术已经逐渐进行技术融合，在推动二者更好发展的同时，增加了用户的满意度。因此在未来，我们还需要探索出更合理有效的途径促使两种技术形成优势互补，从而促使各项业务得到更好的发展，实现互利共赢的目标。

参考文献:

[1]洪传熙.有线电视技术与宽带技术的融合发展[J].中国有线电视,2018(12):1354-1356.

[2]孙长晖,黄保斐,董彩霞.有线电视宽带接入网技术的应用分析[J].中国新通信,2018,20(19):105.

[3]许晖.探析有线电视技术与宽带技术的融合发展[J].传媒论坛,2018,1(18):49.

[4]任杰.有线电视技术与宽带技术融合探讨[J].中国新通信,2016,18(21):73.

[5]吴涛.新时代下有线电视技术与宽带技术融合发展研究[J].西部广播电视,2016(21):252.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/afe41821c8b742c51c485047.html