# 一种跳马平台论文和设计-黄拥军

### 全文摘要

本实用新型涉及技术领域，特别涉及一种跳马平台，包括底板、设于底板上方的支撑板和包覆在跳马平台表面的垫层，所述支撑板的后部分与底板平行，支撑板的前部分向下弯曲形成弧形支撑部，所述弧形支撑部的前端与支撑板的前端连接，所述底板与所述支撑板之间设置有弹性支撑块；所述支撑板的前端设置有挡板，所述挡板为向下倾斜设置，所述垫层包覆在所述挡板和所述支撑板的外表面并向后延伸至底板的后端面。本实用新型通过多层弹性结构，使跳马平台具有较好的弹性和回复性，弹性分布均匀、舒适性好，而且垫层的前后两端均向下延伸，形成了较好的防护效果，降低危险系数，提高使用的安全性。

### 主设计要求

1.一种跳马平台，包括底板（4）、设于底板（4）上方的支撑板（2）和包覆在跳马平台表面的垫层（1），其特征在于：所述支撑板（2）的后部分与底板（4）平行，支撑板（2）的前部分向下弯曲形成弧形支撑部（201），所述弧形支撑部（201）的前端与支撑板（2）的前端连接，所述底板（4）与所述支撑板（2）之间设置有弹性支撑块（5）；所述支撑板（2）的前端设置有挡板（6），所述挡板（6）为向下倾斜设置，所述垫层（1）包覆在所述挡板（6）和所述支撑板（2）的外表面并向后延伸至底板（4）的后端面。

### 设计方案

1.一种跳马平台，包括底板（4）、设于底板（4）上方的支撑板（2）和包覆在跳马平台表面的垫层（1），其特征在于：所述支撑板（2）的后部分与底板（4）平行，支撑板（2）的前部分向下弯曲形成弧形支撑部（201），所述弧形支撑部（201）的前端与支撑板（2）的前端连接，所述底板（4）与所述支撑板（2）之间设置有弹性支撑块（5）；所述支撑板（2）的前端设置有挡板（6），所述挡板（6）为向下倾斜设置，所述垫层（1）包覆在所述挡板（6）和所述支撑板（2）的外表面并向后延伸至底板（4）的后端面。

2.根据权利要求1所述的一种跳马平台，其特征在于：所述支撑板（2）为弹性金属板。

3.根据权利要求2所述的一种跳马平台，其特征在于：所述支撑板（2）下方设置有木制衬板（3），所述衬板（3）贴合在所述支撑板（2）的下表面。

4.根据权利要求3所述的一种跳马平台，其特征在于：所述弧形支撑部（201）的下表面设置有若干平行设置的加强筋，所述加强筋沿所述支撑板（2）的长度方向间隔分布，所述衬板（3）上设有用于容纳所述加强筋的凹槽。

5.根据权利要求1所述的一种跳马平台，其特征在于：所述挡板（6）与所述底板（4）之间设置有肋板（7），所述肋板（7）的上端固接在底板（4）上，肋板（7）的前端固接在挡板（6）上。

6.根据权利要求5所述的一种跳马平台，其特征在于：所述肋板（7）设置有连接在挡板（6）与底板（4）之间的弧形拱面。

7.根据权利要求1所述的一种跳马平台，其特征在于：所述挡板（6）上设置有缓冲垫（8），所述缓冲垫（8）位于挡板（6）与垫层（1）之间。

8.根据权利要求1所述的一种跳马平台，其特征在于：所述底板（4）的后端设置有活动板（10），所述活动板（10）滑动安装在底板（4）上并相对底板（4）前后移动，所述活动板（10）的后端位于底板（4）后端的后方，所述垫层（1）的后端固定在所述活动板（10）的后端，所述活动板（10）与所述底板（4）之间设有缓冲弹簧（11）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及技术领域，特别涉及一种跳马平台。

背景技术

随着竞技体育的不断发展，人们对于比赛器械的要求也越来越高，尤其是体操的比赛器械。作体操比赛器械，运动员需要做出各种高难度动作，因此比赛器械的弹性至关重要，可直接影响到运动员的技术发挥。目前体操比赛所用的跳马平台，马背上用的较多的结构是采用EVA或XPE材料直接敷设，采用这种结构和材料制成的跳马平台的弹性分布不均匀，用久了也容易发生老化变形，从时影响运动员的技术水平发挥。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种跳马平台，结构合理，具有较好的弹性和安全性。

本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：一种跳马平台，包括底板、设于底板上方的支撑板和包覆在跳马平台表面的垫层，所述支撑板的后部分与底板平行，支撑板的前部分向下弯曲形成弧形支撑部，所述弧形支撑部的前端与支撑板的前端连接，所述底板与所述支撑板之间设置有弹性支撑块；所述支撑板的前端设置有挡板，所述挡板为向下倾斜设置，所述垫层包覆在所述挡板和所述支撑板的外表面并向后延伸至底板的后端面。

作为优选，所述支撑板为弹性金属板。

作为优选，所述支撑板下方设置有木制衬板，所述衬板贴合在所述支撑板的下表面。

作为优选，所述弧形支撑部的下表面设置有若干平行设置的加强筋，所述加强筋沿所述支撑板的长度方向间隔分布，所述衬板上设有用于容纳所述加强筋的凹槽。

作为优选，所述挡板与所述底板之间设置有肋板，所述肋板的上端固接在底板上，肋板的前端固接在挡板上。

作为优选，所述肋板设置有连接在挡板与底板之间的弧形拱面。

作为优选，所述挡板上设置有缓冲垫，所述缓冲垫位于挡板与垫层之间。

作为优选，所述底板的后端设置有活动板，所述活动板滑动安装在底板上并相对底板前后移动，所述活动板的后端位于底板后端的后方，所述垫层的后端固定在所述活动板的后端，所述活动板与所述底板之间设有缓冲弹簧。

本实用新型的有益效果：本实用新型通过多层弹性结构，使跳马平台具有较好的弹性和回复性，弹性分布均匀、舒适性好，而且垫层的前后两端均向下延伸，形成了较好的防护效果，降低危险系数，提高使用的安全性。

附图说明

图1是本实用新型实施例1的结构示意图；

图2是本实用新型实施例1的侧视图；

图3是本实用新型实施例2的侧视图；

图中：1-垫层，2-支撑板，201-弧形支撑部，3-衬板，4-底板，5-支撑块，6-挡板，7-肋板，8-缓冲垫，9-安装座，10-活动板，11-缓冲弹簧。

具体实施方式

结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后，可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

实施例：如图1和图2所示，一种跳马平台，包括底板4、设于底板4上方的支撑板2和包覆在跳马平台表面的垫层1。支撑板2为弹性金属板，优选为钢板。支撑板2包括前部分和后部分，后部分与底板4平行，前部分向下弯曲形成弧形支撑部201。弧形支撑部201的前端与支撑板2的前端固定连接。底板4与支撑板2之间设置有起到弹性支撑作用的弹性支撑块5，支撑块5为泡沫材料或橡胶材料。

支撑板2下方设置有木制衬板3，衬板3贴合在所述支撑板2的下表面。弧形支撑部201的下表面设置有若干平行设置的加强筋，所述加强筋沿所述支撑板2的长度方向间隔分布，衬板3上设有用于容纳加强筋的凹槽。

支撑板2的前端设置有挡板6，挡板6为向下倾斜设置，垫层1包覆在挡板6和支撑板2的外表面并向后延伸至底板4的后端面。挡板6上设置有缓冲垫8，缓冲垫8位于挡板6与垫层1之间。

挡板6与底板4之间设置有肋板7，肋板7的上端固接在底板4上，肋板7的前端固接在挡板6上。肋板7设置有连接在挡板6与底板4之间的弧形拱面。

实施例2：如图3所示，与实施例1不同之处在于，底板4的后端设置有滑槽，滑槽内设置有活动板10，活动板10滑动安装在底板4上并相对底板4前后移动。活动板10的后端位于底板4后端的后方，垫层1的后端固定在所述活动板10的后端，滑槽内设有位于活动板10与底板4之间设有缓冲弹簧11，当活动板10受压向前移动时，缓冲弹簧11为活动板10提高缓冲作用和复位作用。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822251311.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209809385U

授权时间:20191220

主分类号:A63B5/12

专利分类号:A63B5/12

范畴分类:15H;

申请人:浙江金耐斯体育用品有限公司

第一申请人:浙江金耐斯体育用品有限公司

申请人地址:313000 浙江省湖州市湖州经济技术开发区里村路258号

发明人:黄拥军

第一发明人:黄拥军

当前权利人:浙江金耐斯体育用品有限公司

代理人:赵卫康

代理机构:33246

代理机构编号:浙江千克知识产权代理有限公司 33246

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/affc9ddbee3737627dc5d7ba.html