# 配电网重要客户停电损失及补救措施

（国网江苏省电力公司徐州市铜山区供电公司）

摘要：配电网的重要客户是国民经济的重要支柱，也是电网企业的用电大户，而且配电网总体停电损失中的大部分是配电网重要客户的停电损失。本文介绍了估算配电网内各重要客户停电损失值的估算方法，即建立基于配电网重要客户的负荷模型、建立配电网系统模型以及建立配电网重要客户的停电费用损失的模型，并在此基础上提出针对配电网重要客户停电的补救措施。

关键词：配电网重要客户；停电损失；补救措施

0引言

“以客户为中心”是电网企业的服务客户的理念，当出现电力事故，在最短的时间内解决问题，恢复供电，保证配电网的安全稳定的运行，是电网企业履行社会责任的重要表现。配电网重要的电力用户是国民经济的重要支柱以及关键组成部分，尽管其占电网用户总量的1%不到，但是其用电量却超过社会用电总量的七成[1-2]。配电网的重要客户停电，不仅会对公共安全以及人们的人身安全造成威胁，而且可能会在社会经济和政治上造成不利的重大影响，甚至会造成社会瘫痪。因此，要提高针对配电网重要客户的供电可靠性，考虑成本和效益问题，要建立配电网的重要客户停电损失的正确估算方法。

目前配电网重要客户的停电抢修模式分为两种：“先抢修，再复电”和“先保电，再抢修”。前者重电网恢复，但是这对配电网重要用户零停电的要求发生冲突；后者则会出现如何更加充分高效地利用抢修资源的问题。针对这个矛盾，重要客户建立配电网的重要客户停电损失的正确估算方法是评估应急抢修的重要依据，也是降低配电网重要电力客户的停电损失的关键，以此为维度，可以提高配电网抢修的质量和效率，并且综合考虑供电恢复时间和保电设备时间，可以合理选取配电网应急抢修模式。结合三级抢修策略，可以在最短的时间内恢复配电网重要客户的供电恢复，减少其经济损失，提高重要电力客户对电网企业的满意度。

1配电网重要客户停电损失的估算方法

1.1建立基于重要客户的电网负荷模型

不同行业有着不同的特点，因此要建立电网的负荷模型要了解不同行业的生产活动特性、用电特性以及其停电特性，在此基础上建立工商业等配电网重要客户的停电损失随着停电时间的函数模型。建立函数模型需要原始的停电损失数据，获取原始数据的方法可以分为三类：针对已有停电事故的估计法；重要用户调查法；间接分析法。其中，尽管重要用户调查法的操作难度大，但是其效果最好，数据最为真实，所以针对配电网的重要客户的关键客户采用此调查方法。在面对大量的不同重要的电力用户，要进行细分，因为同种类的重要电力用户的停电损失具有相似的规律。对同类型配电网的重要客户的原始数据分为小类，然后对其重要用户损失的函数标幺值求均值，最后计算某一小类的用户的因断电而造成的经济损失函数和该大类用户因断电而造成的经济损失函数。

1.2建立重要客户停电费用损失模型

建立配电网的重要客户的停电费用损失模型，目的是分析配电网的经济性和可靠性。目前国内的研究现状是定性的而且是粗略的，很难在实际应用中得到广泛的推广。国外的研究现状也不容乐观，其多针对较小的工业用户，几乎不考虑停电损失和时间的关系，所以不能较为客观的反应停电的严重程度。建立重要客户停电费用损失模型是不能忽略大工业客户的，针对此类用户的停电费用损失函数的特殊性，可以将损失建立成缺电量的函数，即可以得出重要电力用户的IEAR，进而计算整个配电网的每个重要客户的损失。

2配电网重要客户停电补救措施

2.1配电网的重要客户停电抢修方式的判断

对于配电网的重要客户停电抢修方式的判断主要取决于保电设备的投运时间和抢修恢复配电的预计时间。综合考虑这两个时间以及现场的实际情况，可分为以下四种情况：（1）

当抢修恢复配电花费的时间低于应急保电设备的投运时间，则应采用“先抢修，再复电”补救措施。（2）当抢修恢复配电花费的时间低于应急保电设备的投运时间，则应采取“先保电，再抢修”的补救措施。（3）当预计抢修恢复配电需要的时间低于常用的判断阀值（一般为30、80、150分钟），则采用“先抢修，再复电”的补救措施；（4）当预计抢修恢复配电需要的时间高于常用的判断阀值，则采用“先抢修，再复电”的补救措施。

2.2配电网的重要客户停电抢修的相应策略

根据配电网的重要电力客户停电损失的程度，可将配电网的重要电力客户划分为三个等级：低损失重要客户、中损失重要客户以及高损失重要客户，并依次给予一级、二级、三级抢修策略。

（1）一级抢修策略

当接到客户停电通知后，抢修人员需要快速及时的到达事故现场，并对现场实际情况、故障排除需要的时间等多方面进行综合的评估[3]。针对预计恢复配电时间大于保电设备投运时间，并且抢修时间超过两个半小时的情况，应采取“先保电，再抢修”的抢修策略。相反，针对预计恢复配电时间小于保电设备投运时间，但是抢修时间大于2.5小时的情况，采用“先抢修，再复电”的策略。针对预计恢复配电时间小于保电设备投运时间，而且抢修时间小于2.5小时的情况，采用“先抢修，再复电”的策略。

（2）二级抢修策略

针对电子、化工企业等配电网重要电力客户，当出现停电事故时，应该采用二级抢修策略。抢修人员需要迅速及时的到达事故现场，同时需要对现场实际情况、所需要的故障排除时间等多个方面综合评估，考虑分析恢复配电时间与保电设备投运时间两者之间的关系。当恢复配电时间超过保电设备投运时间，并且供电时长超过80分钟，则采用“先保电，再抢修”的策略。当恢复配电时间小于保电设备投运时间，并且供电时长超过80分钟，则采用“先抢修，再保电”的策略。当恢复配电时间小于保电设备投运时间，并且供电时长小于80分钟，则采用“先抢修，再保电”的策略。

（3）三级抢修策略

据调查发现矿山企业以及制造企业等配电网的重要电力客户停电经济损失特别高的情况，就需要采用三级抢修策略。接到停电通报后，不仅抢修人员需要立即赶往事故现场，而且应急保电组同样必须立即赶往现场，到达事故现场后，需要对各个方面的因素综合分析[4]。对恢复配电所需要的时间进行估算，假如该时间大于保电设备的投运时间，而且预计花费的时间超过30分钟，那么需采用“先保电，再抢修”的方式来实施抢修。假如恢复配电所需要的估算时间小于保电设备的投运时间，但预计花费的时间超过30分钟，那么需采用“先抢修，再复电”的方式来实施抢修。假如恢复配电所需要的估算时间小于保电设备的投运时间，而且预计花费的时间小于30分钟，那么需采用“先抢修，再复电”的方式来实施抢修。

3总结

配电网的重要客户是社会经济发展的支柱力量，为降低或者避免因为停电而造成的经济损失，需要提高配电网的可靠性。需要建立针对配电网内不同重要客户的停电费用损失模型，在此基础上，合理科学的估算重要客户的停电时间，再结合应急保电设备的投放时间，来判断该采取合适的补救措施。

参考文献：

[1]徐永禧.美国对供电扰动造成经济损失的研究[J].国际电力.2005，9（5）：19.

[2]侯义明，李蕊.重要电力用户应急供电保障技术研究报告[R].北京：中国电力科学研究院.2009.

[3]刘丽蕴.试论如何提高电力系统故障抢修方法与措施[J].科技创新与应用.2014，（36）：160.

[4]袁玉梅.缩短配网故障抢修时间提高供电优质服务水平[J].通讯世界.2014.（10）：110-111.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b0334584e5ed7ee9393894e4.html