# 基于吸附剂喷射的电袋除尘器烟气脱汞性能及响应特性

### 论文摘要

为研究电袋除尘器的脱汞性能,搭建了电袋除尘器中试平台,基于吸附剂喷射的方法研究电袋除尘器脱汞的动态响应特性,分析了吸附剂种类、喷射量、反吹周期对脱汞效率的影响。结果表明:吸附剂喷入后,电袋除尘器的脱汞效率迅速提高,出口烟气汞浓度快速下降;分别喷入7种不同的吸附剂后,电袋除尘器的脱汞效率由63.3%增至85%以上,其中S2Br2改性的木质活性炭脱汞效率达到94.1%;当喷入S2Br2改性的木质活性炭浓度由3.6 mg/m3增加至14.4 mg/m3时,中试装置的脱汞效率由88.0%增加至95.7%;反吹周期从30 min增加至90 min,脱汞效率呈现先增大后减小的趋势。

### 论文目录

- 引 言

- 1 烟气脱汞实验

- 1.1 实验系统与测点布置

- 1.2 汞含量测试方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 活性炭喷射量对动态脱汞功率的影响

- 2.2 电袋中试装置协同脱汞效率

- 2.3 吸附剂种类对脱汞效率的影响

- 2.4 吸附剂喷射量对脱汞效率的影响

- 2.5 反吹周期对脱汞效率的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 娄彤,张晖栋,李元海,陈奎续

关键词: 电袋除尘器,脱汞,活性炭喷射,吸附,电厂烟气

来源: 热能动力工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 福建龙净环保股份有限公司

基金: 国家重点研发计划(2016YFC0203703)~~

分类号: X773

DOI: 10.16146/j.cnki.rndlgc.2019.03.014

页码: 92-96

总页数: 5

文件大小: 209K

下载量: 97

### 相关论文文献

- [1].溴化铜改性硅藻土脱汞性能的实验研究[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [2].煤气脱汞用新型吸附剂的研究进展[J]. 现代化工 2020(02)

- [3].天然气脱汞技术的影响因素研究[J]. 江西化工 2020(05)

- [4].湿法烟气脱硫系统协同脱汞研究进展及优化措施[J]. 广东化工 2017(14)

- [5].磁性活性炭吸附剂脱汞性能研究[J]. 热力发电 2016(04)

- [6].载溴竹炭的脱汞特性研究[J]. 环境工程 2015(S1)

- [7].关于脱汞技术探讨[J]. 环境与生活 2014(08)

- [8].活性炭喷射脱汞实验研究和预测模型[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [9].燃煤电厂烟气脱汞技术的研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [10].天然气脱汞工艺方案探讨[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2018(02)

- [11].天然气脱汞装置设计的思考与建议[J]. 油气田地面工程 2016(12)

- [12].百万燃煤电机组协同脱汞技术研究及工程化应用[J]. 能源研究与管理 2017(02)

- [13].燃煤电站燃烧后脱汞技术研究进展[J]. 科技展望 2016(29)

- [14].燃煤锅炉脱汞效率计算及选值分析[J]. 山西科技 2015(06)

- [15].天然气脱汞工艺技术研究[J]. 化工管理 2014(03)

- [16].高效脱汞吸附剂的脱汞机理研究[J]. 工程热物理学报 2012(02)

- [17].新型高效脱汞器在氯乙烯气相脱汞中的应用[J]. 聚氯乙烯 2012(11)

- [18].凝析油脱汞工艺分析[J]. 石油化工应用 2011(12)

- [19].烟气脱汞技术研究现状与展望[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [20].燃煤烟气脱汞处理技术[J]. 环境科学导刊 2020(03)

- [21].凹凸棒土的吸附脱汞特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [22].含汞气田污水脱汞新技术[J]. 油气田环境保护 2015(02)

- [23].新的效率高脱汞技术研究进展[J]. 今日财富 2016(14)

- [24].凝析油脱汞工艺[J]. 天然气与石油 2012(02)

- [25].燃煤电厂烟气脱汞技术及经济分析[J]. 广东电力 2012(05)

- [26].纳米硫化铜烟气脱汞及其机理研究[J]. 工程热物理学报 2019(12)

- [27].烟气脱汞用活性炭制备及改性研究进展[J]. 煤炭科学技术 2013(12)

- [28].现有设备协同脱汞技术概述[J]. 华东电力 2013(02)

- [29].火电厂脱汞技术综述[J]. 能源环境保护 2012(02)

- [30].壳聚糖脱汞技术的研究进展[J]. 山东化工 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b03438b74e418e5a477e7e62.html