# 一种高压釜上料机构论文和设计-戚云华

### 全文摘要

本实用新型涉及一种高压釜上料机构，连接成盐工艺的成盐锅的出料阀和高压釜的进料阀，包括上料管、热水管、回水管、热水阀、回水阀、热水箱、加热单元以及沉淀桶，所述上料管的两端分别连接所述出料阀和所述进料阀，所述热水管的一端连接所述热水箱，另一端连接于所述上料管的近出料阀部分；所述回水管的一端连接所述沉淀通，另一端连接所述上料管的近进料阀部分；所述热水阀连接于所述热水管，所述回水阀连接于所述回水管；所述加热单元设置于所述热水箱内，所述热水管中连接有水泵。利用旁接于上料管的热水管以及回水管向上料管内供应易于溶解反应物的热水，从而使得上料管得到疏通，避免了利用高压蒸汽对设备寿命的影响。

### 主设计要求

1.一种高压釜上料机构，连接成盐工艺的成盐锅的出料阀和高压釜的进料阀，其特征在于包括上料管、热水管、回水管、热水阀、回水阀、热水箱、加热单元以及沉淀桶，所述上料管的两端分别连接所述出料阀和所述进料阀，所述热水管的一端连接所述热水箱，另一端连接于所述上料管的近出料阀部分；所述回水管的一端连接所述沉淀桶，另一端连接所述上料管的近进料阀部分；所述热水阀连接于所述热水管，所述回水阀连接于所述回水管；所述加热单元设置于所述热水箱内，所述热水管中连接有水泵。

### 设计方案

1.一种高压釜上料机构，连接成盐工艺的成盐锅的出料阀和高压釜的进料阀，其特征在于包括上料管、热水管、回水管、热水阀、回水阀、热水箱、加热单元以及沉淀桶，所述上料管的两端分别连接所述出料阀和所述进料阀，所述热水管的一端连接所述热水箱，另一端连接于所述上料管的近出料阀部分；所述回水管的一端连接所述沉淀桶，另一端连接所述上料管的近进料阀部分；所述热水阀连接于所述热水管，所述回水阀连接于所述回水管；所述加热单元设置于所述热水箱内，所述热水管中连接有水泵。

2.根据权利要求1所述的高压釜上料机构，其特征在于，所述加热单元为加热电阻。

3.根据权利要求1所述的高压釜上料机构，其特征在于，所述沉淀通的下部连接有水冷夹套。

4.根据权利要求1所述的高压釜上料机构，其特征在于，所述沉淀桶的中部侧壁设置有观察窗。

5.根据权利要求1所述的高压釜上料机构，其特征在于，所述热水箱与沉淀桶之间连接有供水管。

6.根据权利要求5所述的高压釜上料机构，其特征在于，所述供水管的一端与热水箱的下部连接，其另一端连接于所述沉淀桶的中部侧壁。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及2-羟基-3-萘甲酸生产设备领域，尤其为一种高压釜上料机构。

背景技术

现有技术在2-羟基-3-萘甲酸成盐工艺完成后，打开成盐锅出料阀和高压釜进料阀，用蒸汽冲通管路。将乙萘酚钠盐溶液由成盐锅用蒸汽压入高压釜，入料后再用蒸汽冲通管路，关闭出料阀和进料阀防止堵管。

显而易见的是，为了确保管路通畅需要用高压蒸汽冲通管路，而在管路较长时，其阻力较大，从而所需的相应蒸汽压力也会非常大，因此对设备的使用寿命造成影响，不利于安全生产。

发明内容

本实用新型的目的在于解决上述问题，提供了高压釜上料机构，具体由以下技术方案实现：

一种高压釜上料机构，连接成盐工艺的成盐锅的出料阀和高压釜的进料阀，包括上料管、热水管、回水管、热水阀、回水阀、热水箱、加热单元以及沉淀桶，所述上料管的两端分别连接所述出料阀和所述进料阀，所述热水管的一端连接所述热水箱，另一端连接于所述上料管的近出料阀部分；所述回水管的一端连接所述沉淀桶，另一端连接所述上料管的近进料阀部分；所述热水阀连接于所述热水管，所述回水阀连接于所述回水管；所述加热单元设置于所述热水箱内，所述热水管中连接有水泵。

所述的高压釜上料机构，其进一步设计在于，所述加热单元为加热电阻。

所述的高压釜上料机构，其进一步设计在于，所述沉淀通的下部连接有水冷夹套。

所述的高压釜上料机构，其进一步设计在于，所述沉淀桶的中部侧壁设置有观察窗。

所述的高压釜上料机构，其进一步设计在于，所述热水箱与沉淀桶之间连接有供水管。

所述的高压釜上料机构，其进一步设计在于，所述供水管的一端与热水箱的下部连接，其另一端连接于所述沉淀桶的中部侧壁。

本实用新型的有益效果在于：利用旁接于上料管的热水管以及回水管向上料管内供应易于溶解反应物的热水，从而使得上料管得到疏通，避免了利用高压蒸汽对设备寿命的影响；上料管在疏通后，其中的反应物随热水进入沉淀桶，而沉淀桶降温后，其中的反应物析出，利于回收。

附图说明

图1是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

以下结合说明书附图以及实施例对本实用新型进行进一步说明：

如图1所示的一种高压釜上料机构，连接成盐工艺的成盐锅1的出料阀和高压釜2的进料阀，包括上料管3、热水管4、回水管5、热水阀6、回水阀7、热水箱8、加热单元9以及沉淀桶10，所述上料管的两端分别连接所述出料阀和所述进料阀，所述热水管的一端连接所述热水箱，另一端连接于所述上料管的近出料阀部分；所述回水管的一端连接所述沉淀桶，另一端连接所述上料管的近进料阀部分；所述热水阀连接于所述热水管，所述回水阀连接于所述回水管；所述加热单元设置于所述热水箱内，所述热水管中连接有水泵11。

在初始状态，热水箱内的加热单元工作，使得热水箱内的水升温，而后，开启水泵，利用旁接于上料管的热水管以及回水管向上料管内供应易于溶解反应物的热水，从而使得上料管得到疏通，避免了利用高压蒸汽对设备寿命的影响。而上料管在疏通后，其中的反应物随热水进入沉淀桶，而沉淀桶降温后，其中的反应物析出，利于回收。

具体而言，其中所述加热单元为加热电阻。

所述沉淀通的下部连接有水冷夹套12，在上料管疏通完毕后，水冷夹套工作使得沉淀桶降温，从而反应物遇冷析出，从而便于回收。所述沉淀桶的中部侧壁设置有观察窗13，可以通过观察窗对反应物的析出状况进行观察。

所述热水箱与沉淀桶之间连接有供水管14。所述供水管的一端与热水箱的下部连接，其另一端连接于所述沉淀桶的中部侧壁。利用该供水管可以在反复使用沉淀桶内上层清液，减少对水的使用，减少废水的产生。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263875.7

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209778287U

授权时间:20191213

主分类号:B67D7/06

专利分类号:B67D7/06

范畴分类:申请人:宿迁林通新材料有限公司

第一申请人:宿迁林通新材料有限公司

申请人地址:223800 江苏省宿迁市湖滨新城开发区扬子路36号

发明人:戚云华;查雪金;许新传

第一发明人:戚云华

当前权利人:宿迁林通新材料有限公司

代理人:吴静安

代理机构:32238

代理机构编号:南京汇盛专利商标事务所(普通合伙) 32238

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b07abbd365044866eb197ffd.html