# 基于Adams与AMESim联合仿真的动车组主断路器分析及优化

### 论文摘要

动车组主断路器的触头在闭合过程中会产生很大的冲击力,引发动触头的弹跳,导致触头之间拉弧,进而产生大量的热量而烧坏触头,使断路器故障,导致动车组在运行过程中停车。为解决这一问题,在主断路器方案设计阶段,采用虚拟样机技术,对产品性能进行有效预测和评估,使设计方案得到优化。通过对动车组高压电气箱研制项目中的某型号主断路器进行研究分析,采用Adams与AMESim联合仿真技术,建立主断路器虚拟样机数学模型,预先对断路器可能产生的弹跳问题进行分析和优化,从而减少设计缺陷和成本,缩短试验周期,提高产品可靠性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 主断路器机构简介

- 2 虚拟样机技术与Adams/AMESim软件简介

- 2.1 虚拟样机技术

- 2.2 Adams软件

- 2.3 AMESim软件

- 3 主断路器动力学分析与优化

- 3.1 主断路器动力学仿真分析

- 3.1.1 联合仿真原理

- 3.1.2 动力学仿真分析步骤

- 3.1.3 动力学仿真分析结果

- 3.2 主断路器优化设计

- 3.2.1 优化数学模型

- 3.2.2 主断路器优化设计

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邓文明,王俊勇,苏安社,高文斌,王俊峰

关键词: 主断路器,弹跳,与联合仿真,虚拟样机技术,动车组

来源: 机车电传动 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 西南交通大学机械工程学院,北京中车赛德铁道电气科技有限公司

分类号: U266

DOI: 10.13890/j.issn.1000-128x.2019.03.017

页码: 81-84+89

总页数: 5

文件大小: 1323K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].电力机车主断路器“跳闸”原因分析及应急措施探究[J]. 科技创新导报 2020(18)

- [2].高寒条件下动车组气动主断路器冻结失效机理与预防措施研究[J]. 中国铁路 2016(03)

- [3].CRH5型动车组主断路器不能闭合时的原因分析及处理[J]. 同行 2016(15)

- [4].运用数据分析预防真空断路器故障的实践[J]. 上海铁道科技 2017(03)

- [5].主断路器试验台优化改造方案[J]. 内燃机与配件 2019(19)

- [6].10/0.4KV变电所变压器低压侧进线主断路器误动作原因及其对策[J]. 中国科技投资 2013(17)

- [7].印度新孟买地铁1号线车辆自动过分相系统设计[J]. 技术与市场 2020(11)

- [8].电力机车新型智能真空主断路器的研制[J]. 海峡科学 2010(03)

- [9].变电所低压侧用万能式主断路器的设计选型[J]. 吉林建筑工程学院学报 2010(05)

- [10].HX_D1B型电力机车主断路器活故障分析及判断方案[J]. 铁道技术监督 2019(04)

- [11].HXD3C型电力机车主断路器故障分析及对策[J]. 铁道机车与动车 2019(09)

- [12].HXD2B主断路器调试故障分析[J]. 科技创新与生产力 2017(10)

- [13].HXD_1型电力机车主断路器闭合控制分析与故障排除[J]. 轨道交通装备与技术 2015(03)

- [14].浅析SS4B型电力机车主断路器检修保养措施[J]. 科技与企业 2012(17)

- [15].电力机车新型智能真空主断路器的研制[J]. 机车电传动 2010(05)

- [16].SS_(4G)型电力机车跳主断路器无显示原因分析与处理[J]. 铁道机车车辆 2009(04)

- [17].一起HXD1D型电力机车主断路器卡分故障的分析及改进建议[J]. 郑铁科技 2018(02)

- [18].一种动车组自动过分相系统改进设计[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [19].SS4G型机车非操纵节主断路器不闭合故障分析[J]. 时代农机 2018(01)

- [20].HX_D1B型机车主断路器分断故障的原因分析与预防措施[J]. 电力机车与城轨车辆 2017(06)

- [21].HX_D1B型电力机车主断路器的故障分析与处理[J]. 铁道机车与动车 2015(11)

- [22].CRH380CL型动车组主断路器闭合故障分析与解决方案[J]. 城市轨道交通研究 2018(02)

- [23].空气主断路器炸裂故障的分析与对策[J]. 内蒙古石油化工 2011(07)

- [24].SS4改进型电力机车跳主断路器无显示原因分析及改进[J]. 机车电传动 2009(06)

- [25].CRH3型动车组主断路器控制电路故障原因分析及途中故障应急处置[J]. 科技经济导刊 2019(29)

- [26].动车组主断路器状态评估系统设计与实现[J]. 铁道机车车辆 2018(04)

- [27].分子筛纯化系统电加热器调功柜故障排除[J]. 深冷技术 2015(03)

- [28].HXD2型电力机车主断路器隔离故障原因分析及处理措施[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2019(04)

- [29].HXD_(1D)型机车主断路器卡分故障原因分析及对策[J]. 轨道交通装备与技术 2018(04)

- [30].微机DLG数据在查找HX_D3D型机车主断路器故障中的应用[J]. 铁道机车与动车 2018(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b0a638621f9e81e933f6f00a.html