# 一种果树扭梢装置论文和设计-李传波

### 全文摘要

本实用新型给出了一种果树扭梢装置，包括U形夹持头、支撑管和活动夹持机构，支撑管设置在U形夹持头的一侧壁上，活动夹持机构包括夹持板、传动杆和推动螺纹杆，传动杆套置在支撑管内，夹持板设置在传动杆后端，推动螺纹杆的后端套置在支撑管内，且与传动杆的前端相连接，通过旋转推动螺纹杆可实现夹持板的前后往复移动，在U形夹持头上还设置一限位机构，限位机构包括L形支撑架、限位杆和限位弹簧。工作人员利用该装置在地面上便可完成高处枝条的扭梢作业，从而利于提高扭梢效率；同时，扭梢时，利用夹持板与U形夹持头实现枝条的夹持，通过转动支撑管实现扭梢，从而避免手指与枝条直接接触，继而降低了扭梢工作强度。

### 主设计要求

1.一种果树扭梢装置，其特征是，包括U形夹持头、支撑管和活动夹持机构，所述支撑管设置在所述U形夹持头的一侧壁上，且支撑管内部与所述U形夹持头内部相贯通，所述活动夹持机构包括夹持板、传动杆和推动螺纹杆，所述传动杆套置在所述支撑管内，所述夹持板设置在所述传动杆后端，且在所述U形夹持头上设置一与夹持板相配合的固定槽，所述推动螺纹杆的后端套置在所述支撑管内，且与所述传动杆的前端相连接，通过旋转推动螺纹杆可实现夹持板的前后往复移动，在所述U形夹持头上还设置一限位机构，所述限位机构包括L形支撑架、限位杆和限位弹簧，所述L形支撑架固定设置在所述U形夹持头的侧壁上，且与所述支撑管相对，所述限位杆贯穿在所述U形夹持头和L形支撑架上，在所述限位杆上设置一限位环，且限位环位于U形夹持头外侧，所述限位弹簧套置在限位杆上，且限位弹簧卡置在L形支撑架与限位环之间。

### 设计方案

1.一种果树扭梢装置，其特征是，包括U形夹持头、支撑管和活动夹持机构，所述支撑管设置在所述U形夹持头的一侧壁上，且支撑管内部与所述U形夹持头内部相贯通，所述活动夹持机构包括夹持板、传动杆和推动螺纹杆，所述传动杆套置在所述支撑管内，所述夹持板设置在所述传动杆后端，且在所述U形夹持头上设置一与夹持板相配合的固定槽，所述推动螺纹杆的后端套置在所述支撑管内，且与所述传动杆的前端相连接，通过旋转推动螺纹杆可实现夹持板的前后往复移动，在所述U形夹持头上还设置一限位机构，所述限位机构包括L形支撑架、限位杆和限位弹簧，所述L形支撑架固定设置在所述U形夹持头的侧壁上，且与所述支撑管相对，所述限位杆贯穿在所述U形夹持头和L形支撑架上，在所述限位杆上设置一限位环，且限位环位于U形夹持头外侧，所述限位弹簧套置在限位杆上，且限位弹簧卡置在L形支撑架与限位环之间。

2.根据权利要求1所述的一种果树扭梢装置，其特征是，在所述夹持板和U形夹持头上分别设置一定位凹槽。

3.根据权利要求2所述的一种果树扭梢装置，其特征是，在所述定位凹槽内设置有一层橡胶皮垫。

4.根据权利要求1所述的一种果树扭梢装置，其特征是，在所述U形夹持头的两个侧壁外侧均一导向板。

5.根据权利要求1所述的一种果树扭梢装置，其特征是，在所述支撑管的侧壁上设置一导向槽，在所述传动杆的侧壁上设置一上端套置在所述导向槽内的限位块。

6.根据权利要求5所述的一种果树扭梢装置，其特征是，在所述传动杆的前端设置一U形卡槽，所述推动螺纹杆的后端设置的一T形杆套置在U形卡槽内，且T形杆可在U形卡槽内自由转动。

7.根据权利要求1所述的一种果树扭梢装置，其特征是，在所述支撑管的前端套置一防滑把套。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种果树扭梢装置。

背景技术

果树的主枝、辅养枝，拉枝后背上容易发生直立枝，抽生背上枝不但造成养分无用消耗，还使树冠内膛郁闭，影响树体通风透光。为了使枝条分布均匀，充分利用空间进行结果，对于有生长空间且有利用价值的背上枝或直立旺长营养枝，多进行扭梢加以利用。

扭梢可以促进树体早成花、早结果。目前，在对相应枝条进行扭梢处理时，一般是手工完成，扭梢作业时，左手紧握新梢的下部，右手扭转新梢，使得枝条扭转90-180度，以改变枝条的延伸生长方向，使其呈斜下或下垂状生长，长时间进行手工扭梢，会使得工作人员手指酸痛，同时，对于一些高处的新梢进行扭梢时，需要登高作业，导致扭梢效率较低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种果树扭梢装置，工作人员利用该装置在地面上便可完成高处枝条的扭梢作业，从而利于提高扭梢效率；同时，扭梢时，利用夹持板与U形夹持头实现枝条的夹持，通过转动支撑管实现扭梢，从而避免手指与枝条直接接触，继而降低了扭梢工作强度。

本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种果树扭梢装置，包括U形夹持头、支撑管和活动夹持机构，所述支撑管设置在所述U形夹持头的一侧壁上，且支撑管内部与所述U形夹持头内部相贯通，所述活动夹持机构包括夹持板、传动杆和推动螺纹杆，所述传动杆套置在所述支撑管内，所述夹持板设置在所述传动杆后端，且在所述U形夹持头上设置一与夹持板相配合的固定槽，所述推动螺纹杆的后端套置在所述支撑管内，且与所述传动杆的前端相连接，通过旋转推动螺纹杆可实现夹持板的前后往复移动，在所述U形夹持头上还设置一限位机构，所述限位机构包括L形支撑架、限位杆和限位弹簧，所述L形支撑架固定设置在所述U形夹持头的侧壁上，且与所述支撑管相对，所述限位杆贯穿在所述U形夹持头和L形支撑架上，在所述限位杆上设置一限位环，且限位环位于U形夹持头外侧，所述限位弹簧套置在限位杆上，且限位弹簧卡置在L形支撑架与限位环之间。

优选地，在所述夹持板和U形夹持头上分别设置一定位凹槽。

进一步地，在所述定位凹槽内设置有一层橡胶皮垫。

优选地，在所述U形夹持头的两个侧壁外侧均一导向板。

优选地，在所述支撑管的侧壁上设置一导向槽，在所述传动杆的侧壁上设置一上端套置在所述导向槽内的限位块。

进一步地，在所述传动杆的前端设置一U形卡槽，所述推动螺纹杆的后端设置的一T形杆套置在U形卡槽内，且T形杆可在U形卡槽内自由转动。

优选地，在所述支撑杆的前端套置一防滑把套。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用便利；在实际应用过程中，通过导向板的导向作用，可使得枝条顺利卡入到U形夹持头和夹持板之间，从而为后续顺利扭梢作业提供便利；通过限位杆的限位作用，可使得枝条恰好卡置在U形夹持头和夹持板上设置的定位凹槽内，定位凹槽呈弧形，可增大与枝条的接触面积，为后续枝条的稳定夹持提供便利；通过旋转推动螺纹杆，可实现枝条在夹持板和U形夹持头内的稳定持久夹持，从而便于利用本装置进行高处枝条的扭梢作业；限位块被卡置在导向槽内，从而可防止传动杆在前后往复运动过程中发生转动，继而可防止夹持板在夹持过程中发生转动。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的部分优选实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为U形夹持头处的结构示意图；

图3为活动夹持机构的结构示意图；

图4为图2中A处放大图；

图5为图3中B处放大图；

图中：1U形夹持头、11固定槽、12导向板、2支撑管、21导向槽、22防滑把套、31夹持板、32传动杆、321限位块、322U形卡槽、33推动螺纹杆、331T形杆、332拨杆、41L形支撑架、42限位杆、421限位环、43限位弹簧、101定位凹槽。

具体实施方式

下面将结合具体实施例及附图1-5，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分优选实施例，而不是全部的实施例。本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似变形，因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

本实用新型提供了一种果树扭梢装置(如图1所示)，包括U形夹持头1、支撑管2和活动夹持机构，所述支撑管2设置在所述U形夹持头1的一侧壁上，且支撑管2内部与所述U形夹持头1内部相贯通，所述活动夹持机构包括夹持板31、传动杆32和推动螺纹杆33，所述传动杆32套置在所述支撑管2内，所述夹持板31设置在所述传动杆32后端，且在所述U形夹持头1上设置一与夹持板31相配合的固定槽11，所述推动螺纹杆33的后端套置在所述支撑管2内，且与所述传动杆32的前端相连接，通过旋转推动螺纹杆33可实现夹持板31的前后往复移动，在支撑管2内设置有与推动螺纹杆33相配合的内螺纹，在本具体实施例中，传动杆32与推动螺纹杆33连接的具体实施方式为：在所述传动杆32的前端设置一U形卡槽322，所述推动螺纹杆33的后端设置的一T形杆331套置在U形卡槽322内，且T形杆331可在U形卡槽322内自由转动。

在所述U形夹持头1上还设置一限位机构，所述限位机构包括L形支撑架41、限位杆42和限位弹簧43，所述L形支撑架41固定设置在所述U形夹持头1的侧壁上，且与所述支撑管2相对，所述限位杆42贯穿在所述U形夹持头1和L形支撑架41上，即限位杆42贯穿在U形夹持头1和L形支撑架41上开设的贯穿孔内，限位杆42可在贯穿孔内自由活动，在所述限位杆42上设置一限位环421，且限位环421位于U形夹持头1外侧，所述限位弹簧43套置在限位杆42上，且限位弹簧43卡置在L形支撑架41与限位环421之间，通过限位弹簧43的推动作用，可使得限位杆42卡置在U形夹持头1内，当夹持板31进行夹持运动时，限位杆42在夹持板31的推动作用下，可向U形夹持头1的外侧移动，继而使得限位杆42不会影响夹持板31移动，在实际应用过程中，为便于增加枝条侧壁与U形夹持头1的内侧壁及夹持板31侧壁之间的接触面，以便实现后续顺利扭梢作业，在此，在夹持板31和U形夹持头1上分别设置一定位凹槽101，在限位杆42的限位作用下，进入到U形夹持头1内的枝条则会恰好与两个定位凹槽101相对，在推动夹持板31进行夹紧时，枝条恰好被夹持在两个定位凹槽101之间，为便于增加定位凹槽101与枝条之间的摩擦力，在此，在定位凹槽101的侧壁上设置有一层橡胶皮垫。

本实用新型的使用方法为：第一步、将旋转推动螺纹杆33，使得夹持板31后退到固定槽11内；第二步，手持支撑管2前端，操纵U形夹持头1，使得U形夹持头1顺利卡入到相应的枝条内，且使得枝条与限位杆42相接触；第三步，再次旋转推动螺纹杆33，使得夹持板31前进，并实现对枝条的夹紧；第四步，夹持板31将枝条夹紧后，转动支撑管2，支撑管2的转动带动U形夹持头1和夹持板31的转动，从而实现扭梢作业。

为使得U形夹持头1可顺利卡入到枝条上，在此，在U形夹持头1的两个侧壁外侧均一导向板12；为防止传动杆32在进行往复运动过程中发生转动，在此，在支撑管2的侧壁上设置一导向槽21，在所述传动杆32的侧壁上设置一上端套置在所述导向槽21内的限位块321，限位块321卡置在导向槽21内，从而可防止传动杆32发生转动；为便于推动螺纹杆33的旋转，在此，在推动螺纹杆33的端部设置一拨杆332。

本实用新型中，“前”、“后”均是为了方便描述位置关系而采用的相对位置，因此不能作为绝对位置理解为对保护范围的限制。

除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。

以上所述结合附图对本实用新型的优选实施方式和实施例作了详述，但是本实用新型并不局限于上述实施方式和实施例，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009369.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209251165U

授权时间:20190816

主分类号:A01G 7/06

专利分类号:A01G7/06

范畴分类:12A;

申请人:李传波;闵现芳

第一申请人:李传波

申请人地址:276000 山东省临沂市兰山区方城镇西街村七组505号

发明人:李传波;闵现芳

第一发明人:李传波

当前权利人:李传波;闵现芳

代理人:季英健

代理机构:37218

代理机构编号:济南泉城专利商标事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b0beaae7bd5135821b550cd8.html