# 一种载货电梯轿厢论文和设计-刘国华

### 全文摘要

本实用新型涉及一种载货电梯轿厢，包括厢体，所述厢体内腔底部对称设有滑槽，所述滑槽上方设有移动底座，所述移动底座包括支撑架，所述支撑架底部对称安装有行走轮，且所述行走轮设于滑槽内，所述支撑架上安装有支撑板，所述支撑板后侧对称设有电动伸缩杆，且所述电动伸缩杆的固定端与活动端分别与厢体内壁、支撑板固定连接，所述支撑架前侧设有倾斜支撑块，所述支撑架顶部设有缓冲垫，所述缓冲垫与倾斜支撑块顶部均设有耐磨板，所述移动底座上方设有放置槽，且所述放置槽设于厢体后侧壁上，所述放置槽内腔设有固定块，结构简单，设计合理，能够方便货物搬运，同时能够帮助货运小车进行固定，避免与轿厢侧壁发生碰撞。

### 主设计要求

1.一种载货电梯轿厢，包括厢体(1)，其特征在于，所述厢体(1)内腔底部对称设有滑槽(2)，所述滑槽(2)上方设有移动底座(3)，所述移动底座(3)包括支撑架(4)，所述支撑架(4)底部对称安装有行走轮(5)，且所述行走轮(5)设于滑槽(2)内，所述支撑架(4)上安装有支撑板(6)，所述支撑板(6)后侧对称设有电动伸缩杆(7)，且所述电动伸缩杆(7)的固定端与活动端分别与厢体(1)内壁、支撑板(6)固定连接，所述支撑架(4)前侧设有倾斜支撑块(8)，所述支撑架(4)顶部设有缓冲垫(9)，所述缓冲垫(9)与倾斜支撑块(8)顶部均设有耐磨板(10)，所述移动底座(3)上方设有放置槽(11)，且所述放置槽(11)设于厢体(1)后侧壁上，所述放置槽(11)内腔设有固定块(12)，所述固定块(12)两端对称设有伸缩杆(13)，所述伸缩杆(13)包括固定杆(14)与活动杆(15)，且所述伸缩杆(13)的固定杆(14)通过转轴与固定块(12)连接，所述固定杆(14)套设在活动杆(15)外侧，所述固定杆(14)上安装有卡固件(16)，且所述卡固件(16)贯穿固定杆(14)一侧，所述卡固件(16)一端安装有操作环(17)，所述活动杆(15)一侧设有卡板(18)，且所述卡板(18)与卡固件(16)匹配，所述活动杆(15)一端均设有卡爪(19)。

### 设计方案

1.一种载货电梯轿厢，包括厢体(1)，其特征在于，所述厢体(1)内腔底部对称设有滑槽(2)，所述滑槽(2)上方设有移动底座(3)，所述移动底座(3)包括支撑架(4)，所述支撑架(4)底部对称安装有行走轮(5)，且所述行走轮(5)设于滑槽(2)内，所述支撑架(4)上安装有支撑板(6)，所述支撑板(6)后侧对称设有电动伸缩杆(7)，且所述电动伸缩杆(7)的固定端与活动端分别与厢体(1)内壁、支撑板(6)固定连接，所述支撑架(4)前侧设有倾斜支撑块(8)，所述支撑架(4)顶部设有缓冲垫(9)，所述缓冲垫(9)与倾斜支撑块(8)顶部均设有耐磨板(10)，所述移动底座(3)上方设有放置槽(11)，且所述放置槽(11)设于厢体(1)后侧壁上，所述放置槽(11)内腔设有固定块(12)，所述固定块(12)两端对称设有伸缩杆(13)，所述伸缩杆(13)包括固定杆(14)与活动杆(15)，且所述伸缩杆(13)的固定杆(14)通过转轴与固定块(12)连接，所述固定杆(14)套设在活动杆(15)外侧，所述固定杆(14)上安装有卡固件(16)，且所述卡固件(16)贯穿固定杆(14)一侧，所述卡固件(16)一端安装有操作环(17)，所述活动杆(15)一侧设有卡板(18)，且所述卡板(18)与卡固件(16)匹配，所述活动杆(15)一端均设有卡爪(19)。

2.根据权利要求1所述一种载货电梯轿厢，其特征在于：所述移动底座(3)前侧为倾斜结构，所述移动底座(3)的大小与厢体(1)内腔底部相同。

3.根据权利要求1所述一种载货电梯轿厢，其特征在于：所述移动底座(3)两侧均通过滑动扣板与厢体(1)内腔底部滑动连接，所述倾斜支撑块(8)的倾斜角度为15-30度。

4.根据权利要求1所述一种载货电梯轿厢，其特征在于：所述固定块(12)设于放置槽(11)中间位置，且所述伸缩杆(13)的固定杆(14)的长度为厢体(1)内腔宽度的二分之一。

5.根据权利要求1所述一种载货电梯轿厢，其特征在于：所述放置槽(11)上方设有扶手(20)，且所述扶手(20)与厢体(1)内壁固定连接。

6.根据权利要求5所述一种载货电梯轿厢，其特征在于：所述扶手(20)上方设有操作板(21)，且所述操作板(21)通过绳索与厢体(1)内壁连接，所述操作板(21)上安装有开关。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种载货电梯轿厢，属于电梯技术领域。

背景技术

电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱，用于多层建筑乘人或载运货物的运输工具，也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道，服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物，习惯上不论其驱动方式如何，将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称，按速度可分低速电梯、快速电梯和高速电梯，19世纪中期开始出现液压电梯，至今仍在低层建筑物上应用，现有的载货电梯与载人电梯区别不大，人们在搬运货物时不仅麻烦，而且占用时间较长，影响电梯的使用效率，因此，需要进一步改进。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种载货电梯轿厢，结构简单，设计合理，能够方便货物搬运，同时能够帮助货运小车进行固定，避免与轿厢侧壁发生碰撞，通过设置移动底座，能够方便对货物进行搬运，提高电梯的使用效率，通过设置电动伸缩杆，能够对移动底座进行推拉操作，方便对货物搬运，通过设置倾斜支撑块，能够使移动底座前端倾斜一定角度，方便小车行走，同时也能够避免工人绊倒，通过设置耐磨板，能够增加移动底座顶部的耐磨性，提高使用寿命，通过设置卡固件，能够对活动杆的位置进行固定，避免伸缩杆的长度变化，影响货运小车的固定，通过设置卡爪，能够将货运小车与伸缩杆固定，同时方便操作，可以有效解决背景技术中的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

一种载货电梯轿厢，包括厢体，所述厢体内腔底部对称设有滑槽，所述滑槽上方设有移动底座，所述移动底座包括支撑架，所述支撑架底部对称安装有行走轮，且所述行走轮设于滑槽内，所述支撑架上安装有支撑板，所述支撑板后侧对称设有电动伸缩杆，且所述电动伸缩杆的固定端与活动端分别与厢体内壁、支撑板固定连接，所述支撑架前侧设有倾斜支撑块，所述支撑架顶部设有缓冲垫，所述缓冲垫与倾斜支撑块顶部均设有耐磨板，所述移动底座上方设有放置槽，且所述放置槽设于厢体后侧壁上，所述放置槽内腔设有固定块，所述固定块两端对称设有伸缩杆，所述伸缩杆包括固定杆与活动杆，且所述伸缩杆的固定杆通过转轴与固定块连接，所述固定杆套设在活动杆外侧，所述固定杆上安装有卡固件，且所述卡固件贯穿固定杆一侧，所述卡固件一端安装有操作环，所述活动杆一侧设有卡板，且所述卡板与卡固件匹配，所述活动杆一端均设有卡爪。

进一步而言，所述移动底座前侧为倾斜结构，所述移动底座的大小与厢体内腔底部相同。

进一步而言，所述移动底座两侧均通过滑动扣板与厢体内腔底部滑动连接，所述倾斜支撑块的倾斜角度为15-30度。

进一步而言，所述固定块设于放置槽中间位置，且所述伸缩杆的固定杆的长度为厢体内腔宽度的二分之一。

进一步而言，所述放置槽上方设有扶手，且所述扶手与厢体内壁固定连接。

进一步而言，所述扶手上方设有操作板，且所述操作板通过绳索与厢体内壁连接，所述操作板上安装有开关。

本实用新型有益效果：本实用新型所涉及的一种载货电梯轿厢，结构简单，设计合理，能够方便货物搬运，同时能够帮助货运小车进行固定，避免与轿厢侧壁发生碰撞，通过设置移动底座，能够方便对货物进行搬运，提高电梯的使用效率，通过设置电动伸缩杆，能够对移动底座进行推拉操作，方便对货物搬运，通过设置倾斜支撑块，能够使移动底座前端倾斜一定角度，方便小车行走，同时也能够避免工人绊倒，通过设置耐磨板，能够增加移动底座顶部的耐磨性，提高使用寿命，通过设置卡固件，能够对活动杆的位置进行固定，避免伸缩杆的长度变化，影响货运小车的固定，通过设置卡爪，能够将货运小车与伸缩杆固定，同时方便操作。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

图1是本实用新型一种载货电梯轿厢结构图。

图2是本实用新型一种载货电梯轿厢移动底座结构图。

图3是本实用新型一种载货电梯轿厢放置槽结构图。

图4是本实用新型一种载货电梯轿厢伸缩杆结构图。

图中标号：1、厢体；2、滑槽；3、移动底座；4、支撑架；5、行走轮；6、支撑板；7、电动伸缩杆；8、倾斜支撑块；9、缓冲垫；10、耐磨板；11、放置槽；12、固定块；13、伸缩杆；14、固定杆；15、活动杆；16、卡固件；17、操作环；18、卡板；19、卡爪；20、扶手；21、操作板。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-图4所示，一种载货电梯轿厢，包括厢体1，所述厢体1内腔底部对称设有滑槽2，所述滑槽2上方设有移动底座3，能够方便对货物进行搬运，提高电梯的使用效率，所述移动底座3包括支撑架4，所述支撑架4底部对称安装有行走轮5，且所述行走轮5设于滑槽2内，所述支撑架4上安装有支撑板6，所述支撑板6后侧对称设有电动伸缩杆7，能够对移动底座3进行推拉操作，方便对货物搬运，且所述电动伸缩杆7的固定端与活动端分别与厢体1内壁、支撑板6固定连接，所述支撑架4前侧设有倾斜支撑块8，能够使移动底座3前端倾斜一定角度，方便小车行走，同时也能够避免工人绊倒，所述支撑架4顶部设有缓冲垫9，所述缓冲垫9与倾斜支撑块8顶部均设有耐磨板10，能够增加移动底座3顶部的耐磨性，提高使用寿命，所述移动底座3上方设有放置槽11，且所述放置槽11设于厢体1后侧壁上，所述放置槽11内腔设有固定块12，所述固定块12两端对称设有伸缩杆13，所述伸缩杆13包括固定杆14与活动杆15，且所述伸缩杆13的固定杆14通过转轴与固定块12连接，所述固定杆14套设在活动杆15外侧，所述固定杆14上安装有卡固件16，能够对活动杆15的位置进行固定，避免伸缩杆13的长度变化，影响货运小车的固定，且所述卡固件16贯穿固定杆14一侧，所述卡固件16一端安装有操作环17，所述活动杆15一侧设有卡板18，且所述卡板18与卡固件16匹配，所述活动杆15一端均设有卡爪19，能够将货运小车与伸缩杆13固定，同时方便操作。

更具体而言，所述移动底座3前侧为倾斜结构，所述移动底座3的大小与厢体1内腔底部相同，所述移动底座3两侧均通过滑动扣板与厢体1内腔底部滑动连接，所述倾斜支撑块8的倾斜角度为15-30度，避免坡度太大不容易推到移动底座3顶部，所述固定块12设于放置槽11中间位置，且所述伸缩杆13的固定杆14的长度为厢体1内腔宽度的二分之一，所述放置槽11上方设有扶手20，且所述扶手20与厢体1内壁固定连接，所述扶手20上方设有操作板21，且所述操作板21通过绳索与厢体1内壁连接，所述操作板21上安装有开关，能够方便对货物搬运的操作。

本实用新型工作原理：在装运货物时，启动电动伸缩杆7将移动底座3推出厢体1，将货物放置在移动底座3上，电动伸缩杆7收缩将货物拉入电梯，搬出时，将移动底座3推出电梯外，再将货物搬下，避免人工将货物搬进、搬出电梯的麻烦，在搬运小车进入时，将伸缩杆13拉出，通过卡爪19使伸缩杆13与货运小车固定，通过卡固件16对活动杆15进行固定，从而对货运小车固定，避免在电梯内移动。

以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920096628.4

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209668578U

授权时间:20191122

主分类号:B66B 11/02

专利分类号:B66B11/02

范畴分类:32F;

申请人:欧宾机电科技（昆山）有限公司

第一申请人:欧宾机电科技（昆山）有限公司

申请人地址:215300 江苏省苏州市昆山开发区黄浦江南路166号

发明人:刘国华;于华;沈劼

第一发明人:刘国华

当前权利人:欧宾机电科技（昆山）有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b0d669cea37f0c8c0ad523a2.html