# 一种烟气净化系统论文和设计-赵晓明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种烟气净化系统，包括净化装置和控制装置，所述喷淋塔的进气口上设有进气管道，所述喷淋塔通过一号输气管道连接所述过滤箱，所述过滤箱内部设置有多组过滤网，所述过滤箱通过二号输气管道连接所述检测箱，所述检测箱的出气口上固定连接有出气管道，所述进气管道、出气管道上均设置有电控阀，所述一号输气管道上以及所述检测箱的内部均设置有气体检测传感器，所述电控阀、一号抽吸泵、二号抽吸泵与所述PLC控制器连接，所述气体检测传感器与所述微处理器连接，所述微处理器与所述智能网关连接，所述智能网关通过物联网来无线连接所述远程监控PC端。本实用新型具有简单方便、具有远程监控的优点，其主要用于烟气处理。

### 主设计要求

1.一种烟气净化系统，包括净化装置和控制装置，其特征在于：所述净化装置包括有喷淋塔(1)、过滤箱(2)、检测箱(3)，所述喷淋塔(1)的底部进气口上固定连接有进气管道(4)，所述喷淋塔(1)内部设置有多组水管，且所述水管上设置有多组喷头，所述喷淋塔(1)的出气口上固定连接有一号输气管道(5)，所述一号输气管道(5)的另一端固定连接在所述过滤箱(2)的进气口上，且所述一号输气管道(5)上设置有一号抽气泵(6)，所述过滤箱(2)内部设置有多组过滤网(7)，所述过滤箱(2)的出气口上固定连接有二号输气管道(8)，所述二号输气管道(8)的另一端固定连接在所述检测箱(3)的进气口上，所述检测箱(3)的出气口上固定连接有出气管道(9)，所述检测箱(3)上设置有回气口，且所述回气口固定连接有回气管道(10)，所述回气管道(10)的另一端则固定连接在所述进气管道(4)上，所述回气管道(10)上设置有二号抽气泵(11)，所述进气管道(4)、出气管道(9)上均设置有电控阀(12)，所述一号输气管道(5)上以及所述检测箱(3)的内部均设置有气体检测传感器(13)；所述控制装置包括有PLC控制器(14)、智能网关(15)、微处理器(16)、远程监控PC端(17)，所述电控阀(12)、一号抽吸泵、二号抽吸泵均通过数据线与所述PLC控制器(14)通过数据线连接，所述气体检测传感器(13)通过数据线与所述微处理器(16)连接，所述微处理器(16)通过数据线与所述智能网关(15)连接，所述智能网关(15)通过物联网来无线连接所述远程监控PC端(17)。

### 设计方案

1.一种烟气净化系统，包括净化装置和控制装置，其特征在于：所述净化装置包括有喷淋塔(1)、过滤箱(2)、检测箱(3)，所述喷淋塔(1)的底部进气口上固定连接有进气管道(4)，所述喷淋塔(1)内部设置有多组水管，且所述水管上设置有多组喷头，所述喷淋塔(1)的出气口上固定连接有一号输气管道(5)，所述一号输气管道(5)的另一端固定连接在所述过滤箱(2)的进气口上，且所述一号输气管道(5)上设置有一号抽气泵(6)，所述过滤箱(2)内部设置有多组过滤网(7)，所述过滤箱(2)的出气口上固定连接有二号输气管道(8)，所述二号输气管道(8)的另一端固定连接在所述检测箱(3)的进气口上，所述检测箱(3)的出气口上固定连接有出气管道(9)，所述检测箱(3)上设置有回气口，且所述回气口固定连接有回气管道(10)，所述回气管道(10)的另一端则固定连接在所述进气管道(4)上，所述回气管道(10)上设置有二号抽气泵(11)，所述进气管道(4)、出气管道(9)上均设置有电控阀(12)，所述一号输气管道(5)上以及所述检测箱(3)的内部均设置有气体检测传感器(13)；

所述控制装置包括有PLC控制器(14)、智能网关(15)、微处理器(16)、远程监控PC端(17)，所述电控阀(12)、一号抽吸泵、二号抽吸泵均通过数据线与所述PLC控制器(14)通过数据线连接，所述气体检测传感器(13)通过数据线与所述微处理器(16)连接，所述微处理器(16)通过数据线与所述智能网关(15)连接，所述智能网关(15)通过物联网来无线连接所述远程监控PC端(17)。

2.根据权利要求1所述的一种烟气净化系统，其特征在于：所述过滤箱(2)内部的过滤网(7)采用两组，其中一组为活性炭滤网，另一组为除臭滤网，且所述除臭滤网靠近所述过滤箱(2)的出气口。

3.根据权利要求1所述的一种烟气净化系统，其特征在于：所述二号抽吸泵靠近所述进气管道(4)，所述过滤箱(2)一侧固定连接有冲洗管道，位于所述过滤箱(2)内部设置有冲洗喷头，所述冲洗喷头与所述冲洗管道连接，所述过滤箱(2)底部相配合的设置有清理口，所述清理口内堵塞有塞子。

4.根据权利要求1所述的一种烟气净化系统，其特征在于：所述喷淋塔(1)的水管连接有储水箱，所述储水箱一侧通过管道连接有配药箱。

5.根据权利要求1所述的一种烟气净化系统，其特征在于：所述出气管道(9)上设置有风机。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及烟气处理技术领域，具体的说是一种烟气净化系统。

背景技术

现如今，全国大部分地区出现了不同程度的雾霾空气污染问题，而造成空气污染的主要原因之一就是火电、供暖、钢铁等燃煤工业生产中产生大量有害烟气排向大气。而现有的烟气处理装置大多为现场监控，工作人员必须时刻对净化系统进行检修，并对处理烟气进行检测，确保排放符合标准，这样就加大了工作程度，减少工作效率。

实用新型内容

针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型目的是提供一种简单方便、具有远程监控的烟气净化系统。

本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种烟气净化系统，包括净化装置和控制装置，所述净化装置包括有喷淋塔、过滤箱、检测箱，所述喷淋塔的底部进气口上固定连接有进气管道，所述喷淋塔内部设置有多组水管，且所述水管上设置有多组喷头，所述喷淋塔的出气口上固定连接有一号输气管道，所述一号输气管道的另一端固定连接在所述过滤箱的进气口上，且所述一号输气管道上设置有一号抽气泵，所述过滤箱内部设置有多组过滤网，所述过滤箱的出气口上固定连接有二号输气管道，所述二号输气管道的另一端固定连接在所述检测箱的进气口上，所述检测箱的出气口上固定连接有出气管道，所述检测箱上设置有回气口，且所述回气口固定连接有回气管道，所述回气管道的另一端则固定连接在所述进气管道上，所述回气管道上设置有二号抽气泵，所述进气管道、出气管道上均设置有电控阀，所述一号输气管道上以及所述检测箱的内部均设置有气体检测传感器；

所述控制装置包括有PLC控制器、智能网关、微处理器、远程监控PC端，所述电控阀、一号抽吸泵、二号抽吸泵均通过数据线与所述PLC控制器通过数据线连接，所述气体检测传感器通过数据线与所述微处理器连接，所述微处理器通过数据线与所述智能网关连接，所述智能网关通过物联网来无线连接所述远程监控PC端。

所述过滤箱内部的过滤网采用两组，其中一组为活性炭滤网，另一组为除臭滤网，且所述除臭滤网靠近所述过滤箱的出气口。

所述二号抽吸泵靠近所述进气管道，所述过滤箱一侧固定连接有冲洗管道，位于所述过滤箱内部设置有冲洗喷头，所述冲洗喷头与所述冲洗管道连接，所述过滤箱底部相配合的设置有清理口，所述清理口内堵塞有塞子。

所述喷淋塔的水管连接有储水箱，所述储水箱一侧通过管道连接有配药箱。

所述出气管道上设置有风机。

本实用新型的有益效果：在进行烟气净化时，首先通过喷淋塔将烟气中的可溶性杂质进行溶解，之后再通过活性炭滤网进行有害颗粒过滤，通过除臭滤网进行气味过滤，整体结构简单、使用方便，而且本装置加入了控制装置，使得气体检测传感器检测数据可远程传送至远程监控PC端，工作人员根据检测的数据可对现场的净化装置进行远程控制，因此具有远程监控的优点。

附图说明

图1为本实用新型净化装置结构示意图；

图2为本实用新型控制装置连接结构示意图。

图中：1喷淋塔、2过滤箱、3检测箱、4进气管道、5一号输气管道、6一号抽气泵、7过滤网、8二号输气管道、9出气管道、10回气管道、11二号抽气泵、12电控阀、13气体检测传感器、14 PLC控制器、15智能网关、16微处理器、17远程监控PC端。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1、图2，一种烟气净化系统，包括净化装置和控制装置，净化装置包括有喷淋塔1、过滤箱2、检测箱3，喷淋塔1的底部进气口上固定连接有进气管道4，喷淋塔1内部设置有多组水管，且水管上设置有多组喷头，喷淋塔1的出气口上固定连接有一号输气管道5，一号输气管道5的另一端固定连接在过滤箱2的进气口上，且一号输气管道5上设置有一号抽气泵6，过滤箱2内部设置有多组过滤网7，过滤箱2的出气口上固定连接有二号输气管道8，二号输气管道8的另一端固定连接在检测箱3的进气口上，检测箱3的出气口上固定连接有出气管道9，检测箱3上设置有回气口，且回气口固定连接有回气管道10，回气管道10的另一端则固定连接在进气管道4上，回气管道10上设置有二号抽气泵11，进气管道4、出气管道9上均设置有电控阀12，一号输气管道5上以及检测箱3的内部均设置有气体检测传感器13；

控制装置包括有PLC控制器14、智能网关15、微处理器16、远程监控PC端17，电控阀12、一号抽吸泵、二号抽吸泵均通过数据线与PLC控制器14通过数据线连接，气体检测传感器13通过数据线与微处理器16连接，微处理器16通过数据线与智能网关15连接，智能网关15通过物联网来无线连接远程监控PC端17。

本实用新型中，过滤箱2内部的过滤网7采用两组，其中一组为活性炭滤网，用于对烟气中的颗粒杂质进行过滤，另一组为除臭滤网，用于将烟气的气味去除，且除臭滤网靠近过滤箱2的出气口；二号抽吸泵靠近进气管道4，从而避免回气管道10内填充烟气；过滤箱2一侧固定连接有冲洗管道，位于过滤箱2内部设置有冲洗喷头，冲洗喷头与冲洗管道连接，过滤箱2底部相配合的设置有清理口，清理口内堵塞有塞子，通过冲洗喷头可对过滤箱2内部进行清洗，清洗额杂质可通过清理口排出；喷淋塔1的水管连接有储水箱，储水箱一侧通过管道连接有配药箱，配药箱用于进行药剂混合，并将混合药剂输送至储水箱，之后通过喷头喷出对烟气进行处理；出气管道9上设置有风机，可加快处理后的烟气快速排出。

本实用新型的工作原理是：使用时，烟气通过进气管道4输送至喷淋塔1内部进行喷淋作业，使得烟气中可溶性杂质溶解在液体内，之后烟气通过一号抽气泵6将烟气抽入过滤箱2，经过过滤网7过滤后通过二号输送管道输送至检测箱3，经过检测箱3、出气管道9排出；

烟气在过滤作业过程中，一号输气管道5上的气体检测传感器13将检测从喷淋塔1出来的烟气成分，检测箱3内部的气体检测传感器13将检测从过滤箱2出来的烟气成分，并将各组检测的气体成分数据传送至微处理器16，由微处理器16进行数据处理并打包数据，微处理器16将数据处理后，传送至智能网关15，通过智能网关15将检测的数据无线传送到远程监控PC端17，供工作人员了解烟气处理情况，工作人员根据数据可通过智能网关15远程控制PLC控制器14，由PLC控制器14控制电磁阀的开闭以及一号抽气泵6、二号抽气泵11的工作；

当检测箱3内部的气体检测传感器13检测到烟气处理后不满足排放标准，可以通过PLC控制器14控制电磁阀关闭，通过分析一号输气管道5上的气体检测传感器13检测的烟气数据，来判定喷淋塔1的故障或过滤箱2的故障，从而进行维修，而检测箱3内部不满足排放标准的烟气可通过二号抽气泵11经回气管道10抽入进气管道4内，重新处理。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311280.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209900952U

授权时间:20200107

主分类号:B01D50/00

专利分类号:B01D50/00

范畴分类:23A;

申请人:秦皇岛市清青环保设备有限公司

第一申请人:秦皇岛市清青环保设备有限公司

申请人地址:066000 河北省秦皇岛市海港区海阳路558号

发明人:赵晓明;刘学;王春梅;杨晓云;朱智勇;杨倩;王珠;朱粮;胡国顺;杨金红

第一发明人:赵晓明

当前权利人:秦皇岛市清青环保设备有限公司

代理人:苏友娟

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b10719a7e5baef5b2cf6dce5.html