# 闪蒸系统二次蒸汽带料的调整方法

### 论文摘要

在氧化铝的溶出生产过程中,闪蒸系统二次蒸汽带料异象不仅会增加生产碱耗,而且容易造成环境污染事件。目前,闪蒸系统二次蒸汽带料是氧化铝生产中亟待解决的难题。文章从闪蒸原理出发进行带料原因分析,并针对生产实际不同的闪蒸带料现象,提出具体的控制带料的调整方法,实现有效防治闪蒸带料现象,对强化氧化铝生产、节能减排、提高氧化铝生产企业经济效益具有重要的指导意义。

### 论文目录

- 1 闪蒸工艺

- 2 闪蒸带料的原因分析

- 2.1 闪蒸的孔板尺寸不匹配

- 2.2 压煮器出料温度及压力

- 2.3 预热段加热表面结疤

- 2.4 预热段汽、水流程通畅与否

- 3 闪蒸带料调整

- 3.1 闪蒸孔板尺寸的调整

- 3.2 提高溶出温度和压力

- 3.3 调节阀门的开度调整闪蒸压力极差

- 3.3.1 二次汽的调整

- 3.3.2 冷凝水的调整

- 3.4 使用30br蒸汽控制带料

- 3.5 闪蒸引汽

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄煌

关键词: 氧化铝,闪蒸,二次汽带料,孔板,冷凝水

来源: 大众科技 2019年05期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中国铝业广西分公司氧化铝厂

分类号: TQ133.1

页码: 46-48

总页数: 3

文件大小: 1692K

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].低温甲醇洗中压闪蒸系统的节能研究[J]. 化学工程 2016(07)

- [2].多喷嘴水煤浆气化装置真空闪蒸系统改造总结[J]. 中氮肥 2020(03)

- [3].气化闪蒸系统关键问题的研究与优化创新[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2017(06)

- [4].真空闪蒸系统真空度低的原因分析[J]. 化肥工业 2016(06)

- [5].闪蒸系统在电厂的应用及改造[J]. 发电设备 2013(03)

- [6].余热发电闪蒸系统压力分配的优化[J]. 节能技术 2010(05)

- [7].真空闪蒸系统真空度低的影响因素[J]. 化工设计通讯 2018(10)

- [8].电场矩阵壁厚在线监测技术在闪蒸系统的应用[J]. 石油化工腐蚀与防护 2019(04)

- [9].高真空闪蒸设备在海上采油平台的应用[J]. 现代化工 2013(07)

- [10].酸浴闪蒸系统石墨加热器的特性及应用比较[J]. 人造纤维 2013(05)

- [11].闪蒸系统加工高酸含硫原油长周期运行分析[J]. 石油化工腐蚀与防护 2014(05)

- [12].如何控制溶出闪蒸带料[J]. 科技传播 2013(15)

- [13].轻污油储罐增设闪蒸系统改造[J]. 炼油技术与工程 2013(09)

- [14].考虑换热温差的新型有机朗肯循环-分流闪蒸系统热力性能分析[J]. 机械工程学报 2015(08)

- [15].闪蒸系统带料的调整方法[J]. 企业科技与发展 2019(09)

- [16].基于全生命周期地热发电系统的环境影响评价[J]. 热科学与技术 2019(06)

- [17].对煤气化闪蒸系统热交换效率提高的研究[J]. 当代化工研究 2017(04)

- [18].闪蒸一双工质循环联合地热发电系统研究[J]. 太阳能学报 2009(03)

- [19].气化灰水处理系统运行初期存在的问题及解决措施[J]. 电子制作 2013(17)

- [20].水煤浆气化装置闪蒸系统高闪气回收利用探讨[J]. 中氮肥 2020(02)

- [21].基于再热的两级闪蒸地热发电系统优化[J]. 太阳能学报 2018(09)

- [22].一套分子筛旋转闪蒸的控制[J]. 甘肃科技 2011(21)

- [23].己二酸结晶器扩产技术改造[J]. 河北化工 2009(12)

- [24].环己醇苯加氢闪蒸系统优化技改[J]. 河南化工 2019(04)

- [25].溶出矿浆自蒸发器闪蒸控制技术[J]. 中国高新技术企业 2011(07)

- [26].黑水闪蒸系统角阀损坏原因及处理[J]. 阀门 2014(02)

- [27].基于gPROMS的两级闪蒸二氧化碳回收与提纯过程分析[J]. 环境工程 2015(S1)

- [28].浅谈十四效闪蒸工艺[J]. 化工管理 2016(14)

- [29].对煤气化闪蒸系统热交换效率提高的研究[J]. 化工管理 2020(09)

- [30].电场矩阵监测技术在炼化企业中的应用[J]. 石油化工腐蚀与防护 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b14dc37e481c6f7eea7338f0.html