# 一种基于智能岸基渔获贴标机的贴标手掌论文和设计-陈仲亮

### 全文摘要

本实用新型涉及贴标机技术领域，具体地，涉及一种基于智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，包括有手掌基座、柔性连接构件和贴标面板，手掌基座和贴标面板为彼此平行的方形板状物，手掌基座通过柔性连接构件与贴标面板柔性连接，贴标面板包括有真空板、吸板和海绵垫，真空板为设置有抽气孔的带槽方形板，吸板为安装在真空板的槽内并且满布通孔的平板，真空板和吸板组合成一个中空且底端布满通孔的中空平板，海绵垫安装在吸板远离真空板的一侧，该手掌可以柔性地贴合在鱼盘的侧面，手掌活动的自由度高，贴合性好，并且柔性连接构件在多次使用中不易松动，减少维护的次数。

### 主设计要求

1.一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，其特征在于：包括有手掌基座（1）、柔性连接构件（2）和贴标面板（3），手掌基座（1）和贴标面板（3）为彼此平行的方形板状物，手掌基座（1）通过柔性连接构件（2）与贴标面板（3）柔性连接，贴标面板（3）包括有真空板（3a）、吸板（3b）和海绵垫（3c），真空板（3a）为设置有抽气孔的带槽方形板，吸板（3b）为安装在真空板（3a）的槽内并且满布通孔的平板，真空板（3a）和吸板（3b）组合成一个中空且底端布满通孔的中空平板，海绵垫（3c）安装在吸板（3b）远离真空板（3a）的一侧。

### 设计方案

1.一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，其特征在于：包括有手掌基座（1）、柔性连接构件（2）和贴标面板（3），手掌基座（1）和贴标面板（3）为彼此平行的方形板状物，手掌基座（1）通过柔性连接构件（2）与贴标面板（3）柔性连接，贴标面板（3）包括有真空板（3a）、吸板（3b）和海绵垫（3c），真空板（3a）为设置有抽气孔的带槽方形板，吸板（3b）为安装在真空板（3a）的槽内并且满布通孔的平板，真空板（3a）和吸板（3b）组合成一个中空且底端布满通孔的中空平板，海绵垫（3c）安装在吸板（3b）远离真空板（3a）的一侧。

2.根据权利要求1所述的一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，其特征在于：手掌基座（1）朝向贴标面板（3）的一面四角按照有第一钢绳固定座（1a），柔性连接构件（2）包括有第一弹簧（2a）、钢绳（2b）和第二钢绳固定座（2c），第二钢绳固定座（2c）固定设置在贴标面板（3）朝向手掌基座（1）的一面四角并与第一钢绳固定座（1a）一一对应，钢绳（2b）通过第一钢绳固定座（1a）和第二钢绳固定座（2c）固定安装在手掌基座（1）和贴标面板（3）之间，第一弹簧（2a）套设在钢绳（2b）上并且第一弹簧（2a）的两端分别固定安装在手掌基座（1）和贴标面板（3）上。

3.根据权利要求1所述的一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，其特征在于：手掌基座（1）的四角设置有弧形孔（1b），弧形孔（1b）的径向剖切面为半圆弧形，柔性连接构件（2）包括有第二弹簧（2d）、球形万向连接（2e）、活动轴（2f）和调节螺母（2g），活动轴（2f）和弧形孔（1b）的内径最窄处间隙配合，活动轴（2f）的一端贯穿手掌基座（1）延伸到手掌基座（1）的另一侧，活动轴（2f）的这一端设置有外螺纹，活动轴（2f）的另一端与贴标面板（3）通过球形万向连接（2e）连接，第二弹簧（2d）套设在活动轴（2f）上并且第二弹簧（2d）位于手掌基座（1）和贴标面板（3）之间，第二弹簧（2d）的两端分别与手掌基座（1）、贴标面板（3）抵接，调节螺母（2g）与活动轴（2f）螺纹连接并且调节螺母（2g）位于手掌基座（1）远离贴标面板（3）的一侧。

4.根据权利要求2所述的一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，其特征在于：第一钢绳固定座（1a）朝向手掌基座（1）的一端设置有竖直朝向手掌基座（1）延伸的空心柱（1a1），空心柱（1a1）为中空的圆柱形，空心柱（1a1）的外圆面设置有外螺纹，钢绳（2b）固定在第一钢绳固定座（1a）的轴心孔并穿过空心柱（1a1）延伸到空心柱（1a1）的外侧，空心柱（1a1）与手掌基座（1）通过螺纹固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，其特征在于：活动轴（2f）上还套设有固定螺母（2h），固定螺母（2h）与活动轴（2f）螺纹连接，固定螺母（2h）安装在调节螺母（2g）远离贴标面板（3）的一侧，调节螺母（2g）与固定螺母（2h）紧密抵接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及贴标机技术领域，具体地，涉及一种基于智能岸基渔获贴标机的贴标手掌。

背景技术

随着人民生活水平的提高，对食品的品质和安全要求也越来越高，食品的品牌形象和溯源需求相应地越来越重要。针对海鲜批发和消费市场，具备前瞻规划的渔获捕捞企业、渔港就开始考虑对渔获进行品牌包装，并提供溯源手段，这就需要对渔获进行品牌标签和溯源标签的贴标。与二级市场的海鲜加工企业不同，这些处于海鲜供应链最上游环节的渔获捕捞企业、渔港面对的是各种渔船、没有统一规格的鱼盘，如何对这些鱼盘进行品牌标签和溯源标签的贴标操作成为业界的难题。智能岸基渔获贴标机针对这些鱼盘的特点，安装在渔获上岸传输带上，实现对鱼盘的自动贴标操作。

经调查，目前业界并没有针对鱼盘的专门贴标设备。业界常见的打印贴标机主要针对生产线上的产品贴标需求设计，采用铁质、固定的贴标手掌，在推杆的带动下进行吸标、贴标。

现有贴标机比较适合生产线的贴标环境，很难将标签贴在鱼盘合适的位置上，或者标签贴得不牢固很容易掉下来。

针对上述现有技术的缺点，发明一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，该手掌能够适应一定范围内的鱼盘大小、贴标面的倾斜度、几种不同类型的材质（一般铁盘、泡沫盘和塑料盘比较常见）。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供一种基于智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，该手掌可以柔性地贴合在鱼盘的侧面，手掌活动的自由度高，贴合性好，并且柔性连接构件在多次使用中不易松动，减少维护的次数。

本实用新型公开的一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，包括有手掌基座、柔性连接构件和贴标面板，手掌基座和贴标面板为彼此平行的方形板状物，手掌基座通过柔性连接构件与贴标面板柔性连接，贴标面板包括有真空板、吸板和海绵垫，真空板为设置有抽气孔的带槽方形板，吸板为安装在真空板的槽内并且满布通孔的平板，真空板和吸板组合成一个中空且底端布满通孔的中空平板，海绵垫安装在吸板远离真空板的一侧。

进一步的，手掌基座朝向贴标面板的一面四角按照有第一钢绳固定座，柔性连接构件包括有第一弹簧、钢绳和第二钢绳固定座，第二钢绳固定座固定设置在贴标面板朝向手掌基座的一面四角并与第一钢绳固定座一一对应，钢绳通过第一钢绳固定座和第二钢绳固定座固定安装在手掌基座和贴标面板之间，第一弹簧套设在钢绳上并且第一弹簧的两端分别固定安装在手掌基座和贴标面板上。

进一步的，手掌基座的四角设置有弧形孔，弧形孔的径向剖切面为半圆弧形，柔性连接构件包括有第二弹簧、球形万向连接、活动轴和调节螺母，活动轴和弧形孔的内径最窄处间隙配合，活动轴的一端贯穿手掌基座延伸到手掌基座的另一侧，活动轴的这一端设置有外螺纹，活动轴的另一端与贴标面板通过球形万向连接连接，第二弹簧套设在活动轴上并且第二弹簧位于手掌基座和贴标面板之间，第二弹簧的两端分别与手掌基座、贴标面板抵接，调节螺母与活动轴螺纹连接并且调节螺母位于手掌基座远离贴标面板的一侧。

更进一步的，第一钢绳固定座朝向手掌基座的一端设置有竖直朝向手掌基座延伸的空心柱，空心柱为中空的圆柱形，空心柱的外圆面设置有外螺纹，钢绳固定在第一钢绳固定座的轴心孔并穿过空心柱延伸到空心柱的外侧，空心柱与手掌基座通过螺纹固定连接。

更进一步的，活动轴上还套设有固定螺母，固定螺母与活动轴螺纹连接，固定螺母安装在调节螺母远离贴标面板的一侧，调节螺母与固定螺母紧密抵接。

有益效果：

贴标机通过贴标手掌贴标，贴标机驱动贴标手掌朝向鱼盘移动，贴标面板抵接在鱼盘的侧面，手掌基座继续向着贴标面板靠近，从而使得柔性连接构件扭曲，由于手掌基座通过柔性连接构件与贴标面板柔性连接，从而使得贴标面板在手掌基座的驱动下与鱼盘的弧形侧面紧密贴合；

由于鱼盘的侧面往往有弧度并且每个鱼盘的形状均不一致，所以贴标面板需要能够贴合在任意一种鱼盘的侧面，手掌基座和贴标面板通过钢绳连接在一起，使得贴标面板被手掌基座悬吊在空中，由于钢绳上套设有第一弹簧，第一弹簧与手掌基座、贴标面板均固定连接，使得钢绳被第一弹簧撑直，从而使得贴标面板与手掌基座平行并悬空，贴标面板与手掌基座通过钢绳连接使得贴标面板可以在一定范围内旋转，从而使得贴标机驱动贴标面板贴在鱼盘侧面时，贴标面板可以贴合在任意弧度和角度的鱼盘侧面；

由于鱼盘的侧面往往有弧度并且每个鱼盘的形状均不一致，所以贴标面板需要能够贴合在任意一种鱼盘的侧面，活动轴与弧形孔的内径最窄处间隙配合使得活动轴可以在弧形孔中滑动，同时由于弧形孔为弧形孔其径向剖切面为半圆弧形，使得活动轴可以在一定范围内自由旋转，活动轴可以在弧形孔中滑动并转动使得活动轴具有极高的自由度，贴标面板通过活动轴悬吊在手掌基座上，由于活动轴上套设有第二弹簧并且第二弹簧与手掌基座、贴标面板均抵接，从而使得活动轴被第二弹簧撑起，此时调节螺母抵接在手掌基座上与第二弹簧之间形成平衡，从而使得贴标面板与手掌基座平行并悬空，贴标面板与手掌基座通过活动轴连接使得贴标面板可以在一定范围内旋转，从而使得贴标机驱动贴标面板贴在鱼盘侧面时，贴标面板可以贴合在任意弧度和角度的鱼盘侧面；

1.贴标手掌可以柔性地贴合在鱼盘的侧面，手掌活动的自由度高，贴合性好。

2.柔性连接构件在多次使用中不易松动，减少维护的次数。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1为实施例一的立体图；

图2为实施例一的立体分解图；

图3为实施例一的侧面剖视图；

图4为实施例二的立体图；

图5为实施例二的立体分解图；

图6为实施例二的侧面剖视图；

附图标记说明：

手掌基座1，第一钢绳固定座1a，空心柱1a1，弧形孔1b，柔性连接构件2，第一弹簧2a，钢绳2b，第二钢绳固定座2c，第二弹簧2d，球形万向连接2e，活动轴2f，调节螺母2g，固定螺母2h，贴标面板3，真空板3a，吸板3b，海绵垫3c。

具体实施方式

以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本实用新型。也就是说，在本实用新型的部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化图式起见，一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

另外，在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，并非特别指称次序或顺位的意思，亦非用以限定本实用新型，其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

实施例一：

参照图1至图3所示的一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，包括有手掌基座1、柔性连接构件2和贴标面板3，手掌基座1和贴标面板3为彼此平行的方形板状物，手掌基座1通过柔性连接构件2与贴标面板3柔性连接，贴标面板3包括有真空板3a、吸板3b和海绵垫3c，真空板3a为设置有抽气孔的带槽方形板，吸板3b为安装在真空板3a的槽内并且满布通孔的平板，真空板3a和吸板3b组合成一个中空且底端布满通孔的中空平板，海绵垫3c安装在吸板3b远离真空板3a的一侧。

贴标机通过贴标手掌贴标，贴标机驱动贴标手掌朝向鱼盘移动，贴标面板3抵接在鱼盘的侧面，手掌基座1继续向着贴标面板3靠近，从而使得柔性连接构件2扭曲，由于手掌基座1通过柔性连接构件2与贴标面板3柔性连接，从而使得贴标面板3在手掌基座1的驱动下与鱼盘的弧形侧面紧密贴合。

手掌基座1朝向贴标面板3的一面四角按照有第一钢绳固定座1a，柔性连接构件2包括有第一弹簧2a、钢绳2b和第二钢绳固定座2c，第二钢绳固定座2c固定设置在贴标面板3朝向手掌基座1的一面四角并与第一钢绳固定座1a一一对应，钢绳2b通过第一钢绳固定座1a和第二钢绳固定座2c固定安装在手掌基座1和贴标面板3之间，第一弹簧2a套设在钢绳2b上并且第一弹簧2a的两端分别固定安装在手掌基座1和贴标面板3上。

由于鱼盘的侧面往往有弧度并且每个鱼盘的形状均不一致，所以贴标面板3需要能够贴合在任意一种鱼盘的侧面，手掌基座1和贴标面板3通过钢绳2b连接在一起，使得贴标面板3被手掌基座1悬吊在空中，由于钢绳2b上套设有第一弹簧2a，第一弹簧2a与手掌基座1、贴标面板3均固定连接，使得钢绳2b被第一弹簧2a撑直，从而使得贴标面板3与手掌基座1平行并悬空，贴标面板3与手掌基座1通过钢绳2b连接使得贴标面板3可以在一定范围内旋转，从而使得贴标机驱动贴标面板3贴在鱼盘侧面时，贴标面板3可以贴合在任意弧度和角度的鱼盘侧面。

第一钢绳固定座1a朝向手掌基座1的一端设置有竖直朝向手掌基座1延伸的空心柱1a1，空心柱1a1为中空的圆柱形，空心柱1a1的外圆面设置有外螺纹，钢绳2b固定在第一钢绳固定座1a的轴心孔并穿过空心柱1a1延伸到空心柱1a1的外侧，空心柱1a1与手掌基座1通过螺纹固定连接。

钢绳2b穿过空心柱1a1固定安装在第一钢绳固定座1a上，通过调节钢绳2b穿过空心柱1a1的长度即可调节手掌基座1和贴标面板3之间的距离，考虑到贴标面板3工作时需要不断地靠近或远离手掌基座1，从而使得第一弹簧2a不断地绷紧或放松钢绳2b，钢绳2b不断地拉扯着第一钢绳固定座1a和第二钢绳固定座2c，从而使得钢绳2b与第一钢绳固定座1a或第二钢绳固定座2c之间的连接会逐渐松动，考虑到固定钢绳2b比较麻烦，所以令第一钢绳固定座1a和手掌基座1之间通过螺纹连接，这样每次钢绳2b拉扯第一钢绳固定座1a和第二钢绳固定座2c的时候，第一钢绳固定座1a和手掌基座1之间的连接就会先松动，然后工作人员只需要转动第一钢绳固定座1a使得第一钢绳固定座1a和手掌基座1之间再次紧密配合即可完成钢绳2b的紧固。

工作原理：

贴标机通过贴标手掌贴标，贴标机驱动贴标手掌朝向鱼盘移动，贴标面板3抵接在鱼盘的侧面，手掌基座1继续向着贴标面板3靠近，从而使得柔性连接构件2扭曲，由于手掌基座1通过柔性连接构件2与贴标面板3柔性连接，从而使得贴标面板3在手掌基座1的驱动下与鱼盘的弧形侧面紧密贴合；

由于鱼盘的侧面往往有弧度并且每个鱼盘的形状均不一致，所以贴标面板3需要能够贴合在任意一种鱼盘的侧面，手掌基座1和贴标面板3通过钢绳2b连接在一起，使得贴标面板3被手掌基座1悬吊在空中，由于钢绳2b上套设有第一弹簧2a，第一弹簧2a与手掌基座1、贴标面板3均固定连接，使得钢绳2b被第一弹簧2a撑直，从而使得贴标面板3与手掌基座1平行并悬空，贴标面板3与手掌基座1通过钢绳2b连接使得贴标面板3可以在一定范围内旋转，从而使得贴标机驱动贴标面板3贴在鱼盘侧面时，贴标面板3可以贴合在任意弧度和角度的鱼盘侧面；

实施例二：

参照图4至图6所示的一种智能岸基渔获贴标机的贴标手掌，包括有手掌基座1、柔性连接构件2和贴标面板3，手掌基座1和贴标面板3为彼此平行的方形板状物，手掌基座1通过柔性连接构件2与贴标面板3柔性连接，贴标面板3包括有真空板3a、吸板3b和海绵垫3c，真空板3a为设置有抽气孔的带槽方形板，吸板3b为安装在真空板3a的槽内并且满布通孔的平板，真空板3a和吸板3b组合成一个中空且底端布满通孔的中空平板，海绵垫3c安装在吸板3b远离真空板3a的一侧。

贴标机通过贴标手掌贴标，贴标机驱动贴标手掌朝向鱼盘移动，贴标面板3抵接在鱼盘的侧面，手掌基座1继续向着贴标面板3靠近，从而使得柔性连接构件2扭曲，由于手掌基座1通过柔性连接构件2与贴标面板3柔性连接，从而使得贴标面板3在手掌基座1的驱动下与鱼盘的弧形侧面紧密贴合。

手掌基座1的四角设置有弧形孔1b，弧形孔1b的径向剖切面为半圆弧形，柔性连接构件2包括有第二弹簧2d、球形万向连接2e、活动轴2f和调节螺母2g，活动轴2f和弧形孔1b的内径最窄处间隙配合，活动轴2f的一端贯穿手掌基座1延伸到手掌基座1的另一侧，活动轴2f的这一端设置有外螺纹，活动轴2f的另一端与贴标面板3通过球形万向连接2e连接，第二弹簧2d套设在活动轴2f上并且第二弹簧2d位于手掌基座1和贴标面板3之间，第二弹簧2d的两端分别与手掌基座1、贴标面板3抵接，调节螺母2g与活动轴2f螺纹连接并且调节螺母2g位于手掌基座1远离贴标面板3的一侧。

由于鱼盘的侧面往往有弧度并且每个鱼盘的形状均不一致，所以贴标面板3需要能够贴合在任意一种鱼盘的侧面，活动轴2f与弧形孔1b的内径最窄处间隙配合使得活动轴2f可以在弧形孔1b中滑动，同时由于弧形孔1b为弧形孔其径向剖切面为半圆弧形，使得活动轴2f可以在一定范围内自由旋转，活动轴2f可以在弧形孔1b中滑动并转动使得活动轴2f具有极高的自由度，贴标面板3通过活动轴2f悬吊在手掌基座1上，由于活动轴2f上套设有第二弹簧2d并且第二弹簧2d与手掌基座1、贴标面板3均抵接，从而使得活动轴2f被第二弹簧2d撑起，此时调节螺母2g抵接在手掌基座1上与第二弹簧2d之间形成平衡，从而使得贴标面板3与手掌基座1平行并悬空，贴标面板3与手掌基座1通过活动轴2f连接使得贴标面板3可以在一定范围内旋转，从而使得贴标机驱动贴标面板3贴在鱼盘侧面时，贴标面板3可以贴合在任意弧度和角度的鱼盘侧面。

活动轴2f上还套设有固定螺母2h，固定螺母2h与活动轴2f螺纹连接，固定螺母2h安装在调节螺母2g远离贴标面板3的一侧，调节螺母2g与固定螺母2h紧密抵接。

在贴标面板3多次与鱼盘侧面贴合的过程中，调节螺母2g也多次与手掌基座1分离后又再次回到手掌基座1上，由于调节螺母2g与活动轴2f之间为螺纹连接，调节螺母2g与手掌基座1之间的多次碰撞容易使得调节螺母2g松动，进而导致调节螺母2g从活动轴2f上脱落，所以需要再按照一个固定螺母2h，通过两个螺母之间互相抵紧时产生的内应力防止螺母松动，从而使得调节螺母2g和固定螺母2h均紧紧地固定在活动轴2f上。

工作原理：

贴标机通过贴标手掌贴标，贴标机驱动贴标手掌朝向鱼盘移动，贴标面板3抵接在鱼盘的侧面，手掌基座1继续向着贴标面板3靠近，从而使得柔性连接构件2扭曲，由于手掌基座1通过柔性连接构件2与贴标面板3柔性连接，从而使得贴标面板3在手掌基座1的驱动下与鱼盘的弧形侧面紧密贴合；

由于鱼盘的侧面往往有弧度并且每个鱼盘的形状均不一致，所以贴标面板3需要能够贴合在任意一种鱼盘的侧面，活动轴2f与弧形孔1b的内径最窄处间隙配合使得活动轴2f可以在弧形孔1b中滑动，同时由于弧形孔1b为弧形孔其径向剖切面为半圆弧形，使得活动轴2f可以在一定范围内自由旋转，活动轴2f可以在弧形孔1b中滑动并转动使得活动轴2f具有极高的自由度，贴标面板3通过活动轴2f悬吊在手掌基座1上，由于活动轴2f上套设有第二弹簧2d并且第二弹簧2d与手掌基座1、贴标面板3均抵接，从而使得活动轴2f被第二弹簧2d撑起，此时调节螺母2g抵接在手掌基座1上与第二弹簧2d之间形成平衡，从而使得贴标面板3与手掌基座1平行并悬空，贴标面板3与手掌基座1通过活动轴2f连接使得贴标面板3可以在一定范围内旋转，从而使得贴标机驱动贴标面板3贴在鱼盘侧面时，贴标面板3可以贴合在任意弧度和角度的鱼盘侧面。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822254204.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209275072U

授权时间:20190820

主分类号:B65C 9/36

专利分类号:B65C9/36

范畴分类:34A;

申请人:广东华风海洋信息系统服务有限公司

第一申请人:广东华风海洋信息系统服务有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市越秀区福今路6号研究所二楼207、208房

发明人:陈仲亮;张玉松;梁锦文

第一发明人:陈仲亮

当前权利人:广东华风海洋信息系统服务有限公司

代理人:潘文林

代理机构:51260

代理机构编号:成都巾帼知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b18ff132d64d621b24d6c1f5.html