# 一种动物卧式微波无害化处理设备论文和设计-崔宝华

### 全文摘要

本实用新型提供一种动物卧式微波无害化处理设备，包括摆线减速机输出轴经传动链连接卧式搅拌机搅拌轴，所述卧式搅拌机上端设有一微波装置，所述微波装置微波排气口伸入所述卧式搅拌机内部，所述卧式搅拌机下端出料口设置在输送机正上方与输送机上的进料口连接，所述输送机出料口下端设有一收料装置，所述卧式搅拌机一侧的排气管道连通光氧废气处理系统，本实用新型动物微波无害化处理设备采用卧式结构，受热面积更大，卧式搅拌机内部的搅拌轴使物料翻滚的量更大，能使物料均匀的受热，熟化的物料从出料口落到链板输送机上，物料收集方便省力，且能够利用光氧废气处理系统对废气进行处理，环保节能，使用经济性好。

### 主设计要求

1.一种动物卧式微波无害化处理设备，其特征在于，包括摆线减速机（1）、卧式搅拌机（2）、微波装置（3）、排气管道（4）、光氧废气处理系统（5）、输送机（6）、收料装置（7）、出料口（8）和鼓风机（15）；摆线减速机（1）输出轴经传动链连接卧式搅拌机（2）搅拌轴，所述卧式搅拌机（2）上端设有一微波装置（3），所述微波装置（3）微波排气口伸入所述卧式搅拌机（2）内部，所述卧式搅拌机（2）下端出料口设置在输送机（6）正上方与输送机（6）上的进料口连接，所述输送机（6）出料口下端设有一收料装置（7），所述卧式搅拌机（2）一侧的排气管道（4）连通光氧废气处理系统（5），所述光氧废气处理系统（5）包括排气口（9）、光氧管（10）、疏水口（11）、机架（12）、水汽分离筒（13）、进气口（14），光氧管（10）设置在水汽分离筒（13）的内侧，所述水汽分离筒（13）固接在机架（12）上，所述水汽分离筒（13）上端设有一进气口（14），顶部设有一排气口（9），所述进气口（14）与所述排气管道（4）连通，所述水汽分离筒（13）侧边底部设有一疏水口（11），所述输送机（6）出料口处安装有一鼓风机（15）。

### 设计方案

1.一种动物卧式微波无害化处理设备，其特征在于，包括摆线减速机（1）、卧式搅拌机（2）、微波装置（3）、排气管道（4）、光氧废气处理系统（5）、输送机（6）、收料装置（7）、出料口（8）和鼓风机（15）；摆线减速机（1）输出轴经传动链连接卧式搅拌机（2）搅拌轴，所述卧式搅拌机（2）上端设有一微波装置（3），所述微波装置（3）微波排气口伸入所述卧式搅拌机（2）内部，所述卧式搅拌机（2）下端出料口设置在输送机（6）正上方与输送机（6）上的进料口连接，所述输送机（6）出料口下端设有一收料装置（7），所述卧式搅拌机（2）一侧的排气管道（4）连通光氧废气处理系统（5），所述光氧废气处理系统（5）包括排气口（9）、光氧管（10）、疏水口（11）、机架（12）、水汽分离筒（13）、进气口（14），光氧管（10）设置在水汽分离筒（13）的内侧，所述水汽分离筒（13）固接在机架（12）上，所述水汽分离筒（13）上端设有一进气口（14），顶部设有一排气口（9），所述进气口（14）与所述排气管道（4）连通，所述水汽分离筒（13）侧边底部设有一疏水口（11），所述输送机（6）出料口处安装有一鼓风机（15）。

2.如权利要求1所述动物卧式微波无害化处理设备，其特征在于，所述微波装置（3）与所述卧式搅拌机（2）采用法兰连接。

3.如权利要求1所述动物卧式微波无害化处理设备，其特征在于，所述鼓风机（15）出气口对准所述输送机（6）的出料口。

4.如权利要求3所述动物卧式微波无害化处理设备，其特征在于，所述输送机（6）采用链板式输送机或刮板式输送机。

5.如权利要求1所述动物卧式微波无害化处理设备，其特征在于，所述排气管道（4）采用波纹管。

### 设计说明书

技术领域

本发明用于动物无害化烘干设备技术领域，尤其是一种动物卧式微波无害化处理设备。

背景技术

当前，我国病死禽畜无害化烘干处理还是以导热油和高温蒸汽为主。虽然个别地区建立公共病死禽畜无害化处理场所，但是，这种设备对能源消耗是特别大的，物料的品质还达不到实际的要求。病死禽畜小型无害化烘干处理技术面临前所未有发展机遇，急切需要社会资本介入。

目前在小型无害化的烘干处理设备上用的是输送带式，在熟化的过程中会出现不均匀，局部温度过高，工作效率低，同时无法完全的完成无害化处理。本实用新型的目的是提供一种动物卧式微波无害化处理设备，不仅结构简单，节省人力，且安全可靠，使用工作效率高，成品率高。

因此，发明一种动物卧式微波无害化处理设备是十分必要的。

发明内容

针对现有技术中，动物微波烘干设备存在的缺陷，本实用新型的一个主要目的在于提供一种动物卧式微波无害化处理设备。

为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种动物卧式微波无害化处理设备，包括摆线减速机、卧式搅拌机、微波装置、排气管道、光氧废气处理系统、输送机、收料装置、出料口和鼓风机；摆线减速机输出轴经传动链连接卧式搅拌机搅拌轴，所述卧式搅拌机上端设有一微波装置，所述微波装置微波排气口伸入所述卧式搅拌机内部，所述卧式搅拌机下端出料口设置在输送机正上方与输送机上的进料口连接，所述输送机出料口下端设有一收料装置，所述卧式搅拌机一侧的排气管道连通光氧废气处理系统，所述光氧废气处理系统包括排气口、光氧管、疏水口、机架、水汽分离筒、进气口，光氧管设置在水汽分离筒的内侧，所述水汽分离筒固接在机架上，所述水汽分离筒上端设有一进气口，顶部设有一排气口，所述进气口与所述排气管道连通，所述水汽分离筒侧边底部设有一疏水口，所述输送机出料口处安装有一鼓风机。

优选地，所述微波设备与所述卧式搅拌机采用法兰连接。

优选地，所述鼓风机出气口对准所述输送机的出料口。

优选地，所述输送机采用链板式输送机或刮板式输送机。

优选地，所述排气管道采用波纹管。

本实用新型的有益效果为：

本实用新型动物微波无害化处理设备采用卧式结构，受热面积更大，卧式搅拌机内部的搅拌轴使物料翻滚的量更大，能使物料均匀的受热，熟化的物料从出料口落到链板输送机上，物料收集方便省力，且能够利用光氧废气处理系统对废气进行处理，环保节能，使用经济性好。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型整体结构图。

图2是本实用新型图1中的光氧废气处理系统结构图。

图中，

1-摆线减速机、2-卧式搅拌机、3-微波装置、4-排气管道、5-光氧废气处理系统、6-输送机、7-收料装置、8-出料口、9-排气口、10-光氧管、11-疏水口、12-机架、13-水汽分离筒、14-进气口。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明，本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

如图1、2所示，该动物卧式微波无害化处理设备，包括摆线减速机1、卧式搅拌机2、微波装置3、排气管道4、光氧废气处理系统5、输送机6、收料装置7、出料口8和鼓风机15；摆线减速机1输出轴经传动链连接卧式搅拌机2搅拌轴，卧式搅拌机2上端设有一微波装置3，微波装置3微波排气口伸入卧式搅拌机2内部，卧式搅拌机2下端出料口设置在输送机6正上方与输送机6上的进料口连接，输送机6出料口下端设有一收料装置7，卧式搅拌机2一侧的排气管道4连通光氧废气处理系统5，光氧废气处理系统5包括排气口9、光氧管10、疏水口11、机架12、水汽分离筒13、进气口14，光氧管10设置在水汽分离筒13的内侧，水汽分离筒13固接在机架12上，水汽分离筒13上端设有一进气口14，顶部设有一排气口9，进气口14与排气管道4连通，水汽分离筒13侧边底部设有一疏水口11，输送机6出料口处安装有一鼓风机15。

微波设备3与卧式搅拌机2采用法兰连接，便于连接，且连接面处增加密封圈容易密封，安装固定方便。

鼓风机15出气口对准输送机6的出料口，能够快速为物料降温，使用方便。

输送机6采用链板式输送机或刮板式输送机，自送输送物料，省力方便。

排气管道4采用波纹管，可调节光氧废气处理系统5与卧式搅拌机2的安装位置，连接安装方便。

本实用新型禽类尸体碎块由卧式搅拌机2上的进料口进入到卧式搅拌机2内部，物料进入到卧式搅拌机2后搅拌轴不停转动使得物料不停翻滚，在微波装置3加热时能够受热均匀，禽类尸体搅拌加热的过程中会产生高温蒸汽，这些蒸汽经过卧式搅拌机2上的排气管道4收集到光氧废气处理系统5内部，依次经过经由排气管道4、进气口14进入到水汽分离筒13的内部，水汽分离筒13的内侧设有一光氧管10，经过光氧管10的照射进行反应，而蒸汽受冷后形成水滴附着在水汽分离筒13内壁上，在重力作用下水滴由水汽分离筒13底部的疏水口11排出，冷凝后的气体从水汽分离筒13顶部的排气口9排出，满足了小型微波处理产生的废气处理需求，减小了对空气质量的危害，经济性好，经过卧式搅拌机2搅拌后的物料经过卧式搅拌机2下端的出料口8，进入到输送机6的内部，经输送机6输送物料最终由输送机6出料口排除，输送机6出料口设有一鼓风机15，且鼓风机15出气口对准输送机6的出料口，能够快速地降低禽类尸体颗粒的温度，避免高温堆积变质，且能够为输送机6出料口处的输送机6上的电机降温，避免输送高温禽类尸体颗粒影响电机散热，影响电机的使用寿命。

利用本实用新型所述的技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263738.3

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209792233U

授权时间:20191217

主分类号:B09B3/00

专利分类号:B09B3/00

范畴分类:41A;

申请人:滨州市龙腾机械有限公司

第一申请人:滨州市龙腾机械有限公司

申请人地址:256600 山东省滨州市无棣县西城区工业园荣盛路以西

发明人:崔宝华;杨玉良;杨凡;王艳艳;孟维彬;王玉燕

第一发明人:崔宝华

当前权利人:滨州市龙腾机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b1a9a159a1660ee8a49cfe53.html